|  | JAUTĀJUMS | ATBILDE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Veicot objekta apskati tika ievērotas esošās metāla evakuācijas kāpnes, par kurām tehniskā projekta lapā AR – 9 ir rakstīts „ Saglabājamās kāpnes”, bet šie apjomi nav iekļauti saņemtajos būvdarbu apjomos. Kā rīkoties šajā situācija? | Veicot fasādes siltināšanas darbus saglabāt esošas evakuācijas kāpnes, paredz ejot atjaunot kāpnes ārējo tērauds virsmas pretkorozijas apdare |
| 2 | Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.11 apakšpunktā ir kļūdaini uzrādīta mērvienība m2, bet jābūt būtu m3 un uz platību 80m2 pie slāņa biezuma 300mm smilts vajadzētu 80*0.3*1.15=27.6m3, kur 1.15 ir blietēšanas koeficients. Kā rīkoties šajā situācija? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.11 izsākot šāda redakcijā ”Blietētas smilts pamatnes ierīkošana – 80 m2, smilts daudzums- 27.6 m3” |
| 3 | Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.12 apakšpunktā ir kļūdaini uzrādīta mērvienība m2, bet jābūt būtu m3 un uz platību 80m2 pie slāņa biezuma 300mm šķembu vajadzētu 80*0.3*1.15=27.6m3, kur 1.15 ir blietēšanas koeficients. Kā rīkoties šajā situācija? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.12 izsākot šāda redakcijā: ”Pamatnes ierīkošana no dolomīta šķembām – 80 m2, dolomīta daudzums- 27.6 m3” |
| 4 | Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.13 apakšpunktā ir kļūdaini uzrādīta mērvienība m2, bet jābūt būtu m3. Kā rīkoties šajā situācija? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.13 izsākot šāda redakcijā: ”Betona pamatslāņa ierīkošana – 80 m2, betons - 17 m3 |
| 5 | Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.15 apakšpunktā uz platību 1178m2 pie slāņa biezuma 300mm smilts vajadzētu 1178*0.3*1.15=406.4m3, kur 1.15 ir blietēšanas koeficients. Kā rīkoties šajā situācija? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.15 izsākot šāda redakcijā: ”smilts daudzums 406 m3” |
| 6 | Saņemtajos būvdarbu apjomos „Vispārējie celtniecības darbi” poz.16 apakšpunktā uz platību 1178m2 pie slāņa biezuma 300mm šķembu vajadzētu 1178*0.3*1.15=406.4m3, kur 1.15 ir blietēšanas koeficients. Kā rīkoties šajā situācija? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.16 izsākot šāda redakcijā: ”dolomīta daudzums 406 m3” |
| 7 | Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.18 apakšpunktā uz platību 1331m2 pie slāņa biezuma 300mm smilts vajadzētu 1331*0.3*1.15=459.2m3, kur 1.15 ir blietēšanas koeficients. Kā rīkoties šajā situācija? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.18 izsākot šāda redakcijā: ”smilts daudzums 459 m3” |

| 8 | Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.19 apakšpunktā uz platību 1331m2 pie slāņa biezuma 300mm šķembu vajadzētu 1331*0.3*1.15=459.2m3, kur 1.15 ir blietēšanas koeficients. Kā rīkoties šajā situācija? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.19 izsākot šāda redakcijā: ”dolomīta daudzums 459 m3” |
| --- | --- | --- |
| 9 | Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.22 apakšpunktā uz platību 243m2 pie slāņa biezuma 300mm smits vajadzētu 243*0.3*1.15=83.8m3, kur 1.15 ir blietēšanas koeficients. Kā rīkoties šajā situācija? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.22 izsākot šāda redakcijā: ”smilts daudzums 83.8 m3” |
| 10 | Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.23 apakšpunktā uz platību 243m2 pie slāņa biezuma 150mm šķembu vajadzētu 243*0.15*1.15=41.9m3, kur 1.15 ir blietēšanas koeficients. Kā rīkoties šajā situācija? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.23 izsākot šāda redakcijā: ”dolomīta daudzums 41.9 m3” |
| 11 | Lūdzu izskaidrot poz.23 apakšpunktu „ grīdas 288m 2” kas šeit ir domāts? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.23 izsākot šāda redakcijā: „svītrot pozīciju grīdas 288 m2” |
| 12 | Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.25 apakšpunktā „ metāla siets 200*200 D10AIII” ir kļūdaini aprēķināts nepieciešamā sieta daudzums. Vajadzētu būt 243*2*6.17*1.1=3.3t, kur 1.1 ir pārlaiduma koeficients. Kā rīkoties šajā situācija? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.25 izsākot šāda redakcijā: „ metāla siets -3.3 tn” |
| 13 | Vai poz. 33 apakšpozīcijā „ koka brusas” nav aizmirsti apjomi? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.33 izsākot šāda redakcijā: „koka brusas 0.4 m3” |
| 14 | Cik kārtās ir jāuzklāj vertikālā un horizontālā hidroizolācija poz. 34? Ja vienā kārtā, tad bituma mastikas ir par daudz, bet ja divās kartās, tad ir par maz? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.34 izsākot šāda redakcijā: „hidroizolācijas ierīkošana 2 kārtas” |
| 15 | Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.35 un apakšpunktā metāla konstrukciju apjomi neatbilst tehniskajam projektam? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.35 izsākot šāda redakcijā: „Nesošo metāla konstrukcijas – 17 tn.” |
| 16 | Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.45 apakšpunktā uz platību 124m2 pie slāņa biezuma 300mm smits vajadzētu 124*0.3*1.15=42.8m3, kur 1.15 ir blietēšanas koeficients. Kā rīkoties šajā situācija? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.45 izsākot šāda redakcijā ”smilts daudzums- 43 m3” |
| 17 | Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.46 apakšpunktā uz platību 124m2 pie slāņa biezuma 150mm šķembu vajadzētu 124*0.15*1.15=21.4m3, kur 1.15 ir blietēšanas koeficients. Kā rīkoties šajā situācija? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.46 izsākot šāda redakcijā: ”dolomīta daudzums 21.4 m3” |

| 18 | Cik kārtās ir jāuzklāj vertikālā un horizontālā hidroizolācija poz. 56? Ja vienā kārtā, tad bituma mastikas ir par daudz, bet ja divās kartās, tad ir par maz? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.56 izsākot šāda redakcijā: „hidroizolācijas ierīkošana 2 kārtas” |
| --- | --- | --- |
| 19 | Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.64 apakšpunktā betona daudzumam vajadzētu būt 2*1.05=2.1m3, kur 1.05 ir atbiruma koeficients. Kā rīkoties šajā situācija? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.64 izsākot šāda redakcijā: „...betonējumu ierīkošana - 1.7 m3” |
| 20 | Vai poz. 78 apjomos nav ieviesusies kļūda? Vai tiešām būs nepieciešamas šai ēkai 273 metri ārējo palodžu? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.78 izsākot šāda redakcijā: „...palodzes ierīkošana – 82 m” |
| 21 | Tas pats ir ar poz. 79, vai šajā gadījumā būs nepieciešamas 410 metri iekšējas palodzes? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.79 izsākot šāda redakcijā: „...palodzes ierīkošana – 82 m” |
| 22 | Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.80 abos apakšpunktos uz platību 362m2 jumta seguma vajadzētu 362*1.18=427.2m2 apakšklaja un virsklaja seguma, kur 1.18 ir seguma pārlaiduma koeficients. Kā rīkoties šajā situācija? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.80 izsākot šāda redakcijā: „...virsklājs Icopal Baltbit WF – 427 m2, apakšklājs Icopal Baltbit PF – 427 m2” |
| 23 | Lūdzu paskaidrot, kāpēc ir atšķirība apjomos poz.80 un poz.81. Ja poz. 81 ir kļūda, tad jālabo ir arī atbilstošās apakšpozicijas. | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.81 izsākot šāda redakcijā: „Siltumizolācijas ierīkošana – 362 m2, cietā minerālvate – 380 m2, stiptinājumi 1448 gab.” Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.82 izsākot šāda redakcijā: „Tvaika izolācija – 362 m2” Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.83 izsākot šāda redakcijā: „...izlīdzinošās kārtas ierīkošana – 362 m2, java – 15 m3” |
| 24 | Kāds apmetuma slāņa biezums ir paredzēts poz.89? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.89 izsākot šāda redakcijā: „...kārtas biezums no 10 līdz 20 mm, apmetuma java – 3200 kg” |
| 25 | Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.90 apakšpunktā uz platību 160m2 sienas virsmas grunts vajadzētu 160*0.2=32kg. Kā rīkoties šajā situācija? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.90 izsākot šāda redakcijā: „...grunts – 32 kg” |
| 26 | Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.91 apakšpunktā uz platību 160m2 sienas virsmas grunts Base vajadzētu 160*0.2=32kg. Kā rīkoties šajā situācija? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.91 izsākot šāda redakcijā: „...grunts – 32 kg” |
| 27 | Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.92 apakšpunktā uz platību 570m2 sienas virsmas Tifengrund vajadzētu 570*0.2=114kg. Kā rīkoties šajā situācija? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.91 izsākot šāda redakcijā: „...grunts – 114 kg” |

| 28 | Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.93 apakšpunktā uz platību 570m2 sienas virsmas akmens vates Paroc FAS4 vajadzētu 570*1.05=598.5m2. Kā rīkoties šajā situācija? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.93 izsākot šāda redakcijā: „...vate – 599 m2” |
| --- | --- | --- |
| 29 | Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.94 uz platību 570m2 sienas virsmas akmens vates Paroc FAS4 pielīmēšanai vajadzētu 570*6=3420kg līmjavas. Kā rīkoties šajā situācija? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.94 izsākot šāda redakcijā: „...vate – 599 m2” |
| 30 | Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.95 uz platību 570m2 sienas virsmas akmens vates Paroc FAS4 piestiprināšanai vajadzētu 570*5=2850 dībeļu. Kā rīkoties šajā situācija? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.95 izsākot šāda redakcijā: „...dīmeli – 2850 gab.” |
| 31 | Vai fasādes siltināšanas darbu apjomi no kopējās platības atņemta ailu platība, vai kopā ar aiļu platību? Jo poz. 109 nepieciešamais sastatņu apjoms izliekas nepietiekams. Kā rīkoties šajā situācija? | Aiļu platība atņemta no kopēja apjoma Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.109 izsākot šāda redakcijā: „Sastatņu un mehānismu īre– 1 kompl.” |
| 32 | Saņemto būvdarbu apjoms par ārējās lietus kanalizācijas izbūvi būtiski atšķiras ar tehniskā projekta ĢP sadaļu, kur ir uzrāditi lietus ūdens kanalizacijas tīklu apjomi 118.5 metri un 4 akas. Kā rīkoties šajā situācija? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, tiek koriģētas pozīcijas no Nr.110 līdz Nr.114. Skatīt pielikumā |
| 33 | Tehniskā projekta ĢP lapā tāpat ir uzrādīti ārējie 0.4KV apgaismojuma elektrokabeļu tīkli un prožektori, bet šo apjomu nav saņemtajos būvdarbu apjomos. Kā rīkoties šajā situācija? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, papildināts ar pozīciju Nr.117 |
| 34 | Vai uz plānojamo būvdarbu sākumu tiks atbrīvota teritorija, kurā tiks izbūvēta projektējamā šķeldas noliktava? | Jā, par teritorijas atbrīvošanu no šķeldas atbildīgs pasūtītājs |
| 35 | Saņemtajā tehniskā projekta lapā ĢP-1 ir uzrādīta zālāja izveidošana 3178,00 m2 apjomā, bet šie apjomi nav iekļauti saņemtajos būvdarbu apjomos. Kā rīkoties šajā situācija? | Projektā paredzēts veikt zālāja labiekārtošanu 2 m gar projektējamiem ceļiem un laukumiem |
| 36 | Lūdzām precizēt saņemtajos būvdarbu apjomos „Katlu iekārtas montāžas darbi” poz.7 | Failā „KM_Darbu_apjomi_24.05.2012.xls” „Katlu iekārtas montāžas darbi” skatīt pozīciju Nr.6 |
| 37 | Lūdzām precizēt saņemtajos būvdarbu apjomos „Katlu iekārtas montāžas darbi” poz.6 | Failā „KM_Darbu_apjomi_24.05.2012.xls” „Katlu iekārtas montāžas darbi” pozīciju Nr.4 izsākot šāda redakcijā: „Katla drošības grupa 1 kompl.” |
| 38 | Lūdzām precizēt saņemtajos būvdarbu apjomos „Katlu iekārtas montāžas darbi” poz.7 | Failā „KM_Darbu_apjomi_24.05.2012.xls” „Katlu iekārtas montāžas darbi” pozīciju Nr.4 izsākot šāda redakcijā: „katla primārās puses cirkulācijas sūknis 2 gab.” |

| 39 | Lūdzām precizēt saņemtajos būvdarbu apjomos „Katlu iekārtas montāžas darbi” poz.21 | Fails „KM_Darbu_apjomi_24.05.2012.xls” „Katlu iekārtas montāžas darbi” pozīciju Nr.16 izsākot šāda redakcijā: „siltumskaitītājs 1 kompl.” Rasējums SM-3 tiks labots. |
| --- | --- | --- |
| 40 | Lūdzām precizēt saņemtajos būvdarbu apjomos „Katlu iekārtas montāžas darbi” poz.28 | Rasējums AR-2 tiks labots. Faila „KM_Darbu_apjomi_24.05.2012.xls” „Katlu iekārtas montāžas darbi” skatīt pozīciju Nr.20. |
| 41 | Vai esošos katlus aprīkot ar cirkulācijas sūkņiem? | Projektā nav paredzēta cirkulācijas sūkņa montāža. |
| 42 | Lūdzām precizēt saņemtajos būvdarbu apjomos „Katlu iekārtas montāžas darbi” poz.15 | Cirkulācijas sūkņus aprīkot ar frekvences pārveidotājiem, mīkstās palaides ierīcēm, kontroles ierīcēm. |
| 43 | Precizēt ūdens mīkstināšanas un sagatavošanas iekārtas modeļi | Darba daudzumu saraksts, Katlu iekārtas montāžas darbi, pozīciju Nr.10 izsākot šāda redakcijā: „...ūdens mīkstināšanas un sagatavošanas iekārta KWS 200/TA...” |
| 44 | Lūdzām precizēt piebarošanas tvertnes tilpumu | Būvuzņēmējam jāveic iekārtas pārbaude ūdens sagatavošanas mezgla piegādes robežā |
| 45 | Lūdzām precizēt izplešanās tvertnes tilpumu | Rasējums SM-3 tiks labots. Būvuzņēmējam jāveic iekārtas pārbaude ūdens sagatavošanas mezgla piegādes robežā. |
| 46 | Lūdzu precizēt grīdas platību un materiālu | Pozīciju Nr.23 skatīt „Darba daudzumu sarakstu” fails „KM_Darbu_apjomi_24.05.2012.xls” |
| 47 | Vai poz. 33 apakšpozīcijā „ koka brusas” nav aizmirsti apjomi? | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.33 izsākot šāda redakcijā: „koka brusas 0.4 m3” |
| 48 | Lūdzam precizēt saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.64 | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.64 izsākot šāda redakcijā: „...betona sūknis 0.4 h” |
| 49 | Lūdzam precizēt saņemtajos būvdarbu apjomos „Vispārējie celtniecības darbi” poz.76 | Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.76 izsākot šāda redakcijā: „Durvju bloku uzstādīšana....” |
| 50 | Precizēt ūdens mīkstināšanas un sagatavošanas iekārtas modeļi | Darba daudzumu saraksts, Katlu iekārtas montāžas darbi, pozīciju Nr.10 izsākot šāda redakcijā: „...ūdens mīkstināšanas un sagatavošanas iekārta KWS 200/TA...” |
| 51 | Lūdzam precizēt saņemtajos būvdarbu apjomos „Katlu iekārtas montāžas darbi” poz.11-13 | Pozīcijas Nr.11-13 skatīt „Darba daudzumu sarakstu” fails „KM_Darbu_apjomi_24.05.2012.xls” |
| 52 | Lūdzam precizēt saņemtajos būvdarbu apjomos „Katlu iekārtas montāžas darbi” poz.10 | Lapā SM-3 uzradīts diametrs posmā „no pilsētas ūdensvada – ūdens sagatavošanas mezgla piegādes robežai”, cauruļvada diametrs DN32 mm. |

| 53 | Lūdz atsūtīt pozīcijas „Katlu mājas katlu elektroapgādes” specifikācijas, shēmas | Būvuzņēmējam jāizstrādā projekta EL daļu un jāsaskaņo ar inženiertīklu turētājiem. |
| --- | --- | --- |
| 54 | Lūdzam atsūtīt papildus informāciju par tehnisko projektu, tas ir, par sadaļu lietus kanalizācija izveide (plānus, garenprofilus). | Projektētājs izstrādā lietus kanalizācijas sadaļas detalizāciju būvdarbu laikā |

A/S Simone

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 			J. Bukāns