ApstiprinĀTS

ar Alūksnes novada pašvaldības

aģentūras „SPODRA” iepirkuma komisijas

lēmumu 14.01.2014. sēdē,

protokols Nr. 2

IEPIRKUMA

„SLĪDAMĪBAS SAMAZINĀŠANA ALŪKSNES PILSĒTAS IELĀS AR TRANSPORTA UN KAISĀMĀ MATERIĀLA PAKALPOJUMIEM”

(identifikācijas Nr. PA SPODRA 2014/01)

NoLIKUMS

(IEPIRKUMS TIEK VEIKTS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 81. PANTA KĀRTĪBĀ)

Alūksne

2014

Vispārīgie noteikumi

1. Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkuma identifikācijas Nr. PA SPODRA 2014/01

2. Pasūtītājs

Alūksnes novada pašvaldības

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Nodokļu maksātāju reģistra kods 90000018622

aģentūra „SPODRA”

Pils iela 58, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90002299846

Tālruņa numurs: 64323259

e-pasta adrese: spodra@aluksne.lv

3. Iepirkuma metode

Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu un šajā nolikumā noteikto kārtību.

4. Iepirkuma priekšmets

4.1.Slīdamības samazināšana Alūksnes pilsētas ielās ar transporta un kaisāmā materiāla pakalpojumiem.

4.2. CPV kods:  90610000-6 (ielu tīrīšanas un slaucīšanas pakalpojumi).

4.3. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

4.4. Paredzamā līgumcena līdz EUR 14225,00 (četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit pieci euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

4.5. Pakalpojums veicams saņemot darba uzdevumus no pasūtītāja, kas tiks dots ņemot  vērā pasūtītāja budžetā paredzēto finansējumu.

4.6. Paredzamais līguma izpildes laiks ir 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

4.7. Līguma izpildes vieta Alūksnes pilsētas administratīvā teritorija.

4.8. Pakalpojumu  apmaksa tiks veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem, piemērojot pretendenta    iesniegtā  finanšu piedāvājuma datus.

4.9.Apmaksa par pakalpojumu tiks veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas dienas.

5.   Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma noteikumiem un to saņemšana

5.1.  Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā „SPODRA”, Pils ielā 58, Alūksnē, LV 4301, līdz 6.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

5.2. 	Elektroniskā veidā iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.3. 	Visas iepirkuma nolikuma izmaiņas un papildinājumi tiks publicēti pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.4. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

6.1.  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 27.janvārim, plkst. 9.00 Alūksnes novada pašvaldības aģentūra „SPODRA”, Pils ielā 58, Alūksnē, LV-4301. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā  punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.

6.2. Visi piedāvājumi, kas Alūksnes novada pašvaldības aģentūra „SPODRA” tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam.

6.3.  Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

7. Piedāvājuma noformēšana

7.1. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi „Piedāvājums iepirkumam „Slīdamības samazināšana Alūksnes pilsētas ielās ar transporta un kaisāmā materiāla pakalpojumiem” (identifikācijas Nr.PA SPODRA 2014/01). Neatvērt līdz 2014.gada 27.janvārim, plkst.9.00. Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

7.2.  Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.

7.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, lapām jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, datums, vietas nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums un to ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, tāpat noradāms šī pārstāvja paraksta atšifrējums un amata nosaukums.

7.4. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās pirmās lapas augšējā labajā stūrī jābūt attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem „KOPIJA”, kopijas pareizībai jābūt apliecinātai ar apliecinājuma uzrakstu, kurā jābūt ar lielajiem burtiem rakstītiem vārdiem „KOPIJA PAREIZA”, kopijas apliecinātājas amatpersonas pilnam amata nosaukumam (ietverot organizācijas nosaukumu), personiskajam parakstam un tā atšifrējumam, apliecinājuma vietas nosaukumam, apliecinājuma datumam, kā arī  zīmoga nospiedumam. Dokumenta kopijas pareizību ar savu parakstu apliecina organizācijas vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona.

7.5. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (2.pielikums „Piedāvājuma forma”).

8. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

8.1. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkumam saskaņā ar 2.pielikumu „Piedāvājuma forma” (2.pielikuma formu mainīt nedrīkst);

8.2. Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Jāiesniedz dokumenta apliecināta kopija;

8.3.	Pretendentam jābūt nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas un personāls, kas nepieciešami iepirkuma priekšmeta sekmīgai izpildei atbilstoši nolikuma noteiktajām prasībām. Jāiesniedz pretendenta apliecinājums brīvā formā;

8.4. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā (1.pielikumu) noteiktajām prasībām un norāda 2.pielikuma „Piedāvājuma forma”.

8.5. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par to, ka pretendentam ir pieredze šāda pakalpojuma izpildē pēdējo trīs gadu laikā.

8.6. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par to, ka pretendentam ir tehniskais nodrošinājums ar atbilstošu aprīkojumu pakalpojuma veikšanai (Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija).

8.7. Visi dokumenti jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras apliecināta kopija.

9. Piedāvājuma cena un valūta

9.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN.

9.2. Piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

9.3. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi saskaņā ar iepirkuma Tehnisko specifikāciju (1.pielikums)

9.4.  Finanšu piedāvājumu sagatavo un norāda 2.pielikuma „Piedāvājuma forma” 3.2.punktā.

9.5.  Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

10. Informācijas sniegšana

10.1. 	Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

10.2.	Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Alūksnes novada pašvaldības  aģentūras „SPODRA iepirkuma komisijai rakstiski pa pastu, adrese Alūksnes novada pašvaldības aģentūra „SPODRA”, Pils ielā 58, Alūksnē, LV-4301, pa e-pastu spodra@aluksne.lv.

10.3. Kontaktpersonas par iepirkuma procedūru Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ,,SPODRA” direktors GUNTIS KOZILĀNS, tālrunis 64323259, e-pasts spodra@aluksne.lv, vai Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ,,SPODRA” biroja vadītāja INA STRUPIŅA, tālrunis 64323259.

10.4. Ieinteresētais pretendents var pieprasīt papildu informāciju, Iepirkuma komisija to sniedz ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

11. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

11.1. 	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumu 6., 7. un 8.punktā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām noteikumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

11.2.	Iepirkuma komisija pārbaudīs pretendenta sniegto ziņu patiesumu, pārbaudot datus publiski pieejamās datu bāzēs. Negatīvas informācijas saņemšanas gadījumā, iepirkuma komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.

11.3.	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst visām iepirkuma Tehnisko specifikāciju prasībām un noteikumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

11.4.	Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumu 9.punktā norādītajām prasībām un pārbaudīs vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

11.5. 	No piedāvājumiem, kas atbilst visām noteikumu prasībām, izvēlēsies visizdevīgāko piedāvājumu, tas ir, piedāvājumu ar viszemāko cenu.

11.6.	Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

12. Līguma slēgšana

12.1.	Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši iepirkuma nolikumam, pretendenta piedāvājumam un šim mērķim izdalītajam finansējumam. Iepirkuma līguma noslēgšanas termiņš ir viens mēnesis no lēmuma par iepirkuma rezultātiem publicēšanas Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv, sadaļā „Pašvaldības iepirkumi”.

13. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

1.pielikums

tehniskā  specifikācija

„SLĪDAMĪBAS  SAMAZINĀŠANA ALŪKSNES PILSĒTAS IELĀS AR TRANSPORTA UN KAISĀMĀ MATERIĀLA PAKALPOJUMIEM”

(identifikācijas Nr. PA SPODRA 2014/01)

Iepirkums paredz slīdamības samazināšanu Alūksnes pilsētas ielās ar transporta un kaisāmā materiāla pakalpojumiem pēc 09.03.2010.MK noteikumiem Nr. 224 „Pašvaldības valsts un pašvaldību autoceļu uzturēšana ziemā” un 22.11.2012. Alūksnes novada domes lēmums Nr.392 „Par Alūksnes pilsētas ielu saraksta ar noteiktām ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonai”     Iepirkuma priekšmets par slīdamības samazināšanu Alūksnes pilsētas ielās ar transporta un kaisāmā materiāla pakalpojumiem ietver šādas darbības:

- Pēc pasūtītāja darba uzdevuma saņemšanas:

  - Slīdamības samazināšana ar smilts – sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves joslas (3.5 m) viena kilometra (1 km) puskubikmetru (0.5 m3) maisījuma;

  - Slīdamības samazināšana ar smilts – sāls maisījumu, izkaisot vienā braukšanas virzienā uz viena kilometra (1 km) puskubikmetru (0.5 m3) maisījuma (Mazās ielas);

  - Smilts – sāls maisījumu krustojumos kaisīt 15 metrus no krustojumu centra.

Pretendenta veikto darbu saraksts

| Darbu pasūtītājs | Objekta nosaukums | Darbu kopējais apjoms | Darbu izpildes vieta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Slīdamības novēršana ielu krustojumos un atsevišķos ielu posmos

(kaisa katru brauktuves joslu)

Saraksts Nr.1

| 1. | Rūpniecības iela no Nr.1 (Arhīvs) līdz Nr.3 (CSDD) |
| --- | --- |
| 2. | Ganību un Rūpniecības ielu krustojums no Ganību ielas Nr.14 līdz Rūpniecības Nr.2h |
| 3. | Ganību, Skārņu ielu krustojums un Ganību iela Nr.18 |
| 4. | Ganību iela no Nr.1 līdz Pils ielai |
| 5. | Ganību un Helēnas ielu krustojums („STOP” zīme, krustojuma abās pusēs) |
| 6. | Helēnas un Lielā Ezera ielu krustojums („STOP” zīme, krustojuma abās pusēs) |
| 7. | Lielā Ezera un Tirgotāju ielu krustojums |
| 8. | Lielā Ezera un Pils ielu krustojums |
| 9. | Brūža un Pils ielu krustojums |
| 10. | Ojāra Vācieša, Skolas ielu krustojums un no krustojuma līdz O.Vācieša Nr.6 |
| 11. | Ojāra Vācieša un Pils ielu krustojums abās pusēs |
| 12. | Ojāra Vācieša un Dārza ielas krustojums un no krustojuma līdz Pļavu ielai (veikals MAXIMA) |
| 13. | No Dārza ielas Nr.6 (gājēju pāreja) Dārza, Latgales un Tirgotāju ielu krustojums |
| 14. | Uzvaras, Kanaviņu un Latgales ielu krustojums („STOP” zīme, krustojums līdz Šķūņu ielai) |
| 15. | Kanaviņu iela no Valkas ielas līdz Torņa ielai Nr.65 (autobusa pietura) |
| 16. | Torņa, Pils ielu krustojums un no krustojuma līdz Torņa iela Nr.3 |
| 17. | Latgales un Pils ielu krustojums, |
| 18. | Latgales iela no Nr.16 līdz Nr.20 (kalns) |
| 19. | Rijukalna un Pils ielu krustojums („STOP” zīme, krustojuma abās pusēs) |
| 20. | Merķeļa, Uzvaras ielu krustojums un līdz Merķeļa iela Nr.2 |
| 21. | Uzvaras iela no Jāņkalna līdz Merķeļa ielai |
| 22. | Merķeļa, Brīvības ielu krustojums un no krustojuma līdz Merķeļa iela Nr.16 |
| 23. | Brīvības un Jāņkalna ielu krustojums |
| 24. | Helēnas iela no Nr.2c un Alsviķu iela Helēnas līdz Rīgas ielai |
| 25. | Laurencenes iela no Rīgas ielas līdz Laurencenes iela Nr.20 |
| 26. | Helēnas, Dārza ielu un Raiņa bulvāra krustojums |
| 27. | Rijukalna iela no Torņa ielas līdz Ojāra Vācieša ielai |
| 28. | Miera iela no Nr.24 līdz ielas galam (pagrieziens uz Garnizona kapiem) |
| 29. | Miera, Peldu ielu krustojums un no krustojuma līdz Miera iela Nr.19 un Peldu iela Nr.12b |
| 30. | Lielā Ezera iela no Jāņkalna ielas līdz Lielā Ezera iela Nr.21 |

31.     Helēnas ielas un Jāņkalna ielas krustojums („STOP” zīme, krustojuma abās pusēs)

Saraksts Nr.2

ielu slīdamības novēršana

(kaisa vienā virzienā)

Iela								km

- Annas iela							0.220

- Apes iela (gar Cēsu Nr.10)					0.380

- Augusta iela							0.490

- Avotu iela							0.140

- Baložu bulvāris							0.432

- Blaumaņa iela							0.230

- Brīvības iela							0.555

- Brūža iela							0.300

- Cēsu iela							0.220

- Darba iela 							0.391

- Dzirnavu iela							0.120

- Ezera iela							0.390

- Ezermalas iela							1.395

- Glika iela							0.475

- Gulbenes iela							0.920

- Helēnas iela							2.957

- Kalna iela							0.090

- Kr.Barona iela (No Gulbenes ielas līdz Kr.Barona Nr.17b)	0.300

- Laurencenes iela						0.416

- Lazdu iela							0.182

- Lāčplēša iela							0.160

- Melnuma iela							0.322

- Mežinieku iela							0.470

- Ošu iela							0.570

- Parka iela							0.300

- Pilsētas bulvāris (no Helēnas ielas līdz Jāņkalna ielai)		0.380

- Pļavu iela							0.190

- Siguldas iela							0.440

- Skolas iela							0.160

- Tempļakalna iela līdz Alūksnes ezeram				0.800

- Valkas iela							0.750

- Vidus iela							0.290

- Viestura iela							0.170

- Zemgales iela							0.440

- Margaritas iela (gar Luterāņu baznīcu no Brūža līdz Pils ielai)	0.200

Kopā	16.245

2. pielikums

PIEDĀVĀJUMA FORMA

IEPIRKUMAm „SLĪDAMĪBAS  SAMAZINĀŠANA ALŪKSNES PILSĒTAS IELĀS AR TRANSPORTA UN KAISĀMĀ MATERIĀLA PAKALPOJUMIEM”

(identifikācijas Nr. PA „SPODRA” 2014/01)

# 1.	IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

# 2.	KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr. / Fax |  |
| e-pasta adrese |  |

# 3.	PIEDĀVĀJUMS

3.1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Slīdamības samazināšana Alūksnes pilsētas ielās ar transporta un kaisāmā materiāla pakalpojumiem”(identifikācijas Nr.PA SPODRA 2014/01). aprakstu un piekrītam tā nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt piedāvāto darbu izpildi. Mēs piedāvājam veikt slīdamības samazināšanu Alūksnes pilsētas ielās ar transporta un kaisāmā materiāla pakalpojumiem, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

3.2. Finanšu piedāvājums. Mēs piedāvājam veikt slīdamības samazināšanu Alūksnes pilsētas ielās ar transporta un kaisāmā materiāla pakalpojumiem saskaņā ar iepirkumā noteiktajā, prasībām par šādām vienību līgumcenām:

| N.P.K. | Darba nosaukums | MĒR- VIENĪBA | ORIENTĒJOŠIE IZPILDĀMO DARBU APJOMI | VIENAS VIENĪBAS CENA EUR (bez PVN) | SUMMAEUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Slīdamības samazināšana ar smilts – sāls maisījumu | m3 | 330 |  |  |
| Kopā bez PVN |  |
| Pievienotās vērtības nodoklis ........% |  |
| Kopā ar PVN |  |

Iesniedzot šo piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas ar piedāvājuma realizēšanu saistītās izmaksas, kā arī visi Latvijas Republikas paredzētie nodokļi. Pretendents apliecina, ka viņa rīcībā ir visa nepieciešamā tehnika, lai sniegu slīdamības samazināšanu Alūksnes pilsētas ielās ar transporta un kaisāmā materiāla pakalpojumiem.

3.3..Apliecinām, ka darbus veiksim saskaņā:

3.3.1. Ar 09.03.2010.MK noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”;

3.3.2. Ar 22.11.2012. Alūksnes novada domes lēmumu Nr.392 „Par Alūksnes pilsētas ielu saraksta ar noteiktām ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonai”.

3.4. Pēc pasūtītāja darba uzdevuma saņemšanas slīdamības samazināšanu Alūksnes pilsētas ielās ar transporta un kaisāmā materiāla pakalpojumu veiksim:

3.4.1. Izkaisot smilts – sāls maisījumu uz brauktuves joslas (3.5 m) viena kilometra (1 km) puskubikmetru (0.5 m3) maisījuma (Krustojumi saraksts Nr.1);

3.4.2. Izkaisot smilts – sāls maisījumu vienā braukšanas virzienā uz viena kilometra (1 km) puskubikmetru (0.5 m3) maisījuma (Ielu saraksts Nr.2);

3.4.3. Krustojumos smilts – sāls maisījumu kaisīsim 15 metrus no krustojumu centra.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |