ApstiprinĀTS

ar Alūksnes novada pašvaldības

Jaunalūksnes pagasta pārvaldes

iepirkuma komisijas

lēmumu 09.10.2015. sēdē,

protokols Nr.16

IEPIRKUMA

„ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNALŪKSNES PAGASTA

AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2015./2016. GADA ZIEMAS SEZONĀ”

(identifikācijas Nr. JPP 2015/06)

NoLIKUMS

(IEPIRKUMS TIEK VEIKTS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 82. PANTA KĀRTĪBĀ)

Jaunalūksne,

2015

Vispārīgie noteikumi

1. Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2015/06

2. Pasūtītājs

Alūksnes novada pašvaldības iestāde

Jaunalūksnes pagasta pārvalde

Dālderi, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV 4350

Nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90009489889

Tālruņa numurs: 64354064

e-pasta adrese: jaunaluksne@aluksne.lv

3. Iepirkuma metode

Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu un šajos noteikumos noteikto kārtību.

4. Iepirkuma priekšmets

4.1. Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2015./2016.gada ziemas sezonā.

4.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) daļās. Iepirkuma līgums tiks slēgts par katru daļu atsevišķi.

4.3. CPV kods:  90620000-9 (sniega tīrīšanas pakalpojumi).

4.4. Piedāvājumu var iesniegt par visām iepirkuma priekšmeta daļām vai par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi, bet par pilnu apjomu. Tiks vērtēta katra iepirkuma priekšmeta daļa atsevišķi.

4.5. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

4.6. Pasūtītājam nav pienākums izlietot visu līgumā paredzēto summu.

4.7. Pakalpojumi veicami saņemot darba uzdevumus no pasūtītāja, kas tiks doti ņemot  vērā pasūtītāja budžetā paredzēto finansējumu.

4.8. Paredzamais līguma izpildes laiks no 2015.gada 01.novembra-2016.gada 31.martam.

4.9. Līguma izpildes vieta Jaunalūksnes pagasts.

4.10. Pakalpojumu  apmaksa tiks veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem, piemērojot pretendenta iesniegtā  finanšu piedāvājuma datus.

4.11.  Apmaksa par pakalpojumu tiks veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas dienas.

5.   Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma noteikumiem un to saņemšana

5.1.  Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, Jaunalūksnes pagasta pārvaldē, Dālderos, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, LV 4350, līdz 6.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

5.2. 	Elektroniskā veidā iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.3. 	Visas iepirkuma noteikumu izmaiņas un papildinājumi tiks publicētas pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.4. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

6.1.  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 20.oktobrim, plkst. 12.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldē, Dālderos, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, LV 4350. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā  punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.

6.2. Visi piedāvājumi, kas Jaunalūksnes pagasta pārvaldē  tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam.

6.3.  Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

7. Piedāvājuma noformēšana

7.1. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi „Piedāvājums iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2015./2016.gada ziemas sezonā” (identifikācijas Nr. JPP2015/06). Neatvērt līdz 2015.gada 20.oktobrim, plkst.12.00. Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

7.2. Piedāvājumu var iesniegt par visām iepirkuma priekšmeta daļām vai par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi, bet par pilnu apjomu. Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.

7.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, lapām jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, datums, vietas nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums un to ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, tāpat noradāms šī pārstāvja paraksta atšifrējums un amata nosaukums.

7.4. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās pirmās lapas augšējā labajā stūrī jābūt attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem „KOPIJA”, kopijas pareizībai jābūt apliecinātai ar apliecinājuma uzrakstu, kurā jābūt ar lielajiem burtiem rakstītiem vārdiem „KOPIJA PAREIZA”, kopijas apliecinātājas amatpersonas pilnam amata nosaukumam (ietverot organizācijas nosaukumu), personiskajam parakstam un tā atšifrējumam, apliecinājuma vietas nosaukumam, apliecinājuma datumam, kā arī  zīmoga nospiedumam. Dokumenta kopijas pareizību ar savu parakstu apliecina organizācijas vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona.

7.5. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (3.pielikums „Piedāvājuma forma”).

8. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

8.1.	Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.1.1. 	pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2.	ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

8.1.3.	uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi noteikumu 8.1.1. un 8.1.2.punktā minētie nosacījumi.

8.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti

8.2.1. 	Pretendentam jāiesniedz pieteikums dalībai iepirkumā, saskaņā ar noteikumu 3.pielikumu  (pielikuma formu mainīt nedrīkst);

8.2.2. 	Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Par reģistrāciju Komercreģistrā pasūtītājs pārliecinās Latvijas republikas uzņēmumu reģistra mājas lapā http://www.ur.gov.lv/. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecinātu reģistrāciju attiecīgajā reģistrā.

8.2.3.  Pretendentam, kurš iesniedz piedāvājumu uz visām iepirkuma priekšmeta daļām, jānodrošina tāds tehnikas vienību skaits, lai nodrošinātu Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu  attīrīšanu no sniega visām iepirkuma priekšmeta daļām vienlaicīgi;

8.2.4. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka ir iepazinies ar iepirkuma Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), izprot tās būtību un apņemas pilnībā nodrošināt iepirkumā minētās prasības pilnā apjomā un noteiktos termiņos.

8.2.5. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka tam ir profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas un personāls, kas nepieciešams iepirkuma priekšmeta sekmīgai izpildei atbilstoši iepirkumā noteiktajām prasībām.

8.2.6. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka Pretendentam 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze šāda pakalpojuma izpildē (2.pielikums)

8.2.7. 	Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošs pilnvarojums.

9. Piedāvājuma cena un valūta

9.1. 	Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN.

9.2. 	Piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

9.3. 	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas (darba algas, administratīvās, transporta, materiālu, nodokļu, piedāvātās atlaides un citas izmaksas u.c.), kas nodrošinātu iepirkumā paredzētā pakalpojuma izpildi.

9.4.	Finanšu piedāvājumu sagatavo un norāda 3.pielikuma „Piedāvājuma forma” 3.2.punktā.

9.5.	Iepirkumu komisija piedāvājuma katru daļu vērtēs atsevišķi. Iepirkumu komisija ņems vērā pretendenta katras daļas finanšu piedāvājumā (3.pielikums „Piedāvājuma forma” 3.2.punkts) norādīto cenu kopsummu bez pievienotās vērtības nodokļa. Iepirkuma līgums tiks slēgts par katras daļas paredzamo summu.

10. Informācijas sniegšana

10.1. 	Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

10.2.	Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta pārvaldes iepirkuma komisijai rakstiski pa pastu, adrese Jaunalūksnes pagasta pārvalde, Dālderos, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV4350, pa e-pastu  jaunaluksne@aluksne.lv.

10.3. Kontaktpersonas par iepirkuma procedūru Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta pārvaldes iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Violeta Kļaviņa tālrunis 26232039, e-pasts violeta.klavina@aluksne.lv, par iepirkuma priekšmetu Malienas komunālās saimniecības pārzinis Jānis Pūpols, tālrunis 26446374.

11. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

11.1. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendentiem, kuri iesnieguši piedāvājumu iepirkumam, nav izslēdzami no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 8.2 panta septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta astotās daļas noteikumiem.

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.punktā minēto personu Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 8.1.3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

11.2. Iepirkuma komisija pārbaudīs  katras daļas piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumu 6. un 7.punktā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām noteikumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

11.3.	Iepirkuma komisija pārbaudīs katras daļas piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumu 8.2.punktā norādītajām prasībām (kvalifikācijas prasībām). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām noteikumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

11.4. 	Iepirkuma komisija pārbaudīs katras daļas piedāvājuma atbilstību Tehnisko specifikāciju prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un noteikumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

11.5.	Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs katras daļas piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumu noteiktām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus.

11.6.	No katras daļas piedāvājumiem, kas atbilst visām noteikumu prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

11.7. 	Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 8.2panta sestās un septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta astotās daļas noteikumiem.

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.punktā minēto personu Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 8.1.3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

11.8. 	Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

11.9.	Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

11.10.	Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas 8.² panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

12. Līguma slēgšana

Ar iepirkuma uzvarētāju, par katru daļu atsevišķi, tiks slēgts līgums atbilstoši iepirkuma Tehniskajai specifikācijai, pretendenta piedāvājumam un pasūtītāja budžeta iespējām.

13. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

1.pielikums

Iepirkuma ar identifikācijas

Nr. JPP 2015/06

noteikumiem

tehniskā specifikācija

„ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNALŪKSNES PAGASTA AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2015./2016. GADA ZIEMAS SEZONĀ”

(identifikācijas Nr. JPP 2015/06)

- Pretendentam, kurš iesniedz piedāvājumu uz visām iepirkuma priekšmeta daļām, jānodrošina tāds tehnikas vienību skaits, lai nodrošinātu Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu attīrīšanu no sniega visām iepirkuma priekšmeta daļām vienlaicīgi.

- Veicot darbu ievērot Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas “Autoceļu attīrīšana no irdena sniega” prasības:

Atbrīvot brauktuvi un nomales no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B. Mērvienība:

Autoceļa atbrīvošana no irdena sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba pārgājienu skaita.

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Brauktuves un nomaļu attīrīšana no irdena sniega;

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli

----------------

E. Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

F. Darba izpilde:

Sniega tīrīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Darbu izpildītājs veic pēc Pasūtītāja pieprasījuma (saskaņā ar noslēgto līgumu), darbs jāuzsāk ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma (tālruņa zvana). Pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas Izpildītājs darbu veic tikai uz norādītajiem autoceļiem.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Pasūtītājs izpildīto darbu kontrolē visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā uzņēmējs veic pasākumus prasību nodrošināšanai.

- Jaunalūksnes pagasta autoceļu saraksts:

Daļa Nr.1

| Nr.p.k. | Ceļa nosaukums | Garums, km | Platums, m | Klase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Upeskakts – Līgotņi | 5.791 | 6.0 | D |
| 2. | Auseji – Garjuri | 3.516 | 5.0 | D |
| 3. | Kolberģis – Karitāni | 3.59 | 5.5 | D |
| 4. | Kolberģa iekšējie ceļi | 2.902 | 3.5-5.5 | C |
| 5. | Garjuri – Nikolska | 0.60 | 5.0 | D |
| 6. | Ozoli – Zirnītis | 0.531 | 5.0 | D |
| KOPĀ | 16.93 | - | - |

Daļa Nr.2

| Nr.p.k. | Ceļa nosaukums | Garums, km | Platums, m | Klase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Garjuri – Lašķi | 2.95 | 6.0 | D |
| 2. | Bundzene – Matisene | 4.00 | 6.0-7.0 | D |
| 3. | Strunķene – Laines | 3.43 | 5.0-6.0 | D |
| 4. | Mārtiņi – Dainas | 1.916 | 4.5 | D |
| 5. | Bundzene – Birzmaļi | 2.259 | 4.5 | D |
| 6. | Jaunzemi – Karitāni | 2.46 | 5.5 | D |
| 7. | Zariņi – Lenkava | 1.536 | 4.5 | D |
| 8. | Saļņi – Izgāztuve | 0.479 | 6.0 | D |
| 10. | Beja – Cukurkalni | 0.67 | 6.0 | D |
| KOPĀ | 19.70 | - | - |

Daļa Nr. 3

| Nr.p.k. | Ceļa nosaukums | Garums, km | Platums, km | Klase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanaviņas - Lejasšķiņķi | 5.5 | 4.0-6.0 | D |
| 2. | Dudas - Paideri | 4.32 | 5.0 | D |
| 3. | Karitāni - Paideri | 3.117 | 5.5 | D |
| KOPĀ | 12.937 | - | - |

2.pielikums

Iepirkuma ar identifikācijas

Nr.JPP 2015/06

noteikumiem

APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI

| N.p.k. | Klienta nosaukums | Papalpojuma nosaukums | Periods, kurā pakalpojums sniegts (gads) | Kontaktpersona, tās tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

                - ________________________________ ___________________      __________________

(Pretendenta paraksttiesīgās personas nosaukums)                       (paraksts)	              (vārds, uzvārds)

__________________________

(Dokumenta aizpildīšanas datums)		                      z.v.

3.pielikums

Iepirkuma ar identifikācijas

Nr.JPP  2015/06

noteikumiem

PIEDĀVĀJUMA FORMA

IEPIRKUMAm „ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNALŪKSNES PAGASTA AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2015./2016.GADA ZIEMAS SEZONĀ”

(identifikācijas Nr. JPP 2015/06)

# 1.	IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

# 2.	KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr. / Fax |  |
| e-pasta adrese |  |

# 3.	PIEDĀVĀJUMS

3.1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Alūksnes  novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2015./2016.gada ziemas sezonā” (identifikācijas Nr. JPP 2015/06) noteikumiem un piekrītam tā nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt piedāvāto darbu izpildi. Mēs piedāvājam veikt Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu attīrīšanu no sniega 2015./2016.gada ziemas sezonā, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

Pretendenta tehniskās iespējas

| Piedāvātā tehnika pakalpojuma sniegšanai | Notīrītās joslas platums vienā braucienā | Tehnikas izgatavošanas gads, jauda | Tehnikas tehniskais stāvoklis (tehniskās skates datums) | Piederība (īpašumā/nomā) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Uzrādāmas tikai tās tehnikas vienības, kuras tiks izmantotas iepirkuma priekšmetā norādīto darbu izpildei)

3.2. Finanšu piedāvājums.

Mēs piedāvājam veikt sniega attīrīšanas pakalpojumu Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļos par šādu vienību līgumcenām:

3.2.1. I daļa

| Nr. p. k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības izmaksas EUR | Kopējās izmaksas EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoceļu attīrīšana no sniega, ieskaitot ceļa nobrauktuves un pārbraucienus | km | 16.93 |  |  |
|  |  |  | KOPĀ BEZ PVN: |  |
|  |  |  |  | PVN: |  |
|  |  |  | KOPĀ: |  |

3.2.2. II daļa

| Nr. p. k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības izmaksas EUR | Kopējās izmaksas EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoceļu attīrīšana no sniega, ieskaitot ceļa nobrauktuves un pārbraucienus | km | 19.70 |  |  |
|  |  |  | KOPĀ BEZ PVN: |  |
|  |  |  |  | PVN: |  |
|  |  |  |  | KOPĀ: |  |

3.2.3. III daļa

| Nr. p. k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības izmaksas EUR | Kopējās izmaksas EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoceļu attīrīšana no sniega, ieskaitot ceļa nobrauktuves un pārbraucienus | km | 12.937 |  |  |
|  |  |  | KOPĀ BEZ PVN: |  |
|  |  |  |  | PVN: |  |
|  |  |  |  | KOPĀ: |  |

3.3. Apliecinām, ka darbus veiksim saskaņā ar  Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas “Autoceļa attīrīšana no irdena sniega” prasībām.

3.4. Piekrītam rēķinu apmaksas nosacījumiem, saskaņā ar iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2015./2016gada ziemas sezonā” (identifikācijas Nr.  JPP 2015/06)   noteikumu 4.11. punktu: „Apmaksa par pakalpojumu tiks veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas dienas.”

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |