ApstiprinĀTS

ar Alūksnes novada pašvaldības

aģentūras „SPODRA” iepirkuma komisijas

lēmumu 29.01.2016. sēdē,

protokols Nr. 4

IEPIRKUMA

„Ielu apgaismojuma apsaimniekošana Alūksnē”

(identifikācijas Nr. PA SPODRA 2016/02)

NoTEIKUMI

(Iepirkums tiek veikts PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 82.PANTa kārtībā)

Alūksne,

2016

Vispārīgie noteikumi

# Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkumu identifikācija PA SPODRA 2016/02

- Pasūtītājs

Alūksnes novada pašvaldības

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Nodokļu maksātāju reģistra kods 90000018622

aģentūra „SPODRA”

Pils iela 58, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90002299846

Tālruņa numurs: 64323259

e-pasta adrese: spodra@aluksne.lv

3. 	Iepirkuma metode

Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu un šajos noteikumos noteikto kārtību.

4.	Iepirkuma priekšmets

4.1.	Iepirkumu priekšmets ir Alūksnes pilsētas ielu un sporta bāzes „MEŽINIEKI” apgaismojuma apsaimniekošana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

4.3. Līguma izpildes vieta: Alūksnes pilsētas un sporta bāzes „MEŽINIEKI” teritorija.

4.4.	CPV kods 50232100-1 (Ielu apgaismojuma tehniskās apkopes pakalpojumi).

4.5.	Pakalpojuma sniegšanas termiņš – 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

4.6.	Pakalpojuma izpildei, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, pasūtītājs ir paredzējis EUR 17000,00 (septiņpadsmit tūkstoši euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

4.7. Pakalpojums veicams saņemot darba uzdevumus no pasūtītāja, kas tiks dots ņemot  vērā pasūtītāja budžetā paredzēto finansējumu.

4.8. Pakalpojumu  apmaksa tiks veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem, piemērojot pretendenta    iesniegtā  finanšu piedāvājuma datus.

4.9. Apmaksa par pakalpojumu tiks veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas dienas.

5.   Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma noteikumiem un to saņemšana

5.1.  Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā „SPODRA”, Pils ielā 58, Alūksnē, LV 4301, līdz 6.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

5.2. 	Elektroniskā veidā iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.3. 	Visas iepirkuma noteikumu izmaiņas un papildinājumi tiks publicēti pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.4. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

6.1. 	Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 22.februārim, plkst. 9.00 Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā „SPODRA”, Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā  punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.

6.2. 	Visi piedāvājumi, kas Alūksnes novada pašvaldībā tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam.

6.3.	Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

7. Piedāvājuma noformēšana

7.1.	Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi „Piedāvājums iepirkumam „Ielu apgaismojuma apsaimniekošana Alūksnē” (identifikācijas Nr. PA SPODRA 2016/02. Neatvērt līdz 2016.gada 22.februārim, plkst.9.00”. Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

7.2.  Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.

7.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, lapām jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, datums, vietas nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums un to ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, tāpat noradāms šī pārstāvja paraksta atšifrējums un amata nosaukums.

7.4. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās pirmās lapas augšējā labajā stūrī jābūt attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem „KOPIJA”, kopijas pareizībai jābūt apliecinātai ar apliecinājuma uzrakstu, kurā jābūt ar lielajiem burtiem rakstītiem vārdiem „KOPIJA PAREIZA”, kopijas apliecinātājas amatpersonas pilnam amata nosaukumam (ietverot organizācijas nosaukumu), personiskajam parakstam un tā atšifrējumam, apliecinājuma vietas nosaukumam, apliecinājuma datumam, kā arī  zīmoga nospiedumam. Dokumenta kopijas pareizību ar savu parakstu apliecina organizācijas vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona.

7.5. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (4.pielikums „Piedāvājuma forma”).

8. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

8.1. 	Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

- 8.1.1. 	pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

- 8.1.2.	ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

- 8.1.3.	uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 8.1.1. un 8.1.2.punktā minētie nosacījumi.

8.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti

8.2.1. 	Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkumam saskaņā ar noteikumu 4.pielikumu „Piedāvājums iepirkumam”;

8.2.2. 	Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

8.2.3.	Pretendentam pēdējos 3 (trīs) gados ir jābūt pieredzei vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanā, pie tam katra līguma summa nevar būt mazāka par iepirkuma paredzamo līgumcenu EUR 17000,00 bez pievienotās vērtības nodokļa. Jāpievieno saraksts, kas sagatavots atbilstoši noteikumu 2.pielikumam.

8.2.5.	Pretendentam jānodrošina:

8.2.5.1.	speciālists, kas sertificēts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanai un būvuzraudzībai, mērīšanas un pārbaudes darbu vadīšanai un uzraudzībai (līdz 1-20kV spriegumam), saskaņā ar LR normatīviem aktiem;

8.2.5.2.	vismaz divi speciālisti, kas sertificēti elektroietaišu izbūvei, ekspluatācijai, to tehnisko parametru mērīšanai un pārbaudei (līdz 1kV spriegumam), saskaņā ar LR normatīviem aktiem.

Informācija par sertificētiem speciālistiem, kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē, jāaizpilda saskaņā ar 3.pielikumu, kā arī jāpievieno atbilstošo sertifikātu kopijas.

Ārvalstu speciālistiem jāiesniedz licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo darbu veikšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz pakalpojuma uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

8.2.6.	Pretendentam jābūt atļaujām veikt AS „SADALES TĪKLS” ZAR operatīvos atslēgumus vismaz diviem darbiniekiem. Jāiesniedz dokumentu apliecinātas kopijas.

8.2.7.	Pretendentam ir jābūt noslēgtam līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju vai atkritumu poligonu par apgaismojuma spuldžu (un citu būvgružu) nogādāšanu utilizācijai.  Jāiesniedz līguma apliecināta kopija.

8.2.8.	Pretendentam ir jānodrošina Tehniskā specifikācijā norādīto pakalpojumu veikšanai nepieciešamais tehniskais aprīkojums. Jāiesniedz pretendenta apliecinājums par to, ka tam ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums iepirkuma Tehniskā specifikācijā norādītā pakalpojuma sekmīgai izpildei (noformējams brīvā formā).

8.2.9. 	Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – jāsniedz informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts (apjoms norādāms procentos no visiem darbiem).

8.2.10.	Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai vai viņa pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras kopija.

9. Piedāvājuma cena un valūta

9.1. 	Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN.

9.2. 	Piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

9.3. 	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas (darba algas, administratīvās, transporta, materiālu izmaksas, nodokļi u.c.), kas nodrošinātu iepirkumā paredzētā pakalpojuma izpildi.

9.4.	Finanšu piedāvājumu sagatavo un norāda 4.pielikuma „Piedāvājuma forma” 3.2.punktā.

9.5.	Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā kopējo summu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

10. Informācijas sniegšana

10.1. 	Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

10.2.	Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Alūksnes novada pašvaldības  aģentūras „SPODRA iepirkuma komisijai rakstiski pa pastu, adrese Alūksnes novada pašvaldības aģentūra „SPODRA”, Pils ielā 58, Alūksnē, LV-4301, pa e-pastu spodra@aluksne.lv.

10.3. Kontaktpersonas par iepirkuma procedūru Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ,,SPODRA” direktors GUNTIS KOZILĀNS, tālrunis 64323259, e-pasts spodra@aluksne.lv vai biroja vadītāja INA STRUPIŅA, tālrunis 64323259.

11. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

11.1. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendentiem, kuri iesnieguši piedāvājumu iepirkumam, nav izslēdzami no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 8.2 panta septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta astotās daļas noteikumiem.

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.punktā minēto personu Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 8.1.3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

11.2.	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumu 6. un 7.punktā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām noteikumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

11.3.	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumu 8.2.punktā norādītajām kvalifikācijas prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām noteikumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

11.4. 	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību Tehnisko specifikāciju prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un noteikumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

11.5.	Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumu noteiktām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus.

11.6.	No piedāvājumiem, kas atbilst visām noteikumu prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

11.7. 	Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 8.2panta sestās un septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta astotās daļas noteikumiem.

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.punktā minēto personu Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 8.1.3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

11.8. 	Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

11.9.	Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

11.10.	Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas 8.² panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

12. Līguma slēgšana

Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši iepirkuma Tehniskajai specifikācijai, pretendenta piedāvājumam un pasūtītāja budžeta iespējām.

13. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

1.pielikums

Iepirkuma ar identifikācijas

Nr.PA SPODRA 2016/02

noteikumiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

IEPIRKUMAm „Ielu apgaismojuma apsaimniekošana Alūksnē”

(identifikācijas Nr. PA SPODRA 2016/02)

1.1.	Alūksnes pilsētas ielu apgaismojuma apsaimniekošana ietver:

1.1.1.	ielu apgaismojuma darbības regulāru apsekošanu un pasūtītāja informēšanu par konstatētiem bojājumiem;

1.1.2. 	aktīvās elektroenerģijas skaitītāju rādījumu nolasīšanu 35 vietās vienu reizi mēnesī;

1.1.3.	esošo gaismekļu DRL-125/250/400, LED 63W, LED 71W, 100W un SON T-150/70 spuldžu maiņu 48 stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas;

1.1.4.	esošo 0,4 kV kabeļu remontu (tranšeju rakšanu, kabeļu guldīšanu tranšejā, kabeļu pretestības mērījumus, kabeļu galu apdari, kabeļu savienojumu uzmavu montāžu);

1.1.5.	esošo gaismekļu remontu un maiņu 48 stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas;

1.1.6.		drošinātāju spaiļu komplektu remontu;

1.1.7.    segmenta kontroliera C-box iegāde, uzstādīšana un apkalpošana;

1.1.8.	vadības sadaļu remontu (drošinātāju, automātisko slēdžu, releju, segmenta kontrolieru C-box, magnētisko palaidēju vai kontakoru maiņu);

1.1.9.	līdzdalību ielu apgaismojuma attīstības perspektīvā plāna izstrādē;

1.1.10.	esošo ielu apgaismojuma tīklu shēmas sastādīšanu un papildināšanu;

1.1.11.	pakāpenisku ielu apgaismojuma uzstādītās jaudas samazināšanu;

1.1.12.	pakāpenisku ielu apgaismojuma pāreju uz kabeļu līnijām;

1.1.13.	pakāpenisku ielu apgaismojuma vadības punktu samazināšanu;

1.1.14.	avārijas situācijas neatliekamu novēršanu, saskaņojot ar Pasūtītāju tāmi, kura atbilst pretendenta finanšu piedāvājumam iepirkumam;

1.1.15. ielu apgaismojuma kabeļu tranšeju uzrādīšana.

1.1.16. 	Sporta bāzes „MEŽINIEKI” apgaismojuma apsaimniekošanu, paredzot:

1.1.16.1. 	apgaismojuma pārbaudi un sakārtošanu pēc pasūtījuma saņemšanas;

1.1.16.2.	esošo gaismekļu DRL-250/400 un SON T-150/70 spuldžu maiņu 48 stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas;

1.1.16.3. esošo 0,4 kV kabeļu remontu (tranšeju rakšanu, kabeļu guldīšanu tranšejā, kabeļu pretestības mērījumus, kabeļu galu apdari, kabeļu savienojumu uzmavu montāžu);

1.1.16.4. esošo gaismekļu remontu un maiņu 48 stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas;

1.1.16.5. drošinātāju spaiļu komplektu remontu;

1.1.16.6. vadības sadaļu remontu (drošinātāju, automātisko slēdžu, releju, segmenta kontrolieru C-box, magnētisko palaidēju vai kontaktoru maiņu);

1.1.16.7.	avārijas situācijas neatliekamu novēršanu, saskaņojot ar Pasūtītāju tāmi, kura atbilst pretendenta finanšu piedāvājumam iepirkumam.

1.2.   Pretendentam jābūt sertificētam darbam ar apgaismojuma vadības sistēmas programmu „City light”.

1.3.   Pretendentam jāreģistrē, jāaktualizē dati par sadales skapjiem, lampām, stabiem u.c. apgaismojuma vadības sistēmā.

1.4.    Pretendentam apgaismojuma vadības sistemā jāveic bojājumu reģistrēšana un veicamās darbības par to novēršanu. Ierakstiem par veiktajām darbībām ir jābūt detalizētiem.

  - Pretendentam par katru mēnesi jāizdrukā atskaite no apgaismojuma vadības sistēmas “City Light” un  jāpievieno kā pielikums rēķinam un kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu jāiesniedz Pasūtītājam.

  - Pasūtītājam jābūt pieejamai apgaismojuma vadības sistēmai “City Light”, lai būtu iespēja veikt konstatēto bojājumu reģistrēšanu un veikt pārbaudi par bojājumu labošanu.

1.7.	Pilsētas ielu un Sporta bāzes „MEŽINIEKI” apgaismojuma uzskaitījums:

| Apraksts | Skaits/ mērvienība |
| --- | --- |
| Apgaismojuma metāla cinkotu balstu uzturēšana | 854 gab. |
| Apgaismojuma metāla balstu uzturēšana | 22 gab. |
| Apgaismojuma dzelzsbetona balstu uzturēšana | 141 gab. |
| Apgaismojuma metāla balstu (3 m) uzturēšana | 23 gab. |
| Apgaismojuma metāla balstu (4 m) uzturēšana | 48 gab. |
| Apgaismojuma metāla balstu (5 m) uzturēšana | 35 gab. |
| Nātrija spuldžu 150 W uzturēšana | 744 gab. |
| Dzīvsudraba spuldžu 250/400 W uzturēšana | 126 gab. |
| Dzīvsudraba spuldžu 125 W uzturēšana | 9 gab. |
| Nātrija spuldžu 70 W uzturēšana | 69 gab. |
| LED spuldžu 100 W uzturēšana | 68 gab. |
| LED spuldžu 71 W uzturēšana | 23 gab. |
| LED spuldžu 63 W uzturēšana | 92 gab. |
| LED spuldžu 45 W uzturēšana | 36 gab. |
| Vadības sadaļu uzturēšana | 24 gab. |

1.8. 	Materiālu un aprīkojuma iegāde un izmantošana, kas nepieciešama darbu veikšanai, jāiekļauj piedāvājuma cenā.

1.9.	Pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāsniedz atskaite par izlietotiem līdzekļiem un izpildāmo darba gaitu.

1.10. 	Avārijas situācijas novēršana jānodrošina ne vēlāk kā 24 stundu laikā no paziņošanas brīža.

1.11. 	Materiāliem jāatbilst Eiropas Savienības standartu prasībām.

1.12. 	Pēc remontdarbu realizācijas jānodrošina apgaismojuma ekspluatācijas iespējas.

1.13. 	Jānodrošina izlietoto materiālu un spuldžu utilizēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

1.14. 	Līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

1.15. 	Veikto darbu un materiālu kvalitāte jānodrošina 24 mēnešu laikā pēc attiecīgo darbu pabeigšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

1.16. 	Samaksa par ikmēneša veiktajiem pakalpojumiem notiks 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, apgaismojuma vadības sistēmas atskaites un rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.

1.17.	Darbi izpildāmi pēc darba uzdevuma saņemšanas un darbu un materiālu tāmes akceptēšanas.

2.pielikums

Iepirkuma ar identifikācijas

Nr.PA SPODRA 2016/02

noteikumiem

Pretendenta veikto pakalpojumu saraksts

IEPIRKUMAm „Ielu apgaismojuma apsaimniekošana Alūksnē”

(identifikācijas Nr. PA SPODRA 2016/02)

| Pakalpojuma pasūtītājs | Pasūtītāja kontaktin- formācija (adrese, tālrunis) | Pakalpojuma veids | Pakalpojuma kopējais apjoms (EUR, bez PVN) | Pakalpojuma izpildes laiks | Pakalpojuma izpildes vieta | Pretendenta paša spēkiem veikto pakalpojumu apjoms (% no kopējā apjoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1……. |  |  |  |  |  |  |
| 2……. |  |  |  |  |  |  |
| 3……. |  |  |  |  |  |  |

| Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: | z.v. |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats: |  |
| Uzņēmuma nosaukums: |  |

3.pielikums

Iepirkuma ar identifikācijas

Nr.PA SPODRA 2016/02

noteikumiem

Informācija par SPECIĀLISTIEM

IEPIRKUMAm „Ielu apgaismojuma apsaimniekošana Alūksnē”

(identifikācijas Nr. PA SPODRA 2016/02)

Paredzēto darbu izpildei tiks nodrošināta ar šādiem speciālistiem:

| Specialitāte | Speciālista vārds, uzvārds | Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš)* | Persona (uzņēmums), kuru pārstāv** | Līgumattiecību pamats*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšanai un būvuzraudzībai (līdz 1-20kV spriegumam) |  |  |  |  |
| Elektroietaišu izbūvei, ekspluatācijai, to tehnisko parametru mērīšanai un pārbaudei (līdz 1kV spriegumam) |  |  |  |  |
| Elektroietaišu izbūvei, ekspluatācijai, to tehnisko parametru mērīšanai un pārbaudei (līdz 1kV spriegumam) |  |  |  |  |

* Pievienot norādītās kvalifikācijas dokumentu.

** norāda, vai piesaistītais speciālists ir pretendenta resurss, vai apakšuzņēmēja resurss, vai persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

*** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai (uzņēmumam), kuru pārstāv – uz darba līguma, vai uzņēmuma līguma, vai citādi (norādīt, kāds).

| Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: | z.v. |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats: |  |
| Uzņēmuma nosaukums: |  |

4.pielikums

Iepirkuma ar identifikācijas

Nr.PA SPODRA 2016/02

noteikumiem

PIEDĀVĀJUMA FORMA

Iepirkumam „Ielu apgaismojuma apsaimniekošana Alūksnē” (identifikācijas Nr. PA SPODRA 2016/02)

# 1.	IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

# 2.	KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr. / Fax |  |
| e-pasta adrese |  |

# PIEDĀVĀJUMS

3.1.	Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Ielu apgaismojuma apsaimniekošana Alūksnē” (identifikācijas Nr. PA SPODRA 2016/02) aprakstu un piekrītam tā nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt piedāvāto pakalpojumu izpildi. Mēs piedāvājam veikt pakalpojumus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

3.2. Finanšu piedāvājums. Mēs piedāvājam veikt ielu apgaismojuma apsaimniekošanu Alūksnē saskaņā ar iepirkumā noteiktajām prasībām par šādām vienību līgumcenām:

| Pakalpojumu pozīcijas līgumcenas vērtēšanai un līguma slēgšanai* | Vienas vienības cenas izmaksas bez PVN EUR | Cena ar PVN EUR |
| --- | --- | --- |
| Aktīvās elektroenerģijas skaitītāju rādījumu nolasīšana 35 vietās vienu reizi mēnesī |  |  |
| Esošo gaismekļu DRL - 125 spuldžu maiņa - 5 spuldzes |  |  |
| Esošo gaismekļu DRL - 250 spuldžu maiņa - 10 spuldzes |  |  |
| Esošo gaismekļu DRL - 400 spuldžu maiņa - 5 spuldzes |  |  |
| Esošo gaismekļu SON T - 150 spuldžu maiņa - 10 spuldzes |  |  |
| Esošo gaismekļu maiņa - 10 gab. |  |  |
| Gaismekļu LED 63W, 71W un 100W maiņa - 2 gab. |  |  |
| Esošo kabeļu remonts 50 metru garumā (tranšeju rakšana, kabeļu guldīšana tranšejā, kabeļu pretestības mērījumi, kabeļu galu apdare, kabeļu savienojumu uzmavu montāža) |  |  |
| Metāla cinkotā balsta nomaiņa - 2gab. |  |  |
| Drošinātāju spaiļu remonts - 1 komplekts |  |  |
| Segmenta kontroliera C-box apkalpošana - 2 gab. |  |  |
| Vadības sadaļu remonts (drošinātāju maiņa, automātisko slēdžu maiņa, magnētisko palaidēju vai kontaktoru maiņa) |  |  |
| Ielu apgaismojuma darbības regulāra apsekošana (ne mazāk kā 15 reizes mēnesī) un pasūtītāja informēšana par konstatētiem bojājumiem - 1 mēnesis |  |  |
| Ielu apgaismojuma kabeļu tranšeju uzrādīšana ar transporta pakalpojumu - 1 stunda |  |  |
| Pievienotās vērtības nodoklis 21 % |  |  |
| Summa kopā |  |  |

3.3. 	Apņemamies izpildīt visas šī iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: | z.v. |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats: |  |
| Uzņēmuma nosaukums: |  |