ApstiprinĀTS

ar Pededzes pagasta pārvaldes

iepirkuma komisijas sēdes

lēmumu 09.03.2016.,

protokols Nr.1

Iepirkuma

“ Pededzes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 2016. gada pavasara- vasaras sezonā„

(identifikācijas Nr. PPP 2016/01)

NOLIKUMS

(Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā)

Alūksnes novada Pededzes pagastā

2016

- Vispārīgā informācija

# 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkuma identifikācijas Nr. PPP 2016/01

1.2. Pasūtītājs

Alūksnes novada pašvaldība Pededzes pagasta pārvalde

Adrese: „Krustceles”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV 4352

Reģistrācijas numurs: 90009489982

Tālruņa numurs:64324309

e-pasta adrese: pededze@aluksne.lv

Pasūtītāja kontaktpersona: Daiga Vītola, mob. 26597354

Kontaktpersona par iepirkumu: Viesturs Zaķis, mob. 20236801

1.3. Iepirkuma metode

Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu un šajā nolikumā noteikto kārtību.

## 1.4. Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un tā saņemšana

1.4.1. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.8.00 līdz 16.00 Alūksnes novada Pededzes pagasta pārvaldē, „Krustcelēs”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, pie sekretāres līdz 1.6.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.2. Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

1.4.3. Visas iepirkuma nolikuma izmaiņas un papildinājumi tiks publicēti pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

1.4.4. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

1.5. Informācijas sniegšana

    - Visi jautājumi par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi adresējami laikus norādītajā e-pasta adresē pededze@aluksne.lv, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Alūksnes novada mājas lapā www.aluksne.lv, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

    - Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

1.6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.6.1. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu Alūksnes novada Pededzes pagasta pārvaldei, „Krustcelēs”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā līdz 2016.gada 23.martam, plkst.12.00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.

1.6.2. Saņemot piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis uz aploksnes vai iepakojuma atzīmē saņemšanas datumu un laiku.

1.6.3. Visi piedāvājumi, kas Alūksnes novada pašvaldībā saņemti pēc 1.6.1. punktā norādītā laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam.

1.6.4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

1.6.5. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, tas ir, tam saistošs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 60 dienas, skaitot no Nolikuma 1.6.1.punktā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas.

1.7. Piedāvājuma noformēšana

1.7.1.	Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi „Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Pededzes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 2016. gada pavasara- vasaras sezonā” (identifikācijas Nr. PPP 2016/01). Neatvērt līdz 2016.gada 23.martam, plkst.12.00”. Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

1.7.2. 	Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.

1.7.3. 	Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāms, bez labojumiem un dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, lapām jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, datums, vietas nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums un ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata nosaukums.

1.7.4. 	Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kopijas lapas augšējā labajā stūrī jābūt attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem „KOPIJA”. Piedāvājumā iekļauto kopiju pareizību apliecina ar apliecinājumu, kurā norādīts apliecinājums par kopiju autentiskumu oriģinālam, kopiju lapas numuri, un kuru ar zīmogu un parakstu apliecina paraksttiesīga persona.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets: „Pededzes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 2016. gada pavasara- vasaras sezonā” (identifikācijas Nr. PPP 2016/01).

2.2. CPV kods 50230000-6.

2.3. Pretendenti piedāvājumu drīkst iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma daļām atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

3.Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

3.1. 	Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

3.1.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3.1.3. 3.1.1. un 3.1.2.punktu nosacījumi attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem.

3.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti

3.2.1. 	Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

3.2.2. 	Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkumam saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu „Piedāvājums iepirkumam”.

3.2.3. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka tā rīcībā ir tehnika, kas nepieciešama iepirkuma priekšmeta izpildei atbilstošā kvalitātē un termiņā.

3.2.4. Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai vai viņa pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras kopija.

4. Piedāvājuma cena

4.1. 	Piedāvājumam jābūt izteiktam EUR (euro) bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN.

4.2. 	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, tai skaitā transporta izmaksas, nodokļus, nodevas, piedāvātās atlaides un citas izmaksas.

4.3.	Piedāvājumā cenas ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

4.4.	Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

5. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

5.1.	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumu 1.6. un 1.7.punktā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām noteikumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

5.2. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendentiem, kuri iesnieguši piedāvājumu iepirkumam, nav izslēdzami no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 8.2 panta septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta astotās daļas noteikumiem. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.punktā minēto personu Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 8.1.3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

5.3.	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 3.2.punktā norādītajām prasībām (kvalifikācijas prasībām). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām noteikumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

5.4. 	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību Tehnisko specifikāciju prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un noteikumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

5.5.	Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumu 4.punktā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus.

5.6.	No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām, komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

5.7.  Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 8.2panta sestās un septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta astotās daļas noteikumiem. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.punktā minēto personu Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 8.1.3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

5.8. 	Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

5.9. 	Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

6. Līguma slēgšana un apmaksas nosacījumi

6.1. Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši iepirkuma nolikumam, pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem izdalītajam finansējumam.

6.2. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2016. gada 1. aprīlis - 2016. gada 31. oktobris.

6.3. Apmaksas nosacījumi – apmaksa par izpildītiem darbiem notiks 20 (divdesmit) dienu laikā pēc darbu nodošanas - pieņemšanas akta (bez iebildumiem) parakstīšanas un rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.

6.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

1.pielikums

iepirkuma procedūras nolikumam

„Pededzes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana

2016. gada pavasara- vasaras sezonā”

Identifikācijas  Nr. PPP 2016/01

tehniskās specifikācijas

Iepirkumam „Pededzes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana.2016. gada pavasara- vasaras sezonā”

- Iepirkums sadalīts piecās daļās:

  - Iepirkuma 1. daļa – ceļa klātnes planēšana;

  - Iepirkuma 2. daļa - mehanizēta zāles pļaušana;

  - Iepirkuma 3. daļa - iesēdumu un bedru labošana grants segumos un uzlabotas grunts ceļos;

  - Iepirkuma 4. daļa - bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa;

  - Iepirkuma 5.daļa – krūmu mehāniska griešana ar vienlaicīgu sasmalcināšanu.

- Pretendents apņemas saskaņā ar Pasūtītāja telefonisku pasūtījumu no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 31.oktobrim veikt Mārkalnes pagasta ceļu uzturēšanu vasaras periodā.

- Pakalpojumu uzsāk ne vēlāk kā 24 stundas pēc telefoniska pieteikuma.

- Visiem pakalpojuma materiāliem jābūt sertificētiem.

- Pretendentiem nepieciešams atbilstošs nodrošinājums un pieredze attiecīgo darbu veikšanai.

- Darbu izpilde notiek pēc Alūksnes novada pašvaldības apstiprinātām ceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijām.

- Pasūtītājs negarantē līguma izpildi pilnā apjomā un saglabā tiesības izmainīt kopējo apjomu atkarībā no pieejamā finansējuma.

1.daļa: Ceļa klātnes planēšana

A. Mērķis:

Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra planēšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Ceļa klātnes planēšana;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

----------

E. Iekārtas:

Izmantojami motorgreideri.

F. Darba izpilde:

Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

G. Prasības izpildītam darbam:

Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt  planēšanas procesā radušies vaļņi.

Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.

Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

2.daļa: Mehanizēta zāles pļaušana

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa un tam pieguļošo teritoriju pārredzamību, veicināt ūdens atvadi no ceļa klātnes un sāngrāvjiem, veikt profilaksi pret nezāļu sēklu izplatību.

B. Mērvienība:

Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena  kilometros (pārg. km)

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Zāles pļaušana;

3. Nopļautās zāles izkliedēšana;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Tehnikai uzkarinātas, piekabinātas pļaujmašīnas vai rideri ar darba platumu ≥ 1,2 m

F. Darba izpilde:

Pielieto mehanizētai zāles pļaušanai  autoceļa nomalēs, nogāzēs, grāvjos un sadalošā joslā ar platumu ≤ 4 m.

Nopļauto zāli atstāj izklaidus uz vietas satrūdēšanai, tā nedrīkst traucēt ūdens atvades sistēmas darbību.

Darba gājiena platums atkarīgs no pielietotā mehānisma darba platuma, atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu pļaušanas pabeigtību darba gājiena platums drīkst būt šaurāks par darba platumu.

G. Prasības izpildītam darbam:

Visā darba zonā līdzeni nopļauta zāle. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par 10 cm.

Nopļautā zāle netraucē ūdens atvades sistēmas darbu un nepiegružo ietves, pieturvietas platformas un brauktuvi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.  Ja izpļaujamās zāles joslas platums ir  līdz 1,6 m, to apmaksā kā vienu veselu gājienu, neatkarīgi no veikto darba gājienu skaita.

3.daļa: Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra iestrādātā minerālā materiāla apjoms irdenā stāvoklī (m3).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Iesēdumu un bedru piebēršana ar pievestu materiālu;

4. Seguma planēšana (profilēšana);

5. Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Pieļaujama dabīga grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus.

Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm.

Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu nedrīkst pārsniegt 15 %, nosakot pēc standarta LVS EN 933:1.

E. Iekārtas:

----------

F. Darba izpilde:

Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai grants, šķembu un uzlabotas grunts segās ar pievestu dabīgu grants materiālu līdz 50 m3 vienā vietā.

Iesēdumu (bedri) iztīra no netīrumiem, dubļiem, ūdens un aizpilda ar pievestu  dabīgu grants materiālu.

Pēc materiāla izvešanas ceļa sega iesēduma (bedres) vietā jānoplanē vai jānoprofilē.

G. Prasības izpildītam darbam:

Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas, kas lielākas par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā.

Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jākontrolē objektā pievestā un iestrādātās grants apjoms katrā automašīnā.

Neatbilstību kontrole izpildāma visur, kur vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

4.daļa: Bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa

A. Mērķis :

Novērst caurteku bojājumus un palielināt konstrukciju kalpošanas laiku.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra nomainītās caurtekas garums (m).

C. Darba apraksts:

Pārbrauciens līdz darba vietai;

Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

Caurtekas posma nomaiņa;.

Darba vietas norobežojuma noņemšana;

Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Plastmasas caurtekas pareiza diametra, ražotas lietošanai autoceļos. Atkarībā no materiāla, caurulei jāatbilst šādu standartu prasībām – LVS 160:1999 „Sintētiskie būvmateriāli - Etilēna un propilēna polimēru stingrās caurules - Drošības kritēriji”, LVS 342 :2001 „Sintētiskie būvmateriāli - Stingrās caurules no neplastificēta polivinīlhlorīda - Drošības kritēriji” vai LVS 342: 2001/2003:A1 Sintētiskie būvmateriāli – „Stingrās caurules no neplastificēta polivinīlhlorīda - Drošības kritēriji”. Iebūvējamo caurteku stinguma klasei ir jābūt vienādai vai lielākai par SN 8 (8 KN/m2).

Materiāla patēriņa normas dotas uz 1 caurtekas metru. Posma garums netiek ierobežots :

Plastmasas caurtekas ar diametru 0,4m;

Plastmasas caurules posms l = 1m;

Grants (smilts ) pamatam = 0,18 m3;

Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5m;

Plastmasas caurules posms l = 1m;

Grants (smilts ) pamatam = 0,22 m3;

Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

Plastmasas caurtekas ar diametru 0,6m;

Plastmasas caurules posms l = 1m;

Grants (smilts ) pamatam = 0,26 m3;

Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

Plastmasas caurtekas ar diametru 0,8m;

Plastmasas caurules posms l = 1m;

Grants (smilts ) pamatam = 0,40 m3;

Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

Plastmasas caurtekas ar diametru 1,0m;

Plastmasas caurules posms l = 1m;

Grants (smilts ) pamatam = 0,46 m3;

Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

Plastmasas caurtekas ar diametru 1,2m;

Plastmasas caurules posms l = 1m;

Grants (smilts ) pamatam = 0,52 m3;

Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

E. Iekārtas:

----------

F. Darba izpilde:

Ja ekspluatācijas laikā caurteku posmi ir bojāti vai atsevišķi posmi nosēdušies, tad ir jānoskaidro šo defektu rašanās iemesls un pie posmu nomaiņas tie jānovērš. Darbi jāizpilda šādā secībā:

Ceļa segas grants pamata noņemšana un novietošana atsevišķā kaudzē (ja bojātais un atrokamais caurtekas posms ir zem seguma);

Zemes klātnes atrakšana līdz caurtekas pamatam;

Bojāto caurteku posmu nojaukšana;

Pamata vizuāla pārbaude;

Ūdens atsūknēšana no būvbedres (slapjās gruntīs);

Caurtekas pamata pastiprināšana, ja nepieciešams;

Caurtekas posmu un savienojumu montāža;

Caurtekas posmu aizbēršana jāveic vienlaikus no abām pusēm ar horizontāliem grunts slāņiem, kuru biezums 15 – 20 cm. Jāsablīvē ar vibroblietēm. Caurtekai jābūt nosegtai ar ne mazāk kā 0,5 m biezu grunts vai ceļa būvmateriālu slāni;

Segas konstrukcijas atjaunošana;

Būvgruži (nederīgie caurteku posmi, atskaldītais betons, nofrēzētais asfalts utt.) jānogādā uzņēmēja atbērtnē.

G. Prasības  izpildītam darbam:

Caurtekai ir jābūt tīrai visā tās garumā. Caurteku galiem nostiprinātiem. Ceļa nogāžu virsmai un darbu laikā skartajai teritorijai jābūt noplanētai atbilstošā slīpumā.

Uzstādīto blakus esošo caurteku posmu asu nobīde pieļaujama ne vairāk kā 10mm. Montāžas spraugas starp caurtekas posmiem nedrīkst būt lielākas vai mazākas kā noteikts rūpnīcas izgatavotājas specifikācijās.

Caurteku teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajām vai jānodrošina ceļa klātnei pieguļošo virszemes ūdeņu novadīšana. Pieļaujamo augstuma atzīmju atšķirība no paredzētā ne vairāk kā 20 mm.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Caurtekas posmu pamata izbūves kvalitāte (biezums, sablīvējums, platums) jāpārbauda pirms caurtekas posmu montāžas.

Caurtekas posmu uzstādīšanas precizitāte ( teknes atzīme , asu nobīdes , montāžas kvalitāte un hidroizolācijas darbu kvalitāte jāpārbauda pirms caurtekas būvbedres aizbēršanas.

Pārbaudes un uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā , ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi prasību nodrošināšanai.

5.daļa: Krūmu mehāniska griešana ar vienlaicīgu sasmalcināšanu

A. Mērķis:

Paaugstināt satiksmes drošību un uzlabot ceļa ūdens atvadi.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra nogriezto krūmu platība (ha), mērot pēc vainaga.

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Krūmu griešana ar vienlaicīgu sasmalcināšanu;

4. Sasmalcināto krūmu izkliedēšana;

5. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

----------

E. Iekārtas:

Griezējmehānismam jāatbilst šādām prasībām: - jāspēj nogriezt dzinumus 5 – 10 cm augstumā no zemes; - jābūt pietiekoši jaudīgam, lai nogrieztu un sasmalcinātu krūmus ar stumbra diametru līdz 12 cm (ieskaitot).

F. Darba izpilde:

Darba veids ceļa nodalījuma joslā augošo krūmu ar stumbra diametru ≤ 12 cm griešanai un sasmalcināšanai.

Sasmalcinātos krūmus vienmērīgi izkliedē ceļa nodalījuma joslā, ārpus grāvjiem

G. Prasības izpildītam darbam:

Darba zonai jābūt tīrai no krūmiem un atvasēm.

Nopļautie krūmu celmi nedrīkst būt garāki par 10 cm.

Sasmalcinātiem krūmiem jābūt vienmērīgi izkliedētiem ceļa nodalījuma joslā, ārpus grāvjiem.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā posma garumā, neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

2.pielikums

iepirkuma procedūras nolikumam

„Pededzes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana

2016. gada pavasara- vasaras sezonā”

Identifikācijas  Nr. PPP 2016/01

Pededzes  pagasta autoceļu  saraksts

| Nr. | Pagasta autoceļu | Uzturēšanas posms | Garums | Ceļa platums m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | nosaukums | no km | līdz km | km |  |
| 1. | Kūdupe-Kapsēta | 0,00 | 1,173 | 1,173 | 5.0 |
| 2. | Čistigi-Zagorje | 0,00 | 2,709 | 2,709 | 5.0 |
| 3. | Čistigi-Skaliņš | 0,00 | 2,605 | 2,605 | 5.0 |
| 4. | Pededze-Naumova | 0,00 | 2,082 | 2,082 | 5.5 |
| 5. | Ķurši-Kapsēta | 0,00 | 1,399 | 1,399 | 5.0 |
| 6. | Orlīši-Boiņica | 0,00 | 3,608 | 3,608 | 4.5 |
| 7. | Zabolova-Bīberi-Bairīši | 0,00 | 2,356 | 2,356 | 4.5 |
| 8. | Zabolova-Rudzīši | 0,00 | 2,08 | 2,08 | 4.0 |
| 9. | Stuborova-Šeļehova | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 4.0 |
| 10. | Pļevna-Stuborova | 0,00 | 3,77 | 3,77 | 5.5 |
| 11. | Ponkuļi-Puncene | 0,00 | 3,111 | 3,111 | 4.0 |
| 12. | Kūdupe-Vokica | 0,00 | 0,788 | 0,788 | 4.0 |
| 13. | Kūdupe-Pļitka | 0,00 | 2,13 | 2,13 | 4.0 |
| 14. | Ķurši-Gundegas | 0,00 | 0,268 | 0,268 | 4.0 |
| 15. | Vjazina-Muratovs | 0,00 | 0.49 | 0.49 | 4.0 |
| 16. | Vjazina-Steržinova | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 4.0 |
| 17. | Rūķi-Krustceles | 0,00 | 1,41 | 1,41 | 5.0 |
| 18. | Snopova-Brūklenāji | 0,00 | 0,956 | 0,956 | 5.0 |
|  | Kopā |  |  | 33,255 |  |

3.pielikums

iepirkuma procedūras nolikumam

„Pededzes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana

2016. gada pavasara- vasaras sezonā”

Identifikācijas  Nr. PPP 2016/01

Piedāvājums iepirkumam

“ Pededzes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 2016. gada pavasara- vasaras sezonā„

(identifikācijas Nr. PPP 2016/01)

# 1.	IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

# 2.	KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr. / Fax |  |
| e-pasta adrese |  |

# PIEDĀVĀJUMS

  - Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Pededzes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 2016. gada pavasara- vasaras sezonā” (identifikācijas Nr. PPP 2016/01) aprakstu un piekrītam tā nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt piedāvāto darbu izpildi saskaņā ar tehniskajām specifikācijām.

  - Pretendenta tehniskās iespējas (tabulu atļauts papildināt ar nepieciešamajām ailēm):

| Piedāvātā tehnika pakalpojuma izpildes laikā | Ražotājvalsts, izlaides gads, masa, jauda | Tehniskais stāvoklis (tehniskās skates datums) |
| --- | --- | --- |

  - Mēs piedāvājam veikt Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanu 2016.gada pavasara- vasaras sezonā par sekojošu cenu (vienu vai vairākas pozīcijas):

| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Mērv. | Daudzums | Vienības cena bez PVN, EUR | Summa, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | bez PVN | ar PVN |
|  | Ceļu seguma planēšana | pārg. km | 199,5 |  |  |  |
|  | Mehanizēta zāles pļaušana | pārg. km | 66,5 |  |  |  |
|  | Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotas grunts ceļos | m3 | 70 |  |  |  |
|  | Bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa: |  | X |  |  |
| 4.1 | Diametrs 0,5 m | tek.m | 5 |  |  |  |
| 4.2 | Diametrs 0,6 m | tek.m | 5 |  |  |  |
| 4.3. | Diametrs 0,8 m | tek.m | 5 |  |  |  |
| 5. | Krūmu mehāniskā griešana ar vienlaicīgu sasmalcināšanu | ha | 8 |  |  |  |

  - Šis piedāvājums ir derīgs 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Darbu apjoms var tikt samazināts atbilstoši pieejamajam finansējumam.

  - Mēs apliecinām, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvātajiem pakalpojumiem ir patiesas.

________________________            ________________________    _____________

Ieņemamais amats                                   Vārds, uzvārds, paraksts               Datums

Z.v.