Pielikums Nr.3

Alūksnes novada domes

28.10.2010. lēmumam Nr.619

protokols Nr.18, 11.p.)

LATVIJAS REPUBLIKA

# ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000018622

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNE, LV – 4300, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, dome@aluksne.lv.

AS SEB BANKA ALŪKSNES FILIĀLE, KODS UNLALV2X

BUDŽETA KONTS Nr. LV58 UNLA 0025 0041 3033 5

SPECIĀLAIS KONTS Nr. LV81 UNLA 0025 1041 4293 5

2010.gada 28.oktobrī					   		Saistošie noteikumi Nr.43/2010

Alūksnē						        	    apstiprināti ar Alūksnes novada domes

28.10.2010. lēmumu Nr.619

(protokols Nr.18, 11.p.)

Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas

uzturēšanas prasībām ziemas sezonā

- Vispārīgie jautājumi

  - Saistošie noteikumi nosaka Alūksnes novada pašvaldības autoceļu un ielu (turpmāk – autoceļi) ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kārtību ziemas sezonā no 1.novembra līdz 31.martam.

  - Saistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

  - Alūksnes novada pašvaldības pagastu pārvaldes un pašvaldības aģentūra „SPODRA” nodrošina šos noteikumos minēto autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu ziemas sezonā, ievērojot prasības, kas attiecīgajai autoceļu uzturēšanas klasei noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildi kontroli” un Alūksnes novada domes apstiprinātajā ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas sezonai.

  - Autoceļu ikdienas uzturēšanai noteiktās uzturēšanas klases nepiemēro, ja:

    - attiecīgajā ceļa posmā tiek veikta autoceļa būvniecība vai rekonstrukcija;

    - attiecīgais autoceļš vai tā daļa tiek izmantota transportlīdzekļu satiksmes novirzīšanai autoceļu būvniecības un rekonstrukcijas laikā;

    - autoceļu uzturēšanai paredzētais (pieejamais) finansējums nav pietiekams, lai nodrošinātu klasei atbilstošo uzturēšanas prasību izpildi. Šādā gadījumā tiek veikta autoceļu ārkārtas uzturēšanu.

- Autoceļu, tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku, gājēju celiņu ikdienas uzturēšana ziemā

  - Virziena spraužu uzstādīšana, novākšana un glabāšana.

  - Autoceļa attīrīšana no sniega un sniega aizvākšana:

2.2.1. autoceļa attīrīšana no irdena sniega, izmantojot automobiļus un mehānismus, kas aprīkoti ar sniega lāpstām;

2.2.2. autoceļa attīrīšana no sniega slīpi attiecībā pret ceļa asi;

2.2.3. sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes;

2.2.4. autopaviljonu, autobusu pieturvietu un atpūtas vietu attīrīšana no sniega;

2.2.5. sniega novākšana no tiltu un satiksmes pārvadu braucamās daļas un ietvēm;

2.2.6. sniega vaļņu un tranšeju izveidošana.

2.3. Sniega vairogu uzstādīšana un novākšana.

2.4. Slīdamības samazināšana:

2.4.1. ar smilšu un sāls maisījumu;

2.4.2. ar smiltīm vai šķembiņām;

2.4.3. ar mitro sāli;

2.4.4. ar sāls šķīdumu;

2.4.5. izveidojot rievas apledojumā.

2.5. Caurteku ieziemošana un atkausēšana vai atsegšana.

2.6. Tilta balstu atbrīvošana no ledus.

2.7. Autoceļu apsekošana.

2.8. Autoceļu operatīvā kopšana.

2.9. Ziemas dienesta dežūras.

2.10. Gājēju celiņu uzturēšana:

2.10.1. attīrīšana no sniega;

2.10.2. slīdamības mazināšana, kaisot smilti vai šķembiņas.

- Prasības autoceļu uzturēšanai ziemā

|  |  | Uzturēšanas klase |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Prasības | A | A1 | B | C | D |
| p.k. |  | Pieļaujamie rādītāji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ledus vai sniega vidējais biezums uz autoceļa brauktuves pastāvīgos laikapstākļos | Atsevišķas sniegotas vietas līdz 1cm | Atsevišķas sniegotas vietas līdz 1cm | 4cm | 10cm | Netiek normēts |
| 2. | Sniega biezums uz autoceļa nomales 2/3 platumā no brauktuves malas pastāvīgos kaikapstākļos | 5cm | 10cm | 15cm | 20cm | Netiek normēts |
| 3. | Autoceļa brauktuves līdzenums pastāvīgos laikapstākļos | Ledus risaas līdz 1cm | Ledus risas līdz 2cm | Ledus risas līdz 4cm | Ledus risas līdz 5cm | Netiek normēts |
| 4. | Laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no sniega | 3 stundas | 4 stundas | 6 stundas | 18 stundas | Netiek normēts |
| 5. | Laiks autoceļa brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu | 3 stundas | 4 stundas | 6 stundas | Netiek normēts | Netiek normēts |
| 6. | Laiks rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz autoceļa brauktuves | - | - | 6 stundas | Netiek normēts | Netiek normēts |
| 7. | Sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laikapstākļos | 6cm | 6cm | 8 cm | 10cm | Netiek normēts |
| 8. | Sniega sanesumu biezums uz autoceļa brauktuves atsevišķās vietās sniegputenī | 12cm | 12cm | 16cm | 20cm | Netiek normēts |
| 9. | Slapja sniega biezums vai ar sāli un smiltīm sajaukta sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laikapstākļos | 3cm | 3cm | 5cm | 6cm | Netiek normēts |
| 10. | Autoceļa brauktuves līdzenums mainīgos laikapstākļos | Ledus risas līdz 2cm | Ledus risas līdz 3cm | Ledus risas līdz 4cm | Ledus risas līdz 6cm | Netiek normēts |
| 11. | Pieļaujamais sniega vaļņa augstums uz autoceļa klātnes šķautnes | 40cm | 60cm | 80cm | 100cm | Netiek normēts |
| 12. | Uz brauktuves un nomalēm nedrīkst krāties ūdens | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| 13. | Atpūtas laukumi jātīra, ja sniega sega sasniedz biezumu, kas lielāks par 15cm | 24 stundās | 24 stundās | 72 stundās | Netiek normēts | Netiek normēts |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14. | Autobusu pieturvietas platformas jātīra, ja sniega sega sasniedz biezumu, kas lielāks par 10cm | 24 stundās | 24 stundās | 24 stundās | Netiek normēts | Netiek normēts |
| 15. | Tilti, ceļu pārvadi un gājēju tuneļi jātīra no sniega | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| 16. | Tiltu un ceļu pārvadu ūdens atvades sistēma jāuztur kārtībā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| 17. | Ja ziemā pēc sniegputeņa ceļa zīmju simboli nav skaidri saskatāmi, ceļa zīmes jāattīra no pielipušā sniega | 1 diennakts laikā | 1 diennakts laikā | Netiek normēts | Netiek normēts | Prasību nav |
| 18. | Uzturēšanas klases ir spēkā šādās diennakts stundās | 6.00-22.00 | 6.00-20.00 | 6.00-18.00 | 6.00-18.00 | Netiek normēts |

Piezīmes.

- Tiltu brauktuvēm un autoceļu paplašinājumiem izvirzītas tādas pašas prasības, kādas noteiktas pamatceļa brauktuvei.

- Laiku autoceļu brauktuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, kad autoceļa brauktuve attīrīta no sniega.

- Autoceļus, kuriem noteikta D uzturēšanas klase, attīra no sniega līdz četrām reizēm sezonā atkarībā no sniega daudzuma.

- Laiku autoceļa brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu un rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz autoceļa brauktuves skaita no brīža, kad konstatēta apledojuma izveidošanās, līdz brīdim, kad attiecīgie darbi izpildīti.

- Ārpus šīs tabulas 18.punktā minētā laikposma pieļaujama autoceļiem noteiktās uzturēšanas klases samazināšana no A un A1 uz B klasi, no B uz C klasi.

- Ja autoceļa brauktuves temperatūra ir zemāka par -6 ºC, no sniega un ledus brīva brauktuve netiek prasīta.

- Autoceļa brauktuvē ir ietverta cietā seguma nomale, kas izbūvēta atbilstoši Latvijas standartā LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili” noteiktajam normālprofilam NP-14 un kuru lieto transportlīdzekļu satiksmei.

- Autoceļu uzturēšanas nosacījumi

  - Ceļa īpašnieks informē autoceļu lietotājus par noteiktajām autoceļu uzturēšanas klasēm ziemā. Informāciju par pašvaldības autoceļiem publicē pašvaldības mājas lapā internetā.

  - Lai veiktu autoceļu uzturēšanas darbus, nepieciešami šādi dokumenti:

    - autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas;

    - autoceļu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāls. Tajā norāda autoceļa apsekošanas datumu, apsekotā autoceļa nosaukumu un kilometrāžu, atklātos trūkumus, nepieciešamos pasākumus trūkumu novēršanai un trūkumu novēršanas termiņu;

    - darbu nodošanas un pieņemšanas žurnāls. Tajā norāda autoceļa nosaukumu un kilometrāžu, veikto darbu nosaukumu, mērvienību, daudzumu, izmantotos mehānismus, izlietotos materiālus un darbu veikšanas datumu.

- Autoceļu uzturēšanas prasību izpildes kontrole

  - Pastāvīgos un mainīgos laikapstākļos Alūksnes novada pagastu pārvaldes un pašvaldības aģentūra „SPODRA” nodrošina autoceļu un ielu uzturēšanas prasību izpildes kontroli:

    - uz A un A1 uzturēšanas klases autoceļiem – reizi divās nedēļās;

    - uz B uzturēšanas klases autoceļiem – reizi mēnesī;

    - uz C uzturēšanas klases autoceļiem - reizi ceturksnī;

    - uz D uzturēšanas klases autoceļiem – reizi pusgadā;

    - ārkārtējos laikapstākļos uz A un B uzturēšanas klases autoceļiem – reizi divās diennaktīs.

  - Ja autoceļu uzturēšanu, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, veic komersants, tad ceļa pārvaldītājs veic pārbaudi, sagatavo ziņojumu par autoceļu uzturēšanas prasību kontroles rezultātiem un triju kalendāro dienu laikā iesniedz to komersantam. Ziņojumā norāda kontroles datumu, apsekotā autoceļa nosaukumu un kilometrāžu, atklātos trūkumus, nepieciešamos pasākumus trūkumu novēršanai un izpildes termiņus.

Domes priekšsēdētājs								A. FOMINS

Alūksnes novada domes saistošo noteikumu projekta

„Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas

prasībām ziemas sezonā” paskaidrojuma raksts

| Paskaidrojuma raksta sadaļas | Informācija |
| --- | --- |
| 1. Projekta nepieciešamības pamatojums | 1.1. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu Alūksnes novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanu un to izpildes kārtību ziemas sezonā. 1.2. Saistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, kuri nosaka autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, ievērojot prasības, kas attiecīgajai autoceļu uzturēšanas klasei noteiktas attiecīgā pašvaldībā. |
| 2. Īss projekta satura izklāsts. | 2.1. Saistošie noteikumi tiek izdoti, pamatojoties uz Ministra kabineta 09.03.2010. noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildi kontroli” otrās daļas 4.2.punktu. 2.2. Saistošie noteikumi izdoti ar mērķi noteikt Alūksnes novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas kārtību un to izpildes kontroli ziemas sezonā (no 1.novembra līdz 31.martam). 2.3. Saistošos noteikumos noradīti veicamie autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemā, prasības autoceļu uzturēšanai ziemā, atbilstoši noteiktajām uzturēšanas klasēm, kā arī autoceļu uzturēšanas nosacījumi un uzturēšanas prasību kontrole. |
| 3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu | 3.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 10. un 23.1.punktu pašvaldību ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai mērķdotāciju pašvaldība saņem no Satiksmes ministrijas. 2010.gadā katru mēnesi Alūksnes novada pašvaldība saņēma mērķdotāciju Ls 21195,- apmērā, no kuras tiek nodrošināta saistošo noteikumu izpilde. Gadījumā, ja autoceļu uzturēšanai paredzētais (pieejamais) finansējums nav pietiekams, lai nodrošinātu klasei atbilstošo uzturēšanas prasību izpildi, noteikumos paredzēta autoceļu ārkārtas uzturēšana. 3.2. Noteikumu prasību nodrošināšanu veiks Alūksnes novada pagastu pārvaldes un Alūksnes novada pašvaldības aģentūra „SPODRA”. |
| 4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā | 4.1. Saistošie noteikumi reglamentē pašvaldības autoceļu un ielu lietošanu, kas izmantojami transportlīdzekļu un gājēju satiksmei, normatīvos aktos paredzētajiem mērķiem. 4.2. Ceļu lietotājiem ir tiesības transportlīdzekļu satiksmei lietot visus ceļus, uz kuriem neattiecas īpašs aizliegums, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus. |
| 5. Informācija par administratīvajām procedūrām | 5.1. Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē. 5.2. Ja saistošo noteikumu projekts skar administratīvās procedūras, privātpersonas, pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas no Alūksnes novada pašvaldības, šo lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās datuma, Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4200. |
| 6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām | Nav notikušas. |

Alūksnes novada

domes priekšsēdētājs							A. FOMINS