APSTIPRINĀTS

SIA „Alūksnes nami”

iepirkuma komisijas

2011.gada 22.jūnija sēdē

protokols Nr.2

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

________________/Konstantins Rakovs/

BŪVDARBU IEPIRKUMA

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alūksnē, Lielā ezera 12a energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

NOLIKUMS

IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. ALNA 2011/1 ERAF

Alūksne, 2011.

SATURS

1. Nodaļa INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM..................................................3-9 Lpp

2. Nodaļa FORMAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI.........................10-13 Lpp

3. Nodaļa TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA.........................................................14-25 Lpp

4. Nodaļa FINANŠU PIEDĀVĀJUMS............................................................26-27 Lpp

5. Nodaļa TEHNISKĀ PROJEKTA DOKUMENTI

- NODAĻA

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs Nr. ALNA 2011/1 ERAF

| Pasūtītāja nosaukums | SIA „Alūksnes nami” |
| --- | --- |
| Adrese | Dārza iela 8a, Alūksne, Alūksnes novds, LV-4301 |
| Reģistrācijas Nr. | 40003410625 |
| Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu un procedūru | Konstantins Rakovs, tālr. 28324910 |
| Faksa Nr. | 64321456 |
| Darba laiks | no 8:00 līdz 17:00 |

1.2. Iepirkuma priekšmets

1.2.1. Iepirkuma priekšmets - „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alūksnē, Lielā ezera 12a  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (3. nodaļa) un Tehniskā projekta dokumentiem (5. nodaļa).

1.2.2. Tehniskajā specifikācijā un Tehniskā projekta dokumentos minētas minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu.

1.2.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

1.3. Līguma izpildes vieta –Lielā ezera 12a, Alūksnē.

1.4. Nolikuma saņemšana

1.4.1. Būvdarbu iepirkuma nolikumu (1.-4. nodaļas) var saņemt elektroniski pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv, bet nolikuma 5. nodaļu tehniskā projekta dokumentus var saņemt elektroniski, atsūtot brīvas formas pieprasījumu uz e-pasta adresi aluksnes.nami@apollo.lv, norādot Pretendenta nosaukumu, tā juridisko un faktisko (ja atšķiras) adresi, kontaktpersonu un tālruņa numuru, e-pasta adresi, kā arī pieprasījuma izsūtīšanas datumu.

1.5. Piedāvājuma iesniegšana

1.5.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2011. gada 12.jūlijam plkst. 1000 personīgi vai sūtot pa pastu uz 1.1. punktā minēto adresi.

1.6. Piedāvājuma spēkā esamība – iesniegtais piedāvājuma termiņš nedrīkst būt īsāks par 90 dienām, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.7. Būvdarbu iepirkuma izziņošana

1.7.1. Būvdarbu iepirkumu izziņo ievietojot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv un pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv.

1.7.2. Iepirkuma komisija nodrošina, lai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām nolikuma 5.nodaļas saņēmēju saraksts netiktu izpausts.

1.8. Piedāvājuma noformēšana

1.8.1. Piedāvājums jānoformē atbilstoši 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

1.8.2. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma orģināls ar atzīmi „Orģināls” un piedāvājuma kopija ar atzīmi „Kopija”. Piedāvājuma orģinālu, kā arī kopiju jāiesniedz vienā aizlīmētā aploksnē. Uz aploksnes jābūt Pretendenta nosaukumam un uzrakstiem „Būvdarbu iepirkumam ID Nr. ALNA 2011/1 ERAF „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alūksnē, Lielā ezera 12a  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”” un „Neatvērt līdz 2011. gada 12.jūlijam plkst. 1500”.

2. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

2.1. Nosacījumi Pretendentu dalībai būvdarbu iepirkumā

2.1.1. Pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu, tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus, ar tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu nav konstatēti Pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

2.1.2. 2.1.1. punktā noteiktie nosacījumi attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem, kā arī attiecas uz piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.

2.2. Prasības attiecībā uz atbilstību pretendenta profesionālās darbības veikšanai, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskajām un profesionālajām spējām

2.2.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

2.2.2. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

2.2.3. Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums par iepriekšējiem 2 (diviem) gadiem ir ne mazāks par piedāvāto līgumcenu. Pretendenta, kas dibināts vēlāk, kopējais finanšu apgrozījums tā darbības laikā ir ne mazāks par piedāvāto līgumcenu.

2.2.4. Pretendents spēj veikt savas vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu attiecībā uz būvdarbiem par summu, kas nav mazāka par 10% no piedāvātās līgumcenas.

2.2.5. Pretendentam ir veiksmīga pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura un nozīmes (dzīvojamās mājas vai kādas sabiedriskas ēkas [sabiedriska ēka – izglītības, kultūras, veselības u.c. sabiedriski objekti] fasādes siltināšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana, kā arī apkures sistēmas iekšējo tīklu ierīkošana vai renovācija) būvobjektu būvniecībā pēdējo piecu gadu laikā.

2.2.6. Pretendenta piedāvātajiem būvdarbu vadītājiem ir būvprakses sertifikāti attiecīgajās būvdarbu jomās - ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība; siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība. Būvdarbu vadītājiem ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura un nozīmes būvobjektu būvdarbu vadīšanā. Līdzīgs būvobjekta raksturs un nozīme ir skaidrota punktā 2.2.5..

2.2.7. Gadījumā, ja pretendents pasūtījuma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendenta pašu spēkiem veicamajam būvdarbu apjomam jābūt ne mazākam par 30 % (procentiem) no kopējā būvdarbu apjoma. Pretendents var balstīties uz apakšuzņēmēja tehniskajām un profesionālajām spējām un uz tā kvalifikāciju. Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir jāatbilst nolikuma 2.1. un 2.2. punktiem.

2.2.8. Būvdarbu izpildē pretendents apņemas iesaistīt tehnisko personālu, kura kvalifikācija atbilst veicamo darbu raksturam.

2.2.9. Piedāvājumi, kuru pretendenti, kā arī tā piesaistītie apakšuzņēmēji neatbilst 2. punkta norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

2.3. Būvdarbu iepirkumam iesniedzamie dokumenti:

2.3.1. Pieteikums dalībai būvdarbu iepirkumam - Pretendenta pieteikums dalībai būvdarbu iepirkumam apliecina Pretendenta apņemšanos veikt Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alūksnē, Lielā ezera 12a energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus saskaņā ar nolikuma prasībām un piedāvāto formu ( 2.nodaļa, pielikums nr.1);

2.3.2. Pretendenta parakstīts apliecinājums (apliecinājumu sagatavo atbilstoši 2. nodaļas, pielikumam nr.2);

2.3.3. Ja piedāvājumu kā Pretendents iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, tad pieteikumu (2.nodaļa pielikums nr.1) un apliecinājumu (2.nodaļa pielikums nr.2) paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu būvdarbu iepirkumā;

2.3.4. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

2.3.5. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus ietver abu personu koplīgumu un norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu;

2.3.6. Būvkomersantu reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija;

2.3.7. Pretendenta finanšu pārskats par pēdējiem diviem gadiem;

2.3.8. Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija vai apliecinājums, ka tā tiks iesniegta pirms līguma noslēgšanas;

2.3.9. Kredītiestādes, garantijas vēstule par to, ka, ja gadījumā piedāvājuma iesniedzējs iegūs šī konkursa nolikumā minēto pasūtījumu tiks noslēgts garantijas laika nodrošinājums 5 (piecu) procentu apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN) finanšu institūcijas (kredītiestādes, apdrošināšanas kompānijas) galvojuma veidā, kuram ir jābūt spēkā visu piedāvāto garantijas laiku;

2.3.10. Informācija par Pretendenta pieredzi būvdarbu (VISPĀRĒJIE CELTNIECĪBAS DARBI) veikšanā, kas apliecina, ka Pretendents pēdējo triju gadu laikā veiksmīgi izpildījis vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura un nozīmes (dzīvojamās mājas vai kādas sabiedriskas ēkas [sabiedriska ēka – izglītības, kultūras, veselības u.c. sabiedriski objekti] fasādes siltināšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana) būvobjektus. Informāciju sagatavo atbilstoši 2. nodaļas pielikuma nr.3 formai, pievienojot atsauksmes vai rekomendācijas no šajā sarakstā norādītajiem pasūtītājiem. Ja pretendents būvdarbos ir piedalījies, kā apakšuzņēmējs, atsauksmē jānorāda, galvenais būvuzņēmējs un, ka pretendents ir piedalījies būvdarbos, kā apakšuzņēmējs. Neiesniegt atsauksmes no galvenajiem būvuzņēmējiem.

2.3.11. Informācija par Pretendenta pieredzi būvdarbu (INŽENIERTEHNISKIE DARBI) veikšanā, kas apliecina, ka Pretendents pēdējo triju gadu laikā veiksmīgi izpildījis vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura un nozīmes (dzīvojamās mājas vai kādas sabiedriskas ēkas [sabiedriska ēka – izglītības, kultūras, veselības u.c. sabiedriski objekti] apkures sistēmas iekšējo tīklu ierīkošana vai renovācija) būvobjektus. Informāciju sagatavo atbilstoši 2. nodaļas pielikuma nr.3 formai, pievienojot atsauksmes vai rekomendācijas no šajā sarakstā norādītajiem pasūtītājiem. Ja pretendents būvdarbos ir piedalījies, kā apakšuzņēmējs, atsauksmē jānorāda, galvenais būvuzņēmējs un, ka pretendents ir piedalījies būvdarbos, kā apakšuzņēmējs. Neiesniegt atsauksmes no galvenajiem būvuzņēmējiem.

2.3.12. Atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija, kurš ir sertificējies ēku būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā;

2.3.13. Atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija, kurš ir sertificējies siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā;

2.3.14. Atbildīgā darba aizsardzības speciālista sertifikāta vai apliecības kopija;

2.3.15. Atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības speciālista apliecinājumi par to, ja Pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju, ka apņemas izpildīt pienākumus iesniegtā piedāvājuma ietvaros;

2.3.16. Atbildīgo būvdarbu vadītāju kvalifikācijas un pieredzes apraksts, kurā ir norādīti vismaz 3 (trīs) izpildīti līdzīga rakstura un nozīmes būvobjekti. Līdzīgs būvobjekta raksturs un nozīme ir skaidrota punktos 2.3.10. un 2.3.11.;

2.3.17. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus tad ir jāiesniedz punktos 2.3.2.; 2.3.4.; 2.3.6. prasītā informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo būvdarbu saraksts un apjoms.

2.3.18. Punktos 2.3.4.; 2.3.6. minētie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas vai personālsabiedrības kā Pretendenta dalībniekiem.

2.3.19. Tehniskais piedāvājums:

2.3.19.1. tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajai specifikācijai (3. nodaļa) un Tehniskā projekta dokumentu (5. nodaļa) prasībām;

2.3.19.2. tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši nolikumā tālāk norādītajam tehniskā piedāvājuma saturam un formai;

2.3.19.3. tehniskajā piedāvājumā iekļaujamā informācija:

- piedāvāto būvmateriālu saraksts ar aprakstu (nosaukums, raţotājs, pielietojums), papildus apkures sistēmas renovācijai pielietoto materiālu raţotāja specifikācijas ar aprakstiem un tehniskajiem zīmējumiem;

- piedāvāto būvmateriālu atbilstības deklarācijas, sertifikāti vai apliecinājums par to, ka šie prasītie dokumenti tiks iesniegti būvdarbu gaitā;

- piedāvātās vienotās fasāţu siltināšanas sistēmas Eiropas Savienības standarta atbilstības sertifikāts vai tā kopija;

- piedāvātās vienotās siltināšanas sistēmas pielietojamo materiālu apraksts, kurā noteikti ir jābūt uzrādītiem konkrētā materiāla tehniskie dati, parametri – spiedes pretestība, lieces pretestība, tvaika caurlaidība, ūdens atgrūšana, siltumvadītspēja un citi;

- darbu veikšanas tehnoloģijas apraksts katram izpildāmajam darbam atsevišķi, norādot (darba nosaukums, darba veikšanas tehnoloģijas apraksts);

- detalizēts darba izpildes kalendārais grafiks pa dienām katrai darba pozīcijai (atbilstoši aprēķinātajām darbietilpībām un tehnoloģiskai secībai),(papildus nepieciešams finanšu plūsmas grafiks ar norādītiem finanšu līdzekļu avotiem un to apjoms);

- pretendenta piedāvātais garantijas termiņš darbam un materiālam (ne mazāks par 36 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīţa) un noteikumi.

2.3.20. Finanšu piedāvājums:

2.3.20.1. finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (pielikums nr.4);

2.3.20.2. būvniecības tāmes tiek sastādītas un noformētas saskaņā ar 19.12.2006. MK noteikumu Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām;

2.3.20.3. būvniecības tāmēs ir jānorāda konkrēti piedāvātie būvmateriāli;

2.3.20.4. tāmē pretendentam ir jāiekļauj visi darbi un materiāli (tai skaitā projekta specifikācijās un būvdarbu apjomos neiekļautie), lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām;

2.3.20.5. tāmē ir jāparedz arī palīgmateriālu, transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumi, būvgružu izvākšanas un transportēšanas izdevumi, būvorganizācijas virsizdevumi un neparedzētie izdevumi, peļņa un nodokļi (iekļaujot PVN).

2.3.20.6. Pretendenta piedāvātajām vienību cenām un netiešo izmaksu procentiem jābūt nemainīgiem visā līguma izpildes laikā;

2.3.20.7. Pretendents iesniedz objekta finanšu plūsmas grafiku un plānu ar norādītiem visiem finanšu līdzēkļu avotiem un apjomiem.

2.3.21. Pretendenti, kuri neiesniegs punktā 2.3. prasītos dokumentus un informāciju, to iesniegtie piedāvājumi netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

2.4. Cita informācija

2.4.1. Būvdarbu objektu var apsekot, to iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju.

2.4.2. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek pa pastu, telefonu, faksu, e-pastu.

2.4.3. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus nolikuma noteikumus un prasības.

2.4.4. Ja komisija no Pretendenta ir saņēmusi apstiprinātu rakstisku jautājumu par būvdarbu iepirkuma norisi, tā sagatavo rakstisku atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot tā iesniedzēju) nosūta to visiem Pretendentiem, kuri jau saņēmuši nolikumu. Pieprasījumi par papildus informāciju iesniedzami ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.4.5. Iespējamais avansa lielums ir 10 % no piedāvājuma kopējās līgumcenas.

2.4.6. Pretendenta iesniegtais piedāvājums būs līguma neatņemama sastāvdaļa.

3. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA

3.1. Vispārīgie noteikumi

3.1.1. Būvdarbu iepirkuma piedāvājumus izskata iepirkuma komisija, kas izvērtē Pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu;

3.1.2. Tiek ņemta vērā kopējā cena bez PVN.

3.1.3. Piedāvājumu atvēršana notiks slēgtā sēdē

3.1.4. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.

3.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude – pārbaudes laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi ir sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikuma punktā 1.8. norādītajām prasībām.

3.3. Pretendenta atlase - atlases laikā komisija pārbauda vai Pretendents ir iesniedzis visus nolikumā pieprasītos dokumentus un vai Pretendents atbilst nolikuma 1.nodaļas 2. punkta prasībām.

3.4. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude - komisija veic Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē Tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas (3. nodaļa) un Tehniskā projekta dokumentu (5. nodaļa) prasībām.

3.5. Finanšu piedāvājuma vērtēšana

3.5.1. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām, Tehniskajai specifikācijai un Tehniskā projekta dokumentiem, ar nosacījumu, ka Pretendents atbilst atlases prasībām un piedāvājums nav nepamatoti lēts.

3.6. Citi nosacījumi - pārbaudes laikā komisija var veikt pretendentu iesniegto atsauksmju pārbaudi objektos un pieprasīt atsauksmju apstiprinājumu. Atsauksmju apstiprinājumā tiks pārbaudītas arī garantijas laika saistības. Saņemtās negatīvās atsauksmes pievienojamas Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam un var būt par pamatu Pretendenta izslēgšanai no tālākās vērtēšanas jebkurā vērtēšanas posmā.

4. BŪVDARBU LĪGUMA SLĒGŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, ar nosacījumu, ka tas atbilst visām nolikuma prasībām.

4.2. Izraudzītais Pretendents pirms būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polisi, kas paredz pretendenta vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu attiecībā uz Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alūksnē, Lielā ezera 12a energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi par summu, kas nav mazāka par 10% no piedāvātās līgumcenas (Apdrošināšanas objekts – galvenā būvuzņēmēja vispārējā civiltiesiskā atbildība par tās darbības vai bezdarbības rezultātā radītajiem tiešajiem zaudējumiem trešajai personai apdrošināšanas līguma darbības laikā. Apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā no būvdarbu izpildes sākuma līdz būvdarbu beigām).

4.3. Izraudzītais Pretendents pirms būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam visu nolikuma punktā 2.3. prasīto dokumentu kopiju oriģinālus atbilstības pārbaudei. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Pasūtītājs šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

4.4. Ja izraudzītais Pretendents neiesniedz 4.3. punktā paredzēto apdrošināšanas polisi, garantijas laika nodrošinājumu un nolikuma punktā 2.3. prasītos dokumentu kopiju oriģinālus, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu, vai pārtrauc būvdarbu iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

5. IEPIRKUMA KOMISIJA

5.1. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs.

5.2. Iepirkuma komisija ir lemtspējīga, ja tās darbā piedalās vismaz 2/3 no tās locekļiem.

5.3. Iepirkuma komisijas sēdes tiek protokolētas.

5.4. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi.

5.5. Pieņem lēmumu par būvdarbu iepirkuma rezultātiem.

5.6. Iepirkuma komisijas tiesības:

5.6.1. Pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei;

5.6.2. Pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu (ja piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām) vai pārtraukšanu (ja tam ir objektīvs pamatojums).

5.7. Iepirkuma komisijas pienākumi:

5.7.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;

5.7.2. Nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret pretendentiem;

5.7.3. Atbildēt uz ieinteresēto personu iesniegtajiem rakstiskajiem jautājumiem ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

5.7.4. Pārbaudīt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem, un nolikumu;

5.7.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par būvdarbu iepirkuma rezultātiem pieņemšanas paziņot to pretendentiem.

6. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Pretendentu tiesības:

6.1.1. Pieprasīt papildu informāciju par būvdarbu iepirkumu;

6.1.2. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

6.2. Pretendentu pienākumi:

6.2.1. Sniegt patiesu informāciju;

6.2.2. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem, kas nepieciešami piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei.

2. NODAĻA

FORMAS PIEDĀVĀJUMA

SAGATAVOŠANAI

Pielikums Nr. 1.

PIETEIKUMS DALĪBAI BŪVDARBU IEPIRKUMAM

Pasūtītājs: SIA „Alūksnes nami” 40003410625, Dārza iela 8a, Alūksne, Alūksnes novds,       LV-4301

ID Nr. ALNA 2011/1 ERAF

Iepirkuma nosaukums: „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alūksnē, Lielā ezera 12a  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

Iepazinušies ar būvdarbu iepirkuma nolikumu un piekrītot visiem būvdarbu iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alūksnē, Lielā ezera 12a  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus atbilstoši būvdarbu iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un saskaņā ar tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu. Darbus apņemamies veikt saskaņā ar iesniegto darbu izpildes grafiku.

Apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no būvdarbu iepirkuma nolikumā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas termiņa beidzamās dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms to spēkā esamības termiņa beigām. Apliecinām un garantējam, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.

Ar šo iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Pielikums Nr. 2.

APLIECINĀJUMS

2011. gada ..........................

Ar šo mēs apliecinām, ka:

- Uzņēmums ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā; pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, ar tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi (attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu būtiski pārkāpumi, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiski pārkāpumi) pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas;

- Uzņēmumam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

- Visas piedāvājumā sniegtās ziņas piedāvātajiem būvdarbiem ir patiesas un precīzas.

- Pretendents ir iepazinies ar objektu un darbu apjomiem, ir izvērtējis doto apjomu atbilstību reālajai situācijai dabā. Nesakritību gadījumā (kļūdas apjomos) pretendentam jāparedz visas papildus izmaksas uz virsizdevumu vai peļņas rēķina nepalielinot skaitu vai izmaksas. Gadījumā ja apjomi dabā ir mazāki pa tāmē norādīto, pretendentam piedāvājums jāiesniedz nesamazinot vienību skaitu un izmaksas. Šajā gadījumā tiks slēgta papildus vienošanās pie līguma par darba apjomu un līgumcenas samazināšanu.

| Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |

Pielikums Nr. 3.

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

| Pasūtītājs (nosaukums, adrese un kontakttālrunis) | Būves veids (neliels apraksts par veiktajiem darbiem) | Vieta | Būvdarbu apjoms m² un LVL (latos) | Pretendenta veiktais darbu apjoms (%) | Būvdarbu veikšanas termiņš (no... līdz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

| Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |

3. NODAĻA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā specifikācija 1-1

VISPĀRĒJIE CELTNIECĪBAS DARBI

BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN UZTURĒŠANA

Idenfikācijas Nr. ALNA 2011/1 ERAF

Objekta nosaukums: „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alūksnē, Lielā ezera 12a  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Darbu organizācijas DOP un darbu veikšanas DVP projektu izstrāde | obj. | 1 |
| 2. | Būvlaukuma sagatavošana, uzturēšana, teritorijas sakārtošana pēc darbu pabeigšanas saskaņā ar DOP un DVP | obj. | 1 |

Tehniskā specifikācija 1-2

VISPĀRĒJIE CELTNIECĪBAS DARBI

JUMTA RENOVĀCIJA, PAGRABA PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA

Idenfikācijas Nr. ALNA 2011/1 ERAF

Objekta nosaukums: „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alūksnē, Lielā ezera 12a  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Ar jumta renovāciju saistīiti demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Azbestcementa lokšņu jumta seguma demontāža ( ievērojot DVP un darbu veikšanas organizāciju ) | m² | 588,8 |
| 2 | Būvgružu iznešana, iekraušana, aizvešana, utilizācija ( ieskaitot daļeji būvgrīžu savakšana no bēniņiem) | m³ | 9,4 |
| 3 | Latojuma demontāža, saglabājot to atkārtotai izmantošanai , naglu likvidācija | m² | 588,8 |
| 4 | Jumta vējadēļu demontāža | m | 23,6 |
| 5 | TV antenu demontāža | gab | 4 |
| 6 | Jumta lūku demontāža | gab | 2 |
| 7 | Pieslēguma elementu pie ventilācijas izvadiem (0.4x2.7m) demontāža | gab | 9 |
| 8 | Lietusūdeņu notekreņu demontāža | m | 99,8 |
| 9 | Lietusūdeņu notekcauruļu demontāža | m | 82,4 |
|  | Jumta renovācija |  |  |
| 1 | Esošo koka papildspāru (pie ventilācijas izvadiem) pastiprināšana ar koka balstiem (brusa 70 x 100) balstot uz betona palikņiem | gab | 12 |
| 2 | Betona pamatnes koka balstiem, 200 x 200 x 150 | gab | 12 |
| 3 | Esošo dzelzbetona spāru pastiprināšana ar metāla uzlikam no abām pusēm, lapa AR-5, griezums 2-2 | vieta | 21 |
| 4 | Esošo koku uzliku pastiprināšana ( aptvert ar metāla sloksnem ( 2 x 25 ) L = 1000 mm), katrai spārei 3 vietās, lapa AR-5, griezums 3-3 | vietas | 126 |
| 5 | Gājēju laipas izbūve, 600 mm platuma uz balstiem 50 x 200 (H), solis s=800 | m | 51,5 |
| 6 | Latojuma izbūve ar ļīmeņošanu izmantojot demontēto materiālu - latas 50 x 80 mm, latojuma izbūve ar pārlaidumu frontonam (vējmalas stiprināšanai). Jaunas latas ~240 m | m² | 591,4 |
| 7 | Visas koka konstrukcījas, demontētā latojuma ( atkārtotai izmantošanai ), spāru koku uzlikas , gājeju laipu koka konstrukcijas apstrāde ar kombinētu un antiseptisku šķīdumu | komplekts | 1 |
| 8 | Profileta lokšņu 1150x1250 " IZOPOL" vai ekvivalenta jumta seguma, ieklāšana, tai skaitā 6 caurspīdīgās PVC loksnes | m² | 591,4 |
| 10 | Vējmalas elementu, uzstādīšana (cinkots skārds) | m | 23,6 |
| 12 | Kores elementu uzstādīšana (cinkots skārds) | m | 50,1 |
| 13 | Pieslēguma elementu pie ventilācijas izvadiem (0.4x2.7m) montāža | gab. | 9 |
| 14 | Jumta lūku (800x600) montāža, nostiprināšana | gb | 2 |
| 15 | Lāseņu b=450 uzstādīšana (krāsots RR21, gaiši pelēks) | m | 50,1 |
| 16 | Lietusūdeņu notekreņu (d=150) uzstādīšana | m | 100,2 |
| 17 | Lietusūdeņu notekcauruļu (d=150) ar ievadu lietus kanalizācijā l=10.3m uzstādīšana | gab. | 6 |
| 18 | Lietusūdeņu notekcauruļu (d=150) ar izvadu zālājā l=10.3m uzstādīšana | gab. | 2 |
| 19 | Stacionāras metāla kāpnes pie jumta lūkas h=1800, uzstādīšana, nostiprināšana | gb | 2 |
| 20 | Bēniņu siltumizolācijas ieklāšana, biez=200 mm ( 100 mm + 100 mm ) | m² | 498,4 |
| 21 | Pretvēja auduma ieklāšana | m² | 498,4 |
|  | Pagraba pārseguma siltināšana |  |  |
| 1 | Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar putupolistirola plāksnēm Tenapors EPS 80, biez=100 mm vai ekvivalents, ar plāno apmetuma sistēmu | m² | 460 |

Tehniskā specifikācija 1-3

VISPĀRĒJIE CELTNIECĪBAS DARBI

Fasādes, cokola  siltināšana, apdare

Idenfikācijas Nr. ALNA 2011/1 ERAF

Objekta nosaukums: „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alūksnē, Lielā ezera 12a  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

|  | Fasādes un cokola siltināšana |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu Tenapors Exstra, t=50mm vai ekvivalents | m² | 136 |
|  | Siltumizolācijas starta profila uzstādīšana | m | 114,5 |
| 2 | Sienu siltināšana ar vate FAS 4 biez. 100mm vai ekvivalents | m² | 905,5 |
| 3 | Sienu siltināšana ar vate FAS 3 biez. 170 mm vai ekvivalents | m² | 26,8 |
| 4 | Ārējo logu un durvju ailu, pagraba kāpņu telpu siltināšana ar paroc FAB3, 20 mm vai ekvivalents | m | 160,6 |
| 5 | Stūra elementu ar sietu uzstādīšana | m | 697,49 |
| 6 | Fasādes dekoratīvais apmetums (cinkots metāla siets), krāsošana (virsmas sagatavošana) | m² | 1051,8 |
| 7 | Cokola dekoratīvais apmetums, krāsošana (virsmas sagatavošana) | m² | 125,95 |
| 8 | Pagraba kāpņu telpu siltumizolācijas dekoratīvais apmetums | m² | 42,3 |
|  | Dažadi darbi |  |  |
| 1 | Gāzes sadales skapju parmontēšana uz kronšteiniem | gab | 3 |
| 2 | Gaisa pieplūdes vārstu uzstādīšana, nostiprināšana | gab | 27 |
| 3 | Ķieģieļu mūra ārejas kārtas remonts | m² | 2,2 |
| 4 | Esošas betona notekapmales demontāža | m | 112,5 |
| 5 | Betona notekapmales betonēšana, 700 mm platuma, h= 150 / 100 mm | m² | 78,75 |
| 6 | Ieejas jumtiņu pieslēgelementu pie sienas uzstādīšana (cinkots skārds 300x300) | m | 10,2 |

Tehniskā specifikācija 1-4

VISPĀRĒJIE CELTNIECĪBAS DARBI

Logu, durvju nomaiņa, ailu apdare

Idenfikācijas Nr. ALNA 2011/1 ERAF

Objekta nosaukums: „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alūksnē, Lielā ezera 12a  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Logu ailas |  |  |
| 1 | Logu demontāža 2020 x 1420 = 2,87m² x 24 gab | m² | 60,48 |
| 2 | Logu demontāža 1400 x 1420 = 1,99m² x 20 gab | m² | 37,9 |
| 3 | Logu demontāža 1170 x 720 = 0,84m² x 18 gab | m² | 15,12 |
| 4 | Logu demontāža 1350 x 450 = 0,61m² x 14 gab | m² | 8,54 |
| 5 | Koka rāmis ar žalūzijveida aizpildījumu demontāža 500 x 400 = 0,2m² x 4 gab | m² | 0,8 |
| 6 | Iekšējō palodžu demontāža | gab | 40 |
| 7 | Ārejējō skārda palodžu demontāža | gab | 102 |
| 8 | Veramu PVC logu ar divstiklu pakete 4-16-4 ar selektīvo pārklājumu , montāža | m² | 107,78 |
|  | Veramie PVC logu bloki , L - 1, 2000 * 1400 | gb | 11 |
|  | Veramie PVC logu bloki , L - 2, 2000 * 1400 | gb | 9 |
|  | Veramie PVC logu bloki , L - 2*, 2000 * 1400 - loga bloks pasūtītāja - atrodas objektā | gb | 1 |
|  | Veramie PVC logu bloki , L - 3, 1380 * 1400 | gb | 7 |
|  | Veramie PVC logu bloki , L - 4, 1380 * 1400 | gb | 7 |
|  | Veramie PVC logu bloki , L - 5, 1380 * 1400 | gb | 4 |
|  | Veramie PVC logu bloki , L - 5*, 1380 * 1400 - loga bloks pasūtītāja - atrodas objektā | gb | 1 |
|  | Veramie PVC logu bloki , L - 6, 1150 * 700 | gb | 6 |
|  | Veramie PVC logu bloki , L - 8, 1330 * 430 | gb | 13 |
|  | Skrūves, dībeļi, stiprinājumi | kompl | 1 |
|  | Makroflex PRO vai ekvivalents | gab | 64,7 |
| 9 | Neveramu PVC logu ar divstiklu pakete 4-16-4 ar selektīvo pārklājumu, montāža | m² | 9,66 |
|  | Neveramie PVC logu bloki, L - 7, 1150 * 700 | gb | 12 |
|  | Skrūves, dībeļi, stiprinājumi | kompl | 1 |
|  | Makroflex PRO vai ekvivalents | gab | 5,8 |
| 10 | Neveramu, koka rāmis ar žalūzijveida aizpildījumu 500 x 400 = 0,2m² x 4 gab , montāža | m² | 0,8 |
|  | Neveramie bloki, Ž -1, 500 * 400 | gb | 4 |
|  | Skrūves, dībeļi, stiprinājumi | kompl | 1 |
|  | Makroflex PRO vai ekvivalents | gab | 0,5 |
| 11 | Koka Ž - 1 krāsošana | m² | 1,6 |
| 12 | Logu ailu siltināšana un apdare no telpu iekšpuses - pa perimetru | m | 277,67 |
| 13 | Logu ailu bēniņu loga-žaluzijas apdare no bēniņu iekšpuses - pa perimetru | m | 7,2 |
| 14 | Sarkanu pilnķieģieļu aizmūrējums pagraba logiem no apakšas 1500mm , b= 400 mm, H=210 mm - 13 gb, 1500 x b=400 mm, H=600 mm - pilnība viena loga aizmūrējums | m² | 4,995 |
| 15 | Iekšējās palodzes izlīdzīnāšana ar līmjavu, špaktelēšana, krāsošana ar eļlas krāsu - kāpņu telpas, pagrabā | m | 31,7 |
| 16 | Ārējām palodzēm, slīpuma izlīdzīnāšana ar līmjavu | m | 189,5 |
| 17 | Ārējo cinkoto skārdu palodžu montāža | m | 189,5 |
|  | Ārējās cinkota skārda palodzes | m | 198,98 |
|  | Makroflex PRO vai ekvivalents | gab | 12,6 |
|  | Hermetiķis- makrosils vai ekvivalents | gab | 9 |
| 18 | Iekšējo palodžu montāža | m | 72,2 |
|  | Iekšējās palodzes no mitrumizturīga laminēta materiāla, baltas, 40 cm platuma ( iekšejas palodzes L-2*=1gb un L-5*=1gb, pasūtītāja - atrodas objektā | m | 72,24 |
|  | Makroflex PRO vai ekvivalents | gab | 14,5 |
|  | Durvju ailas |  |  |
| 1 | Durvju demontāža 960 x 2260 = 2,17m² x 6 gab | m² | 13,02 |
| 2 | Durvju demontāža 960 x 2080 = 2,0m² x 2 gab | m² | 4 |
| 3 | Durvju demontāža 680 x 2080 = 1,42m² x 2 gab | m² | 2,84 |
| 4 | Durvju demontāža 680 x 2080 = 1,42m² x 1 gab | m² | 1,42 |
| 5 | Ārdurvju, ieskaitot furnitūru un piederumus, uzstādīšana | m² | 13,02 |
|  | Ieejas ārdurvis ar virsloga vitrīnu, koka, siltinātas, krāsotas ar bezkrāsainu Pinotex Ultra (301) vai analogu. D-1, 980 * 2280, eņģes, slieksnis, durvju aizvērējs, dekorat. Durvju rokturi, 3-kāršais atslēgas mehān., noblīvētas, piedurlīstes, durvju atdures elements, koda atslega, | gb | 3 |
|  | Ieejas ārdurvis koka, siltinātas, krāsotas ar bezkrāsainu Pinotex Ultra (301) vai analogu. D-2, 980 * 2280, eņģes, slieksnis, durvju aizvērējs, dekorat. Durvju rokturi, 3-kāršais atslēgas mehān., noblīvētas, piedurlīstes, durvju atdures elements. | gb | 3 |
|  | Makroflex PRO vai ekvivalents | gab | 3,9 |
| 6 | Vējtvera durvju, ieskaitot furnitūru un piederumus, uzstādīšana | m² | 6,12 |
|  | Ieejas koka, krāsotas ar bezkrāsainu Pinotex Ultra (301) vai analogu. D-3, 980 * 2080, eņģes, slieksnis, dekorat. Durvju rokturi, 3-kāršais atslēgas mehān., noblīvētas, piedurlīstes, durvju atdures elements. | gb | 3 |
| 7 | Siltummezgla durvju, ieskaitot furnitūru un piederumus, uzstādīšana | m² | 1,38 |
|  | Ieejas koka, krāsotas ar bezkrāsainu Pinotex Ultra (301) vai analogu. D-4, 680 * 2030, eņģes, slieksnis, parast.durvju rokturis, 3-kāršais atslēgas mehān., noblīvētas, piedurlīstes, durvju atdures elements. | gb | 1 |
| 8 | Ārdurvju ailu siltināšana un apdare no telpu iekšpuses - pa perimetru | m | 33,24 |
| 9 | Durvju ailu apdare no telpu iekšpuses - pa perimetru ( vējtvera un siltummezgla durvis x no 2 pusem) | m | 39,92 |
|  | Dažadi darbi |  |  |
| 1 | Būvgružu iznešana, iekraušana, aizvešana, utilizācija ( logi, durvju bloki, ārejas un iekšejas palodzes) | obj | 1 |

Tehniskā specifikācija 1-5

INŽENIERTEHNISKIE DARBI

Iekšējo inženierkomunikāciju tiklu sakartošana

Idenfikācijas Nr. ALNA 2011/1 ERAF

Objekta nosaukums: „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alūksnē, Lielā ezera 12a  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Apkures sistēma |  |  |
| 1 | Esošās apkures sistēmas cauruļvadu ar izolāciju, noslēgarmatūras pagrabstāvā un bēniņos demontāža un utilizācija | kompl. | 1 |
| 2 | Apkures sistēmas montāža | kompl. | 1 |
| 3 | Tērauda elektrometinātā caurule DN 50 | m | 92 |
| 4 | Tērauda melnā ūdens-gāzes caurule DN 40 | m | 97 |
| 5 | Tērauda melnā ūdens-gāzes caurule DN 32 | m | 52 |
| 6 | Tērauda melnā ūdens-gāzes caurule DN 25 | m | 88 |
| 7 | Tērauda melnā ūdens-gāzes caurule DN 20 | m | 12 |
| 8 | Tērauda cauruļu fasondaļas | kompl. | 1 |
| 9 | Lodveida ventilis DN 15 | gab. | 21 |
| 10 | Lodveida ventilis DN 20 | gab. | 6 |
| 11 | Lodveida ventilis DN 25 | gab. | 14 |
| 12 | Lodveida ventilis DN 50 | gab. | 4 |
| 13 | HERZ balansējošais ventilis STROMAX - GM DN 25 vai ekvivalents | gab. | 14 |
| 14 | Atgaisotājs 1/2'' | gab. | 6 |
| 15 | PAROC PSAL CT izolācija 30mm DN 32 vai ekvivalents | m | 24 |
| 16 | PAROC PSAL CT izolācija 30mm DN DN 25 vai ekvivalents | m | 37 |
| 17 | PAROC PSAL CT izolācija 30mm DN 20 vai ekvivalents | m | 6 |
| 18 | PAROC PSAL CT izolācija 40mm DN 40 vai ekvivalents | m | 46 |
| 19 | PAROC PSAL CT izolācija 40mm DN 50 vai ekvivalents | m | 84 |
| 20 | PAROC PSAL CT izolācija 50mm DN 32 vai ekvivalents | m | 28 |
| 21 | PAROC PSAL CT izolācija 50mm DN 25 vai ekvivalents | m | 51 |
| 22 | PAROC PSAL CT izolācija 50mm DN 20 vai ekvivalents | m | 6 |
| 23 | PAROC PSAL CT izolācija 60mm DN 40 vai ekvivalents | m | 51 |
| 24 | PAROC PSAL CT izolācija 60mm DN 50 vai ekvivalents | m | 8 |
| 25 | Izolācijas montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 |
| 26 | Kronšteini cauruļvadu montāžai un stiprināšanai | kompl. | 1 |
| 27 | Caurumu veidošana sienā un pārsegumā un to aizdarināšana | vieta | 10 |
| 28 | Pievienošanās vieta pie siltummezgla | vieta | 2 |
| 29 | Pievienošanās vieta pie esošiem stavvadiem | vieta | 34 |
| 30 | Esošās apkures sistēmas skalošana | kompl. | 1 |
| 31 | Sistēmas ieregulēšana darba režimā | kompl. | 1 |
| 32 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | kompl. | 1 |
|  | Siltummezgls |  |  |
| 1 | Esošā siltummezgla demontāža, nodošana ar aktu siltuma piegādātājam ( - ipašniekam - A / S ''Simonei'') | kompl. | 1 |
| 2 | Siltummezgla uzstādīšana, pievienošana | kompl. | 1 |
| 3 | Apkures ldētais plākšņu siltummainis DANFOSS XB 40-1-36 PN25 85-65/80/60 oC Q=62kw vai ekvivalents | gab. | 1 |
| 4 | Izplēšanās trauks ELB ERE 80 Pd 1.5 bar V=80L vai ekvivalents | kompl. | 1 |
| 5 | Spiediena starpības regulators AVP DN 20 PN 16 Kv=6.3m3/h 0.2-1 bar vai ekvivalents | kompl. | 1 |
| 6 | Regulējošais vārsts VM2 DN25 PN25 Kv=6.3 ar vārsta izpildmehānismu AVM 10 vai ekvivalents | kompl. | 1 |
| 7 | Regulējošais vārsts VM2 DN25 PN25 Kv=6.3 ar vārsta izpildmehānismu AVM 30 vai ekvivalents | kompl. | 1 |
| 8 | Apkures cirkulācijas sūknis GRUNDFOS MAGNA 25-100 G=2.7m3/h P=68kPa vai ekvivalents | gab. | 1 |
| 9 | Piebarošanas līnija ūdens skaitītajs Q=1.5m3/h 10bar 90oC | gab. | 1 |
| 10 | Drošības vārsts DN 20 6bar (pie izplešanās trauka) | gab. | 1 |
| 11 | Filtrs uzmavu DN 15 PN 20 | gab. | 1 |
| 12 | Filtrs atloku DN 50 PN 20 | gab. | 2 |
| 13 | Atgaisotajs 1/2'' PN16 | gab. | 6 |
| 14 | Noslēgventilis NAVAL DN 50 PN 40 vai ekvivalents | gab. | 3 |
| 15 | Noslēgventilis NAVAL DN 32 PN 40 vai ekvivalents | gab. | 4 |
| 16 | Noslēgventilis NAVAL DN 15 vai ekvivalents | gab. | 2 |
| 17 | Lodveida krāns tukšošanai DN 15 PN 16 | gab. | 4 |
| 18 | Uzmavu vienvirziena krāns DN 15 PN 16 | gab. | 1 |
| 19 | Kapes ventilis (izplēšanās traukam) DN 25 PN 16 | gab. | 1 |
| 20 | Tehniskais termometrs 0-120oC | gab. | 5 |
| 21 | Manometrs 0-16bar | gab. | 3 |
| 22 | Manometrs 0-6bar | gab. | 2 |
| 23 | Manometra krāns | gab. | 7 |
| 24 | Procesors DANFOSS ECL 300 ar karti P66 apkures un k.ūdens siltummaiņiem vai ekvivalents | kompl. | 1 |
| 25 | Ārgaisa sensors ESMT vai ekvivalents | gab. | 1 |
| 26 | Virsmas sensors ESM-11 vai ekvivalents | gab. | 2 |
| 27 | Montāžas kaste procesoram | gab. | 1 |
| 28 | Transformators TR32 | gab. | 1 |
| 29 | Tērauda elektrometinātā caurule DN 50 | m | 8 |
| 30 | Tērauda elektrometinātā caurule DN 32 | m | 10 |
| 31 | Tērauda melnā ūdens-gāzes caurule DN 25 | m | 2 |
| 32 | Tērauda melnā ūdens-gāzes caurule DN 15 | m | 3 |
| 33 | Tērauda cauruļu fasondaļas | kompl. | 1 |
| 34 | PAROC PSAL CT izolācija 40mm DN 50 vai ekvivalents | m | 8 |
| 35 | PAROC PSAL CT izolācija 30mm DN 32 vai ekvivalents | m | 10 |
| 36 | PAROC PSAL CT izolācija 30mm DN 25 vai ekvivalents | m | 2 |
| 37 | PAROC PSAL CT izolācija 30mm DN 15 vai ekvivalents | m | 3 |
| 38 | Izolācijas montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 |
| 39 | Iekārtu un cauruļvadu metāla stiprinājuma konstrukcijas | kompl. | 1 |
| 40 | Sistēmas ieregulēšana darba režimā | kompl. | 1 |
| 41 | Elektromateriāli (V/A sadale automātiskie slēdži, motostarteris, zemēšanas vads, kabeļi, montāzas profils) | kompl. | 1 |
|  | DAŽĀDI DARBI |  |  |
| 1 | Esoša ultraskaņas siltumenerģijas skaitītāja "DANFOSS SONOMETER 1000" Qn=6m3/h demontāža un pārbaude | kompl. | 1 |
| 2 | Esoša siltummezgla azbesta izolācijas demontāža un utilizācija | kompl. | 1 |
| 3 | Pievienošanās vieta pie esošiem siltumtīkliem | vieta | 2 |
| 4 | Pievienošanās vieta pie esošā karstā ūdens siltummaiņa | vieta | 2 |
| 5 | Esosa karstā ūdens siltummaiņa skalošana | gab. | 1 |
| 6 | Sistēmas ieregulēšana darba režimā | kompl. | 1 |
| 7 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | kompl. | 1 |
|  | AUKSTAIS ŪDENSVADS Ū1 |  |  |
| 1 | Auksta ūdensvada sistēmas Ū - 1 demontāža | kompl. | 1 |
| 2 | Auksta ūdensvada sistēmas Ū - 1 montāža | kompl. | 1 |
| 3 | Plasmasas caurules "Fusiotherm" SDR 11 diametr.32x2,9 vai ekvivalents | m | 30 |
| 4 | Lodveida ventīļi "Fusiotherm" diametr.32 vai ekvivalents | gab. | 9 |
| 5 | Trejgabali ar tukšošanas korķi "Fusiotherm" diametr.32 vai ekvivalents | gab. | 9 |
| 6 | Līkumi 90o"Fusiotherm" diametr.32 vai ekvivalents | gab. | 11 |
| 7 | Pretugunsgrēka aptveres caurulēm diametr.32 (izejās caur pārsegumu) | gab. | 9 |
| 8 | Pievienojums esošajam diametr.35 plasmasas ūdensvadam ar diametr.32 | gab. | 9 |
| 9 | Pievienojums esošajam DN 25 terauda ūdensvadam ar diametr.32 plasmasas cauruli | gab. | 9 |
| 10 | Caurumu 200x200 izkalšana esošajā dz/betona pārsegumā | gab. | 9 |
| 11 | Cauruļvadu pretkondensāta izolācija ar akmensvates čaulām PAROC Section AluCoat T diametr.35 b=20 L=1200 vai ekvivalents | gab. | 25 |
| 12 | Tas pats, esosajam ūdensvadam | gab. | 40 |
| 13 | Montāzas un stiprināšanas materiāli | kompl. | 1 |
| 14 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | m | 30 |
| 15 | Esošo terauda cauruļu DN 25 demontāža | m | 30 |
|  | KARSTAIS ŪDENSVADS T3 |  |  |
| 1 | Karstā ūdensvada sistēmas T - 3 demontāža | kompl. | 1 |
| 2 | Karstā ūdensvada sistēmas T - 3 montāža | kompl. | 1 |
| 3 | Komb. plastm. caurules "Fusiotherm Fazer" SDR 7,4 diametr.32x4,4 vai ekvivalents | m | 40 |
| 4 | Tas pats, diametrs 40x5,5 | m | 10 |
| 5 | Tas pats, diametrs 50x6,9 | m | 20 |
| 6 | Tas pats, diametrs 63x8,6 | m | 15 |
| 7 | Lodveida ventīļi "Fusiotherm" diametr.32 vai ekvivalents | gab. | 9 |
| 8 | Tas pats, diametrs 63 | gab. | 1 |
| 9 | Trejgabali ar tukšošanas korķi "Fusiotherm" diametr.32 vai ekvivalents | gab. | 9 |
| 10 | Līkumi 90o"Fusiotherm" diametr.32 vai ekvivalents | gab. | 12 |
| 11 | Tas pats, diametrs 63 | gab. | 2 |
| 12 | Trejgabali diametr. 32xdiametr.32xdiametrs32 | gab. | 1 |
| 13 | Tas pats, diametr.40xdiametr.32xdiametrs40 | gab. | 2 |
| 14 | Tas pats, diametr.50xdiametr.32xdiametrs50 | gab. | 2 |
| 15 | Tas pats, diametr. 63xdiametr.32xdiametrs63 | gab. | 3 |
| 16 | Diametru maiņa diametr.63/50 | gab. | 1 |
| 17 | Diametru maiņa diametr.50/40 | gab. | 1 |
| 18 | Diametru maiņa diametr.40/32 | gab. | 1 |
| 19 | Pievienojums esošajam DN 25 terauda ūdensvadam ar diametr.32 plasmasas cauruli | gab. | 9 |
| 20 | Cauruļvadu siltumizolācija ar akmensvates čaulām PAROC Section AluCoat T diametr.35 b=30 L=1200 vai ekvivalents | gab. | 34 |
| 21 | Cauruļvadu siltumizolācija ar akmensvates čaulām PAROC Section AluCoat T diametr.42 b=40 L=1200 vai ekvivalents | gab. | 9 |
| 22 | Cauruļvadu siltumizolācija ar akmensvates čaulām PAROC Section AluCoat T diametr.54 b=40 L=1200 vai ekvivalents | gab. | 17 |
| 23 | Cauruļvadu siltumizolācija ar akmensvates čaulām PAROC Section AluCoat T diametr.76 b=40 L=1200 vai ekvivalents | gab. | 13 |
| 24 | Montāžas un stiprināšanas materiāli | kompl. | 1 |
| 25 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | m | 85 |
| 26 | Esošo terauda cauruļu līdz DN 50 demontāža | m | 85 |
|  | KARSTĀ ŪDENS CIRKULĀCIJAS VADS T4 |  |  |
| 1 | Karsta ūdens cirkulācijas vada T4 demontāža | kompl. | 1 |
| 2 | Karsta ūdens cirkulācijas vada T4 montāža | kompl. | 1 |
| 3 | Komb. plastm. caurules "Fusiotherm Fazer" SDR 7,4 diametr.25x3,5 vai ekvivalents | m | 40 |
| 4 | Komb. plastm. caurules "Fusiotherm Fazer" SDR 7,4 diametr.32x4,4 vai ekvivalents | m | 10 |
| 5 | Komb. plastm. caurules "Fusiotherm Fazer" SDR 7,4 diametr.40x5,5 vai ekvivalents | m | 35 |
| 6 | Lodveida ventīļi "Fusiotherm" diametr.25 vai ekvivalents | gab. | 9 |
| 7 | Lodveida ventīļi "Fusiotherm" diametr.40 vai ekvivalents | gab. | 1 |
| 8 | Trejgabali ar tukšošanas korķi "Fusiotherm" diametr.25 vai ekvivalents | gab. | 9 |
| 9 | Līkumi 90o"Fusiotherm" diametr.25 vai ekvivalents | gab. | 12 |
| 10 | Līkumi 90o"Fusiotherm" diametr.40 vai ekvivalents | gab. | 2 |
| 11 | Trejgabali diametr. 25xdiametr.25xdiametrs25 | gab. | 1 |
| 12 | Trejgabali diametr. 32xdiametr.25xdiametrs32 | gab. | 1 |
| 13 | Trejgabali diametr. 40xdiametr.32xdiametrs40 | gab. | 6 |
| 14 | Diametru maiņa diametr.32/25 | gab. | 1 |
| 15 | Diametru maiņa diametr.40/32 | gab. | 1 |
| 16 | Pievienojums esošajam DN 20 terauda ūdensvadam ar diametr.25 plasmasas cauruli | gab. | 9 |
| 17 | Cauruļvadu siltumizolācija ar akmensvates čaulām PAROC Section AluCoat T diametr.28 b=30 L=1200 vai ekvivalents | gab. | 34 |
| 18 | Cauruļvadu siltumizolācija ar akmensvates čaulām PAROC Section AluCoat T diametr.35 b=40 L=1200 vai ekvivalents | gab. | 9 |
| 19 | Cauruļvadu siltumizolācija ar akmensvates čaulām PAROC Section AluCoat T diametr.42 b=40 L=1200 vai ekvivalents | gab. | 30 |
| 20 | Montāžas un stiprināšanas materiāli | kompl. | 1 |
| 21 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | m | 85 |
| 22 | Esošo terauda cauruļu līdz DN 50 demontāža | m | 85 |
|  | Dažādi darbi |  |  |
| 1 | Trapa uzstādīšana siltummezglā pieslēdoties esošajai kanalizācijai | kompl. | 1 |
| 2 | Grīdas betonēšana siltummezglā, betons B15, h=70, stiegrojot ar sietu D6 AIII 200/200, uz blietētu šķembu h=70 pamatnes | m2 | 28,3 |

Prasības: Darbi jāveic atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, standartiem un citiem saistošajiem tiesību aktiem, pielietojot mūsdienīgus sertificētus materiālus.

Būvuzraudzību un autoruzraudzību veiks SIA „Alūksnes nami” nolīgti speciālisti, ar tiesībām pārtraukt darbu, ja netiek ievērota tehnoloģiskā secība, vai konstatēts būvnormatīvu pārkāpums.

Būvniecības tāme jāsastāda pamatojoties uz darbu uzdevumā dotajiem apjomiem. Tāmē ir jāparedz arī palīgmateriālu, transportēšanas, būvdarbu organizēšanas (konteineru, nožogojuma, WC īre), darba aizsardzības, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumi, būvgružu izvākšanas un transportēšanas izdevumi, būvorganizācijas virsizdevumi un neparedzētie izdevumi, peļņa un nodokļi. Pretendentiem ir jānosaka iespējamo neparedzēto darbu izmaksu lielums, kas jāiekļauj konkrētu būvdarbu veidu izmaksu pozīcijās. Katra pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums, neatkarīgi no darbu uzdevuma, apmierina visas Pasūtītāja tehniskās, higiēniskās un estētiskās prasības, un ir saskaņā ar Latvijas Valsts Būvnormatīvu.

Būvniecības tāmēs ir jānorāda konkrēti piedāvātie būvmateriāli.

Ja pretendents ir izvēlējies ekvivalentu materiālu specifikācijā norādītajiem, tad šie materiāli ir jānorāda būvniecības tāmēs.

4. NODAĻA

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pielikums Nr. 4

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Identifikācijas Nr.  ALNA 2011/1 ERAF

1. IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

2. KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr./Fax |  |
| e-pasts adrese |  |

3. PIEDĀVĀJUMS

| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcija | Cena LVL bez PVN | 22% PVN LVL | Cena LVL ar 22% PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana |  |  |  |
| 2. | Jumta renovācija, pagraba pārseguma siltināšana |  |  |  |
| 3. | Fasādes, cokola siltināšana, apdare |  |  |  |
| 4. | Logu, durvju nomaiņa, ailu apdare |  |  |  |
| 5. | Iekšējo inženierkomunikāciju tiklu sakartošana |  |  |  |
| 6. | PAVISAM KOPĀ |  |  |  |

Avansa lielums ir 10 % no piedāvājuma cenas

Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats

Paraksts

Datums