|  | ApstiprinĀTS ar Alūksnes novada pašvaldības pašvaldības iepirkuma komisijas lēmumu 09.04.2015. sēdē, protokols Nr.63 |
| --- | --- |

IEPIRKUMA

“Lokālā bezvadu un datortīklu izveide”

(identifikācijas Nr.ANP2015/14/ERAF)

NOLIKUMS

(Iepirkums tiek veikts PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 82.PANTa kārtībā)

Alūksne,

2015

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

# Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkumu identifikācija Nr. ANP2015/14/ERAF

- Pasūtītājs

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, LV 4301

Reģistrācijas numurs: 90000018622

Tālruņa numurs:64381496, 64381501

Faksa numurs: 64381150

e-pasta adrese: dome@aluksne.lv

Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Komisija) izveidota ar Alūksnes novada domes 2013.gada 27.jūnija lēmumu Nr.266 (sēdes protokols Nr.11, 3.p).

Kontaktpersona par iepirkumu Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciālists - ekonomists Artūrs Aire, tālr.26385501, faksa numurs 64381150, e-pasta adrese arturs.aire@aluksne.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu Alūksnes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Juris Balandis, tālrunis 29297655, e-pasta adrese juris.balandis@aluksne.lv.

3. 	Iepirkuma metode

Iepirkums tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu un šajā nolikumā noteikto kārtību.

4. 	Iepirkuma priekšmets

4.1. 	Iepirkuma priekšmets ir lokālā bezvadu un datortīklu izveide Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā” ietvaros, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (5.pielikums).

4.2.	CPV kods: 72000000-5, papildus CPV kodi: 32420000-3, 32410000-0.

4.3. 	Pakalpojuma izpildes termiņš – 2015.gada 19.jūnijs.

4.4. 	Pakalpojuma apmaksas nosacījumi saskaņā ar iepirkuma Līguma projektu (skatīt 7.pielikumu).

4.5. 	Pakalpojuma izpildei, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, pasūtītājs ir paredzējis līdz 21000,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

## 5. Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un to saņemšana

5.1. 	Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 Alūksnes novada pašvaldībā, 410.kab., Dārza ielā 11, Alūksnē līdz 6.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

5.2.	Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.3. 	Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

6.1. 	Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 30.aprīlim, plkst.14.00, Alūksnes novada pašvaldības kancelejā, 306.kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.

6.2. 	Visi piedāvājumi, kas Alūksnes novada pašvaldībā tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam.

6.3.	Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

7. Piedāvājuma noformēšana

7.1.	Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi “Piedāvājums Alūksnes novada pašvaldības iepirkumam “Lokālā bezvadu un datortīklu izveide” (identifikācijas Nr.ANP2015/14/ERAF). Neatvērt līdz 2015.gada 30.aprīlim, plkst.14.00”. Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

7.2. 	Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.

7.3. 	Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, lapām jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, datums, vietas nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums un ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata nosaukums.

7.4. 	Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Ja iepirkumu komisijai, turpmāk – Komisija, rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

8. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

8.1. 	Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.1.1. 	pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2. 	pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

8.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti

8.2.1. 	Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkumam saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu “Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā”, 5.pielikumu “Tehniskā specifikācja” un 6.pielikumu “Finanšu piedāvājums”.

8.2.2. 	Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Par reģistrāciju Komercreģistrā pasūtītājs pārliecinās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapā http://www.ur.gov.lv/. Ārvalstīs reģistrētām Pretendentam jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecinātu reģistrāciju attiecīgajā reģistrā.

8.2.3.	Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanā (pretendents veicis lokālā bezvadu un datortīklu izveidi, iekārtu piegādi, konfigurēšanu un uzstādīšanu), pie tam līgumu kopējā summa nevar būt mazāka par iepirkuma paredzamo līgumcenu 21000,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Piedāvājumam jāpievieno bezvadu interneta zonu izveides, datortīkla izveides un nepieciešamo datortīkla komunikāciju iekārtu piegāžu un uzstādīšanas saraksts (2.pielikums) un vismaz divas pozitīvas pasūtītāja atsauksmes par pretendenta sarakstā norādītajiem veiktajiem pasūtījumiem.

8.2.4.	Pretendentam pakalpojuma sniegšanai jānodrošina sertificēti un kvalificēti speciālisti šādās jomās:

8.2.4.1.	vismaz viens bezvadu tīklu iekārtu speciālists, kurš ir sertificēts darbam ar piedāvājumā iekļautajām iekārtām. Speciālistam jābūt ar ražotāja, piemēram, CISCO CCNA Wireless, Mikrotik MTCWE, u.t.l., noteikto kvalifikācijas līmeni,

8.2.4.2.	vismaz divi ražotāja, kura materiālus pretendents iekļauj piedāvājumā, sertificēti montieri strukturēto kabeļu sistēmu (SKS) izbūves darbu veikšanā.

Informācija par sertificētiem un kvalificētiem speciālistiem, kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē, jāaizpilda saskaņā ar 3.pielikumu, kā arī jāpievieno atbilstošo sertifikātu kopijas (8.2.4.1.p. minētajam speciālistam jāiesniedz sertifikāta kopijas, 8.2.4.2.p. minētajiem speciālistiem jāiesniedz montieru SKS izbūves sertifikātu kopijas).

8.2.5. 	Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – jāsniedz informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts (apjoms norādāms procentos no visiem darbiem).

8.2.6.	Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai vai viņa pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras kopija atbilstoši noramtīvo aktu prasībām.

8.3. Tehniskais piedāvājums

8.3.1.	Tehniskais piedāvājums jāsagatavo ņemot vērā iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktās prasības.

8.3.2.	Pretendentam ir jānodrošina Tehniskā specifikācijā norādīto pakalpojumu veikšanai nepieciešamais tehniskais aprīkojums. Jāiesniedz pretendenta parakstīts apliecinājums par to, ka tam ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums iepirkuma Tehniskā specifikācijā norādītā pakalpojuma sekmīgai izpildei (noformējams brīvā formā).

8.3.3.	Pretendenta piedāvāto iekārtu un veicamo darbu garantijas termiņam ir jābūt ne mazākam kā norādīts iepirkuma Tehniskajā specifikācijā (skatīt 1.pielikums).

8.3.4.	Ņemot vērā, ka objektos iespējami vairāki tehniskie risinājumi ir nepieciešama objektu apsekošana. Pretendenta jāiesniedz objekta apsekošanas apliecinājums, saskaņā ar 4.pielikumu. Pirms apsekošanas veikšanas sazināties ar Alūksnes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāju Juri Balandi, tālrunis 29297655, un vienoties par apsekošanas laiku.

8.4. Finanšu piedāvājums, cena un valūta

8.4.1. 	Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN.

8.4.2. 	Piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

8.4.3. 	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas (darba algas, administratīvās, transporta, materiālu izmaksas, nodokļi u.c.), kas nodrošinātu iepirkumā paredzētā pakalpojuma izpildi.

8.4.4.	Finanšu piedāvājumu sagatavo un norāda 4.pielikumā “Finanšu piedāvājums”.

8.4.5.	Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā kopējo summu bez pievienotās vērtības nodokļa.

9. Informācijas sniegšana

9.1. 	Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

9.2.	Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma komisijai rakstiski pa pastu, adrese Alūksnes novada pašvaldība, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301, pa e-pastu dome@aluksne.lv, vienlaicīgi tos nosūtot pa faksu 64381150.

10. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

10.1.	Iepirkuma komisija, atverot iesniegtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā, vispirms pārbaudīs vai pretendenta iesniegtā piedāvājuma summa, nepārsniedz šī nolikuma 4.5.punktā norādīto pasūtītāja paredzēto finansējumu šajā iepirkumā paredzētajai precei. Ja pretendenta piedāvājuma summa pārsniedz 4.5.punktā norādīto pasūtītāja paredzēto finansējumu, pretendents tiks noraidīts bez tālākas vērtēšanas. Nolikuma 4.5.punktam atbilstošie piedāvājumi tiks virzīti tālāk piedāvājumu atbilstības pārbaudei iepirkuma nolikuma prasībām.

10.2.	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 6. un 7.punktā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

10.3.	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.2.punktā norādītajām prasībām (kvalifikācijas prasībām). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

10.4.	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību nolikuma 8.3.punkta un Tehnisko specifikāciju prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un nolikuma 8.3.punktā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

10.5.	Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.4.punktā noteiktām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus.

10.6.	No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu (4.pielikuma “Piedāvājuma forma” 3.2.punkts) bez pievienotās vērtības nodokļa.

10.7.	Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 8.2 panta sestās un septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 8.2 panta astotās daļas noteikumiem.

10.8. 	Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

10.9. 	Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu.

10.10.	Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8.²panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

11. Līguma slēgšana

Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši iepirkuma līguma projektam (skatīt 7.pielikumā), pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem izdalītajam finansējumam, kas minēts šī iepirkuma nolikuma 4.5.punktā.

12. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

13.	Nolikuma pielikumi

1.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā;

2.pielikums – Apliecinājums par pretendenta pieredzi;

3.pielikums – Informācija par speciālistiem;

4.pielikums – Apliecinājums par objekta apsekošanu;

5.pielikums – Tehniskā specifikācija - piedāvājums;

6.pielikums – Finanšu piedāvājums;

7.pielikums – Līguma projekts.

1.pielikums

Iepirkuma ar identifikācijas

Nr.ANP2015/14/ERAFnolikuma

Pieteikums dalībai iepirkumā

“LOKĀLĀ BEZVADU UN DATORTĪKLU IZVEIDE”

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr.ANP2015/14/ERAF)

- Iepazinušies ar iepirkuma, "Lokālā bezvadu un datortīklu izveide" (identifikācijas Nr.ANP2015/14/ERAF), dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt mūsu piedāvājumā norādīto pakalpojumu saskaņā ar mūsu iesniegto piedāvājumu.

- Apstiprinām, ka mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehniskajām specifikācijām.

- Apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Apņemamies iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā, tās pielikumos noteiktos noteikumus.

- Apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

- Apliecinām, ka visa sniegtā informācija ir patiesa un nepastāv nekādi šķēršļi mūsu dalībai šajā Iepirkumā.

- Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir paredzēti visi riski pakalpojuma veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem, kā arī visas administratīvās un citas izmaksas, kas nodrošina pakalpojumu saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

- Apliecinu, ka mūsu piedāvātās pakalpojuma cenas līguma izpildes laikā nemainīsies.

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontaktpersonas tālrunis/fakss, e-pasts: |  |
| Bankas nosaukums, filiāle: |  |
| Bankas kods: |  |
| Norēķinu konts: |  |

| Vārds, uzvārds: | (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

2.pielikums

Iepirkuma ar identifikācijas Nr.ANP2015/14/ERAF nolikuma

APLIECINĀJUMS PAR PRETENDENTA PIEREDZI

Iepirkumam “LOKĀLĀ BEZVADU UN DATORTĪKLU IZVEIDE”

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr.ANP2015/14/ERAF)

Pretendenta nosaukums: _______________________________________________

Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

Apliecinām, ka mums ir pieredze lokālā bezvadu tīklu izveidē (iekārtu iegāde un uzstādīšana) un datortīkla izveidē, un nepieciešamo datortīkla komunikāciju iekārtu piegādē un uzstādīšanā, saskaņā ar nolikuma 8.2.3.punkta nosacījumiem.

| Pasūtījuma izpildes vieta, pasūtītājs | Piegādātās preces/pakalpojums | Preču/pakalpojumu piegādes periods | Līguma cena EUR (bez PVN) | Kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ar šo uzņemamies pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Pielikumā:

- atsauksme no ____________________________________________________________

- atsauksme no ____________________________________________________________

- …

| Vārds, uzvārds: | (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

3.pielikums

Iepirkuma ar identifikācijas

Nr.ANP2015/14/ERAF nolikuma

INFORMĀCIJA PAR SPECIĀLISTIEM

“LOKĀLĀ BEZVADU UN DATORTĪKLU IZVEIDE”

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr.ANP2015/14/ERAF)

Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma “Lokālā bezvadu un datortīklu izveide” (identifikācijas Nr.ANP2015/14/ERAF) paredzēto darbu izpildei tiks nodrošināta ar šādiem speciālistiem:

| Specialitāte | Speciālista vārds, uzvārds | Sertifikāts, apliecība (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš)* |
| --- | --- | --- |
| Bezvadu tīklu iekārtu speciālists, kurš ir sertificēts darbam ar piedāvājumā iekļautajām iekārtām. Speciālistam jābūt ar ražotāja, piemēram, CISCO CCNA Wireless, Mikrotik MTCWE, u.t.l., noteikto kvalifikācijas līmeni |  |  |
| Ražotāja, kura materiālus pretendents iekļauj piedāvājumā, sertificēti montieri strukturēto kabeļu sistēmu (SKS) izbūves darbu veikšanā |  |  |
| Ražotāja, kura materiālus pretendents iekļauj piedāvājumā, sertificēti montieri strukturēto kabeļu sistēmu (SKS) izbūves darbu veikšanā |  |  |
| … |  |  |

| Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: | z.v. |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats: |  |
| Uzņēmuma nosaukums: |  |

4.pielikums

Iepirkuma ar identifikācijas

Nr.ANP2015/14/ERAF nolikuma

APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOšanu

Iepirkumam “LOKĀLĀ BEZVADU UN DATORTĪKLU IZVEIDE”

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr.ANP2015/14/ERAF)

- Obligāti apsekojamie objekti:

|  | Alūksnes novada Dome, Dārza iela 11, Alūksne, LV4301 |  |
| --- | --- | --- |
|  | "Alūksne" dzelzceļa stacija, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 |  |
|  | SIA „Alūksnes slimnīca”, Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 |  |
|  | Alūksnes muzejs, Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 |  |
|  | Sociālās aprūpes centrs „Alūksne”, Ošu iela 5, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 |  |
|  | Jaunlaicenes muižas muzejs, „Dravnieki”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV4336 |  |
|  | Jaunlaicenes pagasta pārvalde, „Ezerrozes”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV4336 |  |
|  | Māriņkalna tautas nams, „Līksmes”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV4332 |  |

- Ieteicamie objekti apsekošanai:

|  | Alsviķu bibliotēka, Kultūras nams, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV4333 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bejas bibliotēka, „Bejas skola”, Beja, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV4350 |  |
|  | Malienas bibliotēka, „Brenci”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV4359 |  |
|  | Mālupes pagasta pārvalde, „Doktorāts”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV4358 |  |
|  | Pededzes pamatskola, „Rūķi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV4352 |  |
|  | Strautiņu pamatskola, Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV4333 |  |
|  | Veclaicenes pamatskola, Romeškalns, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV4335 |  |
|  | Veclaicenes bibliotēka, „Vaiņagi”, Veclaicenes pag., Alūksnes novads, LV4335 |  |
|  | Skola, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV4345 |  |

- Pārējie objekti (apsekošana nav obligāta):

|  | Alūksnes un Apes Novada fonds, Dārza iela 8, Alūksne, LV4301 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Alūksnes pilsētas pensionāru biedrība „Sudrabs”, Brūža iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 |  |
|  | Pašvaldības aģentūra „ALJA”, Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 |  |
|  | Alūksnes pilsētas Tautas nams, Brūža iela 7, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 |  |
|  | Alūksnes pilsētas bibliotēka, Lielā Ezera iela 24, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 |  |
|  | Alsviķu pagasta pārvalde, „Pagastnams”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV4333 |  |
|  | Alsviķu Pienotava, „Alsviķu cehs”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV4333 |  |
|  | Annas bibliotēka, Tautas nams, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV4341 |  |
|  | SKIM centrs „Dailes”, „Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV4344 |  |
|  | Ilzenes bibliotēka, „Jaunozoli”, Ilzene, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV4344 |  |
|  | Jaunalūksnes bibliotēka, „Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV4350 |  |
|  | Jaunannas tautas nams, „Zīles”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV4340 |  |
|  | Jaunannas bibliotēka, „Meijeri”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV4340 |  |
|  | Jaunlaicenes bibliotēka, „Riekstiņi”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV4336 |  |
|  | Viktora Ķirpa Ates muzejs, Ate, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV4341 |  |
|  | Kalncempju bibliotēka, „Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV4342 |  |
|  | Jauniešu centrs, Depo, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV4354 |  |
|  | Liepnas bibliotēka, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV4354 |  |
|  | Mālupes bibliotēka, „Austriņi”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV4358 |  |
|  | Māriņkalna bibliotēka, „Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV4332 |  |
|  | Mārkalnes tautas nams, „Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV4351 |  |
|  | Mārkalnes bibliotēka, „Pūcītes”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV4351 |  |
|  | Pededzes bibliotēka, „Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV4352 |  |
|  | Strautiņu bibliotēka, „Zemenīte”, Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV4341 |  |
|  | Zeltiņu bibliotēka, „Tērces-10”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV4345 |  |
|  | Veikals, „Atvases”, Ziemeri, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV4332 |  |

Apsekošanas datums: 2015.gada ___.___________

Apsekošanas laiks: ______________________

Pretendents:

| Pretendenta nosaukums | Reģistrācijas numurs | Juridiskā adrese |
| --- | --- | --- |

Pretendenta pārstāvis:____________________________________________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums, ieņemamais amats)

Pasūtītāja pārstāvis:______________________________________________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums, ieņemamais amats)

5.pielikums

Iepirkuma ar identifikācijas

Nr.ANP2015/14/ERAF nolikuma

Tehniskā specifikācija - PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam “LOKĀLĀ BEZVADU UN DATORTĪKLU IZVEIDE”

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr.ANP2015/14/ERAF)

- Iepirkuma priekšmets ir lokālo bezvadu un datortīklu izveides darbi atbilstoši tehniskajai specifikācijai - piedāvājumam iepirkuma līguma norādītajā izpildes termiņā un pasūtītāja norādītajās izpildes vietās Alūksnes novada teritorijā.

- Lokālo bezvadu un datortīklu izveides darbiem izvirzītās prasības:

*Tukšajos lauciņos pretī prasītajiem parametriem pretendents norāda piedāvājumam atbilstošos parametrus vai aprakstu un rindās, kurās ir norādīti veicamie tīkla darbi, norāda vai piedāvātais pakalpojums un veicamie darbi ir atbilstoši attiecīgajai prasībai, norādot “tiek nodrošināts” vai “netiek nodrošināts”. Ja pretendents būs norādījis “tiek nodrošināts”, tad pasūtītājs uzskatīs, ka pretendents nodrošina visas attiecīgā pozīcijā minētās prasības.

  - Lokālā bezvadu iekārtu un datortīklu izveides tehniskās prasības:

| Nr. p.k. | Lokālā bezvadu un datortīklu tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātais risinājums |
| --- | --- | --- |
|  | Prasības bezvadu tīkla iekārtai: RAP (router access point) |  |
|  | Atbalstāmie standarti: | vismaz 802.11 b/g |  |
|  | Apraides rādiuss: | vismaz 50m |  |
|  | Drošības prasības: | vismaz WPA atbalsts, MAC adrešu filtrs |  |
|  | Iekārtas vadība: | izmantojot jebkuru interneta pārlūka programmatūru |  |
|  | Tīkla komutācija: | vismaz četras 10/100/1000 BASE-TX, RJ-45 ligzdas |  |
|  | Pieslēgums: | atsevišķs ports ārējā pieslēguma pieslēgšanai |  |
|  | Ugunsmūris: | iekārtā iebūvēts ugunsmūris |  |
|  | Plūsmas prioritātes: | iekārtā iespējams noteikt plūsmas prioritātes |  |
|  | Funkcionalitāte: | Auto-Crossover (MDI/MDI-X), Class-Based Traffic Shaping (CBTS) |  |
|  | Sertifikāti: | WiFi Certified (http://www.wi-fi.org/) vai analogs sertifikāts, kas apliecina iekārtas atbilstību ES prasībām. Pretendentam jānodrošina šo sertifikātu iesniegšana pasūtītājam. |  |
|  | Citas prasības: | notikumu žurnāla veidošanas iespēja ar iespēju sūtīt notikumu žurnālu Syslog serverim; izpildītājs uzstāda centralizētu žurnālfailu apkopošanas risinājumu uz pasūtītāja servera |  |
|  | Garantija: | vismaz 5 gadi no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža, iesniedzot garantiju apstiprinošus dokumentus |  |
|  | Prasības veicamajiem lokālā datortīkla izveides darbiem: |  |
|  | Tīkls veidots atbilstoši ISO 11801 standarta D klases prasībām un tam izmantoti 5e kategorijai atbilstoši materiāli (kabeļi, konektori, kontaktligzdas u.c.). |  |
|  | Kabeļu izvietojums aiz piekārtajiem griestiem- piestiprināti pie sienas vai griestiem. |  |
|  | Āra tīkla kabeļi un antenas stiprinās ar atbilstošiem stiprinājumiem, montāžas kronšteiniem. |  |
|  | Tīkla kabeļi virs apmetuma izvietoti atsevišķos vājstrāvas kabeļu kanālos, ievērojot nepieciešamo attālumu no jaudas kabeļiem, vai ievietoti atbilstoša diametra specializētās caurulēs. |  |
|  | Tīkla kabeļi jāievieto atbilstoša izmēra kanālos, kuros paliek brīva, ne mazāk kā 50%, vieta. Kanālu savienojumu vietas grūti pamanāmas. |  |
|  | Jālieto RJ45 kontaktligzdas, 5e kategorijai atbilstošas, pieslēgtas visas 8 kabeļa dzīslas. Vadu krāsas sakrīt ar kontaktligzdas kontaktu krāsām. |  |
|  | Pieslēguma vietas ir nodrošinātas ar nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotiem savienotājkabeļiem ar RJ45 konektoriem abos galos. Garums ne lielāks par 5 m. |  |
|  | Tīkla testēšanu veic atbilstoši ISO 11801 standarta D klases prasībām. Mērījumu rezultātu protokoli tiek iesniegti pasūtītājam. |  |
|  | Shēma un testēšanas protokoli iesniedz pasūtītājam elektroniskā un papīra veidā, papildinot iesniegto shēmu ar jaunajiem pieslēgumiem, nodrošinot aktualizētu tīkla shēmu. |  |
|  | Kabeļu galus marķē. |  |
|  | Datortīklu izveides darbu garantija 5 (piecus) gadus no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža |  |

  - Prasības veicamajiem darbiem adresē – objektā:

| Nr. p.k. | Prasības veicamajiem tīkla darbiem | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- |
|  | Adrese – objekts | Alūksnes novada Dome, Dārza iela 11, Alūksne, LV4301 PIPP tiek ierīkots ēkas pirmajā stāvā. (pielikums: PL01.pdf) |
|  | Pieslēdzamo iekārtu skaits: 2 (1 darbstacija un 1 daudzfunkcionālā drukas iekārta); |  |
|  | 5e kategorijas kabeļa izliekamais kopējais garums: 95m; |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma telpā Nr.29 izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotu savienotājkabeli ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 5m; |  |
|  | Telpā Nr.14 izveido divas pieslēgvietas (1 darbstacijai un 1 daudzfunkcionālajai drukas iekārtai), kas savienotas ar uzstādīto bezvadu tīkla iekārtu telpā Nr.29 izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli; |  |
|  | Bezvadu apraides rādiusa nodrošināšanai, ēkas foajē un aktu zālē, pieslēdz papildus bezvadu raidītāju, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 30m, kas savienots ar bezvadu tīkla iekārtu telpā Nr.29; |  |
|  | Pieslēgvietas ir jānodrošina ar nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotiem savienotājkabeļiem ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m. |  |
|  | Adrese – objekts | Alūksnes un Apes Novada fonds, Dārza iela 8, Alūksne, LV4301 PIPP tiek ierīkots ēkas pirmajā stāvā. (pielikums: PL02.pdf) |
|  | Pieslēdzamo iekārtu skaits: 2 (1 darbstacija un 1 daudzfunkcionālā drukas iekārta); |  |
|  | 5e kategorijas kabeļa izliekamais kopējais garums: 25m; |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu, telpā Nr.8, pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli; |  |
|  | Telpā Nr.8 izveido divas pieslēgvietas (1 darbstacijai un 1 daudzfunkcionālajai drukas iekārtai), kas savienotas ar uzstādīto bezvadu tīkla iekārtu telpā Nr.8 izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli; |  |
|  | Pieslēgvietas ir jānodrošina ar nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotiem savienotājkabeļiem ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m. |  |
|  | Adrese – objekts | Alūksnes pilsētas pensionāru biedrība „Sudrabs”, Brūža iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 PIPP tiek ierīkots ēkas otrajā stāvā. (pielikums: PL03.pdf) |
|  | Nav pieslēdzamu iekārtu (datori vai daudzfunkcionālas drukas iekārtas); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu, telpā Nr.21, pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 10m. |  |
|  | Adrese – objekts | "Alūksne" dzelzceļa stacija, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 PIPP tiek ierīkots ēkas pirmajā stāvā. (pielikums: PL04.pdf) |
|  | Nav pieslēdzamu iekārtu (datori vai daudzfunkcionālas drukas iekārtas); |  |
|  | 5e kategorijas kabeļa izliekamais kopējais garums: 100m; |  |
|  | Jāizveido lokālais datortīkls (Alūksnes novada pašvaldības administrācijas ēka, Dārza iela 11, Alūksne - Jāņkalna iela 12A, Alūksne, Alūksnes novads - "Alūksne" dzelzceļa stacija, Alūksne, Alūksnes novads) izmantojot bezvadu tīklu iekārtas; |  |
|  | Izvieto raidošo antenu uz Alūksnes novada pašvaldības administrācijas ēkas (adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē) jumta, pieslēdz antenu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, telpā Nr.29 - pielikums: PL01.pdf, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 50m. Uztverošā antena jāizvieto uz ūdenstorņa (Jāņkalna ielā 12A, Alūksnē, Alūksnes novadā). Attālums starp antenām ir 700m; |  |
|  | Jāizvieto raidoša antena uz ūdenstorņa (Jāņkalna ielā 12A, Alūksnē, Alūksnes novadā). Uztverošā antena jāizvieto pie ēkas ("Alūksne" dzelzceļa stacija, Alūksne, Alūksnes novads), attālums starp antenām ir 1.1km, un pieslēdz pie bezvadu tīklu iekārtas izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 10m, kas nodrošina (PIPP adresē "Alūksne" dzelzceļa stacija, Alūksne, Alūksnes novads) bezvada interneta apraidi. |  |
|  | Adrese – objekts | SIA „Alūksnes slimnīca”, Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 PIPP tiek ierīkots ēkas divos korpusos, pirmajā un otrajos stāvos. (pielikums: PL05.pdf) |
|  | Nav pieslēdzamu iekārtu (datori vai daudzfunkcionālas drukas iekārtas). |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu, telpā Nr.404, pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli; |  |
|  | Bezvadu apraides rādiusa nodrošināšanai (ambulatorā nodaļā) pieslēdz otru bezvadu raidītāju, ambulatorās nodaļas otrā stāva gaitenī, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 30m, kas savienots ar bezvadu tīkla iekārtu telpā Nr.404; |  |
|  | Jāizveido lokālais datortīkls starp ēku korpusiem, izmantojot bezvadu tīklu iekārtas; |  |
|  | Izvieto raidošo antenu uz ambulatorās nodaļās korpusa, ēkas, pieslēdz antenu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, telpā Nr.404, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 30m. Uztverošā antena jāizvieto pie ķirurģijas korpusa, ēkas. Attālums starp antenām ir 70m; |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīklu iekārtu pie uztverošās antenas, telpā Nr.603, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 15m, kas nodrošina (PIPP adresē SIA „Alūksnes slimnīca”, Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads) ķirurģijas korpusā bezvada interneta apraidi. |  |
|  | Adrese – objekts | Alūksnes muzejs, Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 PIPP tiek ierīkots ēkas otrajā stāvā. (pielikums: PL06.pdf) |
|  | Nav pieslēdzamu iekārtu (datori vai daudzfunkcionālas drukas iekārtas); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, otrā stāva telpā Nr.216, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotu savienotājkabeli ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m; |  |
|  | Bezvadu apraides rādiusa nodrošināšanai pieslēdz otru bezvadu raidītāju, otrā stāva telpā Nr.204, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 30m, kas savienots ar bezvadu tīkla iekārtu otrā stāva telpā Nr.216; |  |
|  | Bezvadu iekārtu savstarpējai savienošanai kabeļu trasi veido pa ēkas trešo stāvu, izmantojot ventilācijas šahtas un izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli. |  |
|  | Adrese – objekts | Pašvaldības aģentūra „ALJA”, Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 PIPP tiek ierīkots ēkas otrajā stāvā. (pielikums: PL07.pdf) |
|  | Nav pieslēdzamu iekārtu (datori vai daudzfunkcionālas drukas iekārtas); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotu savienotājkabeli ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m. |  |
|  | Adrese – objekts | Sociālās aprūpes centrs „Alūksne”, Ošu iela 5, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 PIPP tiek ierīkots ēkas divos stāvos. (pielikums: PL08.pdf) |
|  | Nav pieslēdzamu iekārtu (datori vai daudzfunkcionālas drukas iekārtas); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, pirmā stāva telpā Nr.15, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotu savienotājkabeli ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m; |  |
|  | Bezvadu apraides rādiusa nodrošināšanai pieslēdz otru bezvadu raidītāju, telpā Nr.63, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 30m, kas savienots ar bezvadu tīkla iekārtu pirmā stāva telpā Nr.15. |  |
|  | Adrese – objekts | Alūksnes pilsētas Tautas nams, Brūža iela 7, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 PIPP tiek ierīkots ēkas pirmajā stāvā. (pielikums: PL09.pdf) |
|  | Pieslēdzamo iekārtu skaits: 2 (1 darbstacija un 1 daudzfunkcionālā drukas iekārta); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, telpā Nr.3, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotu savienotājkabeli ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m; |  |
|  | Bezvadu apraides rādiusa nodrošināšanai pieslēdz otru bezvadu raidītāju telpā Nr.14, pie esoša UTP 5e kategorijas kabeļa, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 3m; |  |
|  | Iekārtu uzstādīšanas vietā, telpā Nr.38, pieslēdz trešo bezvada interneta raidītāju pie esoša UTP 5e kategorijas kabeļa, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotu savienotājkabeli ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m; |  |
|  | Iekārtu pieslēgvietas savienotas ar bezvadu interneta raidītāju telpā Nr.38., izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli. |  |
|  | Adrese – objekts | Alūksnes pilsētas bibliotēka, Lielā Ezera iela 24, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 PIPP atrodas ēkas otrajā stāvā. (pielikums: PL10.pdf) |
|  | Pieslēdzamo iekārtu skaits: 3 (2 darbstacijas un 1 daudzfunkcionālā drukas iekārta); |  |
|  | 5e kategorijas kabeļa izliekamais kopējais garums: 20m; |  |
|  | Izveido vienu pieslēgvietu telpā Nr.5, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli; |  |
|  | Izveido divas pieslēgvietas telpā Nr.8, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli; |  |
|  | Visas pieslēgvietas pieslēgtas pie esošā datortīkla, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli. |  |
|  | Pieslēgvietas ir jānodrošina ar nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotiem savienotājkabeļiem ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m. |  |
|  | Adrese – objekts | Alsviķu pagasta pārvalde, „Pagastnams”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV4333 PIPP tiek ierīkots ēkas otrajā stāvā. (pielikums: PL11.pdf) |
|  | Nav pieslēdzamu iekārtu (datori vai daudzfunkcionālas drukas iekārtas); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, ēkas pirmā stāva telpā Nr.14, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 13m; |  |
|  | Bezvadu tīkla iekārtu izvieto ēkas otrā stāva telpā Nr.9. |  |
|  | Adrese – objekts | Alsviķu Pienotava, „Alsviķu cehs”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV4333 PIPP tiek ierīkots ēkas pirmajā stāvā. (pielikums: PL12.pdf) |
|  | Nav pieslēdzamu iekārtu (datori vai daudzfunkcionālas drukas iekārtas); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, telpā Nr.5, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotu savienotājkabeli ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m. |  |
|  | Adrese – objekts | Alsviķu bibliotēka, Kultūras nams, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV4333 PIPP atrodas ēkas otrajā stāvā. (pielikums: PL13.pdf) |
|  | UTP 5e kategorijas kabeļa izliekamais kopējais garums: 60m; |  |
|  | Pieslēdzamo iekārtu skaits: 3 (2 darbstacijas un 1 daudzfunkcionālā drukas iekārta); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, telpā Nr.26, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotu savienotājkabeli ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m; |  |
|  | Bezvadu apraides rādiusa nodrošināšanai pieslēdz otru bezvadu raidītāju, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 30m; |  |
|  | Izveido pa vienai pieslēgvietai telpās Nr.23, Nr.24 un Nr.25; |  |
|  | Pieslēgvietas savienotas ar bezvadu tīkla iekārtu telpā Nr.26; |  |
|  | Pieslēgvietas ir jānodrošina ar nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotiem savienotājkabeļiem ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m. |  |
|  | Adrese – objekts | Annas bibliotēka, Tautas nams, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV4341 PIPP atrodas ēkas otrajā stāvā. (pielikums: PL14.pdf) |
|  | 5e kategorijas kabeļa izliekamais kopējais garums: 30m; |  |
|  | Pieslēdzamo iekārtu skaits: 2 (1 darbstacija un 1 daudzfunkcionālā drukas iekārta); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, telpā Nr.1, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotu savienotājkabeli ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m; |  |
|  | Izveido divas pieslēgvietas telpā Nr.1; |  |
|  | Pieslēgvietas savienotas ar bezvadu tīkla iekārtu telpā Nr.1; |  |
|  | Bezvadu apraides rādiusa nodrošināšanai (automašīnu stāvlaukumā) pieslēdz otru bezvadu raidītāju, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 10m. |  |
|  | Adrese – objekts | Bejas bibliotēka, „Bejas skola”, Beja, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV4350 PIPP atrodas ēkas pirmajā stāvā. (pielikums: PL15.pdf) |
|  | 5e kategorijas kabeļa izliekamais kopējais garums: 30m; |  |
|  | Pieslēdzamo iekārtu skaits: 2 (2 darbstacijas); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, telpā Nr.3, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotu savienotājkabeli ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m; |  |
|  | Izveido divas pieslēgvietas telpā Nr.3, kas savienotas ar bezvadu tīkla iekārtu telpā Nr.1; |  |
|  | Bezvadu apraides rādiusa nodrošināšanai (automašīnu stāvlaukumā) pieslēdz otru bezvadu raidītāju, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 15m. |  |
|  | Adrese – objekts | SKIM centrs „Dailes”, „Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV4344 PIPP tiek ierīkots ēkas pirmajā stāvā. (pielikums: PL16.pdf) |
|  | Nav pieslēdzamu iekārtu (datori vai daudzfunkcionālas drukas iekārtas); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, telpā Nr.6, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotu savienotājkabeli ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m; |  |
|  | Bezvadu apraides rādiusa nodrošināšanai pieslēdz otru bezvadu raidītāju, telpā Nr.21, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 30m. |  |
|  | Bezvadu iekārtas savstarpēji savienotas, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli. |  |
|  | Adrese – objekts | Ilzenes bibliotēka, „Jaunozoli”, Ilzene, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV4344 PIPP atrodas ēkas otrajā stāvā. (pielikums: PL17.pdf) |
|  | 5e kategorijas kabeļa izliekamais kopējais garums: 20m; |  |
|  | Pieslēdzamo iekārtu skaits: 3 (2 darbstacijas un 1 daudzfunkcionālā drukas iekārta); |  |
|  | Izveido trīs pieslēgvietas telpā Nr.1, kas savienotas ar esošo datortīklu, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli. |  |
|  | Adrese – objekts | Jaunalūksnes bibliotēka, „Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV4350 PIPP atrodas ēkas otrajā stāvā. (pielikums: PL18.pdf) |
|  | 5e kategorijas kabeļa izliekamais kopējais garums: 50m; |  |
|  | Pieslēdzamo iekārtu skaits: 2 (1 darbstacija un 1 daudzfunkcionālā drukas iekārta); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, Nr22-23, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotu savienotājkabeli ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m; |  |
|  | Bezvadu apraides rādiusa nodrošināšanai (automašīnu stāvlaukumā, bērnu atpūtas laukumā) pieslēdz otru bezvadu raidītāju, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 25m; |  |
|  | Izveido divas pieslēgvietas telpā Nr.22-23, kas savienotas ar uzstādīto bezvadu tīkla iekārtu telpā Nr.22-23; |  |
|  | Bezvadu iekārtas savstarpēji savienotas, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli. |  |
|  | Adrese – objekts | Jaunannas tautas nams, „Zīles”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV4340 PIPP tiek ierīkots ēkas otrajā stāvā. (pielikums: PL19.pdf) |
|  | Nav pieslēdzamu iekārtu (datori vai daudzfunkcionālas drukas iekārtas); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, telpā Nr.20, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotu savienotājkabeli ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m. |  |
|  | Adrese – objekts | Jaunannas bibliotēka, „Meijeri”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV4340 PIPP atrodas ēkas pirmajā stāvā. (pielikums: PL20.pdf) |
|  | 5e kategorijas kabeļa izliekamais kopējais garums: 20m; |  |
|  | Pieslēdzamo iekārtu skaits: 2 (1 darbstacija un 1 daudzfunkcionālā drukas iekārta); |  |
|  | Izveido divas pieslēgvietas telpā Nr.2, kas savienotas ar esošo datortīklu, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli. |  |
|  | Adrese – objekts | Jaunlaicenes muižas muzejs, „Dravnieki”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV4336 PIPP tiek ierīkots ēkas otrajā stāvā. (pielikums: PL21.pdf) |
|  | Nav pieslēdzamu iekārtu (datori vai daudzfunkcionālas drukas iekārtas); |  |
|  | Jāizveido lokālais datortīkls (Jaunlaicenes bibliotēka, „Riekstiņi”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads - Jaunlaicenes muižas muzejs, „Dravnieki”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads) izmantojot bezvadu tīklu iekārtas; |  |
|  | Izvieto raidošo antenu uz Jaunlaicenes bibliotēkas ēkas (adrese: „Riekstiņi”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads) jumta, pieslēdz antenu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, telpā Nr.1 - pielikums: PL23.pdf, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 50m. Uztverošā antena jāizvieto pie Jaunlaicenes muižas muzeja ēkas (adrese: „Dravnieki”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads). Attālums starp antenām ir 110m; |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīklu iekārtu pie uztverošās antenas, telpā Nr.13, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 10m, kas nodrošina (PIPP adresē Jaunlaicenes muižas muzejs, „Dravnieki”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads) bezvada interneta apraidi. |  |
|  | Adrese – objekts | Jaunlaicenes pagasta pārvalde, „Ezerrozes”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV4336 PIPP tiek ierīkots ēkas otrajā stāvā. (pielikums: PL22.pdf) |
|  | Nav pieslēdzamu iekārtu (datori vai daudzfunkcionālas drukas iekārtas); |  |
|  | Jāizveido lokālais datortīkls (Jaunlaicenes bibliotēka, „Riekstiņi”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads - Jaunlaicenes pagasta pārvalde, „Ezerrozes”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads) izmantojot bezvadu tīklu iekārtas; |  |
|  | Izvieto raidošo antenu uz Jaunlaicenes bibliotēkas ēkas (adrese: „Riekstiņi”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads) jumta, pieslēdz antenu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, telpā Nr.1 - pielikums: PL23.pdf, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 50m. Uztverošā antena jāizvieto pie Jaunlaicenes pagasta pārvaldes ēkas (adrese: „Ezerrozes”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads). Attālums starp antenām ir 125m; |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīklu iekārtu pie uztverošās antenas, telpā Nr.7, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 5m, kas nodrošina (PIPP adresē Jaunlaicenes pagasta pārvalde, „Ezerrozes”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads) bezvada interneta apraidi. |  |
|  | Adrese – objekts | Jaunlaicenes bibliotēka, „Riekstiņi”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV4336 PIPP atrodas ēkas pirmajā stāvā. (pielikums: PL23.pdf) |
|  | 5e kategorijas kabeļa izliekamais kopējais garums: 25m; |  |
|  | Pieslēdzamo iekārtu skaits: 2 (2 darbstacijas); |  |
|  | Izveido divas pieslēgvietas telpā Nr.4, kas savienotas ar esošo datortīklu, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli. |  |
|  | Adrese – objekts | Viktora Ķirpa Ates muzejs, Ate, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV4341 PIPP tiek ierīkots ēkas pirmajā stāvā. (pielikums: PL24.pdf) |
|  | Nav pieslēdzamu iekārtu (datori vai daudzfunkcionālas drukas iekārtas); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, telpā Nr.1, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotu savienotājkabeli ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m. |  |
|  | Adrese – objekts | Kalncempju bibliotēka, „Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV4342 PIPP atrodas ēkas pirmajā stāvā. (pielikums: PL25.pdf) |
|  | 5e kategorijas kabeļa izliekamais kopējais garums: 15m; |  |
|  | Pieslēdzamo iekārtu skaits: 2 (2 darbstacijas); |  |
|  | Izveido divas pieslēgvietas telpā Nr.3, kas savienotas ar esošo datortīklu, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli. |  |
|  | Adrese – objekts | Jauniešu centrs, Depo, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV4354 PIPP tiek ierīkots ēkas otrajā stāvā. (pielikums: PL26.pdf) |
|  | Nav pieslēdzamu iekārtu (datori vai daudzfunkcionālas drukas iekārtas); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, telpā Nr.9, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotu savienotājkabeli ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m. |  |
|  | Adrese – objekts | Liepnas bibliotēka, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV4354 PIPP atrodas ēkas pirmajā stāvā. (pielikums: PL27.pdf) |
|  | 5e kategorijas kabeļa izliekamais kopējais garums: 35m; |  |
|  | Pieslēdzamo iekārtu skaits: 3 (2 darbstacijas un 1 daudzfunkcionālā drukas iekārta); |  |
|  | Izveido divas pieslēgvietas telpā “Datortelpa”, kas savienotas ar esošo datortīklu; |  |
|  | Izveido vienu pieslēgvietu telpā Nr.2, kas savienota ar esošo datortīklu, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli. |  |
|  | Adrese – objekts | Malienas bibliotēka, „Brenci”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV4359 PIPP atrodas ēkas otrajā stāvā. (pielikums: PL28.pdf) |
|  | 5e kategorijas kabeļa izliekamais kopējais garums: 70m; |  |
|  | Pieslēdzamo iekārtu skaits: 2 (2 darbstacijas); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, otrā stāva telpā Nr.2, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotu savienotājkabeli ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m; |  |
|  | Bezvadu apraides rādiusa nodrošināšanai (aktu zālē, automašīnu stāvlaukumā) pieslēdz otru bezvadu raidītāju, pirmā stāva telpā Nr.21, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 40m; |  |
|  | Izveido divas pieslēgvietas otrā stāva telpā Nr.2, kas savienotas ar bezvadu tīkla iekārtu otrā stāva telpā Nr.2, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli. |  |
|  | Adrese – objekts | Mālupes pagasta pārvalde, „Doktorāts”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV4358 PIPP tiek ierīkots ēkas otrajā stāvā. (pielikums: PL29.pdf) |
|  | Nav pieslēdzamu iekārtu (datori vai daudzfunkcionālas drukas iekārtas); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, telpā Nr.17, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotu savienotājkabeli ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m; |  |
|  | Bezvadu apraides rādiusa nodrošināšanai (automašīnu stāvlaukumā) pieslēdz otru bezvadu raidītāju, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 20m; |  |
|  | Bezvadu tīklu iekārtas savienotas, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli. |  |
|  | Adrese – objekts | Mālupes bibliotēka, „Austriņi”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV4358 PIPP atrodas ēkas pirmajā stāvā. (pielikums: PL30.pdf) |
|  | 5e kategorijas kabeļa izliekamais kopējais garums: 15m; |  |
|  | Pieslēdzamo iekārtu skaits: 2 (1 darbstacija un 1 daudzfunkcionālā drukas iekārta); |  |
|  | Izveido divas pieslēgvietas telpā Nr.1, kas savienotas ar esošo datortīklu, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli. |  |
|  | Adrese – objekts | Māriņkalna bibliotēka, „Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV4332 PIPP atrodas ēkas otrajā stāvā. (pielikums: PL31.pdf) |
|  | 5e kategorijas kabeļa izliekamais kopējais garums: 60m; |  |
|  | Pieslēdzamo iekārtu skaits: 3 (2 darbstacijas un 1 daudzfunkcionālā drukas iekārta); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, telpā Nr.29, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 40m; |  |
|  | Izveido divas pieslēgvietas telpā Nr.34, kas savienotas ar esošo datortīklu, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli. |  |
|  | Adrese – objekts | Māriņkalna tautas nams, „Līksmes”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV4332 PIPP tiek ierīkots ēkas pirmajā stāvā. (pielikums: PL32.pdf) |
|  | Nav pieslēdzamu iekārtu (datori vai daudzfunkcionālas drukas iekārtas); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, telpā Nr.10, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotu savienotājkabeli ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m; |  |
|  | Bezvadu apraides rādiusa nodrošināšanai (automašīnu stāvlaukumā) pieslēdz otru bezvadu raidītāju telpā Nr.2, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 40m. |  |
|  | Adrese – objekts | Mārkalnes tautas nams, „Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV4351 PIPP tiek ierīkots ēkas pirmajā stāvā. (pielikums: PL33.pdf) |
|  | Nav pieslēdzamu iekārtu (datori vai daudzfunkcionālas drukas iekārtas); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, telpā Nr.6, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 20m. |  |
|  | Adrese – objekts | Mārkalnes bibliotēka, „Pūcītes”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV4351 PIPP atrodas ēkas pirmajā stāvā. (pielikums: PL34.pdf) |
|  | 5e kategorijas kabeļa izliekamais kopējais garums: 20m; |  |
|  | Pieslēdzamo iekārtu skaits: 2 (1 darbstacija un 1 daudzfunkcionālā drukas iekārta); |  |
|  | Izveido pieslēgvietu telpā Nr.23, kas savienota ar esošo datortīklu, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli; |  |
|  | Izveido pieslēgvietu telpā Nr.25, kas savienota ar esošo datortīklu, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli. |  |
|  | Adrese – objekts | Pededzes pamatskola, „Rūķi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV4352 PIPP tiek ierīkots ēkas otrajā stāvā. (pielikums: PL35.pdf) |
|  | Nav pieslēdzamu iekārtu (datori vai daudzfunkcionālas drukas iekārtas); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, telpā Nr.31, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotu savienotājkabeli ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m; |  |
|  | Bezvadu apraides rādiusa nodrošināšanai (automašīnu stāvlaukumā) pieslēdz otru bezvadu raidītāju telpā Nr.45, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 40m. |  |
|  | Adrese – objekts | Pededzes bibliotēka, „Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV4352 PIPP atrodas ēkas otrajā stāvā. (pielikums: PL36.pdf) |
|  | 5e kategorijas kabeļa izliekamais kopējais garums: 55m; |  |
|  | Pieslēdzamo iekārtu skaits: 3 (2 darbstacijas un 1 daudzfunkcionālā drukas iekārta); |  |
|  | Izveido trīs pieslēgvietas telpā Nr.32, kas savienotas ar esošo datortīklu, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli. |  |
|  | Adrese – objekts | Strautiņu pamatskola, Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV4333 PIPP tiek ierīkots ēkas otrajā stāvā. (pielikums: PL37.pdf) |
|  | Nav pieslēdzamu iekārtu (datori vai daudzfunkcionālas drukas iekārtas); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, otrā stāva telpā Nr.52, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotu savienotājkabeli ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m; |  |
|  | Bezvadu apraides rādiusa nodrošināšanai (automašīnu stāvlaukumā) pieslēdz otru bezvadu raidītāju otrā stāva telpā Nr.80, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 50m; |  |
|  | Adrese – objekts | Strautiņu bibliotēka, „Zemenīte”, Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV4341 PIPP atrodas ēkas pirmajā stāvā. (pielikums: PL38.pdf) |
|  | 5e kategorijas kabeļa izliekamais kopējais garums: 30m; |  |
|  | Pieslēdzamo iekārtu skaits: 2 (2 darbstacijas); |  |
|  | Izveido divas pieslēgvietas telpā Nr.47, kas savienotas ar esošo datortīklu, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli. |  |
|  | Adrese – objekts | Veclaicenes pamatskola, Romeškalns, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV4335 PIPP tiek ierīkots ēkas otrajā stāvā. (pielikums: PL39.pdf) |
|  | Nav pieslēdzamu iekārtu (datori vai daudzfunkcionālas drukas iekārtas); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, telpā Nr. 59, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotu savienotājkabeli ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m; |  |
|  | Bezvadu apraides rādiusa nodrošināšanai pieslēdz otru bezvadu raidītāju, telpā Nr.47, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 40m. |  |
|  | Adrese – objekts | Veclaicenes bibliotēka, „Vaiņagi”, Veclaicenes pag., Alūksnes novads, LV4335 PIPP atrodas ēkas pirmajā stāvā. (pielikums: PL40.pdf) |
|  | 5e kategorijas kabeļa izliekamais kopējais garums: 60m; |  |
|  | Pieslēdzamo iekārtu skaits: 2 (2 darbstacijas); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, telpā Nr.2, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 50m; |  |
|  | Bezvadu apraides rādiusa nodrošināšanai (automašīnu stāvlaukumā) pieslēdz otru bezvadu raidītāju otrā stāva telpā Nr.80, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 15m; |  |
|  | Izveido divas pieslēgvietas telpā Nr.2, kas savienotas ar bezvadu tīkla iekārtu telpā Nr.2, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli. |  |
|  | Adrese – objekts | Skola, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV4345 PIPP tiek ierīkots ēkas pirmajā stāvā. (pielikums: PL41.pdf) |
|  | Nav pieslēdzamu iekārtu (datori vai daudzfunkcionālas drukas iekārtas); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma, telpā Nr.9, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotu savienotājkabeli ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m; |  |
|  | Bezvadu apraides rādiusa nodrošināšanai (sporta laukumā un automašīnu stāvlaukumā) pieslēdz otru bezvadu raidītāju, telpā Nr.1, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli, garums ne lielāks par 25m. |  |
|  | Adrese – objekts | Zeltiņu bibliotēka, „Tērces-10”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV4345 PIPP atrodas ēkas pirmajā stāvā. (pielikums: PL42.pdf) |
|  | 5e kategorijas kabeļa izliekamais kopējais garums: 30m; |  |
|  | Pieslēdzamo iekārtu skaits: 2 (1 darbstacija un 1 daudzfunkcionālā drukas iekārta); |  |
|  | Izveido pieslēgvietu telpā Nr.8, kas savienota ar esošo datortīklu, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli; |  |
|  | Izveido pieslēgvietu telpā Nr.10, kas savienota ar esošo datortīklu, izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas kabeli. |  |
|  | Adrese – objekts | Veikals, „Atvases”, Ziemeri, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV4332 PIPP tiek ierīkots ēkas pirmajā stāvā. (pielikums: PL43.pdf) |
|  | Nav pieslēdzamu iekārtu (datori vai daudzfunkcionālas drukas iekārtas); |  |
|  | Pieslēdz bezvadu tīkla iekārtu pie pasūtītāja nodrošināta interneta pieslēguma izmantojot nepieciešamā garuma UTP 5e kategorijas rūpnieciski ražotu savienotājkabeli ar RJ45 konektoriem abos galos, garums ne lielāks par 3m. |  |

- Pretendenta tehniskais piedāvājums:

  - jāsniedz detalizēts bezvadu tīkla elementu nosaukums, skaits, detalizēta tehniskā specifikācija vai precīza adrese internetā, kur ir iespējams iepazīties ar ražotāja sagatavotajām tehniskajām specifikācijām;

  - tehniskā risinājuma vispārīgs apraksts, kas atspoguļo piedāvātā bezvadu tīkla kopējā risinājuma darbības principus, lai Pasūtītājs spētu pārliecināties par piedāvātā risinājuma atbilstību minimālajām tehniskajām prasībām;

- Pretendentam pirms darbu uzsākšanas būs jāiesniedz datortīkla izbūves detalizētu darba zīmējumu ar kabeļu shematisko izvietojumu un aprakstu.

- Papildus prasības:

  - Pretendents pakalpojumu cenā iekļauj visus izdevumus, kas ir saistītas ar iekārtu un materiālu piegādi, uzstādīšanu un izpilddokumentācijas (shēmu) sagatavošanu.

  - Aktīvajām iekārtām ir jābūt savietojamām ar Alūksnes novada pašvaldība iestāžu un esošo PIPP esošo datortīklu infrastruktūru.

  - Pretendentam jānodrošina proaktīva bojājuma pieteikumu apstrāde (kas tiek saņemti no monitoringa sistēmas) un Pasūtītāja savlaicīga informēšana.

  - Garantijas laiku sāk skaitīt no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. Pretendentam jānodrošina problēmu diagnosticēšana un novēršana, ieskaitot, bojātās iekārtas vai tās komplektējošo detaļu nomaiņu. Garantijas saistību izpilde tiek veikta bez maksas.

  - Pretendentam jānodrošina garantijas laikā bojāto iekārtu transportēšana no iekārtu atrašanās vietas uz servisa centru un no servisa centra uz pasūtītāja norādīto iekārtas lietošanas vietu par saviem līdzekļiem.

  - Garantijas laikā Pretendentam bojājumi jānovērš ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā. Ja tas nav iespējams, Pasūtītājs jānodrošina ar rezerves iekārtu ar līdzvērtīgiem parametriem.

  - Garantijas saistības ir spēkā ar nosacījumu, ja Pasūtītājs ievēro Preču ekspluatācijas noteikumus, kas izsniegti Pasūtītājam.

  - Pretendents ir atbildīgs par darba drošības un darba aizsardzības prasību ievērošanu lokālo bezvadu datortīklu izveides darbu laikā.

  - Pasūtītājs nodrošina vietu iekārtu izvietošanai, nodrošina ērtu piekļuvi sienām, griestiem un dod iespēju bez ierobežojumiem Piegādātājam veikt kabeļu instalācijas darbus.

  - Pasūtītājs nodrošina iespēju izmantot pietiekoša skaita elektrotīkla ligzdas.

  - Pretendentam, pēc darbu pabeigšanas, jānodrošina radušos sadzīves un būvatkritumu savākšana un nogādāšana utilizācijai atbilstoši noramtīvo aktu prasībām.

  - Pretendentam, pēc tīklu izbūves, jānodrošina iekštelpu un objektam pieguļošas teritorijas zāliena, apstādījumu un mazo arhitektūras formu tehniskā stāvokļa saglabāšana ne sliktākā stāvoklī kā tas bija pirms darbu uzsākšanas.

  - Pretendentam, tīklu izbūves laikā, jāņem vērā, ka darbi jāveic iestāžu darba laikā, līdz ar ko jāievēro papildus darba organizācijas un drošības pasākumi.

  - Ja garantijas laikā Iekārta ir sabojājusies vairāk nekā 3 (reizes), tad Izpildītājam ir jānomaina nekvalitatīvā Iekārta pret ekvivalentu jaunu Iekārtu ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.

- Apliecinu, ka visa sniegtā informācija atbilst patiesībai.

| Vārds, uzvārds: | (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

6.pielikums

Iepirkuma ar identifikācijas

Nr.ANP2015/14/ERAF nolikuma

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

IEPIRKUMAM “LOKĀLĀ BEZVADU UN DATORTĪKLU IZVEIDE”

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr.ANP2015/14/ERAF)

IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds, ieņemamais amats |  |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese |  |
| Tālrunis /fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma “Lokālā bezvadu un datortīklu izveide” (identifikācijas Nr.ANP2015/14/ERAF) nolikumu, es apakšā parakstījies apliecinu, ka <pretendenta nosaukums> piekrīt iepirkuma nolikuma noteikumiem un spējam izpildīt iepirkuma nolikuma prasības. Iepirkuma nolikums nosacījumi ir skaidri un saprotami.

<pretendenta nosaukums> piedāvā bezvadu interneta pieejas zonas un datortīkla izveidi, atbilstoši nolikuma prasībām par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Summa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Alūksnes novada Dome, Dārza iela 11, Alūksne, LV4301 | objekts |  |
|  | Alūksnes un Apes Novada fonds, Dārza iela 8, Alūksne, LV4301 | objekts |  |
|  | Alūksnes pilsētas pensionāru biedrība „Sudrabs”, Brūža iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 | objekts |  |
|  | "Alūksne" dzelzceļa stacija, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 | objekts |  |
|  | SIA „Alūksnes slimnīca”, Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 | objekts |  |
|  | Alūksnes muzejs, Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 | objekts |  |
|  | Pašvaldības aģentūra „ALJA”, Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 | objekts |  |
|  | Sociālās aprūpes centrs „Alūksne”, Ošu iela 5, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 | objekts |  |
|  | Alūksnes pilsētas Tautas nams, Brūža iela 7, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 | objekts |  |
|  | Alūksnes pilsētas bibliotēka, Lielā Ezera iela 24, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301 | objekts |  |
|  | Alsviķu pagasta pārvalde, „Pagastnams”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV4333 | objekts |  |
|  | Alsviķu Pienotava, „Alsviķu cehs”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV4333 | objekts |  |
|  | Alsviķu bibliotēka, Kultūras nams, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV4333 | objekts |  |
|  | Annas bibliotēka, Tautas nams, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV4341 | objekts |  |
|  | Bejas bibliotēka, „Bejas skola”, Beja, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV4350 | objekts |  |
|  | SKIM centrs „Dailes”, „Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV4344 | objekts |  |
|  | Ilzenes bibliotēka, „Jaunozoli”, Ilzene, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV4344 | objekts |  |
|  | Jaunalūksnes bibliotēka, „Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV4350 | objekts |  |
|  | Jaunannas tautas nams, „Zīles”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV4340 | objekts |  |
|  | Jaunannas bibliotēka, „Meijeri”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV4340 | objekts |  |
|  | Jaunlaicenes muižas muzejs, „Dravnieki”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV4336 | objekts |  |
|  | Jaunlaicenes pagasta pārvalde, „Ezerrozes”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV4336 | objekts |  |
|  | Jaunlaicenes bibliotēka, „Riekstiņi”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV4336 | objekts |  |
|  | Viktora Ķirpa Ates muzejs, Ate, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV4341 | objekts |  |
|  | Kalncempju bibliotēka, „Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV4342 | objekts |  |
|  | Jauniešu centrs, Depo, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV4354 | objekts |  |
|  | Liepnas bibliotēka, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV4354 | objekts |  |
|  | Malienas bibliotēka, „Brenci”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV4359 | objekts |  |
|  | Mālupes pagasta pārvalde, „Doktorāts”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV4358 | objekts |  |
|  | Mālupes bibliotēka, „Austriņi”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV4358 | objekts |  |
|  | Māriņkalna bibliotēka, „Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV4332 | objekts |  |
|  | Māriņkalna tautas nams, „Līksmes”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV4332 | objekts |  |
|  | Mārkalnes tautas nams, „Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV4351 | objekts |  |
|  | Mārkalnes bibliotēka, „Pūcītes”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV4351 | objekts |  |
|  | Pededzes pamatskola, „Rūķi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV4352 | objekts |  |
|  | Pededzes bibliotēka, „Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV4352 | objekts |  |
|  | Strautiņu pamatskola, Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV4333 | objekts |  |
|  | Strautiņu bibliotēka, „Zemenīte”, Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV4341 | objekts |  |
|  | Veclaicenes pamatskola, Romeškalns, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV4335 | objekts |  |
|  | Veclaicenes bibliotēka, „Vaiņagi”, Veclaicenes pag., Alūksnes novads, LV4335 | objekts |  |
|  | Skola, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV4345 | objekts |  |
|  | Zeltiņu bibliotēka, „Tērces-10”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV4345 | objekts |  |
|  | Veikals, „Atvases”, Ziemeri, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV4332 | objekts |  |
| KOPĀ |  |
| PVN, 21% |  |
| SUMMA KOPĀ AR PVN |  |

Pretendents apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas ar preču, kas tiek iepirktas Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma "Lokālā bezvadu un datortīklu izveide" (identifikācijas Nr.ANP2015/14/ERAF), iegādi (piegādi, uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā, bojājumu vai tehnisku kļūmju novēršanu) un Pasūtītāja personāla lietošanas instruktāžu saistītās izmaksas.

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija atbilst patiesībai.

Apliecinam, ka sadzīves un būvatkritumu savāksim un nogādāsim utilizācijai atbilstoši noramtīvo aktu prasībām.

2015.gada ___. ______________

___________________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v

7.pielikums

iepirkuma ar identifikācijas

Nr.ANP2015/14/ERAF nolikuma

LĪGUMS Nr. ANP/1-45.1/15/_____

Par lokālā bezvadu un datortīklu izveidi

Alūksnē, 	2015.gada ___________

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, juridiskā adrese Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, tās izpilddirektores Janīnas ČUGUNOVAS personā, kura darbojas saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, un

_________________________, reģistrācijas Nr.___________, adrese: _______________

__________________________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, kuru saskaņā ar __________ pārstāv tās _________________________, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā veikta iepirkuma "Lokālā bezvadu un datortīklu izveide" (identifikācijas Nr.ANP2015/14/ERAF), turpmāk - Iepirkums, rezultātiem, ERAF līdzfinansētā projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā”, vienošanās Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/051/52, ietvaros noslēdz līgumu, turpmāk-Līgums, par tālāk norādīto:

- Līguma priekšmets

Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam lokālā bezvadu un datortīklu izveides pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojumus) un ar darbiem saistīto iekārtu piegādi (turpmāk – Iekārtas) saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju – piedāvājumu (Līguma 1.pielikums), un Izpildītāja Iepirkumā iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. Samaksas noteikumi

  - Līguma summa, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) ir __________ EUR (_______________________________), kas sastāv no līgumcenas ___________ EUR (______________________________) un PVN 21% summas ___________ EUR (________________________________).

  - Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par sniegto Pakalpojumu Līguma 2.1.punktā minēto summu. Pakalpojuma summu sastāda maksa par Pakalpojumu, tai skaitā Iekārtu piegādes, materiālu un izpildes izmaksas un visi attiecināmie nodokļi un nodevas.

  - Pasūtītājs 2.1.punktā minēto summu pārskaita Izpildītāja norādītajā bankas kontā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un atbilstošā rēķina saņemšanas dienas, izņemot gadījumu, ja Izpildītājam tiek piemērots Līguma 3.10.punktā minētais Līgumsods. Tādā gadījumā Līguma summas pārskaitīšanas termiņš, kas ir noteikts 30 (trīsdesmit) dienas, tiek rēķināts no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis līgumsoda samaksu pilnā apmērā.

- Pakalpojuma IZPILDES, nodošanas un pieņemšanas kārtība un Pušu atbildība

  - Izpildītājs sniedz Pakalpojumu Pasūtītājam Līguma 1.pielikumā minētajās adresēs un Pasūtītāja iestāžu darba laika ietvaros. Izpildītājs informē Pasūtītāja pilnvaroto personu par konkrēto Pakalpojuma sniegšanas laiku ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms Pakalpojuma izpildes uzsākšanas.

  - Izpildītājs, pēc Pakalpojuma pabeigšanas, par to informē Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi un nodod tam visu ar Pakalpojumu saistīto dokumentāciju (t.sk. izpildshēmas). Pasūtītājs iesniegtos dokumentus izskata 3 (trīs) darba dienu laikā. Pēc dokumentu izskatīšanas Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta sastādīšana notiek Pasūtītāja norādītajā vietā un laikā, kas tiek saskaņots ar Izpildītāju.

  - Pakalpojuma nodošana - pieņemšana notiek ne vēlāk kā līdz 2015.gada 19.jūnijam.

  - Pasūtītājs Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta un pieņem tikai tad, kad ir pārliecinājies, ka Pakalpojums atbilst Iepirkumā iesniegtajai tehniskajai specifikācijai - piedāvājumam (Līguma 1.pielikums).

  - Pasūtītājs pēc Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas veic samaksu par Pakalpojumu Līguma 2.nodaļā minētajā kārtībā. Izpildītājam izrakstītajā rēķinā jānorāda atsauce uz ERAF līdzfinansētā projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā”, vienošanos Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/051/52.

  - Ja Pasūtītājs pirms Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas konstatē defektus vai arī tās neatbilstību tehniskajai specifikācijai - piedāvājumam (Līguma 1.pielikums), Puses sastāda neatbilstību aktu, kurā tiek norādīti attiecīgie defekti, neatbilstības tehniskajai specifikācijai - piedāvājumam un termiņš konstatēto trūkumu novēršanai. Termiņš trūkumu novēršanai nevar būt garāks par 5 (piecām) darba dienām.

  - Pēc trūkumu novēršanas Pasūtītājs atkārtoti pārbauda Pakalpojuma atbilstību iepirkumā iesniegtajai tehniskajai specifikācijai - piedāvājumam (Līguma 1.pielikums). Ja Pasūtītājs konstatē, ka sniegtais Pakalpojums atbilst tehniskajai specifikācijai - piedāvājumam, Pasūtītājs paraksta Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē, ka Pakalpojums neatbilst tehniskajai specifikācijai - piedāvājumam (Līguma 1.pielikums), tad par to tiek sastādīts akts un Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no akta sastādīšanas brīža samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no Līguma 2.1.punktā minētās līgumcenas un Pasūtītājs lauž Pakalpojumu līgumu ar Izpildītāju.

  - Ja Izpildītājs neievēro Pakalpojuma izpildes termiņu, kas norādīts Līguma 3.3., 4.5. vai 4.7.punktā, Izpildītājs maksā līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas.

  - Ja Izpildītājs kavē Pakalpojuma izpildes termiņu ilgāk kā par 2 (divām) nedēļām, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un tādā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no līgumcenas.

  - Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2.3.punktā noteikto maksājuma veikšanas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no līgumcenas.

  - Izpildītājs nav atbildīgs, ja sniegtajam Pakalpojumam tiek konstatēti jebkādi defekti, kuri radušies Pasūtītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, pēc nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.

  - Līgumsods pārskaitāms uz Pušu norādītajiem bankas kontiem 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma laušanas brīža.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes, izņemot, ja iestājas Līguma 3.8. un 3.10.punktā minētie gadījumi.

4. Pakalpojuma garantija

  - Izpildītājs garantē, ka:

Pakalpojuma sastāvā esošo Iekārtu un lokālo bezvada datortīklu izveides darbu garantija ir 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

  - Līguma 4.1.punktā norādītajā garantijas periodā Izpildītājs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt garantijas remontu.

  - Izpildītājs nodrošina garantijas servisa darbinieku ierašanos pie Pasūtītāja Pakalpojuma atrašanās vietā.

  - Pasūtītājs nekavējoties rakstiski paziņo Izpildītājam par jebkuriem Pakalpojuma bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas jānovērš garantijas ietvaros. Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņošanas brīža jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem defektiem. Ja Izpildītājs šajā termiņā neierodas, Pasūtītājs vienpusēji sastāda aktu un tas ir saistošs Izpildītājam un Izpildītājs zaudē tiesības aktu apstrīdēt.

  - Pamatojoties uz aktu par konstatētajiem defektiem, Izpildītājam Pakalpojuma garantijas laikā ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no akta parakstīšanas brīža jānovērš jebkuri trūkumi, bez papildus samaksas.

  - Izpildītājs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar bojāto Iekārtu transportēšanu uz Izpildītāja servisa vietu, un no tās atpakaļ Pasūtītājam.

  - Ja garantijas laikā Iekārta ir sabojājusies vairāk nekā 3 (reizes), tad Izpildītājam ir jānomaina nekvalitatīvā Iekārta pret ekvivalentu jaunu Iekārtu ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.

5. Nepārvaramas varas apstākļi

  - Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramo varu, par ko otrai Pusei ir paziņots rakstiski 3 (trīs) dienu laikā, un, ko apstiprina paziņojumam pievienota kompetentas iestādes apstiprināta informācija par nepārvaramas varas iestāšanos un izraisītajām sekām.

  - Ar nepārvaramo varu Līguma skaidrojumā saprotami apstākļi, kas traucē tālāku Līguma saistību pilnīgu izpildi un arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem.

  - Puses vienojas, ja Puse, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav ievērojusi Līguma 5.1.punktā minēto kārtību, tās apgalvojumi nav uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem atbilstošiem un Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

6. Nobeiguma noteikumi

  - Visus strīdus, kas Pusēm rodas saistībā ar Līguma izpildi, Puses risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Puses viena mēneša laikā nevar savstarpēji vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.

  - Līguma termiņš var tikt pagarināts Līguma 5.nodaļā minētajos gadījumos par attiecīgu nepārvaramas varas spēkā esamības laiku.

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens nodots Pasūtītājam, bet otrs - Izpildītājam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  - Pušu pilnvarotās personas Līguma saistību izpildīšanā:

6.5.1. No Pasūtītāja puses: _____________________(amats, vārds, uzvārds), tālrunis ________________, e-pasts:______________;

6.5.2. No Izpildītāja puses: _____________________(amats, vārds, uzvārds), tālrunis ________________, e-pasts:______________.

7. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

| PASŪTĪTĀJS: | izpildītājS: |
| --- | --- |
| Alūksnes novada pašvaldība |  |
| Reģistrācijas kods 90000018622 |  |
| Dārza ielā 11, Alūksnē, |  |
| Alūksnes novadā, LV-4301 |  |
| Konta Nr. LV14 TREL 9802 0370 2200 0 |  |
| Banka: Valsts kase |  |
| Kods: TRELLV22 |  |
| __________________________ |  |
| Janīna ČUGUNOVA |  |
| 2015.gada _________________ | 2015.gada _________________ |