APSTIPRINĀTS

Kalncempju pagasta pārvaldes

iepirkuma komisijas

2015.gada 11.jūnija sēdē

Protokols Nr.2

Iepirkuma

„Kalncempju pagasta autoceļu uzturēšanas darbi 2015. gada vasaras sezonā”

KPP 2015/02

NOTEIKUMI

(Iepirkums tiek veikts PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 82. PANTa kārtībā)

Alūksnes novada Kalncempju pagastā

2015

1. Vispārīgā informācija

1.  Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkuma identifikācija Nr. KPP 2015/02

2. Pasūtītājs

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS KALNCEMPJU PAGASTA PĀRVALDE

Adrese: „Cempji-2”, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV-4342

Reģistrācijas kods: 90009200153

Tālruņa numurs: 64381641

Fakss: 64381642

e-pasta adrese: kalncempji@aluksne.lv

Kontaktpersona par iepirkuma procedūru Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju 	pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Vija Zaķe tālr. 22042791, e-pasta adrese: vija.zake@aluksne.lv ,

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu  Kalncempju, Annas un Jaunannas pagastu pārvalžu vadītāja Vēsma Čugunova, tālr. 26375360, e-pasta adrese: vesma.cugunova@aluksne.lv

3. Iepirkuma metode

Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu un šajos noteikumos noteikto kārtību.

4. Iepirkuma priekšmets

4.1.	Iepirkuma priekšmets ir  Kalncempju pagasta autoceļu uzturēšanas darbi 2015. gada vasaras sezonā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

4.2.      CPV kods 50230000-6

4.3. 	Līguma izpildes vieta Kalncempju pagasts, Alūksnes novads;

4.4.	Līguma izpildes termiņš līdz 2016.gada 1.aprīlim.

5. Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma noteikumiem un to saņemšanu

5.1. 	Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 Kalncempju pagasta pārvaldē „Cempji-2” Kalncempju pagastā Alūksnes novadā, LV-4342 līdz 6.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

5.2.	Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas  	lapā www.aluksne.lv  sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.3.	Visas iepirkuma noteikumu izmaiņas un papildinājumi tiks publicēti pasūtītāja mājas 	lapā  www.aluksne.lv  sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.4. 	Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar 	informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

6.1. 	Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 25.jūnijam pulksten 9.30. Kalncempju pagasta pārvaldē „Cempji-2” Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV-4342

6.2.	Visi piedāvājumi, kas Kalncempju pagasta pārvaldē tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam.

6.3.	Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu. Piedāvājumu var iesniegt par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām. Piedāvājums jāiesniedz par visu attiecīgās iepirkuma daļas apjomu, t.i., Pretendentam ir jāpiedāvā visas pozīcijas attiecīgajā iepirkuma daļā. Piedāvājumi ar nepilnīgi piedāvātām daļām netiks vērtēti.

6.4. 	Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu     	grozīt.

7. Piedāvājuma noformēšana

7.1. 	Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

7.1.1. pasūtītāja nosaukums un adrese;

7.1.2. atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Kalncempju pagasta autoceļu uzturēšanas darbi 2015. gada vasaras sezonā ””;

7.1.3. atzīme „Iepirkuma identifikācijas Nr. KPP 2015/02”

7.1.4. atzīme „Neatvērt līdz 2015.gada 25.jūnijam pulksten 9.30”;

7.1.5. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

7.2.	 Piedāvājumam jābūt sagatavotam latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.  Piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs, kurā norādīts secīgs piedāvājumā iesniegto dokumentu nosaukumu saraksts un attiecīgās piedāvājuma lapaspuses numurs, kurā konkrētais dokuments atrodams. Piedāvājuma lapām jābūt cauršūtām un sanumurētām. Teksta un tabulu daļa nedrīkst būt cauršūta, visai informācijai jābūt skaidri izlasāmai. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, 	datums, vietas nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata nosaukums.

7.3. 	Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kopijas lapas augšējā labajā stūrī jābūt attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem „KOPIJA”. Piedāvājumā iekļauto kopiju pareizību apliecina ar apliecinājumu, kurā norādīts apliecinājums par kopiju autentiskumu 	oriģinālam, kopiju lapas numuri, un kuru ar zīmogu un parakstu apliecina paraksttiesīga persona.

8.	Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

8.1. 	Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.1.1. 	pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2. 	pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

8.2.  	Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti:

8.2.1.   Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkumam saskaņā ar noteikumu 4.pielikumu  	„Piedāvājums iepirkumam”;

8.2.2.  Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs   		attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Par reģistrāciju Komercreģistrā pasūtītājs 	pārliecinās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapā http://www.ur.gov.lv/. 	Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecinātu 	reģistrāciju attiecīgajā reģistrā.

8.2.3.  Pretendents iesniedz informāciju, ka tā rīcībā ir tehnika, kas nepieciešama iepirkuma 	priekšmeta izpildei atbilstošā kvalitātē un termiņā, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 	pievienotajai veidlapai (3.pielikums).

8.2.4. 	Pretendentam ir jābūt pieredzei autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanā (iepirkuma daļās Nr. 1; 2; 3; 4 minētajos darbos). Jāiesniedz pēdējos trijos gados veikto nozīmīgāko šim iepirkumam atbilstošu darbu saraksts, kuros Pretendents piedalījies, kas sagatavots atbilstoši nolikuma pievienotajai veidlapai (2.pielikums).

8.2.5. 	Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai vai viņa pilnvarotai 	personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras kopija.

9.         Piedāvājuma cena un valūta

9.1.    Piedāvājuma jābūt izteiktam euro (EUR) bez PVN. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar attiecīgajā iepirkuma daļā veicamajiem ceļu uzturēšanas darbiem saistītās izmaksas - gan paredzamās, gan tādas, kuras pretendentam vajadzētu paredzēt, un atbilstošos nodokļus. Cenā jāiekļauj visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apmērā. Piedāvājumā cenas ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

9.2.    Finanšu piedāvājumu sagatavo un norāda 4. Pielikuma „Piedāvājums iepirkumam” 2.2. punktā.

9.3.   Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā piedāvājuma kopējo vienību līgumcenu summu bez pievienotās vērtības nodokļa par katru daļu atsevišķi.

10. 	Informācijas sniegšana

10.1. 	Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar iepirkuma noteikumiem un citiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līguma saistību izpildi.

10.2.    Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Kalncempju pagasta pārvaldes iepirkumu komisijai rakstiski pa pastu, adrese „Cempji-2” Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV-4342 vai pa e-pastu kalncempji@aluksne.lv

11. 	Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

11.1.	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumu 6. un 7.punktos norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri 	atbilst 	visām noteikumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez 	tālākas vērtēšanas.

11.2.	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumu 8.2. punktā 	norādītajām prasībām (kvalifikācijas prasībām). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām noteikumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie 	piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

11.3. 	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumos norādītajām Tehniskās specifikācijas prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām noteikumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

11.4.	Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumos noteiktām prasībām par katru daļu atsevišķi. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus.

11.5.	No piedāvājumiem, kas atbilst visām noteikumu prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar 	viszemāko vienību līgumcenu kopā bez pievienotās vērtības nodokļa katrai daļai 	atsevišķi.

11.6. 	Noteikumu 8.1.punktā minēto apstākļu esamību (Publisko iepirkumu likuma (turpmāk  tekstā – PIL) 8.2 panta sestā daļa, pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, 	kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši PIL 8.2 panta trešajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu, pasūtītājs:

11.6.1. lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.2 panta piektās	daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

11.6.1.1. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās 	dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru 	kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

11.6.1.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas šā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi.Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

11.6.2. Atkarībā no atbilstoši PIL 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam veiktās 	pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

11.6.2.1.neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

11.6.2.2.informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu - 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas - konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

11.7. 	Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

11.8.  Gadījumā, ja Pretendentu piedāvājumi pārsniegs Pasūtītāja finanšu iespējas, Iepirkuma 	komisija ir tiesīga samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu vai atteikties no kāda 	piedāvātā pakalpojuma.

11.9. 	Gadījumā, ja tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs noteikumu 	prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par konkursa 	uzvarētāju.

11.10. 	Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par 	komisijas pieņemto lēmumu. Par to pretendentiem tiks nosūtīta vēstule, izmantojot 	pretendenta pieteikumā norādīto kontaktinformāciju.

11.11.	Gadījumā, ja par uzvarētāju atzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai neierodas to noslēgt, pasūtītājam tiesības izvēlēties nākamo pretendenta piedāvājumu ar zemāko cenu, līdz ar ko tas tiks pārbaudīts saskaņā ar iepirkuma noteikumu 11.6.punkta nosacījumiem.

12. 	Līguma slēgšanas nosacījumi

12.1. 	Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts iepirkuma līgums, atbilstoši iepirkuma noteikumu nosacījumiem, pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem izdalītajam finansējumam.

12.2.  Uzvarētāja pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas ierasties   noslēgt iepirkuma līgumu. Šī termiņa neievērošanas gadījumā tiks uzskatīts, ka uzvarētājs 	ir atteicies slēgt iepirkuma līgumu un pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.

13. 	Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, vai piedāvājuma summa pārsniedz Pasūtītāja budžetā paredzēto finansējumu.

14. 	Pielikumi

Iepirkuma noteikumi sastādīti un apstiprināti latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām un 4 (četriem) pielikumiem uz 10 (desmit) lapām, kas ir šo noteikumu neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums - Tehniskā specifikācija;

2.pielikums - Pretendenta veikto darbu pieredzes saraksts;

3.pielikums - Pretendentam pieejamās tehnikas vienību (iekārtu un mehānismu);

4.pielikums – Piedāvājums iepirkumam.

Pielikums Nr.1

Iepirkumam „Kalncempju pagasta

autoceļu  uzturēšanas darbi 2015. gada vasaras sezonā”

(ID Nr. KPP 2015/02)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Kalncempju pagasta  autoceļu uzturēšanas darbi

2015. gada vasaras sezonā”

ID Nr. KPP 2015/02

Iepirkums paredz pakalpojumu iegādi Kalncempju pagasta  autoceļu uzturēšanas darbiem

2015. gada vasaras sezonā. Iepirkums sadalīts četrās daļās:

1. daļa – ceļa klātnes planēšana

2. daļa -  iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotos grants ceļos

3. daļa – asfalta seguma bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju

4. daļa - caurteku uzturēšana:

4.1. bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa

- Pakalpojumi veicami, saņemot darba uzdevumus no pasūtītāja, kas tiks doti, ņemot vērā pasūtītāja budžetā paredzēto finansējumu, pašvaldības ceļu stāvokli un meteoroloģiskos apstākļus.

- Pasūtītājs ir noteicis orientējošus iepirkuma priekšmeta apjomus. Darbu apjoms var tikt mainīts pēc nepieciešamības. Pasūtītājs negarantē līguma izpildi pilnā apjomā un saglabā tiesības izmainīt kopējo apjomu atkarībā no pieejamā finansējuma.

- Plānotie darbi jāuzsāk divdesmit četru (24) stundu laikā pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.

- Pakalpojumu apmaksa tiks veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem atbilstoši pretendenta iesniegtajam finanšu piedāvājumam.

- No atbilstošajiem piedāvājumiem pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu, katrai  daļai atbilstoši iesniegtajiem piedāvājumiem iepirkumam.

- Kalncempju  pagasta  reģistrēto  autoceļu  saraksts:

| Nr. p.k. | Pagasta autoceļu nosaukums | Uzturēšanas posms | Garums km |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | no km | līdz km |  |
| 1. | Parka iela | 0.00 | 0.161 | 0.161 |
| 2. | Parka iela | 0.161 | 0.186 | 0.025 |
| 3. | Parka iela | 0.00 | 0.124 | 0.124 |
| 4. | Ozolu iela | 0.00 | 0.131 | 0.131 |
| 5. | Ozolu iela | 0.131 | 0.462 | 0.331 |
| 6. | Ozolu iela | 0.462 | 0.493 | 0.031 |
| 7. | Ozolu iela | 0.493 | 0.739 | 0.246 |
| 8. | Ozolu iela | 0.739 | 0.769 | 0.03 |
| 9. | Ermiķi- Letes | 0.00 | 3.296 | 3.296 |
| 10. | Lūkuži- Gotlupi- Nāzupi | 0.00 | 5.19 | 5.19 |
| 11. | Cempji- Malaci | 0.00 | 4.231 | 4.231 |
| 12. | Ate- Augstiekalni- Niedras | 0.00 | 2.217 | 2.217 |
| 13. | Ate- Augstiekalni- Niedras | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 14. | Ate- Augstiekalni- Niedras | 2.00 | 4.1 | 2.1 |
| 15. | Ate- Augstiekalni- Niedras | 4.1 | 7.965 | 3.865 |
| 16. | Žagatas- Cempji | 0.00 | 2.041 | 2.041 |
| 17. | Lauķi-Jāņkalni | 0.00 | 2.49 | 2.49 |
| 18. | Vāverkalns- Egles | 0.00 | 0.493 | 0.493 |
| kopā | 29.002 |

IEPIRKUMA 1. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ceļa klātnes planēšana

A. Mērķis:

Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra planēšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Ceļa klātnes planēšana;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

----------

E. Iekārtas:

Izmantojami motorgreideri.

F. Darba izpilde:

Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

G. Prasības izpildītam darbam:

Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt  planēšanas procesā radušies vaļņi.

Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.

Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

Mehānismi:

Izmantojami autogreideri.

IEPIRKUMA 2.DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra iestrādātā minerālā materiāla apjoms irdenā stāvoklī  kubikmetros (m3).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Iesēdumu un bedru piebēršana ar pievestu materiālu;

4. Seguma planēšana (profilēšana);

5. Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Pieļaujama dabīga grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus.

Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm.

Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu nedrīkst pārsniegt 15 %, nosakot pēc standarta LVS EN 933:1.

E. Iekārtas:

----------

F. Darba izpilde:

Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai grants, šķembu un uzlabotas grunts segās ar pievestu dabīgu grants materiālu līdz 50 m3 vienā vietā.

Iesēdumu (bedri) iztīra no netīrumiem, dubļiem, ūdens un aizpilda ar pievestu  dabīgu grants materiālu.

Pēc materiāla izvešanas ceļa sega iesēduma (bedres) vietā jānoplanē vai jānoprofilē.

G. Prasības izpildītam darbam:

Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas, kas lielākas par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā.

Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jākontrolē objektā pievestā un iestrādātās grants apjoms katrā automašīnā.

Neatbilstību kontrole izpildāma visur, kur vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

IEPIRKUMA 3. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Asfalta seguma bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot nepilno tehnoloģiju

A. Mērķis:

Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma.

B. Mērvienība:

Izpildītais darbs mērāms kā aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums kvadrātmetros (m2).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Bedrītes  iztīrīšana mehāniski vai ar saspiesta gaisa  palīdzību;

4. Bedrītes gruntēšana (izsmidzināšana) ar bitumena emulsiju;

5. Šķembu iebēršana sagatavotā bedrītē;

6. Šķembu pārliešana ar bitumena emulsiju;

7. Aizpildītās bedrītes pārbēršana ar minerālo materiālu;

8. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

9. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Darba izpildei pielietojama standarta LVS 92 prasībām atbilstoša bitumena   emulsija ar  bitumena  saturu virs  58 %. Ieteicams pielietot vidēji ātri sadalīgu katjonu bitumena emulsiju BE65M vai ātri sadalīgu katjonu bitumena emulsiju BE65R. Bitumena emulsijas patēriņš - 0,012 t/m2 (vidējais bedrīšu dziļums 4 cm).

Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto dabisks minerālmateriāls, kas nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Atbilstoši bedres dziļumam pielietojams vienas vai vairāku frakciju rupjš minerālmateriāls, kura D ≤16 mm.

Lietojamiem minerālajiem materiāliem jāatbilst standarta LVS EN 13043

Minerālā materiāla patēriņš - 0,068 t/m2 (vidējais bedrīšu dziļums 4 cm).

Aizpildīto bedrīšu pārbēršanai pielietojams minerālmateriāls, kura īpašības atbilst šādām prasībām:

materiāla lielākās daļiņas izmērs D ≤8 mm,

cauri 0,063 mm sietam izsijātā materiāla daudzums ≤ 3 %.

Minerālā materiāla patēriņš pārbēršanai - 0,003 t/m2.

E. Iekārtas:

Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto specializēta iekārta, kas nodrošina bitumena emulsijas vienmērīgu izsmidzināšanu. Iekārtas bitumena emulsijas tvertnei jābūt apsildāmai, apgādātai ar temperatūras mērītāju un kalibrētai.

F. Darba izpilde:

Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu bedrīšu remontam. Bedrīšu remonts jāveic pie apkārtējā gaisa temperatūras ne zemākas par +5ºC.

Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti un apkārtējā seguma bojāto virsmu jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem  un dažādiem priekšmetiem. Ar bitumena emulsiju gruntē bedrītes dibenu, malas un apkārtējo bojāto virsmu.

Iestrādājamās šķembas nedrīkst būt pārlieku sausas. Pirms iestrādes tās ir ieteicams nedaudz samitrināt. Bitumena emulsija jāizsmidzina vienmērīgi, tās darba temperatūra ir no 50ºC līdz 70ºC. Remontēto virsmu vienmērīgi jānokaisa ar minerālo materiālu.

Pēc darbu veikšanas uz 1 diennakti ievieš ātruma ierobežojums 70 km/h un remonta posmu apzīmē ar ceļa zīmi nr. 116 „Uzbērta grants vai šķembas”. Pēc ātruma ierobežojumu noņemšanas brīvais minerālais materiāls ir jānoslauka.

G. Prasības izpildītam darbam:

Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par + 8 mm.

Darbu beidzot, segumam jābūt tīram - uz tā nedrīkst palikt  brīva  saistviela un brīvs minerālais materiāls.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jākontrolē izlietotās emulsijas un šķembu daudzums visā apgabalā. Pēc iestrādātās emulsijas daudzuma aprēķina  aizpildīto bedrīšu laukumu.

Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība tad tā ir uzņēmējam jānovērš - nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

IEPIRKUMA 4. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

BOJĀTO PLASTMASAS CAURTEKU POSMU NOMAIŅA

A. Mērķis :

Novērst caurteku bojājumus un palielināt konstrukciju kalpošanas laiku.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra nomainītās caurtekas garums (m).

C. Darba apraksts:

Pārbrauciens līdz darba vietai;

Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

Caurtekas posma nomaiņa;.

Darba vietas norobežojuma noņemšana;

Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Plastmasas caurtekas pareiza diametra, ražotas lietošanai autoceļos. Atkarībā no materiāla, caurulei jāatbilst šādu standartu prasībām – LVS 160:1999 „Sintētiskie būvmateriāli - Etilēna un propilēna polimēru stingrās caurules - Drošības kritēriji”, LVS 342 :2001 „Sintētiskie būvmateriāli - Stingrās caurules no neplastificēta polivinīlhlorīda - Drošības kritēriji” vai LVS 342: 2001/2003:A1 Sintētiskie būvmateriāli – „Stingrās caurules no neplastificēta polivinīlhlorīda - Drošības kritēriji”. Iebūvējamo caurteku stinguma klasei ir jābūt vienādai vai lielākai par SN 8 (8 KN/m2).

Materiāla patēriņa normas dotas uz 1 caurtekas metru. Posma garums netiek ierobežots :

Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5m;

Plastmasas caurules posms l = 1m;

Grants (smilts ) pamatam = 0,22 m3;

Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

cauruļu posmiem;

E. Iekārtas:

----------

F. Darba izpilde:

Ja ekspluatācijas laikā caurteku posmi ir bojāti vai atsevišķi posmi nosēdušies, tad ir jānoskaidro šo defektu rašanās iemesls un pie posmu nomaiņas tie jānovērš. Darbi jāizpilda šādā secībā:

Ceļa segas grants pamata noņemšana un novietošana atsevišķā kaudzē (ja bojātais un atrokamais caurtekas posms ir zem seguma);

Zemes klātnes atrakšana līdz caurtekas pamatam;

Bojāto caurteku posmu nojaukšana;

Pamata vizuāla pārbaude;

Ūdens atsūknēšana no būvbedres (slapjās gruntīs);

Caurtekas pamata pastiprināšana, ja nepieciešams;

Caurtekas posmu un savienojumu montāža;

Caurtekas posmu aizbēršana jāveic vienlaikus no abām pusēm ar horizontāliem grunts slāņiem, kuru biezums 15 – 20 cm. Jāsablīvē ar vibroblietēm. Caurtekai jābūt nosegtai ar ne mazāk kā 0,5 m biezu grunts vai ceļa būvmateriālu slāni;

Segas konstrukcijas atjaunošana;

Būvgruži (nederīgie caurteku posmi, atskaldītais betons, nofrēzētais asfalts utt.) jānogādā uzņēmēja atbērtnē.

G. Prasības  izpildītam darbam:

Caurtekai ir jābūt tīrai visā tās garumā. Caurteku galiem nostiprinātiem. Ceļa nogāžu virsmai un darbu laikā skartajai teritorijai jābūt noplanētai atbilstošā slīpumā.

Uzstādīto blakus esošo caurteku posmu asu nobīde pieļaujama ne vairāk kā 10mm. Montāžas spraugas starp caurtekas posmiem nedrīkst būt lielākas vai mazākas kā noteikts rūpnīcas izgatavotājas specifikācijās.

Caurteku teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajām vai jānodrošina ceļa klātnei pieguļošo virszemes ūdeņu novadīšana. Pieļaujamo augstuma atzīmju atšķirība no paredzētā ne vairāk kā 20 mm.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Caurtekas posmu pamata izbūves kvalitāte (biezums, sablīvējums, platums) jāpārbauda pirms caurtekas posmu montāžas.

Caurtekas posmu uzstādīšanas precizitāte ( teknes atzīme , asu nobīdes , montāžas kvalitāte un hidroizolācijas darbu kvalitāte jāpārbauda pirms caurtekas būvbedres aizbēršanas.

Pārbaudes un uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā , ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi prasību nodrošināšanai.

Pielikums Nr.2

Iepirkumam „Kalncempju pagasta

autoceļu uzturēšanas darbi  2015. gada vasaras sezonā”

(ID Nr. KPP 2015/02)

Pretendenta VEIKTO DARBU  PIEREDZES SARAKSTS

Iepirkums „Kalncempju pagasta autoceļu uzturēšanas darbi

2015. gada vasaras sezonā”

(ID Nr. KPP 2015/02)

| Pasūtītājs (nosaukums, kontaktpersona un kontaktpersonas tālruņa numurs) | Līguma priekšmets, adrese, summa euro bez PVN | Pakalpojuma īss raksturojums | Līguma darbības laiks |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | uzsākts | pabeigts |

| Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: | z.v. |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Piedāvājumu iesniedzēja nosaukums: |  |

Pielikums Nr.3

Iepirkumam „Kalncempju pagasta

autoceļu uzturēšanas darbi 2015. gada vasaras sezonā”

(ID Nr. KPP 2015/02)

Pretendentam pieejamās tehnikas vienību (iekārtu un mehānismu) saraksts

| Tehnikas vienības nosaukums marka (modelis), valsts reģistrācijas Nr. | Svarīgākie tehniskie dati | Pieejamības apraksts | Iznomātāja nosaukums, adrese, telefona Nr.* | Nomas līguma noslēgšanas datums, Nr.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: | z.v. |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Piedāvājumu iesniedzēja nosaukums: |  |

Tabula jāaizpilda, norādot visu tajā prasīto informāciju!

Informācija jāsniedz par visām tehnikas vienībām, kuras nepieciešamas attiecīgajam iepirkumam, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu, kvalitatīvai un tehnoloģiski pareizai darbu izpildei.

Pieejamības aprakstā jānorāda, vai tehnikas vienība ir īpašumā vai nomā.

* pēdējās divas kolonas aizpilda, ja nepieciešamās tehnikas vienības tiek nomātas.

Pielikums Nr.4

Iepirkumam „Kalncempju pagasta

autoceļu  uzturēšanas darbi 2015. gada vasaras sezonā”

(ID Nr. KPP 2015/02)

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM

„Kalncempju pagasta autoceļu uzturēšanas darbi 2015. gada vasaras sezonā”

(identifikācijas Nr. KPP 2015/02)

- IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka |  |
| Kods |  |
| Konts |  |

- PIEDĀVĀJUMS

  - Apstiprinu, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Kalncempju pagasta autoceļu uzturēšanas darbi 2015. gada vasaras sezonā” (identifikācijas Nr. KPP 2015/02) noteikumiem, piekrītu iepirkuma procedūras noteikumiem. Piedāvāju veikt pakalpojumus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

  - Apliecinu, ka mūsu finanšu piedāvājums ir (jāaizpilda aile attiecīgi tai iepirkuma daļai, kurai pretendents iesniedz savu piedāvājumu. Iepirkuma daļas ailes, kurai piedāvājums netiek iesniegts, jāatzīmē ar simbolu „X”):

| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienas mērvienības līgumcena, EUR bez PVN | Summa, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bez PVN | Ar PVN |
| Iepirkuma 1. daļa |
| 1. | Ceļa klātnes planēšana | pārg.km | 200 |  |  |  |
| Iepirkuma 2. daļa |
| 2. | Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu un uzlabotos grants ceļos | m 3 | 200 |  |  |  |
| Iepirkuma 3.daļa |
| 3. | Asfalta seguma bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju | m2 | 30 |  |  |  |
| Iepirkuma 4. daļa |
| 4. | Caurteku uzturēšana: |  |
| 4.1. | Bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa diametrs 0.5 m | tek.m. | 8 |  |  |  |

  - Apņemos nodrošināt ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu pakalpojuma sniegšanas laikā.

  - Apņemos izpildīt visas šī iepirkuma Tehniskā specifikācijā noteiktās prasības.

  - Apliecinu, ka piedāvātās līgumcenas būs nemainīgas visā līguma izpildes laikā.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Paraksttiesīgās personas paraksts:                         __________________________________

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats:___________________________________

Uzņēmuma nosaukums:                                        ___________________________________