|  | ApstiprinĀTS Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvalžu iepirkumu komisijas 20.05.2016. sēdē, protokols Nr.1. |
| --- | --- |

#### ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

#### ALSVIĶU PAGASTA PĀRVALDES

IEPIRKUMA

„Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta autoceļu uzturēšana vasaras periodā”

(identifikācijas Nr. APP 2016/2)

NOLIKUMS

(Iepirkums tiek veikts PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 82.PANTa kārtībā)

Alūksnes novada Alsviķu pagastā

2016

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

# Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkumu identifikācija Nr. APP 2016/2

- Pasūtītājs

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ALSVIĶU PAGASTA PĀRVALDE

Adrese: „Pagastnamā”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, LV-4333

Reģistrācijas kods: 90009489963

Tālruņa numurs: 64354151

e-pasta adrese: alsviki@aluksne.lv

Kontaktpersona par iepirkuma procedūru Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvalžu iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ārija Rone, tālr. 20236044, e-pasta adrese arija.rone@aluksne.lv

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu Aivars Logins, tālr.26611353

3. 	Iepirkuma metode

Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu un šajā nolikumā noteikto kārtību.

4. 	Iepirkuma priekšmets

4.1.	Iepirkuma priekšmets ir Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta autoceļu uzturēšana, saskaņā ar tehniskajām specifikācijām.(2.pielikums).

Pretendenti piedāvājumu drīkst iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma daļām atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Piedāvājums par katru no daļām jāiesniedz pilnā apmērā.

4.2.    CPV kods 50230000-6

4.3. 	Līguma izpildes vieta: Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

4.4.	Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, vai līdz paredzēto finanšu līdzekļu izlietojumam.

## 5. 	Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un to saņemšana

5.1. 	Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 Alsviķu pagasta pārvaldē, “Pagastnamā”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā līdz 6.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

5.2.	Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.3.	Visas iepirkuma nolikuma izmaiņas un papildinājumi tiks publicēti pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.4. 	Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

6. 	Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

6.1. 	Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 6.jūnijam, plkst.10.00, Alsviķu pagasta pārvaldē, „Pagastnamā”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, LV-4333. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.

6.2. 	Visi piedāvājumi, kas Alsviķu pagasta pārvaldē tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam.

6.3.	Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

7. 	Piedāvājuma noformēšana

7.1.	Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi „Piedāvājums iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta autoceļu uzturēšana vasaras periodā” (identifikācijas Nr. APP 2016/2). Neatvērt līdz 2016.gada 6.jūnijam, plkst.10.00”. Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

7.2. 	Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu atsevišķā daļā. Katrs pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.

7.3. 	Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, lapām jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures caur šūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, datums, vietas nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums un ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata nosaukums.

7.4. 	Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kopijas lapas augšējā labajā stūrī jābūt attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem „KOPIJA”. Piedāvājumā iekļauto kopiju pareizību apliecina ar apliecinājumu, kurā norādīts apliecinājums par kopiju autentiskumu oriģinālam, kopiju lapas numuri, un kuru ar zīmogu un parakstu apliecina paraksttiesīga persona.

7.5. 	Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kopijas lapas augšējā labajā stūrī jābūt attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem „KOPIJA”. Piedāvājumā iekļauto kopiju pareizību apliecina ar apliecinājumu, kurā norādīts apliecinājums par kopiju autentiskumu oriģinālam, kopiju lapas numuri, un kuru ar zīmogu un parakstu apliecina paraksttiesīga persona.

8.	Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 8.1.1. un 8.1.2.punktā minētie nosacījumi.

8.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti

8.2.1.Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkumam saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu „Pieteikums dalībai iepirkumā”;

8.2.2. Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

8.2.3.Pretendents iesniedz informāciju, ka tā rīcībā ir tehnika, kas nepieciešama iepirkuma priekšmeta izpildei atbilstošā kvalitātē un termiņā, kas sagatavots atbilstoši nolikuma pievienotajai veidnei (5.pielikums);

8.2.4. Pēdējos trijos gados veikto nozīmīgāko šim iepirkumam atbilstošu darbu sarakstu, kuros Pretendents piedalījies, kas sagatavots atbilstoši nolikuma pievienotajai veidnei (3.pielikums).

8.2.5.Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai vai viņa pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras kopija.

8.3. Tehniskais piedāvājums

    - Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo un iesniedz atbilstoši nolikumam pievienotajai Tehniskā piedāvājuma formai (2.pielikums).

8.4. Finanšu piedāvājums, cena un valūta

8.4.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši iepirkuma nosacījumiem un aizpildot nolikuma 4. „Finanšu piedāvājums”;

8.4.2. Finanšu piedāvājuma cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN, PVN un cenu ar PVN;

### Cenā iekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi;

8.4.4. Piedāvājumā cenas ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

9. 	Informācijas sniegšana

9.1. 	Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

9.2.		Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvalžu iepirkumu komisijai rakstiski pa pastu, adrese „Pagastnamā”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, LV-4333, pa e-pastu alsviki@aluksne.lv.

10.    Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana.

10.1. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendenti (un uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība), kuri iesnieguši piedāvājumu iepirkumam, nav izslēdzami no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 8.2 panta septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta astotās daļas noteikumiem.

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.punktā minēto personu Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 8.1.3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

10.2.	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 6. un 7.punktā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas;

10.3.	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.2.punktā norādītajām prasībām (kvalifikācijas prasībām). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas;

10.4. 	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.3.punktā norādītajām prasībām (tehniskās specifikācijas prasībām). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas;

10.5.	Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.4.punktā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus;

10.6.	No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu;

10.7.  	Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents (un uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība), kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 8.2 panta septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta astotās daļas noteikumiem.

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.punktā minēto personu Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 8.1.3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

10.8. 	Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

10.9. Gadījumā, ja Pretendentu piedāvājumi pārsniegs Pasūtītāja finanšu iespējas, Iepirkuma komisija ir tiesīga samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu vai atteikties no kāda piedāvātā pakalpojuma.

10.10. 	Gadījumā, ja tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par konkursa uzvarētāju.

10.11.Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu. Par to pretendentiem tiks nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādītos kontaktus.

10.12.Gadījumā, ja par uzvarētāju atzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai neierodas to noslēgt, pasūtītājam tiesības izvēlēties nākamo pretendenta piedāvājumu ar zemāko cenu, līdz ar ko tas tiks pārbaudīts saskaņā ar iepirkuma nolikuma 10.7.punkta nosacījumiem.

11. 	Līguma slēgšanas nosacījumi

11.1. Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts iepirkuma līgums, atbilstoši iepirkuma nolikuma nosacījumiem, pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem izdalītajam finansējumam.

Tehniskajā specifikācijā norādītie prognozētie iepirkuma apjomi ir noteikti orientējoši. Tie iegūti, izvērtējot 2015.gada apjomus, un šie daudzumi izmantojami tikai pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, lai izvēlētos piedāvājumu ar zemāko kopējo līgumcenu. Tehniskajā specifikācijā uzrādītais apjoms, nav uzskatāms par saistošu Pasūtītājam. Pasūtītājs saglabā tiesības iepirkuma līguma darbības laikā izmainīt (samazināt vai palielināt) kopējo iepirkuma apjomu atkarībā no radušās nepieciešamības un finansiālajām iespējām.  Darbu apjoms var tikt samazināts atbilstoši pieejamajam finansējumam. . Ja viens pretendents ir uzvarējis vairākās iepirkuma daļās, ar pretendentu var tikt slēgts viens apvienots kopējs līgums, saskaņā ar 6.pielikumā pievienoto līguma paraugu,  līguma 1.1. punktā atsevišķi fiksējot katras daļas cenas un summas.

11.2. Uzvarētāja pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas ierasties

noslēgt iepirkuma līgumu. Šī termiņa neievērošanas gadījumā tiks uzskatīts, ka uzvarētājs ir atteicies slēgt iepirkuma līgumu un pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.

12. 	Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

13. 	Pielikumi

### Iepirkuma nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā uz 29 (divdesmit deviņām) lapām un 7 (septiņiem) pielikumiem, kas ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums – Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā;

2.pielikums – Tehniskā piedāvājuma forma;

3.pielikums – Pretendenta veikto darbu pieredzes saraksts;

4.pielikums – Finanšu piedāvājums

5.pielikums– Pretendentam pieejamās tehnikas vienību (iekārtu un mehānismu) saraksts.

6. pielikums – Līguma paraugs.

7. pielikums -  Pašvaldībai piederošie autoceļi Alsviķu pagasta teritorijā

PIELIKUMS Nr. 1

iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības

Alsviķu pagasta autoceļu uzturēšana vasaras periodā”

(ID Nr. APP 2016/2)

Pieteikums dalībai iepirkumā

Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta  autoceļu uzturēšana vasaras periodā”

(ID Nr. APP 2016/2)

Iepazinušies ar iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta autoceļu uzturēšana vasaras periodā” (identifikācijas Nr. APP 2016/2) nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt mūsu piedāvājumā norādītos autoceļu uzturēšanas darbus saskaņā ar mūsu iesniegto piedāvājumu.

| EUR bez PVN (summa cipariem un vārdiem) | PVN ....... % (summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN (summa cipariem un vārdiem) |
| --- | --- | --- |

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Faksa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka |  |
| Kods |  |
| Konts |  |

1. Apliecinām, ka izpildot darbus, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi.

2. Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam un tehniskajai specifikācijai.

3. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma procedūras Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

4. Esam iesnieguši visu prasīto informāciju.

5. Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

6. Apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

Vārds, Uzvārds	_____________________________________

Ieņemamais amats		_____________________________________

Paraksts		_____________________________________

Datums		__________		_________________

Pielikums Nr.2

iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības

Alsviķu  pagasta autoceļu uzturēšana vasaras periodā”

(ID Nr. IPP 2016/2)

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta autoceļu uzturēšana vasaras periodā”

(ID Nr. APP 2016/2)

- Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta autoceļu uzturēšana  tiks veikta pēc sekojošām tehniskajām prasībām.

2.Iepirkums sadalīts desmit daļās:

2.1. Iepirkums sastāv no šādām daļām:

1.daļa.     Grants, šķembu, un uzlabotas grunts seguma nošļūkšana (tehn.spec.4.2.5.)

2.daļa.     Mehanizēta zāles pļaušana (tehn. spec.5.6.2.)

3. daļa.    Krūmu  atvašu ar uz traktora uzkarinātu krūmu griezēju. (tehn.spec.5.5.2)

4. daļa.    Ceļa klātnes planēšana  (tehn.spec.4.2.1.)

5. daļa.    Aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot Bedrīšu nepilno tehnoloģiju.(tehn. spec.4.1.2.3.)

6. daļa.   Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un

uzlabotas grunts ceļos.   (tehn.spec.4.2.4.)

7. daļa.   Bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa.(tehn.spec.2.2.2.2.)

8. daļa     Izskalojumu aizbēršana. (tehn. spec.5.1.1.)

9. daļa     Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtnē (tehn. spec.5.2.3.)

10.daļa. Ceļu atputekļošana.

3.     Pakalpojumu uzsākt ne vēlāk kā 24 stundas pēc telefoniska pieteikuma.

4.     Visi pakalpojuma materiāli sertificēti.

5.    Ir atbilstošs, nodrošinājums un pieredze attiecīgo darbu veikšanai.

6. Darbu izpilde notiek pēc Alūksnes novada pašvaldībā apstiprinātām ceļu apsaimniekošanas specifikācijām (rīkojums Nr. ANP/1-6/15/74 no 02.03.2015. un 10. iepirkuma daļai pēc “VAS Latvijas valsts autoceļi” Tehniskās komisijas 2015. gada 11. maijā  apstiprinātās specifikācijas.

IEPIRKUMA 1. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Grants, šķembu un uzlabotas grunts segumu nošļūkšana (4.2.5)

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

B. Mērvienība:

Izpildītais darbs mērāms darba pārgājiena kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Seguma pielīdzināšana;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Izmantojami motorgreideri vai piekabināmie greideri.

F. Darba izpilde:

Nošļūkšanu pielieto autoceļos ar grunts, uzlabotas grunts, šķembu un grants segumu, ja tajos ir deformēts šķērsprofils un nepietiekoša planējamā kārta.

Nošļūcot ceļa klātni nolīdzina bedrītes, šķērsvilnīšus, iesēdumus un citas ceļa klātnes deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

Nošļūkšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi, vai arī no vienas ceļa klātnes šķautnes uz otru.

Veicot nošļukšanu no vienas ceļa klātnes šķautnes uz otru, darbs pārmaiņus uzsākams no ceļa labās vai kreisās puses.

G. Prasības izpildītam darbam:

Pēc nošļukšanas ceļa brauktuvei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz tās nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, lielāki par 70 mm.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

IEPIRKUMA 2. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Mehanizēta zāles pļaušana.(5.6.2.)

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa un tam pieguļošo teritoriju pārredzamību, veicināt ūdens atvadi no ceļa klātnes un sāngrāvjiem, veikt profilaksi pret nezāļu sēklu izplatību.

B. Mērvienība:

Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena  kilometros (pārg. km)

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Zāles pļaušana;

3. Nopļautās zāles izkliedēšana;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas: Pļaujmašīna ar sagāzuma leņķi( konsoli).

Tehnikai uzkarinātas, piekabinātas pļaujmašīnas vai rideri ar darba platumu ≥ 1,2 m

F. Darba izpilde:

Pielieto mehanizētai zāles pļaušanai  autoceļa nomalēs, nogāzēs, grāvjos un sadalošā joslā ar platumu ≤ 4 m.

Nopļauto zāli atstāj izklaidus uz vietas satrūdēšanai, tā nedrīkst traucēt ūdens atvades sistēmas darbību.

Darba gājiena platums atkarīgs no pielietotā mehānisma darba platuma, atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu pļaušanas pabeigtību darba gājiena platums drīkst būt šaurāks par darba platumu.

G. Prasības izpildītam darbam:

Visā darba zonā līdzeni nopļauta zāle. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par 10 cm.

Nopļautā zāle netraucē ūdens atvades sistēmas darbu un nepiegružo ietves, pieturvietas platformas un brauktuvi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.  Ja izpļaujamās zāles joslas platums ir  līdz 1,6 m, to apmaksā kā vienu veselu gājienu, neatkarīgi no veikto darba gājienu skaita.

IEPIRKUMA 3. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Krūmu atvašu pļaušana ar uz traktora uzkarinātu krūmu griezēju.(5.5.2.)

A. Mērķis:

Paaugstināt satiksmes drošību un uzlabot ceļa ūdens atvadi.

B. Mērvienība:

Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena kilometros (pārg. km)

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Krūmu atvašu pļaušana;

3. Krūmu atvašu aizvākšana no ceļa klātnes un ūdens atvades sistēmas;

4. Nopļauto krūmu atvašu vienmērīga izkliedēšana;

5. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Krūmu atvašu pļaušanu veic ar riteņtraktoru, kurš aprīkots ar uzkarināmo krūmu griezēju, kura darba joslas platums ≥ 1,2 m

Griezējmehānismam jāatbilst šādām prasībām: - jāspēj nogriezt dzinumus 5 – 10 cm augstumā no zemes; - jābūt pietiekoši jaudīgam, lai nozāģētu 2 gadīgas un resnākas krūmu atvases ar diametru ≤ 5 cm.

F. Darbu izpilde:

Darba veids paredzēts krūmu atvašu un atsevišķu krūmu ar stumbra diametru līdz 5 cm (ieskaitot) griešanai ar uz riteņtraktoriem uzkarināmiem krūmu griezējiem.

Nopļauto krūmu atvases jāizvāc no ceļa klātnes un grāvjiem, tās vienmērīgi jāizkliedē ceļa nodalījuma joslā.

G. Prasības izpildītam darbam:

Darba zonai jābūt tīrai no krūmiem un atvasēm.

Nopļautie krūmu celmi nedrīkst būt garāki par 10 cm.

Nopļauto krūmu atvasēm jābūt vienmērīgi izkliedētām, tās nedrīkst atrasties uz ceļa klātnes un ūdens atvades sistēmā.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā posma garumā, neatbilstību gadījumā jāveic  pasākumi prasību nodrošināšanai. Ja izpļaujamās joslas platums ir līdz 1,6 m to apmaksā kā vienu veselu gājienu, neatkarīgi no veikto darba gājienu skaita.

IEPIRKUMA 4. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ceļa klātnes planēšana.(4.2.1.)

A. Mērķis:

Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra planēšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Ceļa klātnes planēšana;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Izmantojami motorgreideri.

F. Darba izpilde:

Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

G. Prasības izpildītam darbam:

Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt  planēšanas procesā radušies vaļņi.

Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.

Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

IEPIRKUMA 5. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

      - aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot Bedrīšu nepilno tehnoloģiju.

A. Mērķis:

Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma.

B. Mērvienība:

Izpildītais darbs mērāms kā aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums kvadrātmetros (m2).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Bedrītes  iztīrīšana mehāniski vai ar saspiesta gaisa  palīdzību;

4. Bedrītes gruntēšana (izsmidzināšana) ar bitumena emulsiju;

5. Šķembu iebēršana sagatavotā bedrītē;

6. Šķembu pārliešana ar bitumena emulsiju;

7. Aizpildītās bedrītes pārbēršana ar minerālo materiālu;

8. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

9. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Darba izpildei pielietojama standarta LVS 92 prasībām atbilstoša bitumena   emulsija ar  bitumena  saturu virs  58 %. Ieteicams pielietot vidēji ātri sadalīgu katjonu bitumena emulsiju BE65M vai ātri sadalīgu katjonu bitumena emulsiju BE65R. Bitumena emulsijas patēriņš - 0,012 t/m2 (vidējais bedrīšu dziļums 4 cm).

Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto dabisks minerālmateriāls, kas nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Atbilstoši bedres dziļumam pielietojams vienas vai vairāku frakciju rupjš minerālmateriāls, kura D ≤16 mm.

Lietojamiem minerālajiem materiāliem jāatbilst standarta LVS EN 13043

Minerālā materiāla patēriņš - 0,068 t/m2 (vidējais bedrīšu dziļums 4 cm).

Aizpildīto bedrīšu pārbēršanai pielietojams minerālmateriāls, kura īpašības atbilst šādām prasībām:

materiāla lielākās daļiņas izmērs D ≤8 mm,

cauri 0,063 mm sietam izsijātā materiāla daudzums ≤ 3 %.

Minerālā materiāla patēriņš pārbēršanai - 0,003 t/m2.

E. Iekārtas:

Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto specializēta iekārta, kas nodrošina bitumena emulsijas vienmērīgu izsmidzināšanu. Iekārtas bitumena emulsijas tvertnei jābūt apsildāmai, apgādātai ar temperatūras mērītāju un kalibrētai.

F. Darba izpilde:

Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu bedrīšu remontam. Bedrīšu remonts jāveic pie apkārtējā gaisa temperatūras ne zemākas par +5ºC.

Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti un apkārtējā seguma bojāto virsmu jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem  un dažādiem priekšmetiem. Ar bitumena emulsiju gruntē bedrītes dibenu, malas un apkārtējo bojāto virsmu.

Iestrādājamās šķembas nedrīkst būt pārlieku sausas. Pirms iestrādes tās ir ieteicams nedaudz samitrināt. Bitumena emulsija jāizsmidzina vienmērīgi, tās darba temperatūra ir no 50ºC līdz 70ºC. Remontēto virsmu vienmērīgi jānokaisa ar minerālo materiālu.

Pēc darbu veikšanas uz 1 diennakti ievieš ātruma ierobežojums 70 km/h un remonta posmu apzīmē ar ceļa zīmi nr. 116 „Uzbērta grants vai šķembas”. Pēc ātruma ierobežojumu noņemšanas brīvais minerālais materiāls ir jānoslauka.

G. Prasības izpildītam darbam:

Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par + 8 mm.

Darbu beidzot, segumam jābūt tīram - uz tā nedrīkst palikt  brīva  saistviela un brīvs minerālais materiāls.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jākontrolē izlietotās emulsijas un šķembu daudzums visā apgabalā. Pēc iestrādātās emulsijas daudzuma aprēķina  aizpildīto bedrīšu laukumu.

Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība tad tā ir uzņēmējam jānovērš - nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

IEPIRKUMA 6. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos.(4.2.4.)

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra iestrādātā minerālā materiāla apjoms irdenā stāvoklī (m3).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Iesēdumu un bedru piebēršana ar pievestu materiālu;

4. Seguma planēšana (profilēšana);

5. Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Pieļaujama dabīga grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus.

Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm.

Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu nedrīkst pārsniegt 15 %, nosakot pēc standarta LVS EN 933:1.

E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai grants, šķembu un uzlabotas grunts segās ar pievestu dabīgu grants materiālu līdz 50 m3 vienā vietā.

Iesēdumu (bedri) iztīra no netīrumiem, dubļiem, ūdens un aizpilda ar pievestu  dabīgu grants materiālu.

Pēc materiāla izvešanas ceļa sega iesēduma (bedres) vietā jānoplanē vai jānoprofilē.

G. Prasības izpildītam darbam:

Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas, kas lielākas par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā.

bedrēm. Uz tās nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, lielāki par 70 mm.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

IEPIRKUMA 7. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2.2.2.2.Bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa

A. Mērķis :

Novērst caurteku bojājumus un palielināt konstrukciju kalpošanas laiku.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra nomainītās caurtekas garums (m).

C. Darba apraksts:

Pārbrauciens līdz darba vietai;

Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

Caurtekas posma nomaiņa;.

Darba vietas norobežojuma noņemšana;

Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Plastmasas caurtekas pareiza diametra, ražotas lietošanai autoceļos. Atkarībā no materiāla, caurulei jāatbilst šādu standartu prasībām – LVS 160:1999 „Sintētiskie būvmateriāli - Etilēna un propilēna polimēru stingrās caurules - Drošības kritēriji”, LVS 342 :2001 „Sintētiskie būvmateriāli - Stingrās caurules no neplastificēta polivinīlhlorīda - Drošības kritēriji” vai LVS 342: 2001/2003:A1 Sintētiskie būvmateriāli – „Stingrās caurules no neplastificēta polivinīlhlorīda - Drošības kritēriji”. Iebūvējamo caurteku stinguma klasei ir jābūt vienādai vai lielākai par SN 8 (8 KN/m2).

Materiāla patēriņa normas dotas uz 1 caurtekas metru. Posma garums netiek ierobežots :

Plastmasas caurtekas ar diametru 0,4m;

Plastmasas caurules posms l = 1m;

Grants (smilts ) pamatam = 0,18 m3;

Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5m;

Plastmasas caurules posms l = 1m;

Grants (smilts ) pamatam = 0,22 m3;

Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

Plastmasas caurtekas ar diametru 0,6m;

Plastmasas caurules posms l = 1m;

Grants (smilts ) pamatam = 0,26 m3;

Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

Plastmasas caurtekas ar diametru 0,8m;

Plastmasas caurules posms l = 1m;

Grants (smilts ) pamatam = 0,40 m3;

Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

Plastmasas caurtekas ar diametru 1,0m;

Plastmasas caurules posms l = 1m;

Grants (smilts ) pamatam = 0,46 m3;

Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

Plastmasas caurtekas ar diametru 1,2m;

Plastmasas caurules posms l = 1m;

Grants (smilts ) pamatam = 0,52 m3;

Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

E. Iekārtas:

----------

F. Darba izpilde:

Ja ekspluatācijas laikā caurteku posmi ir bojāti vai atsevišķi posmi nosēdušies, tad ir jānoskaidro šo defektu rašanās iemesls un pie posmu nomaiņas tie jānovērš. Darbi jāizpilda šādā secībā:

Ceļa segas grants pamata noņemšana un novietošana atsevišķā kaudzē (ja bojātais un atrokamais caurtekas posms ir zem seguma) (asfalta seguma demontāža apmaksājama pēc izcenojuma 4.1.8);

Zemes klātnes atrakšana līdz caurtekas pamatam;

Bojāto caurteku posmu nojaukšana;

Pamata vizuāla pārbaude;

Ūdens atsūknēšana no būvbedres (slapjās gruntīs);

Caurtekas pamata pastiprināšana, ja nepieciešams;

Caurtekas posmu un savienojumu montāža;

Caurtekas posmu aizbēršana jāveic vienlaikus no abām pusēm ar horizontāliem grunts slāņiem, kuru biezums 15 – 20 cm. Jāsablīvē ar vibroblietēm. Caurtekai jābūt nosegtai ar ne mazāk kā 0,5 m biezu grunts vai ceļa būvmateriālu slāni;

Segas konstrukcijas atjaunošana. (asfalta betona seguma atjaunošanas izmaksas  apmaksājamas atsevišķi atbilstoši izcenojumam 4.1.7);

Būvgruži (nederīgie caurteku posmi, atskaldītais betons, nofrēzētais asfalts utt. jānogādā uzņēmēja atbērtnē.

G. Prasības  izpildītam darbam:

Caurtekai ir jābūt tīrai visā tās garumā. Caurteku galiem nostiprinātiem. Ceļa nogāžu virsmai un darbu laikā skartajai teritorijai jābūt noplanētai atbilstošā slīpumā.

Uzstādīto blakus esošo caurteku posmu asu nobīde pieļaujama ne vairāk kā 10mm. Montāžas spraugas starp caurtekas posmiem nedrīkst būt lielākas vai mazākas kā noteikts rūpnīcas izgatavotājas specifikācijās.

Caurteku teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajām vai jānodrošina ceļa klātnei pieguļošo virszemes ūdeņu novadīšana. Pieļaujamo augstuma atzīmju atšķirība no paredzētā ne vairāk kā 20 mm.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Caurtekas posmu pamata izbūves kvalitāte (biezums, sablīvējums, platums) jāpārbauda pirms caurtekas posmu montāžas.

Caurtekas posmu uzstādīšanas precizitāte ( teknes atzīme , asu nobīdes , montāžas kvalitāte un hidroizolācijas darbu kvalitāte jāpārbauda pirms caurtekas būvbedres aizbēršanas.

Pārbaudes un uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā , ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi prasību nodrošināšanai.

IEPIRKUMA 8. DAĻAS SPECIFIKĀCIJA

5.1.1   Izskalojumu aizbēršana

A. Mērķis:

Likvidēt izskalojumu radītās deformācijas un novērst to atkārtotu rašanos.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra iestrādātā materiāla apjoms (m3) blīvā stāvoklī.

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Smilts grunts pievešana;

4. Grunts ieklāšana;

5. Nomales un nogāzes planēšana;

6. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

7. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Izskalojumu aizbēršanai pielietojami materiāli, kura fizikāli - mehāniskās īpašības ir vienādas vai labākas par remontējamā ceļa konstruktīvā elementa izbūvē lietotajiem materiāliem.

Izskalojumu aizberamā materiāla daudzumu nosaka, ņemot vērā sablīvējuma   koeficientu

šķembām - 1,26; grantij - 1,24; smiltij, mālsmiltij - 1,1; smilšmālam, mālam - 1,05.

E. Iekārtas:

----------

F. Darba izpilde:

Specifikācija paredzēta darbu daudzumiem līdz 20 m3 vienā vietā. Lielākiem darbu daudzumiem vienā vietā vai arī pielietojot specifiskus nogāžu nostiprināšanas paņēmienus jāizstrādā darba projekts un tāme.

Pirms darbu izpildes jānoskaidro un jānovērš turpmākie izskalojuma rašanās cēloņi.

Izskalojumu vietu aizber, iestrādājot minerālo materiālu izskalojuma vietā ar roku darba rīkiem vai mehanizēti, veicot materiāla sablīvēšanu ar rokas blietēm vai vibroblietēm. Sablīvējamā slāņa biezums 20 – 30 cm. Pēc izskalojuma aizbēršanas veic atjaunotās zemes klātnes planēšanu.

G. Prasības izpildītam darbam:

Pēc izskalojuma aizbēršanas atremontētajai vietai jābūt vienā līmenī ar esošo ceļa profilu un nomalei jābūt līdzenai ar atbilstošu šķērskritumu. Zemes klātnes nogāzes slīpumam jāsakrīt ar esošo nogāzes slīpumu.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams konkrētā izskalojuma vietā , neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

IEPIRKUMA 9. DAĻAS SPECIFIKĀCIJA

5.2.3.   Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtnē

A. Mērķis:

Atjaunot ceļa sāngrāvju profilu un kritumu, lai nodrošinātu netraucētu ūdens atvadi no ceļa zemes klātnes.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra izraktās grunts apjoms (m3).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Ceļa sāngrāvja nospraušana;

4. Grunts izstrāde sāngrāvī, izveidojot profilu un garenslīpumu;

5. Izraktās grunts izlīdzināšana;

6. Akmeņu, krūmu sakņu un citu svešķermeņu savākšana un aizvešana;

7. Sāngrāvja profila un teknes pielīdzināšana ar roku darba rīkiem;

8. Ceļa zemes joslas planēšana;

9. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

10. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

----------

E. Iekārtas:

Darba veikšanai pielietojams ekskavators, kurš aprīkots ar grāvju rakšanai piemērotu kausu.

Var izmantot grāvju tīrīšanai atbilstošu frēzi.

Ja esošajai brauktuvei ir asfalta segums un grāvja tīrīšanas iekārta darba procesā pārvietojas pa šo segumu, tad tai jābūt aprīkotai ar riepām, turklāt mehāniskos papildu atbalstus nedrīkst balstīt tieši uz asfalta, bet jāizmanto koka, vai līdzīga materiāla paliktņi, biezumā ne mazāk kā 10 cm, ar laukumu ne mazāku kā 0,4 m2.

F. Darba izpilde:

Ceļa sāngrāvji jātīra, veidojot paredzēto profilu un garenkritumu.

Darbs jāveic pretēji ūdens tecēšanas virzienam.

No sāngrāvja izraktā grunts jāizlīdzina tā ārējā daļā.

Pēc grunts izlīdzināšanas jāsavāc akmeņi lielāki par 10 cm diametrā, krūmu saknes un citi svešķermeņi un jāaizved uz uzņēmēja atbērtni.

Zemes josla, kur tika izlīdzināta grunts, ir jānoplanē.

G. Prasības izpildītam darbam:

Ceļa sāngrāvji jātīra, atjaunojot sākotnējo profilu.

Ceļa sāngrāvju nogāzes nedrīkst būt stāvākas kā 1:1,5.

Sāngrāvja profils jāveido trīsstūrveida vai trapecveida ar dibena platumu 0 - 0,4 m.

Sāngrāvja garenkritums nedrīkst būt mazāks par 0,3 %.

Pieļaujamās novirzes no projekta grāvja profila izmēros ± 5 cm.

Grāvju nogāžu virsmām un darba joslai jābūt noplanētām.

Grāvja dziļumam jābūt ne seklākam kā 0,7 m un ne mazāk kā  0,3 m zem salturīgā slāņa pamatnes atzīmes, vietās kur tas ir izbūvēts.

Ja grāvja garenkritums ir no 3 % līdz 5 %, nepieciešamības gadījumā tekne un nogāzes ir jānostiprina, atbilstoši specifikācijām 5.2.5. vai 5.2.6.

Ja grāvja garenkritums ir lielāks par 5 % , jāizstrādā individuāls risinājums.

Atjaunotam ceļa sāngrāvim jānodrošina efektīva ūdens novade, nepieļaujot tā uzkrāšanos uz ceļa klātnes, sāngrāvī, pie caurtekām un piegulošajās teritorijās.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jākontrolē izraktās grunts apjoms saskaņā ar uzmērījumiem

Izraktā sāngrāvja profils jāpārbauda pēc šablona, vai veicot profila uzmērījumus.

Izraktā sāngrāvja garenslīpums jāpārbauda veicot uzmērījumus.

Uzmērījumi jāveic vietās, kur vizuāli konstatēta neatbilstība.

Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai

IEPIRKUMA 10. DAĻAS SPECIFIKĀCIJA

Atputekļošana

Atputekļošana lietojama ar saistvielām nesaistītu kārtu apstrādei, lai samazinātu putēšanu. Atputekļošana saglabā kārtas planējamību un profilējamību. Atputekļošanu ieteicams paredzēt, ja ir nepieciešams īslaicīgi vai ierobežotu laika periodu samazināt nesaistītu minerālmateriālu seguma vai pamata putēšanu. Atputekļošana nav ieteicama ilglaicīgai vai pastāvīgai lietošanai, labāk paredzēt ar saistvielām saistītu segumu, piemēram, asfaltu vai virsmas apstrādi. Šī specifikācija paredz atputekļošanas reaģenta iestrādi vienā sezonā.

Darba nosaukums

- Grants segumu atputekļošana ar ... /reaģents, materiāls – norādīt/ – km vai m²

Definīcijas

Atputekļošana – nesaistītu minerālmateriālu seguma vai pamata minerālā materiāla daļiņu saistīšana vai pārklāšana ar nelielu saistvielas daudzumu vai ķīmiskām vielām u.c., nodrošinot, ka ceļš sausā laikā neput.

Darba apraksts

Atputekļošana ietver ceļa segas profilēšanu bez jaunu materiālu piedevas, atputekļošanas materiāla iestrādi, apstrādātās segas profilēšanu un/vai pieveltņošanu, ja paredzēts – ceļa segas kopšanu sezonas laikā, veicot atkārtotu atputekļošanu vai lokālus labojumus, ja tas nepieciešams.

Materiāli

Bitumena emulsija (kam pievienota uz emulsijas bāzētas šķīdināta saistvielas piedeva – „F” tips), kas atbilst 6.6-3 tabulas prasībām. Izmantojama vidēji ātri vai lēni sadalīga emulsija ar bitumena saturu 50 %. Emulsija tieši pirms izsmidzināšanas atšķaidāma ar ūdeni aptuvenās attiecībās 1:1, nodrošinot bitumena saturu 25 – 30 %. Kopējais pirmajā gadā iestrādājamais daudzums – 2 l/m2 neatšķaidītas emulsijas C 50 B. Nākamajos 2 – 4 gados var iestrādāt 1 l/m2 gadā.

Bitumena emulsija ar bitumena saturu ≥ 65 % un minerālmateriāla frakcija vai maisījums, kas atbilst Ceļu specifikāciju 6.6.4 punkta prasībām. Nepieciešamības gadījumā bitumena emulsijai vai minerālmateriālam var tikt noteiktas arī atšķirīgas parasības.

CaCl2, granulās vai ūdens šķīdumā, kas paredzēti grants segumu atputekļošanai, ko pierāda konkrētā materiāla ražotāja izdots apliecinājums. Ieteicamais kopējais pirmajā gadā iestrādājamais daudzums 0,3 kg/m2.

Rūpniecības (papīra u.c.) atlikuma produkti, ja tie nekaitē videi.

Iekārtas

Lietojamo iekārtu komplekts atbilstoši konkrētajai atputekļošanas metodei.

Autogreiders. Vismaz 14 t smags autogreiders, kuru ieteicams aprīkot ar greideru nažu sistēmu „2000” ar zobu nažiem.

Bitumena izsmidzināšanas iekārta. Izlejamā sija ar sprauslu savstarpējo attālumu, ne lielāku par 150 mm, un emulsijas strūklas vismaz dubultu pārsegumu; emulsijas izliešanas daudzuma kontrole.

Ūdens mašīnas. Vismaz divas ūdens mašīnas ar kopējo ūdens ietilpību vismaz 10 m3, un ierīci vienmērīgai ūdens vai/un CaCl2 škīduma izsmidzināšanai visā brauktuves platumā.

Veltnis. Vismaz 6 t smags pneimoriteņu veltnis. Sablīvēšanai var izmantot kravas automašīnu (ūdens mašīnu u.c.) ar paplatinātām, nesapārotām riepām, ja tām ir pazemināts protektors.

Ziemas dienesta kaisītājs vai cits piemērots kaisītājs, kurš nodrošina vienmērīgu kalcija hlorīda granulu vai minerālmateriālu izkaisīšanu uz grants seguma virsmas.

Darba izpilde

Atputekļot ieteicams pavasarī pēc ceļa klātnes pilnīgas atkušanas, kamēr segā vēl ir saglabājies mitrums. Apkārtējā gaisa temperatūrai darba izpildes laikā jābūt ne zemākai par +5 0C. Darba izpilde nav plānojama dienās, kad tiek prognozēts lietus.

Atputekļošanas reaģents – kalcija hlorīda šķīdums vai granulas, jāiestrādā grants seguma profilēšanas laikā, paredzēto atputekļošanas reaģenta daudzumu izlejot vai izkaisot vairākos gājienos.

Atputekļojot ar bitumena emulsiju, tā jāizsmidzina vairākos gājienos, katru reizi izsmidzinot līdz 1,0 l/m2 emulsijas – ūdens maisījuma. Tūlīt pēc izsmidzināšanas minerālmateriāls jāpārmaisa. Procesu atkārto, kamēr iestrādāts viss paredzētais daudzums.

Grants seguma materiālam darba izpildes laikā jābūt tuvu optimālajam mitrumam, tas nedrīkst būt sauss, kā arī nedrīkst būt pārmitrināts. Ja ir šaubas par mitruma atbilstību, jānosaka faktiskais ūdens saturs pēc LVS EN 1097-5, un jātestē Proktora blīvums un optimālais mitrums saskaņā ar LVS EN 13286-2. Grants seguma faktiskais ūdens saturs no optimālā nedrīkst atšķirties vairāk   kā ± 2 %.

Pēc profilēšanas un atputekļošanas reaģenta iestrādes, nepieļaujot seguma virsmas izžūšanu, jāveic nekavējoša grants seguma virsmas pieblīvēšana vai nu ar darbu izpildē iesaistīto tehniku vai arī lietojot pneimoriteņu veltni.

Darba izpildes laikā jāveic 5.3-1 tabulā noteiktie mērījumi un kvalitātes nodrošināšanas procedūras.

tabula. Atputekļošanas darba procesa pārbaudes

| Darba procesa apraksts | Pārbaudāmais parametrs | Pārbaudes metodes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Segas profilēšana | Šķērskritums | Ar 3 m latu un līmeņrādi. Šķērsprofilam jāatbilst specifikācijā „5.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība” izvirzītajām prasībām |
| Atputekļošanas reaģenta izkliedēšana | Izkliedētā reaģenta daudzums, katrā reizē un kopējais | Aprēķins pēc izlietotā reaģenta daudzuma un apstrādātās virsmas laukuma. Izlietotā reaģenta daudzumam un apstrādātās virsmas laukumam jāatbilst paredzētajam |
| Materiāla samaisīšana | Maisījuma vienmērība | Vizuāli. Materiālam visā platībā jābūt samaisītam vienmērīgi, bez pārmērīgām noslāņošanās, neviendabības vai segregācijas pazīmēm |
| Virsmas pieveltņošana | Sablīvējums | Vizuāli. Nedrīkst būt joslas, kurām pāri nav gājis veltnis (ritenis) |

Veicot atputkļošanu, izlejot bitumena emulsiju un izberot minerālmateriālu frakciju vai maisījumu, darba izpilde jāveic atbilstoši Ceļu specifikāciju 8.4.6 punktam.

Kvalitātes novērtējums

Pabeigtam darbam jāatbilst prasībām. Atputekļotai nesaistītu minerālmateriālu seguma virsmai jābūt viendabīgai un bez pārmērīgas minerālmateriāla segregācijas. Šķērskritums jāuzmēra šaubu gadījumā un tam jāatbilst Ceļu specifikāciju 5.2 punktā izvirzītajām prasībām. Jābūt pilnībā nodrošinātai ūdens novadei no ceļa klātnes. Atputekļojot ar bitumena emulsiju, bitumena emulsijas iestrādes dziļumam segumā jābūt 2,5 – 4,5 cm, tas jāpārbauda vismaz vienā vietā ik pēc 1000 m.

Ja atputkļošana veikta, izlejot bitumena emulsiju un izberot šķembu frakciju vai maisījumu, darba kvalitāte jānovērtē atbilstoši Ceļu specifikāciju 8.4.7 punktam.

Vizuāli jākontrolē atputekļošanas rezultāts. Jābūt nodrošinātam, ka grants segums, kad pa to brauc transporta līdzekļi, sausā laikā neput.

Darba daudzuma uzmērīšana

Jāmēra atputekļošanas reaģenta daudzums, atputekļotās virsmas platība kvadrātmetros – m², vai atputekļotā ceļa garums kilometros – km.

Atputekļotā seguma kopšana

Ja paredzēts, būvdarbu veicējam jāseko atputekļotā seguma stāvoklim visu vasaras sezonu līdz pastāvīga sasaluma sākumam. Ja bedrīšu vai citu veidojošos defektu apjoms segumā apgrūtina drošu un ērtu satiksmi, jāprofilē, vajadzības gadījumā mitrinot un pieblīvējot. Ja atputekļošanas efekts samazinās tādā mērā, ka putekļi apgrūtina satiksmes dalībniekus vai apkārtējos iedzīvotājus, papildus jāiestrādā atputekļošanas reaģents. Rudenī pirms sala iestāšanās segums jāprofilē, vajadzības gadījumā mitrinot un pieblīvējot.

(Tikai 10 daļai pēc “VAS Latvijas valsts autoceļi” Tehniskās komisijas 2015. gada 11. maijā  apstiprinātās specifikācijas).

Pielikums Nr.3

iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības

Alsviķu  pagasta autoceļu uzturēšana vasaras periodā”

(ID Nr. APP 2016/2)

Pretendenta VEIKTO DARBU  PIEREDZES SARAKSTS

Iepirkums „Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta autoceļu uzturēšana vasaras periodā”

(ID Nr. APP 2016/2)

| Pasūtītājs (nosaukums, kontaktpersona un kontaktpersonas tālruņa numurs) | Līguma priekšmets, adrese, summa euro bez PVN | Pakalpojuma īss raksturojums | Līguma darbības laiks |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | uzsākts | pabeigts |

| Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: | z.v. |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Piedāvājumu iesniedzēja nosaukums: |  |

Pielikums Nr.4

iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības

Alsviķu  pagasta autoceļu uzturēšana vasaras periodā”

(ID Nr. APP 2016/2)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta autoceļu uzturēšana vasaras periodā”

(ID Nr. APP 2016/2)

- IESNIEDZA:

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

- KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr./Fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

3. PIEDĀVĀJUMS

Kopējā cena ir maksa par  pakalpojuma veidu Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta autoceļu apsaimniekošanā, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus un saskaņā ar tehnisko specifikāciju, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Apliecinu, ka mūsu finanšu piedāvājums ir (jāaizpilda aile attiecīgi tai iepirkuma daļai, kurai pretendents iesniedz savu piedāvājumu. Iepirkuma daļas ailes, kurai piedāvājums netiek iesniegts, jāatzīmē ar simbolu „X”):

| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena par vienu vienību bez PVN | Cena EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | bez PVN | ar PVN |
| IEPIRKUMA 1.DAĻA |
|  | Grants, šķembu, un uzlabotas grunts seguma nošļūkšana (tehn.spec.4.2.5.) | pārg/km | 300 |  |  |  |
| IEPIRKUMA 2.DAĻA |
|  | Mehanizēta zāles pļaušana.(tehn.spec.5.6.2.) | pārg/km | 100 |  |  |  |
| IEPIRKUMA 3. DAĻA |
|  | Krūmu atvašu pļaušana ar uz traktora uzkarinātu krūmu griezēju.(tehn. spec.5.5.2) | pārg/km | 100 |  |  |  |
| IEPIRKUMA 4. DAĻA |
| 4. | Ceļa klātnes planēšana (tehn.spec.4.2.1.) | pārg/km | 300 |  |  |  |
| IEPIRKUMA 5. DAĻA |
| 5. | Aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot bedrīšu nepilno tehnoloģiju.(tehn.spec.4.1.2.3.) | m2 | 100 |  |  |  |
| IEPIRKUMA 6. DAĻA |
| 6. | Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos (tehn.spec.4.2.4.) | m3 | 145 |  |  |  |
| IEPIRKUMA 7. DAĻA |
| 7. | Bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa.(tehn. spec.2.2.2.2) t.sk. ar diametru: | m | 14 |  |  |  |
|  | 7.1 diametrs 0,4m | m | 14 |  |  |  |
| IEPIRKUMA 8. DAĻA |
| 8. | Izskalojumu aizbēršana (tehn. spec. 5.1.1.) | m3 | 150 |  |  |  |
| IEPIRKUMA 9. DAĻA |
| 9. | Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru izmetot grunti atbērtnē.(tehn, spec.5.2.3.) | m3 | 100 |  |  |  |
| IEPIRKUMA 10. DAĻA |
| 10. | Ceļu atputekļošana |  |  |  |  |  |
|  | Pretputekļu absorbenta iestrāde ar pretputēšanas līdzekli CaCl2 granulās vai šķidrā veidā 0,3kg/m2, vai izmanto ekvivalentu materiālu, saskaņojot ar Alsviķu pagasta pārvaldes atbildīgajiem darbiniekiem. | km | 2 |  |  |  |

4.Līguma izpildes termiņš: no 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

5. Šis piedāvājums ir derīgs _____dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Vārds, Uzvārds	_____________________________________

Ieņemamais amats	_____________________________________

Paraksts	_____________________________________

Datums	__________	_________________

Zīmogs

Pielikums Nr.5

iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības

Alsviķu  pagasta autoceļu apsaimniekošana vasaras periodā”

(ID Nr. APP 2015/2)

Pretendentam pieejamās tehnikas vienību (iekārtu un mehānismu) saraksts

Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta autoceļu uzturēšana vasaras periodā”

(ID Nr. APP 2016/2)

| Tehnikas vienības nosaukums marka (modelis), valsts reģistrācijas Nr. | Svarīgākie tehniskie dati | Pieejamības apraksts | Iznomātāja nosaukums, adrese, telefona Nr.* | Nomas līguma noslēgšanas datums, Nr.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_____________________ 		______________________	_____________________

(amats)					(paraksts)		      (paraksta atšifrējums)

2016.gada_____._______________________

Tabula jāaizpilda, norādot visu tajā prasīto informāciju!

Informācija jāsniedz par visām tehnikas vienībām, kuras nepieciešamas attiecīgajam iepirkumam, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu, kvalitatīvai un tehnoloģiski pareizai darbu izpildei.

Pieejamības aprakstā jānorāda, vai tehnikas vienība ir īpašumā vai nomā.

* pēdējās divas kolonas aizpilda, ja nepieciešamās tehnikas vienības tiek nomātas.

Pielikums Nr.6

iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības

Alsviķu  pagasta autoceļu uzturēšana”

(ID Nr. IPP 2016/2)

## LĪGUMS Nr. APP

## Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta autoceļu uzturēšana vasaras periodā

Alūksnes novada Alsviķu pagastā                                                                  2016.gada maijā

Alūksnes novada pašvaldības (reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622), atrodas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301,  iestāde Alsviķu pagasta pārvalde (reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā kā struktūrvienība ar kodu  90009489944), atrodas „Jaunozolos”-5, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4344, Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu  pārvalžu vadītājas xxxxxxxxxxxx personā, kura darbojas saskaņā ar 2013.gada 31.janvāra Alūksnes novada domes lēmumu Nr.32 (sēdes protokols Nr.1.32.p.), 2013.gada 25. jūlija Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.18/2013 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 122.punktu  (Alūksnes novada domes lēmums Nr.343, sēdes protokols Nr.13,36.p.), turpmāk-  Pasūtītājs, un

reģistrācijas Nr.                        , adrese „              ”,                    ,                     pagastā, Alūksnes novadā, LV-4344, valdes priekšsēdētāja                  personā, kas darbojas saskaņā ar statūtiem no otras puses, turpmāk- Uzņēmējs, abas kopā – Puses, noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas veikt pašvaldības autoceļu (pielikums Nr.1 pie līguma Nr. APP/          ) uzturēšanas darbus  2016./2017.gada  periodā saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2 pie līguma Nr. APP/       ), turpmāk-Darbi, bet Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam par veiktajiem Darbiem saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

1.2. Ceļu uzturēšanas darbu saskaņošana notiek pēc iepriekš mutiska, rakstiska, telefoniska vai elektroniska labprātīga pasūtījuma ar atbildīgo par Alsviķu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības vadītāju Aivaru Loginu, tālrunis 26611353.

1.3. Uzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar Darbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli. Uzņēmējs apliecina, ka līguma 1.1.punktā minētie Darbi ir realizējami un, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi Uzņēmēja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, kā arī izdevumi, kurus varēja paredzēt.

1.4. Uzņēmējs apliecina, ka Darbi tiks veikti atbilstoši Alūksnes novada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajām specifikācijām (pielikums Nr.3 pie līguma Nr. APP/      - tehniskās specifikācijas (                 ) (                   ) un  (               ), kas apstiprinātas  ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 02.03.215. rīkojumu Nr. ANP /1-6/15/74 un 10 daļai pēc “VAS Latvijas valsts autoceļi” Tehniskās komisijas 2015. gada 11. maijā  apstiprinātās specifikācijas.

1.5. Uzņēmējs apliecina, ka tam ir nepieciešamais tehnikas nodrošinājums līgumā noteiktā Darba veikšanai.

2. DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  - Uzņēmējs apņemas Darbus veikt precīzi un profesionālā līmenī, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos saistošos normatīvos aktus.

2.2. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba drošības normatīvo aktu ievērošanu Darba veikšanas laikā.

2.3. Pagaidu ceļa zīmēm, horizontālajiem apzīmējumiem, signālugunīm, kā arī to izvietojumam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.7. Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā.

2.8. Pasūtītājs  par līguma izpildi un Darbu izpildes pārraudzību  ieceļ Pārstāvi – atbildīgo darbinieku par Alsviķu pagasta ceļu uzturēšanu, komunālās saimniecības vadītāju – Aivaru Loginu, tālrunis 26611353. Pārstāvis sniedz norādījumus visās darbības jomās, kas saistītas ar līgumā noteikto Darbu izpildīšanu. Uzņēmējam ir jāsniedz atbalsts (informācija) pārraudzības veikšanai.

2.9. Uzņēmējs, uzsākot Darbu, ieceļ līdz Darba beigām atbildīgo personu – Pārstāvi,  _______ .  Atbildīgo Pārstāvi var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

  - Uzņēmējs apliecina, ka viņa rīcībā ir profesionāli speciālisti, kuri veiks Darbus.

2.11. Ja, veicot Darbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, tad Uzņēmējam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi, piemēram, to atrašanās vietas norobežošana, Darbu pārtraukšana, evakuācija. Attiecīgie pasākumi Uzņēmējam jāveic pašam vai uz savu atbildību ir jāuztic veikt kādam citam.

2.12. Pasūtītājam līguma darbības laikā ir tiesības izmainīt kopējos Darbu apjomus atkarībā no pieejamā finansējuma.

2.13. Uzņēmējs nav tiesīgs līguma darbības laikā mainīt finanšu piedāvājumā norādītās veicamo Darbu cenas.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Līguma maksimālā kopējā summa nedrīkst pārsniegt   EUR (                        ). Kopsummā nav  ietverts pievienotās vērtības nodoklis.

3.2. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar norādītajām cenām Uzņēmēja iesniegtajā finanšu piedāvājumā (pielikums Nr.4 ):

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.utt.

Cenās nav  ietverts pievienotās vērtības nodoklis.

3.3. Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam par veiktajiem Darbiem 10 (desmit) dienu laikā no veikto Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Aktu paraksta abu Pušu Pārstāvji un tas kļūst par šī Līguma izpildes atsevišķu, bet neatņemamu sastāvdaļu. Veikto Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu un rēķinu Uzņēmējs izraksta ne mazāk kā vienu reizi mēnesī.

3.4.Pasūtītājs veic samaksu Uzņēmējam pēc faktiski paveiktā Darba apjoma. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar šī līguma nosacījumiem. Uzņēmējs pēc pieprasījuma uzrāda Pasūtītāja pārstāvim izpildītos darbus reāli dabā.

3.5.Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Darbu pieņemšanai. Defektu novēršanu Uzņēmējs veic par saviem līdzekļiem.

3.6.Uz visiem rēķiniem ir jānorāda Pasūtītāja nosaukums, līguma numurs un rekvizīti atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” 3.nodaļas 8.panta 51.daļas prasībām.

3.7.Katrā veikto Darbu nodošanas-pieņemšanas aktā ir jāuzrāda veikto Darbu apjoms un izmaksas saskaņā ar iesniegto finanšu piedāvājumu par atskaites periodu, pamatojoties uz kopīgām pārbaudēm.

3.8.Darbu apjoms var tikt mainīts pēc nepieciešamības. Pasūtītājs negarantē līguma izpildi pilnā apjomā un saglabā tiesības izmainīt kopējo apjomu atkarībā no pieejamā finansējuma.

4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

4.1.  Šis Līgums stājas spēkā no 2016. gada    jūnija           un ir spēkā līdz 2017.gada  jūnijam.           .4.2. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no šā Līguma noteikumiem.

5. PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Ja Darba izpildes laikā Uzņēmēja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Uzņēmējs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā, savstarpēju norēķinu veidā, pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse.

5.2. Ja trešā persona nodara Uzņēmējam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. Uzņēmēja prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas.

5.3. Uzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem un sedz visus zaudējumus, kas radušies trešajām pusēm Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā.

5.4. Uzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Uzņēmēja pieļautiem līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem.

5.5. Puses nav atbildīgas par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja cēlonis ir nepārvarama vara.

5.6. Puses nav atbildīgas par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē līguma izpildi, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot līgumu.

5.7. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

5.8. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

6. LĪGUMA IZBEIGŠANA

6.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par līguma izbeigšanu Uzņēmēju rakstiski divas nedēļas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:

6.1.1.Ja Uzņēmējs uzdoto Darbu izpildi veic kvalitātē, kas ir zemāka par šajā līgumā noteikto, un atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja Darba pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

6.1.2. Ja Uzņēmējs Darba izpildes gaitā atkārtoti pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas neievēro līguma noteikumus, izmanto nesertificētus vai nekvalitatīvus materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai pieļauj, ka Darbus veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, darba atļaujas.

6.2. Uzņēmējs ir tiesīgs izbeigt līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju divas nedēļas iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam Līguma 3.2.punktā noteiktās maksājuma saistības un ja maksājumu kavēšanas termiņš ir ilgāks par 30 (trīsdesmit) dienām.

6.3. Gadījumā, ja Uzņēmējs izbeidz līgumu, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Uzņēmēja paziņojumā par līguma izbeigšanu norādītā termiņa, veic visus Uzņēmējam  nesamaksātos maksājumus, ņemot vērā šī Līguma 3.3. un 3.4. punktā minētos nosacījumus.

7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

7.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

7.2. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski. Grozījumi stājās spēkā no to parakstīšanas brīža. Visi grozījumi līgumā jāparaksta personām, kas attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdi ir tiesīgas parakstīt Puses vārdā šādus dokumentus.

7.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 4 (četrām) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

7.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros. Katrs eksemplārs sagatavots  uz 4 lapām un__  pielikumiem- pielikums  Nr. 1       lapas  , pielikums Nr. 2        lapas    , pielikums Nr.3 uz         lapas, pielikums Nr.4 uz           lapas.……. Viens līguma eksemplārs  ar pielikumiem glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Uzņēmēja.

7.5. Visi līguma pielikumi, kā arī visi šī līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu Pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas.

8. Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: Maksātājs - Alūksnes novada pašvaldība Reģistrācijas Nr.90000018622 Dārza iela 11, Alūksne LV-4301 Pakalpojuma saņēmējs - Alsviķu pagasta pārvalde Reģ. nr. xxxxxxxxxxx Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4344 AS „SEB banka”, kods UNLALV2X Konts: LV20 UNLA 0050 0216 6883 6 __________________ I.Sniedze | Uzņēmējs: ____________ |
| --- | --- |

Pielikums Nr.7

iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības

Alsviķu  pagasta autoceļu uzturēšana”

(ID Nr. IPP 2016/2)

Pašvaldībai piederošie autoceļi Alsviķu pagasta teritorijā

| Autoceļa | Uzturēšanas posms | Garums |
| --- | --- | --- |
| nosaukums | no km | līdz km | km |
| Aizupītes | 0,00 | 0,783 | 0,783 |
| Alsviķu centra iekšējie ceļi | 0,00 | 0,08 | 0,08 melnais s. |
|  | 0,00 | 1.52 | 1,52 |
|  | 0,00 | 0,205 | 0,205 melnais s |
|  | 0,205 | 0,79 | 0,585 |
|  | 0,00 | 0,17 | 0,17 |
| Tālavas iela - Ķesteri | 0,00 | 1,00 | 1,00 melnais s. |
|  | 1,00 | 1,466 | 0,466 |
| Dzintari- Brīdaki –Liepas 2- Apes ceļš | 0,00 | 4,85 | 4,85 |
| Apes ceļš – Celenski – Buliņš Nēķene | 0,00 | 7,87 | 7,87 |
| Kalnciems- Doresmuiža | 0,00 | 1,13 | 1,13 |
| Tīlāni - Zīlītes | 0,00 | 2,431 | 2,431 |
| Strautiņu centra iekšējie ceļi | 0,00 | 1,30 | 1,30 |
| Līvkalni - Nēķene | 0,00 | 3,68 | 3,68 |
| Strautiņi – Jaunpuntuži –Luki | 0,00 | 0,10 | 0,10 melnais s. |
|  | 0,10 | 4,56 | 4,46 |
| Strautiņi –Rebenes - Luki | 0,00 | 6,38 | 6,38 |
| Alsviķi – Līvkalni | 0,00 | 4,67 | 4,67 |
| Apes ceļš –Karva- Lintene –Apes ceļš | 0,00 | 1,75 | 1,75 |
| KOPĀ A KLASES CEĻI |  |  | 43,43 |
| Apes ceļš – Auseklīši - Zaķīši | 0,00 | 2,79 | 2,79 |
| Apes ceļš – Birzgaļi | 0,00 | 1,80 | 1,80 |
| Apes ceļš – Kaktiņi - Kārkliņi | 0,00 | 0,262 | 0,262 |
| Ormaņkalns – Miki - Veckrauci | 0,00 | 1,107 | 1,107 |
| Zemgaļi – Veļķi - Dzelzceļš | 0,00 | 1,098 | 1,098 |
| Gulbenes ceļš –Dukāni – Janikāni | 0,00 | 1,53 | 1,53 |
| Cerkazu ceļš – Grantiņi - Aupati | 0,00 | 2,432 | 2,432 |
| Zeltiņu ceļš – Silaktis - Rezaka | 0,00 | 2,559 | 2,559 |
| Apes ceļš – Ezeriņi - Vilnīši | 0,00 | 0,659 | 0,659 |
| Tūja- Celmiņi - Ziedugravas | 0,00 | 3,058 | 3,058 |
| Apes ceļš – Dārznieki –Sprūši -Jaunpetrīši | 0,00 | 2,80 | 2,80 |
| Strautiņu ceļš – Brīdaki – Silaktu ceļš | 0,00 | 4,958 | 4,958 |
| Zeltiņu ceļš – Dišleri – Burtnieki | 0,00 | 4,43 | 4,43 |
| Strautiņi – 58. ceļš – Zaļmeži - Stāmeri | 0,00 | 4,56 | 4,56 |
| Karvas pagrieziens – Skujenieki – Dimdenieki – Čukstu karjera | 0,00 | 5,05 | 5,05 |
| Tūjas krusti – Krāgas kalns –Apes ceļš - Brīvnieki | 0,00 0,00 | 1,228 1,40 | 1,228 1,40 |
| Zeltiņu ceļš – Lielmucenieki | 0,00 | 0,939 | 0,939 |
| Cerkazu ceļš - Nēķene | 0,00 | 0,455 | 0,455 |
| Apes ceļš – Kangari | 0,00 | 0,667 | 0,667 |
| Celensku ceļš – Runči | 0,00 | 0,89 | 0,89 |
| KOPĀ B GRUPAS CEĻI |  |  | 44,672 |
| Baloži –Jaunžīguri | 0,00 | 1,354 | 1,354 |
| Stāmeri –Mežariju Dāvidi | 0,00 | 0,43 | 0,43 |
| Zeltiņu ceļš – Liepkalni | 0,00 | 0,471 | 0,471 |
| Apes ceļš – Imanti | 0,00 | 0,944 | 0,944 |
| Buliņi – Plieņi | 0,00 | 1,142 | 1,142 |
| Karvas pagrieziens- Ziediņu –Jaunlaicenes ceļš | 0,00 | 0,383 | 0,383 |
| Ludviķi –Spidzenieki - Simtnieki | 0,00 0,00 | 0,676 0,847 | 0,676 0,847 |
| Māriņkalna ceļš - Dedestiņi | 0,00 | 1,105 | 1,105 |
| Zelmeņi -Kaibēni | 0,00 | 1,999 | 1,999 |
| Cerkazu ceļš - Jaunniedras | 0,00 | 0,796 | 0,796 |
| Jaunā muiža – Baloži – Žīguru ceļš | 0,00 | 1,12 | 1,12 |
| Riduži - Stiebriņi | 0,00 | 0,96 | 0,96 |
| KOPĀ C GRUPAS CEĻI |  |  | 12,227 |