ApstiprinĀTI

ar Alūksnes novada pašvaldības

Alsviķu,Ilzenes, Zeltiņu  pagastu pārvalžu iepirkumu komisijas

lēmumu 13.10.2016. sēdē,

protokols Nr.1

#### ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

#### ALSVIĶU PAGASTA PĀRVALDES

IEPIRKUMA

„ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ALSVIĶU PAGASTA AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2016./2017.GADA ZIEMAS SEZONĀ”

(identifikācijas Nr. APP 2016/5)

noteikumi

ALSVIĶOS,

2016.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Iepirkuma priekšmets un procedūra

1.1. 	Iepirkuma identifikācijas Nr. APP 2016/5.

1.2. 	Pasūtītājs Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta pārvalde, „Pagastnamā”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, LV - 4333

1.3. 	CPV kods 90620000 - 9

1.4. 	Iepirkuma priekšmets un apraksts:

1.4.1. pašvaldības autoceļu attīrīšana no sniega 2016./2017.gada ziemas sezonā Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagastā saskaņā ar autoceļu sarakstu (1.pielikums) un tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

1.4.2.iepirkuma priekšmets ir sadalīts 5 (piecās) iepirkuma daļās (LOTĒS) – LOTE Nr.1, LOTE nr.2. LOTE nr.3, LOTE nr.4, LOTE nr.5

LOTE nr.5 (ietver tikai ceļu rievošanu, sniega vaļņu pārvietošanu ārpus autoceļa klātnes, kaisīšanu ar smilts – sāls maisījumu,  tehniskajā specifikācijā uzrādītais apjoms, nav uzskatāms par saistošu Pasūtītājam. Pasūtītājs saglabā tiesības iepirkuma līguma darbības laikā izmainīt (samazināt vai palielināt) kopējo iepirkuma apjomu atkarībā no radušās nepieciešamības un finansiālajām iespējām.  Darbu apjoms var tikt samazināts atbilstoši pieejamajam finansējumam).

Iepirkuma līgumu pasūtītājs slēgs par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi. LOTES ar veicamo darbu apjomu ir autoceļu sarakstā (1.pielikums) un LOTEI nr. 5 – tehniskajā specifikācijā.

1.4.3. pretendenti var pieteikties uz vienu, divām, trīs vai visām iepirkuma daļām, ievērojot nosacījumu par atsevišķas tehnikas vienības nodrošinājumu.

1.4.4. Iepirkuma priekšmeta daļas nav atļauts dalīt sīkāk, kā arī nav atļauts iesniegt piedāvājumu par nepilnu iepirkuma priekšmeta daļas apjomu. Šādus piedāvājumus Pasūtītājs noraidīs.Ņemot vērā darba specifiku, Pasūtītājam ir tiesības iepirkuma līguma izpildes laikā samazināt darbu apjomu no attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas apjoma naudas izteiksmē vai vispār neuzdot darbus.

1.5. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu (pakalpojums, kura paredzamā līgumcena ir no 4000 > 42000 euro)

## 2. Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma noteikumiem un to saņemšana

2.1. 	Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta pārvaldē, „Pagastnamā”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā līdz 3.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

2.2.	Elektroniskā veidā iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

2.3.	Visas iepirkuma noteikumu izmaiņas un papildinājumi tiks ievietoti pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

3.1. 	Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 24.oktobrim, plkst.10.00, Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta pārvaldē, „Pagastnamā”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, LV - 4333. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.

3.2. 	Visi piedāvājumi, kas Alsviķu pagasta pārvaldē tiks saņemti pēc 3.1.punktā norādītā laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam.

3.3.	Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

4. Piedāvājuma noformēšana

4.1.	Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi „Piedāvājums Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta pārvaldes iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2016./2017.gada ziemas sezonā” (identifikācijas Nr. APP 2016/5). Neatvērt līdz 2016.gada 24.oktobrim, plkst.10.00”. Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

4.2. Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.

4.3. 	Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, lapām jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, datums, vietas nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums un ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata nosaukums.

4.4. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumos Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

4.5. 	Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (4.pielikums) un 5.pielikums. Iepirkuma noteikumu 4.pielikuma un 5.pielikuma elektroniskā forma pieejama pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5. Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti

5.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

5.1.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

5.1.2.ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

5.1.3.uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 5.1.1. un 5.1.2.punktā minētie nosacījumi.

5.2. Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

5.2.1. 	Piedāvājums iepirkumam saskaņā ar 4.pielikumu „Piedāvājuma forma” (4.pielikuma formu mainīt nedrīkst); LOTEI Nr.5, saskaņā ar 5.pielikumu “Piedāvājuma forma”(5.pielikuma formu mainīt nedrīkst)

5.2.2. 	Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Par reģistrāciju Komercreģistrā pasūtītājs pārliecinās Latvijas Republikas uzņēmumu reģistra mājas lapā http://www.ur.gov.lv/. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecinātu reģistrāciju attiecīgajā reģistrā.;

5.2.3. 	Apraksts par pretendenta pieredzi nozīmīgu līdzīgas nozīmes darbu izpildē (par nozīmīgiem līdzīgas nozīmes darbiem uzskatāmi autoceļu attīrīšanas no sniega pakalpojumi). Apraksts iesniedzams saskaņā ar paraugformu „Pretendenta veikto pakalpojumu saraksts” (skatīt 3.pielikumu). Komisija ir tiesīga pārbaudīt sniegto informāciju. Rakstisku negatīvu atsauksmju saņemšanas gadījumā, komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā;

5.2.4.  Pretendenta īpašumā un/ vai valdījumā esošās tehnikas un aprīkojuma, ar kuru tiks veikti līgumā paredzētie darbi, reģistrācijas apliecības kopijas vai nomas līguma kopijas.

5.2.5. 	Apliecinājums par to, ka darbu izpildei nepieciešamajai tehnikai būs veikta Valsts tehniskā apskate, un aprīkojums atbilst izgatavotāja rūpnīcas tehniskajiem parametriem.

5.3.	          Visi dokumenti jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu  paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras apliecināta kopija.

6. Piedāvājuma cena un valūta

6.1. 	Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi norādot cenu ar PVN.

6.2. 	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi.

6.3.	Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam „Piedāvājuma forma”.

6.4.	Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

7. Piedāvājuma derīguma termiņš

Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

8. Informācijas sniegšana un kontaktpersonas

8.1. 	Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta pārvaldes iepirkuma komisijai rakstiski pa pastu, adrese Alūksnes novada

pašvaldības Alsviķu pagasta pārvalde, „Pagastnamā”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, LV - 4333, pa e-pastu alsviki@aluksne.lv.

8.2. 	Kontaktpersonas:

8.3.1. par iepirkuma procedūru Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone, tālrunis 20236044, e-pasts arija.rone@aluksne.lv;

9. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana.

9.1. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendentiem, kuri iesnieguši piedāvājumu iepirkumam, nav izslēdzami no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst pamatojoties uz PIL 8.2 panta septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta astotās daļas noteikumiem.

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 5.1.3.punktā minēto personu Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 5.1.3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

9.2. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību „Vispārīgie noteikumi” 3., 4., 5. un 7.punktos norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām noteikumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

9.3.	Iepirkuma komisija var pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu, pārbaudot datus publiski pieejamās datu bāzēs. Negatīvas informācijas saņemšanas gadījumā, iepirkuma komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.

9.4. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

9.5.	Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību „Vispārīgie noteikumi” 6.punktā norādītajām prasībām, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus.

9.6.	Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājums ar viszemāko cenu nav nepamatoti lēts. Nepamatoti lēts piedāvājums ir piedāvājums ar ievērojami zemāku cenu salīdzinājumā ar citu pretendentu piedāvājumiem, ja iemesls tik zemas cenas noteikšanai ir: pretendents nav ievērojis Tehnisko specifikāciju, pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejama īpaša tehnoloģija vai tirgus apstākļi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, cenas aprēķinā ir pieļautas kļūdas, kas bijušas par iemeslu tik zemas cenas noteikšanai. Ja iepirkuma komisija, pēc pārbaudes ir atzinusi, ka pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts.

9.7.	No piedāvājumiem, kas atbilst visām noteikumu prasībām, izvēlēsies visizdevīgāko piedāvājumu, tas ir, piedāvājumu ar viszemāko cenu.

9.8.	Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst pamatojoties uz PIL 8.2 panta sestās un septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta astotās daļas noteikumiem.

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 5.1.3.punktā minēto personu Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 5.1.3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

9.9. 	Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

9.10. Ja ir vairāku pretendentu piedāvājumi ar vienādu cenu, tad komisija ņem vērā piedāvājuma iesniegšanas laiku, t.i. tā pretendenta piedāvājumu, kurš ir iesniedzis ātrāk piedāvājumu un atbilst nolikuma prasībām.

9.11. 	Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu. Par to pretendentiem tiks nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādītos kontaktus.

9.12. 	Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

10. Līguma slēgšana un apmaksas nosacījumi

Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem izdalītajam finansējumam.

11. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

1.pielikums

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

ALSVIĶU PAGASTA AUTOCEĻU SARAKSTS

LOTE Nr.1

| Nr.p.k. | Ceļa nosaukums | Adrese | Garums, km | Ceļa platums, m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | no…km | līdz…km |  |  |
| 1. | Strautiņi – Rebenes - Luki | 0.00 | 6,38 | 6,38 | 7.0 |
| 2. | Līvkalni - Nēķene | 0.00 | 3,68 | 3,68 | 6.0 |
| 3. | Tīlāni - Zīlītes | 0.00 | 2,431 | 2,431 | 6.0 |
| 4. | Strautiņi – Jaunpuntuži - Luki | 0.00 | 4,56 | 4,56 | 5.0 |
| 5. | Tūja – Celmiņi - Ziedugravas | 0.00 | 3.058 | 3.058 | 4.0 |
| 6. | Cerkazu ceļš - Nēķene | 0.00 | 0,455 | 0,455 | 4.0 |
| 7. | Cerkazu ceļš – Jaunniedras | 0.00 | 0,796 | 0,796 | 4.0 |
| 8. | Buliņi - Plieņi | 0.00 | 1,142 | 0,142 | 3.0 |
| 9. | Strautiņu ciema iekšējie ceļi ,,Rīti’’ | 0.00 | 0.6 | 0.6 | 4.0 |
| 10. | Zeltiņu ceļš - Silaktis - Rezaka | 0.00 | 2,559 | 2,559 | 4.0 |
| 11. | Apes ceļš -Celenski-Buliņš-Nēķene | 2.11 | 5.76 | 5.76 | 7.0 |
| 12. | Cerkazu ceļš- Grantiņi - Aupati | 0.00 | 2.278 | 2.278 | 5.0 |
| KOPĀ | 33.699 | - |

LOTE Nr.2

| Nr.p.k. | Ceļa nosaukums | Adrese | Garums, km | Ceļa platums, m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | no…km | līdz…km |  |  |
| 1. | Alsviķi-Līvkalni | 0.00 | 4,67 | 4,67 | 6.0 |
| 2. | Tūjas krusti-Krāgaskalns-Apes ceļš-Brīvnieki. | 0.00 | 2.628 | 2,628 | 5.0 |
| 3. | Zelmeņi-Kaibēni | 0.00 | 1,999 | 1,999 | 3.0 |
| 4. | Māriņkalna ceļš-Dedestiņi | 0.00 | 1,105 | 1.105 | 4.0 |
| 5. | Ludviķi-Spidzenieki-Simtnieki | 0.00 | 1.523 | 1.523 | 5.0 |
| 6. | Alsviķu ciema iekšējie ceļi | 0.00 | 2.56 | 1.165 | 5.0 |
| 7. | Riduži –Stiebriņi | 0.00 | 0,96 | 0,96 | 4.0 |
| 8. | Zemgaļi-Veļķi-Dzelzceļš | 0.00 | 1,098 | 1,098 | 3.0 |
| 9. | Zeltiņu ceļš-Liepkalni | 0.00 | 0,471 | 0,471 | 4.0 |
| 10. | Apes ceļš-Dārznieki-Sprūši-Jaunpetrīši | 0.00 | 2,80 | 2,80 | 4.0 |
| 11. | Strautiņu ciema iekšējie ceļi, Līvkalni, Strautiņi. | 0.00 | 0,7 | 0,7 | 4.0 |
| 12. | Zeltiņu ceļš- Lielmucenieki | 0.00 | 0,939 | 0,939 | 4.0 |
| 13. | Zeltiņu ceļš-Dišleri-Burtnieki | 0.00 | 5.15 | 5.15 | 4.0 |
| 14. | Apes ceļš-Ezeriņi-Vilnīši | 0.00 | 0,659 | 0,659 | 4.0 |
| 15. | Apes ceļš-Birzgaļi | 0.00 | 1,80 | 1,80 | 4.0 |
| 16. | Strautiņu ceļš - Brīdaki -Silaktu ceļš | 0.00 | 2.711 | 2.711 | 4.0 |
| KOPĀ | 30.378 | - |

LOTE Nr.3

| Nr.p.k. | Ceļa nosaukums | Adrese | Garums, km | Ceļa platums, m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | no…km | līdz…km |  |  |
| 1. | Dzintari-Brīdaki- Liepas2-Apes ceļš | 0.00 | 4,85 | 4,85 | 7.0 |
| 2. | Strautiņu 58 ceļš-Zaļmeži-Stāmeri | 0.00 | 4,56 | 4,56 | 4.0 |
| 3. | Jaunā muiža-Baloži-Žīguru ceļš | 0.00 | 1,12 | 1,12 | 4.0 |
| 4. | Baloži - Junžīguri | 0.00 | 1.354 | 1.354 | 4.0 |
| 5. | Zaļmeži-Straumēni | 0.00 | 1,00 | 1,00 | 4.0 |
| 6. | Apes ceļš-Auseklīši -Zaķīši | 0.00 | 2,79 | 2,79 | 3.0 |
| 7. | Karvas pagrieziens –Ziediņu –Jaunlaicenes ceļš | 0.00 | 0,383 | 0,383 | 4.0 |
| 8. | Stāmeri-Mežriju Dāvidi | 0.00 | 0,43 | 0,43 | 4.0 |
| 9. | Ormaņkalns-Miki-Veckrauci | 0.00 | 1,107 | 1,107 | 3.0 |
| 10. | Apes ceļš-Imanti | 0.00 | 0,944 | 0,944 | 4.0 |
| 11. | Apes ceļš – Kaktiņi- Kārkliņi | 0.00 | 0.262 | 0.262 | 4.0 |
| 12. | Apes ceļš-Karva-Lintene-Apes ceļš | 0.00 | 1,75 | 1,75 | 6.0 |
| 13. | Karvas pagrieziens –Skujenieki – Dimdenieki- Čukstu karjiera | 0.00 | 5,05 | 5,05 | 4.0 |
| 14. | Strautiņu ceļš - Brīdaki -Silaktu ceļš | 0.00 | 0.595 | 0.595 | 4.0 |
| 15. | Apes ceļš - Kangari | 0.00 | 0.667 | 0.667 | 4.0 |
|  | KOPĀ | 28.257 | - |  |  |

LOTE Nr.4

| Nr.p.k. | Ceļa nosaukums | Adrese | Garums, km | Ceļa platums, m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | no…km | līdz…km |  |  |
| 1. | Kalnciems- Doresmuiža | 0.00 | 1,13 | 1,13 | 7.0 |
| 2. | Aizupītes | 0.00 | 0,783 | 0,783 | 6.0 |
| 3. | Tālavas iela –Ķesteri | 0.00 | 1.466 | 1.466 | 5.0 |
| 4. | Gulbenes ceļš-Dukāni-Janikāni | 0.00 | 1,53 | 1,53 | 4.0 |
| 5. | Celensku ceļš-Runči | 0.00 | 0,89 | 0,89 | 7.0 |
| 6. | Apes ceļš-Celenski-Buliņš-Nēķēne | 0.00 | 2,11 | 2,11 | 7.0 |
| KOPĀ | 7.909 | - |

2.pielikums

„Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta autoceļu

attīrīšana no sniega 2016./2017. gada ziemas sezonā”

tehniskā specifikācija

„Alūksnes novada pašvaldības ALSVIĶU pagasta autoceļu

ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2016./2017. gada ziemas sezonā”

(identifikācijas Nr. APP 2016/5)

Pretendentam, kurš iesniedz piedāvājumu uz visām iepirkuma priekšmeta daļām, jānodrošina tāds tehnikas vienību skaits, lai nodrošinātu Alūksnes novada Alsviķu pagasta autoceļu uzturēšanu visām iepirkuma priekšmeta daļām vienlaicīgi

- Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu  pagasta autoceļu attīrīšana no sniega (iepirkuma I, II, iii.iv LOTE )

  - Tehnikas prasības

| Rādītājs | Pieprasījums |
| --- | --- |
| Tehnikas modelis | riteņtraktors |
| Traktora jauda | Ne zemāka par 80 Zs |
| Traktora darba ātrums | Ne mazāks kā 10 km/h |
| Traktora pārbrauciena ātrums | Ne mazāks kā 20 km/h |
| Tehnikas lāpsta | Universāla |
| Darba platums | ne mazāks par 2.5m |
| Iepriekšējā darba pieredze sniega tīrīšanā | Ne mazāka kā 2 gadi |

  - Veicot darbu ievērot  autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas „Autoceļu attīrīšana no irdena sniega” prasības:

A. Mērķis:

Atbrīvot brauktuvi, ceļa paplašinājumus un nomales no sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus uz Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta autoceļiem Alsviķu pagasta administratīvajā teritorijā.

B. Mērvienība:

Autoceļa atbrīvošana no sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba pārgājienu skaita.

C. Darba apraksts:

1. pēc pasūtītāja pieprasījuma darbus uzsākt 2 stundu laikā;

2. veicot darbus, jānodrošina visu spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošana;

3. pārbrauciens līdz darba vietai;

4. brauktuves un nomaļu attīrīšana no sniega;

5. pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē;

6.pasūtītāja informēšana par paveiktajiem darbiem.

D. Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no sniega attīrīšanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzēto aprīkojumu.

E. Darba izpilde:

Sniega tīrīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves. Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos). Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

F. Prasības izpildītam darbam:

1. jābūt attīrītam visam brauktuves platumam, kas noteikts nolikumā, vietās, kurās nav iespējams attiecīgo ceļa platumu nodrošināt, veidojamas „kabatas”, tīrāmajam autoceļam pieguļošo iebrauktuvju un izbrauktuvju attīrīšana no sniega vaļņa;

2. sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošās piebraukta sniega vai ledus segas biezums nebūtu lielāks par 10 cm;

3. krustojumos un pieslēgumos nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes;

4. pieļaujamas tikai līdz 4 cm dziļas risas.

G. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Pasūtītājs izpildīto darbu kontrolē visā autoceļa garumā, neatbilstības gadījumā uzņēmējs veic pasākumus prasību nodrošināšanai.

- SLĪDAMĪBAS SAMAZINĀŠANA UZ ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ALSVIĶU PAGASTA  AUTOCEĻIEM 2016/2017. GADA ZIEMAS SEZONĀ.(IEPIRKUMA 5. LOTE)

| Iepirkuma LOTE Nr.5 (norādīt iepirkuma daļu vai daļas, uz kurām pretendents piesakās) | Darbu apjoms | Cena par vienību bez PVN | Kopējās izmaksas bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Slīdamības samazināšana, izveidojot rievas apledojumā.( mērvienība pārg/km) | 40 |  |  |
| Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu (mērvienība-km) | 50 |  |  |
| Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes. (mērvienība-pārg/ km) | 25 |  |  |
| Kopā bez PVN |  |
| PVN |  |
| Kopā |  |

Tehniskās specifikācijas

1.2.1. Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu

A. Mērķis:

Paaugstināt transporta līdzekļu riteņu saķeri ar brauktuves segumu.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra nokaisītās brauktuves garums kilometros (km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz kaisāmā materiāla krautnei.

2. Kaisāmā materiāla iekraušana kaisītājā;

3. Pārbrauciens līdz darba vietai;

4. Brauktuves kaisīšana ar smilts – sāls maisījumu,;

5. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai, krautnei vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Kaisāmajā materiālā vienmērīgi jāsajauc nātrija hlorīds ar minerālo materiālu. Sāls daudzumam gatavā maisījumā jābūt ne mazāk kā 120 kg/m3.

Maisījuma sagatavošanai izmantotais nātrija hlorīda sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 6,3 mm. Dažādu piemaisījumu daudzums nātrija hlorīda sālī nedrīkst pārsniegt 4%.

Minerālajam materiālam jābūt raupjam‚ ar graudu saturu ne lielāku par 6,3 mm. Optimālais kaisāmā materiāla izmērs 2 – 3 mm. Mālu un putekļu daļiņu saturs (daļiņas mazākas par 0,063mm) nedrīkst pārsniegt 5%.

E. Iekārtas:

Smilts-sāls maisījuma kaisīšanu veic ar kravas automašīnām, kas aprīkotas ar sniega lāpstu(ām) un kaisītāju. Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu. Kaisāmā materiāla padeves daudzuma regulēšanai jānotiek automātiski vai uzstādot to ar rokām. Iekārta pirms sezonas ir jākalibrē, kalibrēšanas protokola kopija jāiesniedz pasūtītājam.

F. Darba izpilde:

Kaisīšanu ar smilts-sāls maisījumu pielieto slīdamības samazināšanai. Atkarībā no satiksmes intensitātes un apledojuma rakstura, vienmērīgi jāizkaisa 0‚5 m3 vai 0‚8 m3  kaisāmā materiāla uz 1 km brauktuves.  Ieteicamais kaisīšanas ātrums ir 40 km/stundā, maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt 60 km/h. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smilti vai sāli.

Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājām gājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Kaisāmajam materiālam jābūt vienmērīgi izkaisītam. Uz ceļa braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas‚ lielākas par 6,3 mm diametrā ‚ kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes vai viļņi‚ augstāki par 12 mm. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai  uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

1.2.5. Slīdamības samazināšana, izveidojot rievas apledojumā

A. Mērķis:

Uzlabot braukšanas apstākļus un satiksmes drošību ar piebrauktu sniegu un ledu klātajās autoceļu brauktuvēs, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B. Mērvienība:

Rievu izveidošana apledojumā vai piebrauktā sniegā jāuzmēra  tehnikas darba pārgājiena kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Ar piebrauktu sniegu vai ledu klātas brauktuves virsmas izlīdzināšana, iestrādājot tajā rievas, un nomales attīrīšana no sniega;

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

----------

E. Iekārtas:

Rievas piebrauktā sniegā vai ledū iestrādā ar tehniku, kurai sniega lāpsta aprīkota ar cieta tērauda robainiem, sietveida vai pirkstveida nažiem.

F. Darba izpilde:

Virsmas rievošanu pielieto ar piebrauktu sniegu un ledu klātām brauktuvēm. Autoceļos ar asfalta segumu minimālais piebrauktā sniega vai apledojuma biezums 5 cm. Līdz 7 m platai autoceļa brauktuvei katrā virzienā pa vienai rievotai joslai. Stāvus kāpumus ieteicams apstrādāt virzienā uz leju, ja nepieciešams regulējot satiksmi.

Maksimālais darba ātrums ir 20 km/h. Ātrumam ir jābūt vienmērīgam, jo paātrinājumi izraisa virsmas nelīdzenumu. Darba procesā radušos nelīdzenumus ir nekavējoties jānovērš.

Rievošanu veic ar greidera vai kravas automobiļa apakšējo lāpstu, uz brauktuves izveidojot rievotu virsmu. Ja brauktuves virsmas līdzenums vai piebrauktā sniega (ledus) kārtas biezums neatbilst uzturēšanas klases prasībām, tad veicot rievošanu jāizlīdzina brauktuves virsmas  un jāpadara plānāka piebrauktā sniega (ledus) kārta.

Rievošana mehānisma operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Veicot rievu izveidošanu apledojumā pārgājiena kilometra platums nedrīkst būt mazāks par 2,5m. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai  uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

1.1.5. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes

A. Mērķis:

Nepieļaut aizputinājumu veidošanos, nodrošināt sānu redzamību, veicināt nomales atkušanu un virszemes ūdeņu novadīšanu no ceļa klātnes.

B. Mērvienība:

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes, tehnikai pārvietojoties paralēli ceļa asij;

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

----------

E. Iekārtas:

Sniega vaļņu pārvietošanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpildei:

Sniega vaļņus pazemina vai pārvieto, to augstumam uz ceļa klātnes pārsniedzot autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo augstumu.

Pavasarī sniega vaļņus pārvieto, nodrošinot nomales ātrāku atkušanu un virszemes ūdeņu novadi no autoceļa klātnes.

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

Pavasarī jābūt nodrošinātai ūdens notecei no ceļa klātnes.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

3.pielikums

„Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta autoceļu

attīrīšana no sniega 2016./2017. gada ziemas sezonā.

Pretendenta veikto darbu saraksts

| Darbu pasūtītājs | Pasūtītāja kontaktinformācija (adrese, tālrunis) | Autoceļu, uz kuriem veikta sniega attīrīšana, kopgarums | Darbu izpildes gads |
| --- | --- | --- | --- |
| 1……. |  |  |  |
| 2……. |  |  |  |
| 3……. |  |  |  |

__________________________________ 	___________________      _____________________

(Pretendenta pilnvarotās personas nosaukums)                       (paraksts)	              (vārds, uzvārds)

____________________________

(Dokumenta aizpildīšanas datums)		                      z.v.

4.pielikums

„Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta autoceļu

attīrīšana no sniega 2016./2017. gada ziemas sezonā.

PIEDĀVĀJUMA FORMA

Iepirkumam

„ ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS alsviķu pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2016./2017.GADA ZIEMAS SEZONĀ”

ar identifikācijas Nr APP 2016/5

# 1.	IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

# 2.	KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr. / Fax |  |
| e-pasta adrese |  |

# PIEDĀVĀJUMS

  - Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „ Alsviķu pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2016./2017.gada ziemas sezonā” (identifikācijas Nr.APP 2016/5) aprakstu un piekrītam tā nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt piedāvāto darbu izpildi. Mēs piedāvājam veikt Alsviķu pagasta autoceļu attīrīšanu no sniega 2016./2017.gada ziemas sezonā, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem, pievienoto autoceļu sarakstu un tehnisko specifikāciju, bez ierobežojumiem.

  - Mūsu finanšu piedāvājums ir:

| Iepirkuma LOTE Nr. (norādīt iepirkuma daļu vai daļas, uz kurām pretendents piesakās) | Vienība | Cena par vienību bez PVN | Cena par vienību ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2016./2017.gada ziemas sezonā. | km |  |  |

3.3. 	Šis piedāvājums ir derīgs, t.i. saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

3.4. 	Mēs apliecinām, ka:

3.4.1.	visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvātajiem pakalpojumiem ir patiesas.

3.5. 	Piedāvājumam pievienojam:

3.5.1. 	.................................................................................................................................................;

3.5.2. 	.................................................................................................................................................;

3.5.3.	utt.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5.pielikums

„Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta autoceļu

attīrīšana no  sniega 2016./2017. gada ziemas sezonā.

PIEDĀVĀJUMA FORMA

Iepirkumam

„ Alūksnes novada pašvaldības alsviķu pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2016./2017.GADA ZIEMAS SEZONĀ”(LOTEI nr. 5)

ar identifikācijas Nr.: APP 2016/5

# 1.	IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

# 2.	KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr. / Fax |  |
| e-pasta adrese |  |

# PIEDĀVĀJUMS

  - Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „ Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2016./2017.gada ziemas sezonā” (identifikācijas Nr.APP 2016/5) aprakstu un piekrītam tā nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt piedāvāto darbu izpildi. Mēs piedāvājam veikt Alsviķu pagasta autoceļu slīdamības samazināšanu 2016./2017.gada ziemas sezonā, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem,  un tehnisko specifikāciju, pamatojoties uz norādītajiem darbu apjomiem.

  - Mūsu finanšu piedāvājums ir:

| Iepirkuma LOTE Nr.5 (norādīt iepirkuma daļu vai daļas, uz kurām pretendents piesakās) | Darbu apjoms | Cena par vienību bez PVN | Kopējās izmaksas bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Slīdamības samazināšana, izveidojot rievas apledojumā.( mērvienība pārg/km) | 40 |  |  |
| Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu (mērvienība-km) | 50 |  |  |
| Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes. (mērvienība-pārg/ km) | 25 |  |  |
| Kopā bez PVN |  |
| PVN |  |
| Kopā |  |

3.3. 	Šis piedāvājums ir derīgs, t.i. saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

3.4. 	Mēs apliecinām, ka:

3.4.1.	visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvātajiem pakalpojumiem ir patiesas.

3.5. 	Piedāvājumam pievienojam:

3.5.1. 	.................................................................................................................................................;

3.5.2. 	.................................................................................................................................................;

3.5.3.	utt.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |