APSTIPRINĀTS

ar Jaunalūksnes pagasta padomes  05.01.2007. sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 1 §)

saistošo noteikumu Nr. 1 ”Par Jaunalūksnes pagasta teritorijas plānojumu”

1.pielikums

Jaunalūksnes pagasta padomes priekšsēdētāja: ______________________/B. Jušvajeva

Jaunalūksnes pagasta teritorijas plānojums

(2007-2019)

II. daļa

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

| Izstrādātājs: | Konsultāciju uzņēmums “Grupa 93” |  |
| --- | --- | --- |
| Pasūtītājs: | Jaunalūksnes pagasta padome |  |
| Izstrādes gads: | 2006/2007 |  |

SATURS

1.	VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI	4

1.1.	Lietotie termini	4

1.2.	Vispārīgie nosacījumi	7

2.	Prasības visā Jaunalūksnes pašvaldības teritorijā	8

2.1.	Prasības atļautai un aizliegtai izmantošanai	8

2.2.	Piekļūšanas noteikumi	8

2.3.	Zemes vienību sadalīšanas vai apvienošanas nosacījumi	8

2.4.	Prasības pagalmiem	10

2.5.	Prasības būvju atbilstībai zemes vienības robežām	10

2.6.	Redzamības nodrošināšana un citas prasības satiksmes drošības nodrošināšanai	10

2.7.	Prasības ēku un būvju elementiem	11

2.8.	Prasības logiem, durvīm, skatlogiem, lodžijām, balkoniem, markīzēm un reklāmām	11

2.9.	Prasības ārtelpas elementu izbūvei	11

2.10.	Prasības apgaismes ķermeņu izvietošanai	12

2.11.	Prasības citiem ārtelpas elementiem	12

2.12.	Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām (DUS, GUS)	13

2.13.	Prasības inženiertehniskajai apgādei un inženierkomunikāciju tīklu un objektu izbūvei	13

2.14.	Prasības teritoriju labiekārtojumam un elementiem, to vizuālajam un mākslinieciskajam noformējuma,  apstādījumu ierīkošanai	17

2.15.	Prasības izsmeļamajām kanalizācijas bedrēm un komposta kaudzēm	17

2.16.	Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai	17

2.17.	Prasības saimniecības ēkām un būvēm mājlopiem	18

2.18.	Prasības vides pieejamībai	18

2.19.	Prasības reljefa un augsnes virskārtas aizsardzībai, grāvju un dabīgo noteču saglabāšanai, kokaugu aizsardzībai	19

2.20.	Insolācijas (izsauļojuma) un apgaismojuma prasības	19

2.21.	Aizsardzība pret trokšņiem, smakām u.c. negatīvu ietekmi	19

2.22.	Prasības atkritumu apsaimniekošanai	19

2.23.	Ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasības	20

2.24.	Prasības ēku uzturēšanai, rekonstrukcijai un remontam, funkcionalitātes maiņai	20

2.25.	Prasības dabas teritoriju izmantošanai, apstādījumu ierīkošanai, labiekārtojumu projektu izstrādei	20

2.26.	Prasības ēku un būvju konstruktīvajām daļām un elementiem	21

2.27.	Prasības derīgo izrakteņu ieguvei	21

2.28.	Prasības zemes transformēšanai	21

2.29.	Detālplanojumu izstrādes nepieciešamība un prasības	22

2.30.	Kultūras pieminekļi un to aizsardzība	22

2.31.	Prasības īpaši aizsargājamo  dabas objektu un teritoriju aizsardzībai	23

2.32.	Teritorijas atļautās (plānotās ) izmantošanas zonējums un to apzīmējumi	24

3.	Prasības atsevišķu teritorijas daļu atļautai izmantošanai	25

3.1.	Savrupmāju apbūves teritorijas	25

3.2.	Daudzdzīvokļu ēku  apbūves teritorijas	26

3.3.	Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas	27

3.4.	Jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas	27

3.5.	Ražošanas  un tehniskās apbūves teritorijas	28

3.6.	Ražošanas un darījumu objektu apbūves teritorijas	29

3.7.	Saimniecisko objektu apbūves teritorijas	30

3.8.	Ūdensteču  un ūdenstilpju teritorijas	30

3.9.	Lauksaimnieciskās teritorijas	31

3.10.	Mežsaimnieciskās teritorijas	32

3.11.	Labiekārtoto  apstādījumu teritorijas	33

3.12.	Dabas  teritorijas	34

3.13.	Tūrisma un rekreācijas teritorijas un objekti	34

3.14.	Satiksmes infrastruktūras teritorijas	35

3.15.	Inženiertehniskās apbūves  teritorijas	36

3.16.	Degradētās un rekultivējamās teritorijas	37

3.17.	Derīgo izrakteņu teritorijas	37

3.18.	Turpmākās izpētes teritorijas	37

3.19.	Aizsargjoslas	37

3.20.	Tauvas joslas	39

3.21.	Mazdārziņu   un vasarnīcu teritorija	41

3.22.	Teritorijas valsts un pašvaldību funkciju veikšanai	41

4.	Būvtiesību īstenošanas kārtība	42

PIELIKUMI

# VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

## Lietotie termini

### Apbūves blīvums - procentos izteikta zemes gabala visu ēku apbūves laukumu summas attiecība pret zemes gabala platību.

### Apbūves intensitāte - stāvu platības procents no zemes gabala platības.

### Apbūves teritorija - izbūves teritorija, kas teritorijas plānojumā noteikta apbūvei.

### Apbūves līnija – attālums no apbūves līdz kaimiņu zemes vienības robežai. Apbūvi var izvietot tuvāk par šajos noteikumos noteikto apbūves līniju, ja tam piekrīt kaimiņa zemes vienības īpašnieks

### Apstādījumi - visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, kurās neiegūst augu produkciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus un citu produkciju. Apstādījumi ietver parkus, dārzus, košumdārzus, skvērus, bulvārus, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus u.c.

### Automašīnu novietošana nozīmē visus automašīnu novietošanas veidus tās lietošanas laikā, neatkarīgi no novietošanas ilguma un citiem apstākļiem, izņemot novietošanu apkopei un remontam.

### Atklāta autostāvvieta ir automašīnu novietnes vieta, kas nav iekļauta ēkā vai tās daļā un kas ir nodalīta (nožogota) automašīnu novietošanai uz laiku.

### Garāža - automašīnu novietnes būve vai tās daļa, kas saskaņā ar būvprojektu ir paredzēta autonovietnei un ir iekļauta ēkā vai tās daļā pastāvīgai automašīnas vai automašīnu novietošanai. Garāža var būt privātai vai publiskai izmantošanai. Šajos saistošajos noteikumos garāža privātas izmantošanas nozīmē netiek lietota, jo ir ietverta dzīvojamā vai saimniecības ēkā.

### Ārpustelpu (atklāta) uzglabāšana - preču uzglabāšanas veids brīvā dabā vai būvju platībās, kas ir vaļējas - neiekļautas sienās un nav autostāvvieta.

### Ārstniecības iestāde - šo saistošo noteikumu izpratnē ēka (būve), kas tiek izmantota veselības nolūkiem, tajā var būt doktorāts, slimnīca, klīnika, ambulance, sanatorija vai līdzīga iestāde Ārstniecības likuma izpratnē.

### Brīvā teritorija – zemes gabala neapbūvētā platība, no kā atskaitīta autostāvvietu un piebraucamo ceļu platība. To raksturo brīvās teritorijas platības procents no stāvu platības.

### Būvlaide - teritorijas plānojumā zemes gabalam noteikta līnija, no kuras sākot, virzienā no ielas uz zemes gabala dziļumu, drīkst izvietot galvenās ēkas. Atkarībā no nepieciešamajiem apbūves kompozicionālajiem risinājumiem teritorijas plānojumos nosaka šādus īpašus būvlaižu veidus, kur galvenās ēkas galvenajai fasādei obligāti jāsakrīt ar būvlaidi:

### Ciems – blīvi apdzīvota vieta, kurai teritorijas plānojumā ir pašvaldības noteikts blīvi apdzīvotas vietas statuss un robeža - Kolberģa un Bejas  ciemi

### Iedibināta būvlaide - esošās apbūves ielas frontes veidotā līnija, ja kvartāla robežās vismaz piecos zemes gabalos galvenās ēkas atrodas uz vienas līnijas.

### Būve – būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums (arī ēka), kam
ir noteikta funkcija. Šo saistošo noteikumu izpratnē arī nodomāts, projektēts
vai būvēšanā esošs veidojums.

### Darījumu iestāde – ēka (būve), kas paredzēta banku, apdrošināšanas sabiedrību, viesnīcu, moteļu, biroju, kantoru, gadatirgu, izstāžu, kongresu un konferenču centru, kā arī citu komerciāla rakstura iestāžu izvietošanai, bet neietver nekādu ražošanu

### Daudzdzīvokļu māja - dzīvojamā māja, kurā saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu ir vairāk nekā viens dzīvoklis, mākslinieka darbnīca vai neapdzīvojamā telpa, un mājai funkcionāli piederīgās palīgēkas un būves.

### Degvielas uzpildes stacija - zemes un stacionāra būve, kas tiek izmantota degvielas, arī gāzes, eļļas un smērvielu pārdošanai, kā arī citai tirdzniecībai un automašīnu mazgāšanai. Degvielas uzpildes stacijas izvietošanas iespēju sarkanajās līnijās nosaka ar detālplānojumu.

### Divu ģimeņu dzīvojamā māja – šo saistošo noteikumu izpratnē teritorija, kas paredzēta zemes un ēku izmantošanai divu ģimeņu dzīvošanai (divām mājturībām).

### Dvīņu māja – māja, kas sastāv no divām bloķētām ģimeņu dzīvojamām mājām, kas parasti atrodas katra uz sava zemes gabala.

### Iela - publiskās ārtelpas izbūves teritorija, ko plānā ierobežo sarkanās līnijas, bet telpiski – apbūve vai apstādījumi un kas galvenokārt paredzēta gājēju un transporta satiksmei un inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai. Ielas robežās var būt arī apstādījumi.

### Ietekmes uz ainavu izvērtējumu - plānošanas, zemes ierīcības vai arhitekta sagatavots plānotās darbības ietekmes uz  ainavu izklāsts  skices, vizualizācijas, maketa vai citā formātā, kas uzskatāmi ilustrē  apbūves, stādījumu, dīķu  vai tml. objektu  plānoto izvietojumu attiecīgajā ainavas telpā

### Insolācija - izsauļojuma rādītājs, kas norāda iekštelpu izsauļojuma ilgumu. Normatīvo izsauļojuma ilgumu nosaka attiecīgie būvnormatīvi.

### Inženierkomunikāciju objekts nozīmē zemes un būves vai tās daļas izmantošanu valsts vai pagasta inženiertehniskās apgādes (infrastruktūras) un transporta sistēmu (ceļu, ielu un dzelzceļa) objektu izvietošanai.

### Inženiertehniskās apgādes tīkli un būves nozīmē izmantošanu virszemes, pazemes un zemūdens inženiertīkliem un būvēm apbūves un izbūves teritoriju vietējo inženiertehnisko sistēmu pieslēgšanai centralizētām apgādes sistēmām (ūdensvads, kanalizācija, siltumapgāde, telekomunikācijas), kas pašas ir šie tīkli un būves.

### Izbūve - kopīgs nosaukums visu izmantošanas veidu teritoriju izmantošanai, arī apbūves teritoriju izmantošanai.

### Izglītības iestāde - šo saistošo noteikumu izpratnē zemes un būves vai tās daļas izmantošana pamata, vidējai un augstākajai izglītībai, arī speciālajai un profesionālajai izglītībai.

### Kultūras iestāde - šo saistošo noteikumu izpratnē zemes, būves vai tās daļas izmantošana kultūras centram, teātrim, cirkam, kinoteātrim, koncertzālei, universālas izmantošanas zālei, muzejam, bibliotēkai, mediju centram vai līdzīgai iestādei.

### Laukums - šo saistošo noteikumu izpratnē atklātās publiskās telpas teritorija, zeme un būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta līdzīgiem nolūkiem kā lielceļš, maģistrāle vai iela, kā arī apstādījumiem. Laukums ietver teritoriju, ko plānā iezīmē lielceļu, maģistrāļu, pagasta un vietējo ielu vai piebrauktuvju iekšējās vai ārējās sarkanās līnijas, kā arī no apbūves brīvās kvartālu teritorijas, bet telpiski – aiz sarkanajām līnijām atļauto izmantošanu apbūve un/vai apstādījumi. Laukuma robežās var būt arī apstādījumi, pieminekļi, strūklakas un citas ar rekreāciju saistītas būves,

### Mazēka - vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2.

### Meliorācijas būves un ierīces – koplietošanas (valsts un pašvaldības) un viena īpašnieka grāvji (meliorācijas sistēmas) un hidrotehniskās būves, kas nepieciešamas ūdens režīma regulēšanai augsnē, to nosusinot vai apūdeņojot, kā arī augsnes erozijas novēršanai.

### Noliktava - zemes, būves vai tās daļas izmantošana materiālu, vielu, lietu un preču uzkrāšanai, uzglabāšanai vai saglabāšanai (saldēšanai).

### Pārvaldes iestāde - zemes, ēkas vai tās daļas izmantošana nekomerciāliem nolūkiem, kas ietver valsts institūciju, visu līmeņu pašvaldību, sabiedrisko organizāciju, biedrību, vēstniecību, arī prokuratūras, tiesu, pasta, policijas, ugunsdzēsības, kā arī reliģisku iestādi.

### Rekreācija – telpu, teritoriju un dabas resursu izmantošana atpūtai – cilvēka fiziskā un psihiskā stāvokļa atjaunošanai, paredzot to sporta būvju, viesnīcu, pansionātu, sanatoriju un līdzīgu būvju būvniecībai.

### Rindu māja - zemes un vertikāli sadalītas ēkas vai tās daļas izmantošana trīs vai vairākiem dzīvokļiem uz kopīga vai katram uz sava zemes gabala ar neatkarīgām izejām uz priekš- un aizmugures pagalmiem, kas cieši piekļaujas katra dzīvokļa priekš- un aizmugures sienām.

### Sarkanā līnija - pašvaldības apstiprinātajā teritorijas plānojumā noteiktā līnija, kas norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma lietošanas tiesības aprobežotas saskaņā ar likumiem, no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas. Pašvaldība var likumā noteiktajā kārtībā atsavināt zemes gabalu vai tā daļu, ja sarkanā līnija ir noteikta uz zemes gabala.

### Savrupmāja - šo saistošo noteikumu izpratnē zemes un ēkas izmantošana brīvstāvošai vienas vai divu ģimeņu dzīvojamai mājai.

### Skvērs - publiskā ārtelpa, ko veido neliels laukums, ar vai bez apstādījumiem, kas paredzēts galvenokārt gājējiem un to īslaicīgai atpūtai un ko neizmanto brauktuvēm.

### Sociālās aprūpes iestāde - šo saistošo noteikumu izpratnē zemes, ēkas vai tās daļas izmantošana sociālās aprūpes nolūkiem, tā var ietvert sociālās aprūpes centru, internātu, pansionātu, invalīdu namu vai citu iestādi šiem vai līdzīgiem nolūkiem.

### Sporta būve - šo saistošo noteikumu izpratnē zemes, būves (arī ēkas) vai tās daļas izmantošana primāri sporta, spēļu vai fizisko nodarbību nolūkā un var ietvert ar to saistītās skatītāju sēdvietas, kā arī sporta būves dzīvojamās un citās teritorijās, kur tās kalpo kā palīgizmantošana.

### Stādījumi - mērķtiecīgi stādīti, sēti un kopti apstādījumu augi, kā arī tie savvaļā ieaugušie augi, kas saglabājami.

### Stāva augstums - attālums starp divām starpstāvu pārseguma konstrukciju augšējām virsmām.

### Tehniskās apkopes stacija - šo saistošo noteikumu izpratnē zemes, būves (arī ēkas) vai tās daļas (skaidri definētas telpas) izmantošana satiksmes līdzekļu apkopšanai un labošanai, ietverot pilnīgu to korpusa, rāmja, motora vai apriepojuma remontu, krāsošanu, mazgāšanu un tīrīšanu, kā arī eļļu, smērvielu, antifrīzu, riepu, aizdedzes sveču, akumulatoru un rezerves daļu pārdošanu.

### Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana - inženiertehnisko pasākumu komplekss, kas jāveic, lai būvniecībai nodomātajā teritorijā būtu iespējams veikt  apbūvi.  Pasākumu  komplekss  ietver  teritorijas  nosusināšanu,

### Teritorijas ar īpašām prasībām – teritorijas, kurās papildus atļautajai izmantošanai noteikti papildus aprobežojumi, kas izriet no šo teritoriju aizsardzības statusa

### Teritorijas atļautā izmantošana – zemes un būvju kopums, kuru izmantošana atļauta teritorijā (zonā) un nav pretrunā ar teritorijas izmantošanas veidu (veidiem).

### Teritorijas primārā izmantošana – veids, kādā zemes ēkas, būves, vai tās daļas izmantojamas galvenokārt. Daudzfunkcionālajās teritorijās galvenajam teritorijas izmantošanas veidam (veidiem) paredz procentuāli lielāko attiecīgās teritorijas daļu

### Teritorijas sekundārā izmantošana - atļauts papildus primārajai izmantošanai. Sekundārajiem teritorijas izmantošanas veidiem paredz procentuāli mazāko attiecīgās teritorijas daļu, ja nepieciešams, nosakot papildus prasības šo izmantošanu pamatojumam.

### Teritorijas palīgizmantošana – zemes, ēkas, būves, vai tās daļas izmantošana, kas ir pakārtota galvenajai izmantošanai un papildina to. Palīgizmantošana nepārsniedz 10 % no zemes vienības platības. Palīgizmantošanas apbūves blīvuma un brīvās (zaļās) teritorijas rādītājus ieskaita atļautās izmantošanas rādītājos.

### Tirdzniecības un pakalpojumu objekts - šo saistošo noteikumu izpratnē zemes, būves (arī ēkas) vai tās daļas izmantošana preču pirkšanai vai pārdošanai tieši patērētājam (tirdzniecības centrs, universālveikals, tirgus, veikals, salons, aptieka, restorāns, bārs, kafejnīca), kā arī sadzīves un citu pakalpojumu nodrošināšanai, bet nenozīmē minēto kā palīgizmantošanu un neietver nekādu ražošanu.

### Vairumtirdzniecības iestāde - šo saistošo noteikumu izpratnē zemes, būves (arī ēkas) vai tās daļas izmantošana materiālu, vielu, lietu un citu preču pirkšanai, komplektēšanai, iesaiņošanai, pārdošanai, uzkrāšanai un/vai uzglabāšanai vairumā, izslēdzot jebkādu preču ražošanu, montēšanu vai pārstrādāšanu.

### Vides pieejamība –iespējas cilvēkiem ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem pārvietoties vidē atbilstoši plānotajai funkcijai.

### Vieglās ražošanas uzņēmums - šo saistošo noteikumu izpratnē zemes, būves (arī ēkas) vai tās daļas izmantošana sastāvdaļu ražošanai vai montēšanai, lai iegūtu mazumtirdzniecībai, vairumtirdzniecībai vai pakalpojumiem derīgus galaproduktus, un jebkuru preču, vielu vai lietu komplektēšanai, iesaiņošanai, uzkrāšanai vai uzglabāšanai, izņemot jebkādu darbību, kas rada būtisku piesārņojumu, kura dēļ ķīmiskie, fizikālie, radioloģiskie un bakterioloģiskie faktori pārsniedz pieļaujamos higiēnas normatīvus.

### Vietējā iela un piebraucamais ceļš (piebrauktuve) - šo saistošo noteikumu izpratnē zemes un būves vai tās daļas izmantošana transporta izvadīšanai uz pagasta ielām. Vietējā iela vai piebrauktuve ietver teritoriju ielas vai piebrauktuves sarkanajās līnijās, bet neietver krustojumus ar pagasta ielām, maģistrālēm un lielceļiem.

### Vispārīgās ražošanas uzņēmums - zemes, ēkas vai tās daļas izmantošana ražošanas, montēšanas, pārstrādāšanas, remontēšanas, materiālu un iekārtu, kā arī jebkādu citu preču, vielu vai lietu glabāšanai, uzkrāšanai, komplektēšanai un iesaiņošanai.

### Zemes vienība - nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums.

### Zemes vienības sadalīšanas (apvienošanas) priekšlikums – brīvas formas iesniegums Jaunalūksnes pašvaldībai, ietverot sadalīšanas (apvienošanas) priekšlikuma izklāstu, t.sk. mērķi (-iem) un pielikumā pievienotu zemes vienības robežu plāna (-u) kopijas uzskicēts sadalīšanas (apvienošanas) priekšlikums

### Zemes vienības sadalīšanas (apvienošanas) projekts - zemes vienības sadalīšanas (apvienošanas) risinājuma izklāsts, kurā uz zemes vienības robežu plāna vai topogrāfiskā plāna parādītas esošās un plānotās zemes vienību robežas, apgrūtinājumi, ja tādi ir, detalizēti izklāstīti zemes vienību plānotā (atļautā) izmantošana un zemes vienību lietošanas mērķi, piedāvātais piekļūšanas risinājums līdz katrai jaunveidojamai zemes vienībai un inženiertehniskās apgādes principiālais risinājums, nepieciešamības gadījumā pielikumā pievienojami attiecīgo institūciju saskaņojumi (a/s „Latvijas valsts ceļi”, a/s „Latvenergo” u.tml.).

## Vispārīgie nosacījumi

### Jaunalūksnes pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk – Apbūves noteikumi) ir Jaunalūksnes pašvaldības teritorijas plānojuma daļa, kas nosaka prasības apbūvei, saimnieciskajai darbībai un teritorijas cita veida izmantošanai pašvaldības teritorijā, saskaņā ar plānojuma kartēs “Jaunalūksnes pagasta plānotā (atļautā) izmantošana” noteikto teritorijas zonējumu laika posmam līdz 2018.gadam.

### Līdztekus Apbūves noteikumiem jāievēro vispārīgie LR spēkā esošie būvniecību, dabas resursu izmantošanu un aizsardzību u.c. saimniecisko darbību regulējošie normatīvi akti. Līdz ar normatīvo aktu grozījumu spēkā stāšanos, jāievēro attiecīgās izmaiņas.

### Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kurām pieder, ir valdījumā, vai lietojumā nekustamais īpašums Jaunalūksnes pašvaldības teritorijā sekojošos gadījumos:

#### nekustamā īpašuma sadalīšana vai apvienošana,

#### nekustamā īpašuma lietojuma mērķa maiņa,

#### esošās apbūves pārbūve, rekonstrukcija, renovācija, restaurācija;

#### jauna būvniecība;

#### zemes transformācija;

#### nekustamā īpašuma īpašnieka maiņa;

#### esošās saimnieciskās darbības turpināšana vai jaunas uzsākšana;

#### īpašuma labiekārtošana un uzturēšana kārtībā.

### Nekādas zemes nedrīkst izmantot un nevienu būvi nedrīkst būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot, ja tas neatbilst šiem saistošajiem noteikumiem.

### Nedrīkst izsniegt nekādas pašvaldības institūciju atļaujas nodomātai zemes izmantošanai vai nodomātai būves būvēšanai, pārbūvēšanai, ierīkošanai, paplašināšanai vai izmantošanai, ja ar to tiek pārkāpti jebkuri no šiem saistošajiem noteikumiem.

# Prasības visā Jaunalūksnes pašvaldības teritorijā

## Prasības atļautai un aizliegtai izmantošanai

### Atļautā izmantošana saskaņā ar šo Noteikumu prasībām attiecīgajai teritorijai (zonējumam) un normatīvo aktu prasībām ir:

#### automašīnu novietošana;

#### vietējās ielas un piebrauktuves izbūve;

#### apstādījumu ierīkošana;

#### inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošana;

#### palīgizmantošana.

### Aizliegtā izmantošana saskaņā ar šo Noteikumu prasībām attiecīgajai teritorijai (zonējumam) un normatīvo aktu prasībām:

#### aizliegts izmantot teritoriju veidos, kas pārkāpj normatīvo aktu prasības;

#### aizliegt ierīkot atkritumu izgāztuves, patvaļīgi izvietot un uzkrāt atkritumus, vākt un uzkrāt metāllūžņus, nolietotu tehniku (tostarp, automašīnas) un būvgružus, ja vien šim nolūkam izmantotā zeme nav projektēta un ierīkota to savāktuvei.

#### aizliegts izmantot nolietoto kravas automašīnu, autobusu un vagonu korpusus vai to daļas dzīvošanai, uzglabāšanai vai citai saimnieciskajai darbībai;

#### aizliegts izmantot kā dzīvojamās telpas (arī ēdamtelpas un guļamtelpas) ceļojumu treilerus un vagoniņus ilgstošai lietošanai (vairāk par 3 mēnešiem), izņemot būvlaukumus un tūristu izmitināšanai paredzētās teritorijas, kurās atļauts šāds izmantošanas veids.

#### aizliegts izmantot zemi, ēkas un citas būve, nenovēršot esošo vides piesārņojumu.

#### aizliegts veikt būvniecību piesārņotā teritorijā.

## Piekļūšanas noteikumi

### Jebkurai zemes vienībai nodrošina piekļūšanu no ceļa, ielas, laukuma vai citas piebrauktuves (arī servitūta ceļa).

### Teritorijās, kur atļauta apbūve, paredz normatīviem atbilstošas piebrauktuves vai caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai.,

### Plānojot jaunas vai rekonstruējot esošās ielas un koplietošanas piebrauktuves, tās noslēdz ar apgriešanās laukumu, ja iela vai piebrauktuve veido strupceļu.

## Zemes vienību sadalīšanas vai apvienošanas nosacījumi

### Nekustamā īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu var veikt tikai nekustamiem īpašumiem, kas nostiprināti Zemesgrāmatā;

### Nekustamos īpašumus (zemes vienības) sadala vai apvieno atbilstoši Jaunalūksnes pagasta teritorijas plānojuma, Apbūves noteikumu, bet gadījumos, kad nepieciešams detālplānojums, arī detālplānojuma prasībām

### Lauku ainavas rakstura saglabāšanai Jaunalūksnes pašvaldības teritorijā tiek noteikta regulācija jaunu īpašumu veidošanai (zemju sadalīšanai vai apvienošanai), nosakot sekojošas minimālās pieļaujamās jaunveidojamās zemes platības:

#### Kolberģa un Bejas  ciemu robežās - 0,12 ha

#### pārējā pašvaldības teritorijā ārpus ciemiem -   0,5 ha;

### Nekustamo īpašumu (zemes vienību) drīkst sadalīt vai apvienot ar kādu citu nekustamo īpašumu (zemes vienību) tikai ar pašvaldības akceptu 2.3.8. un 2.3.9. p-tos noteiktajā kārtībā.

### Jaunizveidoto zemes vienību platībai, konfigurācijai, izmantošanas mērķim, pieļaujamajam apbūves apjomam un izvietojumam jāatbilst šo Noteikumu, un, ja nepieciešams, detālplānojumu prasībām.

### Katrā jaunizveidotā zemes vienībā (atdalāmā zemes gabalā) jānodrošina piekļūšanas iespēja un apbūves gadījumā - iespēja inženiertehniskajam nodrošinājumam.

### Pirms darījuma slēgšanas par nekustamā īpašumā sadalīšanu vai apvienošanu, nekustamā īpašuma īpašnieks iesniedz Jaunalūksnes pašvaldībai iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu. Iesniegumam pievieno: zemesgrāmatu apliecības kopiju, zemes robežu plānu, nekustamā īpašuma sadalīšanas (apvienošanas) priekšlikumu (skici), sadalīšanas (vai apvienošanas) īsu izklāstu par nodalāmo (vai apvienojamo) zemes īpašumu turpmākās izmantošanas mērķi (-iem) un funkciju, piekļūšanas un iespējamās inženiertehniskās apgādes principiālo risinājumu apbūves gadījumā.

### Nekustamo īpašumu sadala (apvieno) pēc pašvaldības lēmuma, pamatojoties uz Būvvaldes sniegto nekustamā īpašuma sadalīšanas (apvienošanas) priekšlikuma izvērtējumu.

### Pamatojoties uz Būvvaldes izvērtējumus, Jaunalūksnes pašvaldība pieņem vienu no lēmumiem:

#### atļaut sadalīt (vai apvienot), atbilstoši priekšlikumam,

#### atļaut sadalīt (vai apvienot), pamatojoties uz nekustamā īpašuma sadales (apvienošanas) projektu,

#### atļaut sadalīt (vai apvienot), izstrādājot detālplānojumu,

#### atteikt nekustamā īpašuma sadalīšanu (vai apvienošanu), to atbilstoši pamatojot.

### Pirms lēmuma pieņemšanas pašvaldība ir tiesīga ierosinātajam pieprasīt papildus teritorijas attīstības priekšlikumu skaidrojošus materiālus, to starp grafisko daļu ar apbūves izvietojumu un arhitektūras apjomu vizualizāciju. Izvērtējot materiālus, pašvaldība ir tiesīga lemt par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību.

### Ja kādu no jaunveidojamām zemes vienībām skar valsts autoceļš, maģistrālās inženierkomunikācijas objekts vai tā aizsargjosla, pirms lēmuma pieņemšanas par zemes vienības sadalīšanu (vai apvienošanu), būvvalde ir tiesīga pieprasīt priekšlikuma iesniedzējam saskaņojumu ar attiecīgo komunikāciju turētāju (VAS „Latvijas valsts ceļi”, a/s „Latvenergo”, u.tml.).

### Divu nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas par nekustamā īpašuma sadalīšanas (apvienošanas) projekta akceptēšanas vai detālplānojuma apstiprināšanas, nekustamā īpašuma īpašniekam nosūta Jaunalūksnes pagasta padomes sēdes protokola izrakstu ar šādu informāciju: atļauju atdalīt (pievienot) nekustamo īpašumu; piešķirto adresi jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem; piešķirto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, nekustamā īpašuma aprobežojumus, ja tādi rodas pēc īpašuma sadalīšanas vai apvienošanas (servitūti, inženierkomunikācijas u.c), Pēc pozitīva lēmuma (padomes sēdes protokola izraksta) saņemšanas nekustamā īpašuma īpašnieks veic pasūtījumu licencētai organizācijai vai zvērinātam mērniekam par uzmērīšanu un zemes robežu plānu izgatavošanu jaunizveidotajiem zemes īpašumiem.

### Atsavinot nekustamo īpašumu Jaunalūksnes pagasta administratīvās teritorijas robežās, nekustamā īpašuma īpašniekam normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā jāpiedāvā Jaunalūksnes pagasta padomei izmantot nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības.

### Jaunalūksnes pagasta padomes sēdes lēmums vai izziņa par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām (ja padomes sēde nav notikusi 20 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža pašvaldībā) tiek nosūtīta nekustamā īpašuma īpašniekam.

## Prasības pagalmiem

### Būves zemes vienībā izvieto, veidojot vienu vai vairākus pagalmus – priekšpagalmu, sānpagalmu, aizmugures pagalmu (skat. pielikumā 2.att.).

### Priekšpagalmos un sānpagalmos aizliegts izvietot būves virszemes daļas, izņemot šādus objektus:

#### funkcionālas un dekoratīvas būves: saulessargus, markīzes, strūklakas, skulptūras, žogus;

#### arhitektoniskas detaļas, kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk kā 0.5m;

#### kāpnes, kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk kā 1.5 m;

#### erkerus, kas no ārsienas izvirzīti ne vairāk kā 1.0 m.

### Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā aizliegts veidot jebkādas krautnes (būvmateriālu, kurināmā u.c.), izņemot materiālu īslaicīgu (pagaidu) novietošanu (līdz 1 mēnesim) .

### Pagalmus uztur kārtībā, tīrus un sausus, nodrošina lietus ūdens novadīšanu no tiem.

### Priekšpagalmā (priekšdārza)- veido zālāju, dekoratīvos stādījumus, ierīko un izvieto labiekārtojuma elementus: iesegtus celiņus, laukumus, piebraucamos ceļus, apgaismes ķermeņus, u.c.

### Priekšdārzu dekoratīvos stādījumus un labiekārtojuma elementus vēlams saskaņot vienas ielas vai redzamības robežās.

### Renovējot (rekonstruējot) daudzdzīvokļu mājas, būvējot jaunas ēkas vai esošajām ēkām mainot tās funkciju un publisku funkciju, jāveic apkārtnes labiekārtošana saskaņā ar būvprojekta sastāvā ietilpstošo labiekārtojuma projektu. Nododot objektu ekspluatācijā, ir jābūt veiktai teritorijas labiekārtošanai.

## Prasības būvju atbilstībai zemes vienības robežām

### Būvju novietojumu pret ielu nosaka būvlaide, bet attālumu no kaimiņu zemes vienības – apbūves līnija.

### Ielai tuvāk novieto galveno ēku. Atbilstoši zemes vienības izmantošanas veidam tā ir - dzīvojamā māja, sabiedriskā ēka, darījuma iestādes ēka vai ražotnes administratīvā ēka. Palīgēkas novieto aiz galvenās ēkas zemes vienības dziļumā.

### Apbūves teritorijās, kur eksistē iedibināta būvlaide, galveno ēku izvieto tā, lai tās pret ielu vērstās fasādes vertikālā projekcija sakristu ar būvlaidi.

### Ikvienas būves ikvienai daļai aizliegts projicēties ārpus zemes vienības, uz kuras tā atrodas, izņemot šādus gadījumus:

#### būvlaide sakrīt ar sarkano līniju, būves daļa drīkst projicēties ārpus zemes vienības robežas uz ielas pusi, bet ne vairāk kā 0.5 m aiz sarkanās līnijas un ne zemāk kā 3.0 m virs ietves;

#### būve ir žogs starp nekustamajiem īpašumiem (zemes vienībām).

### Minimālais attālums no kaimiņa zemes gabala robežas apbūvei – 4 m. Minimālo attālumu drīkst samazināt ar piegulošās zemes vienības īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz būvprojekta ģenerālplāna lapas.

### Būvlaides pie valsts un pašvaldību ceļiem un ielām Kolberģa un Bejas ciemos nosaka, ņemot vērā esošo iedibināto būvlaidi. Pārējā ārpus ciematu teritorijā dzīvojamās funkcijas apbūvei būvlaide nosakāma  līdz ar ceļa aizsargjoslu, citas funkcijas apbūvei – saskaņojot ar ceļa īpašnieku Aizsargjoslu likuma noteiktajā kārtībā.

## Redzamības nodrošināšana un citas prasības satiksmes drošības nodrošināšanai

### Apbūvējot zemes vienību, kas piekļaujas ielām un ceļiem, ievēro normatīvajos aktos noteikto pārredzamības zonu, ko nedrīkst apbūvēt. (skat. pielikumā att.nr.3). Attēlā atzīmētos attālumus A un B nosaka a/s „Latvijas Valsts ceļi” rajona nodaļa.

### Lai nodrošinātu autoceļu attīstību, lietošanu un aizsardzību, ir noteiktas valsts autoceļu aizsargjoslas no ceļa ass uz abām pusēm. (skat. sadaļu Aizsargjoslas ). Autoceļu aizsargjoslas zemes paliek zemju lietotāju rīcībā un tiek izmantotas, ievērojot Aizsargjoslu likuma noteikumus. Darbības autoceļu aizsargjoslās jāsaskaņo ar a/s „Latvijas valsts ceļi” reģionālo struktūrvienību.

### Visiem servisa un reklāmas objektiem, ko projektēs tieši valsts autoceļu tuvumā, vai tā aizsargjoslā, tehniskie noteikumi jāizņem VAS „Latvijas valsts ceļi” reģionālajā nodaļā.

### Ja būves pasūtītājs vēlas izvietot būvi tuvāk ceļu krustojumam un risinājums atbilst Apbūves noteikumu prasībām, speciālie pasākumi tehnisko ierīču uzstādīšanai, kas nodrošina gājēju un transporta kustības drošību, veicami uz būves pasūtītāja rēķina.

### Satiksmes drošības nodrošināšanai, rekonstruējot vai paplašinot esošās vai veidojot jaunas apbūves teritorijas, sasaiste ar valsts autoceļiem jāveic ievērojot “pakāpeniskuma” principu, tas ir, tiešos pieslēgumus paredzēt pie pašvaldības ielas vai valsts 2.šķiras autoceļiem, nepamatoti nepalielinot esošo pieslēgumu skaitu pie valsts 1.šķiras autoceļiem, orientējoties uz nobrauktuvju kopīgā skaita samazināšanu un to savstarpēju attālināšanu perspektīvā, kas palielinātu kustības vienmērīgumu un uzlabotu satiksmes drošību autoceļos

### Dzīvojamo apbūvi atļauts attīstīt tādā attālumā no autoceļiem, kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni, izplūdes gāzēm un citu negatīvo ietekmi.

### Jaunu servisa objektu izbūvei pirmkārt izvērtē iespēju būvēt teritorijās ar ātruma ierobežojumu 50 km/stundā.

### Servisa pakalpojumu uzņēmumus, kā arī reklāmu gar valsts autoceļiem ceļu zemes nodalījuma joslās vai aizsardzības zonā var izvietot ar valsts ceļu dienestu saskaņotās vietās MK noteiktajā kārtībā.

### Sabiedriskā transporta pieturvietās ceļa zīmēm jābūt izgatavotām un uzstādītām atbilstoši valsts standarta LVS-11-1 (2;3): 2002 prasībām. Individuālie risinājumi nav pieļaujami.

## Prasības ēku un būvju elementiem

### Ēkas īpašniekam (lietotājam) ir pienākums uzturēt kārtībā ēkas fasādes, jumtu un lietus ūdens novadīšanas sistēmu.

### Fasādes krāsošanu veic atbilstoši akceptētā būvprojektā noteiktai krāsai.

### Sabiedrisko ēku un daudzstāvu dzīvojamo māju siltināšanai (vismaz 2 m augstumā no zemes virsmas) nodrošina siltumizolācijas un apdares slāņa mehānisko izturību spiedē.

### Jumtus izbūvē tā, lai lietus ūdens no tiem netecētu uz kaimiņu zemes gabala.

### Daudzdzīvokļu ēkās satelītantenu uzstādīšanu saskaņo ar ēkas apsaimniekotāju

## Prasības logiem, durvīm, skatlogiem, lodžijām, balkoniem, markīzēm un reklāmām

### Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju logu nomaiņu pret citāda dalījuma logiem veic pēc visai mājai vienota fasādes projekta;

### Lodžiju un balkonu pārbūvēšana un aizstiklošana ir būvniecība, to veic atbilstoši būvvaldē akceptētam projektam;

### Jaunu ieejas durvju izbūvēšanu fasādēs veic atbilstoši būvvaldē akceptētam fasādes projektam;

### Izkārtnes, reklāmas un citus vizuālās informācijas materiālus izvieto atbilstoši pašvaldībā saskaņotam vides dizaina projektam;

## Prasības ārtelpas elementu izbūvei

### Žogus drīkst ierīkot:

#### Ielas vai ceļa pusē – ne tuvāk par pa ielas vai ceļa sarkano līniju;

#### Stūra zemesgabalos – ne tuvā par redzamības trīsstūra līniju ;

#### Gar ūdens objektiem – ne tuvāk par tauvas joslas robežu;

#### Funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē – pēc nepieciešamības;

#### Pārējos gadījumos – pa zemes vienības robežām.

### Žogu minimālā caurredzamība pagasta atkarībā no žoga augstuma ir šāda:

#### līdz 1m augstam žogam – bez ierobežojumiem;

#### līdz 1,45m augstam žogam – 30%;

#### līdz 1,75m augstam žogam – 50%;

#### Par 1,75m augstākiem žogiem – 80%.

### Citas prasības žogu izbūvei:

#### augstuma un caurredzamības prasības neattiecas uz dzīvžogiem.

#### žogus ap ražošanas un inženiertehniskās apgādes objektiem izbūvē atbilstošo to specifikai.

#### žogu stabu atbalstus aizliegts izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijā;

#### aizliegts krāsot dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogos;

#### žogu un vārtu augstumu, caurspīdīgumu, krāsu un materiālu vēlams saskaņot ar ēku stilu un esošajiem kaimiņu žogiem;

#### aizliegta dzeloņstiepļu un surogātmateriālu (metāllūžņu, plastmasas atgriezumu utt.) izmantošana žogu būvniecībā;

#### aizliegts nožogot esošo daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo namu koplietošanas pagalmu teritorijas.

#### Ja kaimiņi nevar vienoties par robežžoga veidu un augstumu, to ar lēmumu nosaka pagasta padome.

#### Žoga risinājumus jaunbūvējamām ēkām vai ēku rekonstrukcijas gadījumā, t.sk. pie ēkas funkcijas maiņas, izstrādā līdz ar ēkas būvprojektēšanu.

## Prasības apgaismes ķermeņu izvietošanai

### Ielu apgaismošanai izmanto virs ielām iekārtus vai arī pie stabiem piestiprinātus apgaismes ķermeņus.

### Dzīvojamo ēku, sabiedrisko un darījumu iestāžu ieejas, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku koplietošanas pagalmus un citas sabiedriskas teritorijas nodrošina ar apgaismojumu;

### Apgaismes ķermeņus pēc iespējas pieslēdz pazemes kabeļiem vai kabeļiem būvju sienās.

## Prasības citiem ārtelpas elementiem

### Sezonas rakstura būves izvieto atbilstoši pašvaldībā saskaņotam novietnes plānam uz konkrētu, pašvaldībā saskaņotu laiku (termiņu);

### Pie katras galvenās būves galvenās ieejas uz sienas piestiprina pašvaldībā  saskaņotu  mājas nosaukuma zīmi. To piestiprina pie būves fasādes 2,5 līdz 3,0 m augstumā. Ja no iebraucamā ceļa vai ielas tā nav skaidri saskatāma, zīmei jābūt pie žoga pie ieejas vārtiņiem pagalmā vai pie iebraukšanas īpašumā.

### Ielu krustojumos piestiprina pēc Jaunalūksnes pagasta padomes noteiktas formas izgatavotu zīmi ar ielas nosaukumu;

### Pie mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektiem, kā arī sabiedrisko un darījumu iestāžu ieejām to īpašnieki vai lietotāji izvieto atkritumu urnas;

### Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku teritorijās atkritumu tvertnes izvieto īpaši šim nolūkam iekārtotās un ar pašvaldību saskaņotās vietās;

### Labiekārtojuma elementu izvietojumu sabiedriskās teritorijās saskaņo ar pašvaldību

### Pie ēkas galvenās fasādes piestiprina karoga turētāju valsts karoga uzvilkšanai. Savrupmājas pagalmā var uzstādīt brīvi stāvošu, balti krāsotu karoga mastu.

## Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām (DUS, GUS)

### DUS un GUS būvniecība Jaunalūksnes pašvaldības teritorijā atļauta ražošanas un darījumu objektu apbūves teritorijās, teritorijās valsts autoceļu tiešā tuvumā, saskaņā ar Reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, vietas izvēli pamatojot ar licencēta ģeologa/hidroģeologa atzinuma par grunts un gruntsūdens raksturu attiecīgajā izvēlētajā teritorijā.

### Degvielas uzpildes stacijas nodrošina ar izstrādātās degvielas un lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtām, kā arī ar gruntsūdens novērošanas aku tīklu pazemes ūdeņu un grunts kvalitātes kontrolei

### Attālums no degvielas uzpildes stacijas ar pazemes tvertnēm šķidrās degvielas glabāšanai līdz dzīvojamai un sabiedriskai apbūvei nosakāma normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

## Prasības inženiertehniskajai apgādei un inženierkomunikāciju tīklu un objektu izbūvei

### Vispārīgās prasības

#### Visās teritorijās nodrošina objektu inženiertehnisko apgādi saskaņā ar teritorijas plānojumu, ja nepieciešams – arī detaļplānojumu, attiecīgo institūciju (VUGD, VAS „Latvenergo”, SIA „Lattelekom” u.tml.) Izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

#### Visi būvniecības darbi saistībā ar sakaru, elektroapgādes, ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, ievērojot aizsargjoslu likumā un ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodikās ietvertās normas;

#### Nosakot savstarpējos attālumus starp komunikācijām, vadās pēc normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

#### Jaunas inženierkomunikācijas izvieto galvenokārt joslā starp ielu vai ceļu sarkanajām līnijām, ar detālplānojumu noteiktos inženierkomunikāciju koridoros vai joslā starp ielas vai ceļa sarkano līniju un būvlaidi.

#### Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un individuālajiem patērētājiem, veicot autoceļu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas, kā arī esošo autoceļu nodalījuma joslā (aizsargjoslā) un ielu sarkanajās līnijās, paredz iespējamā augstā un vidējā spiediena sadales gāzesvadu novietni, atbilstoši attiecīgajiem ministru kabineta noteikumiem un aizsargjoslu likumam.

#### Jaunas inženierbūves, t.sk. Publisko elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas primāri izvieto tehniskās apbūves vai jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijās; citos gadījumos - valsts un pašvaldības autoceļu aizsargjoslās, piebraucamo autoceļu tuvumā.

#### Inženierkomunikāciju būvniecības darbos ietilpst teritorijas sakārtošana un ceļa, ielas un ietves seguma atjaunošana.

#### Inženierkomunikāciju īpašnieks vai būvniecības pasūtītājs nodrošina iebūvēto inženierkomunikāciju uzmērīšanu un iesniedz pašvaldībai (būvvaldē) topogrāfisko plānu digitālā un izdrukas veidā.

#### Pēc inženierkomunikāciju pārbūves (rekonstrukcijas), ekspluatācijā nelietojamās inženierkomunikāciju sistēmas daļas nojauc.

### Prasības ūdensapgādei, notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai

#### Ūdens resursi izmantojami normatīvo noteiktajā kārībā .

#### Visa veida ūdensņemšanas vietu apkārtnei ir jābūt labiekārtotai un novērstām notekūdeņu infiltrācijas un  ūdens piesārņošana iespējām.

#### Izbūvējot grodu akas, tās malas minimālo augstumu virs zemes nosaka 0,8 m

#### Grodu akas maksimāli attālina no iespējamiem ūdens piesārņojuma avotiem (piemēram, izsmeļamajām kanalizācijas bedrēm, kūtsmēslu novietnēm un komposta kaudzēm).

#### Esošām, projektējamām un rekonstruējamām ūdens ņemšanas vietām un ūdens padeves iekārtām no ūdens ņemšanas vietām uz apdzīvotām vietām vai atsevišķiem saimniecības objektiem, izņemot akas, urbumus un avotu, kurus izmanto saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas) (ja to apkārtne ir labiekārtota un novērsta notekūdeņu infiltrācija), nosaka un ievēro aizsargjoslas saskaņā spēkā esošiem LR normatīviem

#### Jaunbūvējamas ēkas pieslēdz centralizētai ūdensapgādes un centralizētai kanalizācijas sistēmai teritorijās, kur tas iespējams (pagasta teritorijā –  100 m no centralizētajiem tīkliem)

#### Centralizētās ūdensapgādes ūdensvadu iekārtu (rezervuāru, ūdenstorņu, nostādinātāju, tīklu) dezinfekciju veic, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pēc avārijas, remonta un profilaktiski, ne retāk kā 2 reizes gadā, kā arī, ja notikusi piesārņošana. Apsaimniekotājs ar VA “Sabiedrības veselības aģentūra” filiāli saskaņo dzeramā ūdens laboratorisko izmeklējumu programmu.

#### Teritorijās, kur nav centralizētas ūdensapgādes, pieļaujama lokālu artēzisko urbumu un aku ierīkošana. Šīs būves būvē saskaņā ar vides aizsardzības un vides veselības normatīviem. To būvniecību saskaņo attiecīgajās valsts institūcijās un Būvvaldē.

#### Ja dzeramā ūdens iegūšanas ieguves vietu izmanto vairāk par 50 personām un ūdens piegādes apjoms pārsniedz 10 m3 diennaktī, ir jāveic pasākumi dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanai.

#### Teritorijās, kur nav izbūvēta centralizēta kanalizācija, un ja mājā nav ierīkota centralizēta ūdensapgāde, pieļaujama hermētisko izsmeļamo kanalizācijas bedru vai lokālu bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūve (šīs sadaļas risinājums obligāti iekļaujams būvprojekta sastāvā). Šīs būves būvē saskaņā ar vides aizsardzības un vides veselības normatīviem, to būvniecību saskaņo attiecīgajās valsts institūcijās un Būvvaldē.

#### Ierīkojot hermētisko izsmeļamo kanalizācijas bedri, nodrošina, ka bedres sienām un grīdai jābūt no ūdens necaurlaidīgiem materiāliem. Smaku novadīšanai ierīkojams vēdkanāls.

#### Lai nodrošinātu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību, gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem jāievēro normatīvajos aktos noteiktās aizsargjoslas.

#### Ražošanas uzņēmumu tehniskām vajadzībām pieļaujams izmantot ūdeni no centralizētās ūdensapgādes sistēmas.

#### Ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ievēro sanitārā aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumā noteiktajam .

#### Veidojot jaunas kompaktas apbūves teritorijas (zemes vienības mazākas par 0,5 ha), pašvaldība ir tiesīga detaļplānojuma izstrādes darba uzdevumā iekļaut prasību centralizētai ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas risinājuma izstrādei un attiecīgās infrastruktūras izbūvei.

### Prasības elektrisko tīklu būvniecībai un uzturēšanai

#### Izbūvējot jaunas vai rekonstruējot vecās elektroapgādes sistēmas, iespēju robežās trases iebūvē pazemes kabeļlīnijās.

#### Izbūvējot jaunu vai rekonstruējot esošo ielu apgaismojuma tīklu, gaisa vadu līnijas nomaina pret pazemes kabeļiem.

#### Atkarībā no atsevišķiem objektiem projektējamās elektriskās slodzes lieluma, rakstura un režīma, būvprojektā vai detālplānojumā paredz teritorijā iespēju izvietot transformatoru apakšstaciju. To izvieto pēc iespējas tuvāk slodžu centriem un ielai, ceļam vai piebraucamam ceļam), no kura elektrisko tīklu operatīvajam personālam jebkurā diennakts laikā būtu nodrošināta brīva pieeja apakšstacijai.

#### Zemes īpašniekiem ir jāievēro aprobežojumi ekspluatācijas aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem saskaņā ar Aizsargjoslu likumu. Attālumi 2.tabulā var tikt mainīti atbilstoši nozares normatīvajiem aktiem:

#### Darbiem elektrisko gaisvadu līniju tuvumā, kuros paredzēts izmantot celšanas mehānismus, ja tie notiek tuvāk par 30 metriem no EPL vadiem, izstrādā darbu veikšanas projektu.

#### Minimālie attālumi no ēkām, būvēm un citām komunikācijām līdz EPL vadiem, balstiem un kabeļiem noteikti “Elektroietaišu ierīkošanas noteikumos” un ir atkarīgi no konkrētās būvniecības ieceres - būves veida.

### Prasības telekomunikāciju izbūvei un uzturēšanai

#### Privātos un publiskos telekomunikāciju tīklus ierīko un nosaka ekspluatācijas aizsargjoslas atbilstoši būvnormatīvos, Aizsargjoslu likumā un Ekspluatācijas aizsargjoslu gar sakaru līnijām noteikšanas metodikā ietvertajām normām.

#### Izbūvējot jaunus vai rekonstruējot esošos telekomunikāciju tīklus, gaisvadu līnijas pēc iespējas nomaina pret pazemes kabeļiem.

#### Lielos uzņēmumos sakaru iekārtām vēlams ierīkot atsevišķu telpu.

#### Publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas iespēju robežās izvieto esošo komunikāciju, elektroapgādes tīklu, autoceļu un maģistrālo ielu tuvumā (sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežās vai ceļa aizsargjoslā).

#### Privātos telekomunikāciju tīklus pieslēdz Lattelekom SIA publiskajam tīklam, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas tehniskajiem noteikumiem, kuros norādīti tīklu savienošanas nosacījumi.

#### Ja ar privāta tīkla īpašnieku noslēgts līgums “Par telekomunikāciju tīkla robežu”, tad iekšējos telpu un teritoriju telefonizācijas darbus veic ēkas vai teritorijas apsaimniekotājs, saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu.

### Prasības elektronisko sakaru izbūvei un uzturēšanai

#### Jaunu elektronisko sakaru iekārtu izbūvei primāri izvērtējams publiskās apbūves, ražošana un tehniskās apbūves un satiksmes infrastruktūras apbūves teritorijās. Citās teritorijās šāda tipa objektu izbūve ir atļaujama, pieņemt atsevišķu pašvaldības lēmumu

#### Ap elektroniskajiem sakaru tīkliem un objektiem ievēro normatīvajos aktos noteiktās ekspluatācijas aizsargjoslas.

#### gar pazemes kabeļu, gaisvadu un radiofikācijas elektronisko sakaru tīkliem - 2,5 m;

#### ap virszemes un pazemes elektronisko sakaru tīkliem kabeļu līniju neapkalpojamiem pastiprināšanas punktiem- 3,0 m attālumā no pastiprināšanas punkta vai no tā apvaļņojuma robežas;

#### stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums nav lielāks par 4 m - 2,5 m katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem;

#### stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums ir lielāks par 4 m - 3,5 m katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem.

#### ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem un antenu mastiem – zemes gabals un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpusē no to nožogojuma vai 5 metru attālumā no to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas, ja tornis vai masts nav nožogots;

#### ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņu un antenu mastu atsaitēm – zemes gabals un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 2,5 metru attālumā no atsaites projekcijas uz zemes virsmas un atsaites nostiprinājuma vietas zemē vai citā virsmā

### Prasības meliorācijas sistēmu izbūvei un uzturēšanai

#### Ūdens novadīšanas risinājumi detālplānojumā vai būvprojektā jāsaskaņo ar Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, veicot zemes vienību robežu pārkārtošanu, būvniecību un citus pasākumus, saglabā esošos grāvjus, un meliorācijas sistēmas, dabīgās noteces, saglabājot to vienoto noteces sistēmu.

#### Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves būvē atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

#### Valsts nozīmes un koplietošanas regulētās ūdensteces periodiski renovē vai rekonstruē. Valsts nozīmes meliorācijas būvju kopšanu un uzturēšanu budžeta līdzekļu ietvaros nodrošina reģionālā lauksaimniecības pārvalde, bet koplietošanas meliorācijas būves (novadgrāvji) – zemju īpašnieki vai tiesiski valdītāji, kā to nosaka normatīvie akti. Nekustamā īpašuma īpašniekam ir obligāta viņam piederošo grāvju, caurteku, dabīgo ūdensnoteku saglabāšana, nodrošinot ūdens novadīšanu pa tām.

#### Valsts nozīmes un koplietošanas meliorāciju sistēmu (novadgrāvju) renovācijas darbos, kuri tiek veikti periodiski, atjauno sākotnējo gultņu parametrus.

#### Ceļu ierīkošana, remonts vai cita rakstura būvniecība, kā arī saimnieciskā darbība nedrīkst izjaukt meliorācijas sistēmu darbību un bojāt valsts un koplietošanas meliorācijas būves un ierīces.

#### Savrupmāju apbūves teritorijās virszemes būves, izņemot ielas, ceļus un inženierkomunikācijas aizliegts izvietot meliorācijas būvju un ierīču ekspluatācijas aizsargjoslā, izvieto ne mazāk kā 3 m attālumā no koplietošanas grāvja augšmalas, ražošanas, tehnisko objektu, darījumu un sabiedrisko objektu ēkas, – ne mazāk kā 10 m no grāvja augšmalas.

#### Grāvju attālumu no ielu un ceļu klātnes un inženierkomunikācijām nosaka, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

#### Ūdens novadīšanai un caurvadīšanai zemes īpašumu īpašniekiem atļauts izbūvēt grāvjus sava zemes īpašuma robežās saskaņā ar novada padomes akceptu un reģionālās lauksaimniecības pārvaldes izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

#### Lai nodrošinātu meliorācijas būvju un ierīču ekspluatāciju un drošību, ap valsts nozīmes ūdensnotekām (regulētām un ierīkotām) lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs, ievēro ekspluatācijas aizsargjoslas ievēro 10 m platu ekspluatācijas aizsargjoslu abās pusēs no krotes līnijas, 8 m abās pusēs no lielizmēra (30cm un >) kolektora ass līnijas un meža zemēs 8 – 10 m no ūdensnotekas krotes līnijas, ūdensnotekas atbērtnes pusē. Plānojums nenosaka papildus nosacījumi Aizsargjoslu likumā minētajiem aprobežojumiem.

#### Veicot valsts un koplietošanas ūdensnoteku apsaimniekošanu (grāvju tīrīšanu, rekonstrukciju vai citus būvdarbus saistībā ar ūdensnotekas apsaimniekošanu), ap ūdensnoteikām izmantojama teritorija Aizsargjoslu likumā noteiktajā kārtībā.

#### Hidromelioratīvā būvniecība, rekonstrukcija un renovācija veicama atbilstoši Būvniecības likumam un Ministru kabineta 2003.g. 8.jūlija noteikumiem Nr. 382 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība”.

## Prasības teritoriju labiekārtojumam un elementiem, to vizuālajam un mākslinieciskajam noformējuma,  apstādījumu ierīkošanai

### Publisko teritoriju labiekārtojumam prasības tiek noteiktas labiekārtojumu projektu izstādes ietvaros, paralēli   būvprojekta izstrādei

## Prasības izsmeļamajām kanalizācijas bedrēm un komposta kaudzēm

### Atsevišķi novietotām ēkām ar notekūdeņu daudzumu līdz 1m3/dn, ja nav iespējams nodrošināt pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ir atļauts ierīkot hermētiskas izsmeļamās kanalizācijas bedres.

### Izsmeļamo kanalizācijas bedru sienām un grīdai jābūt no ūdens necaurlaidīgiem materiāliem.

### Komposta kaudzes Kolberģa un Bejas  ciemos aizliegts novietot:

#### priekšpagalmā;

#### tuvāk kā 1,5 metru attālumā no kaimiņu nekustamā īpašuma robežas.

## Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai

### Nepieciešamo automašīnu novietņu (autostāvvietu) skaitu nosaka, rēķinot vienu autostāvvietu uz katriem 100 m2 stāvu platības.

### Atsevišķos objektos autostāvvietu skaitu nosaka, ievērojot šādus autostāvvietu skaita vietējos normatīvus:

#### tirdzniecības objektos uz 10 m2 tirdzniecības zāles un izstāžu platības –1;

#### restorānos, kafejnīcās uz 100 vietām –15;

#### sporta būvēs uz 20 skatītāju vietām –	1;

#### kultūras iestādēs uz 100 skatītāju vietām vai uz vienlaikus 100 apmeklētājiem –15;

#### atpūtas zonās uz vienlaikus 100 apmeklētājiem - 20;

#### parkos uz vienlaikus 100 apmeklētājiem - 10;

#### īslaicīgas atpūtas objektos - 1, uz vienlaikus 100 apmeklētājiem - 5;

#### tirgos uz 2 tirdzniecības vietām –1.

### Nepieciešamo autostāvvietu skaitu un to izvietojumu rūpniecības objektu un tehniskās apbūves teritorijās nosaka atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai Autostāvvietas izvieto uz tās paša zemes vienības vai tajā pašā būvē, kam šīs autostāvvietas paredzētas, vai citā zemes īpašumā, to apliecinot ar konkrētā zemes īpašnieka piekrišanu.

### Darbojošos uzņēmumus, sabiedriskās iestādes un citus publiskos objektus, ja līdzšinējā laikā nav atrisināts autotransporta novietošanas jautājums, ar autostāvvietām nodrošina gada laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās

### Pie sabiedriskām un darījumu iestādēm izvieto velosipēdu stāvvietas.

### Ja būve vai zemes vienība ietver vairāk kā vienu izmantošanu, tad kopējo nepieciešamo autostāvvietu skaitu nosaka, summējot katrai izmantošanai nepieciešamo autostāvvietu skaitu.

### Autostāvvietas, kas nepieciešamas attiecīgā objekta izmantošanai, izbūvē un nodod ekspluatācijā reizē ar šo objektu.

### Autostāvvietu iesegumos, kur tas iespējams, vēlams izmantot šķembzāli, zāles klāju ar ģeotekstila stiprinājumu vai betona plākšņu un zālāja kombinācijas.

### Minimālais autostāvvietu un garāžu piebraucamo ceļu platums ir 3.0 m.

## Prasības saimniecības ēkām un būvēm mājlopiem

### Mājlopiem paredzētas saimniecības ēkas un citas būves izvieto atbilstoši veterinārajām prasībām un sanitāri higiēniskajām normām.

### Saimniecības ēkas ciematos aizliegts novietot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.

### Mājlopiem paredzētu saimniecības ēku aizliegts ierīkot:

#### daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijās,

#### tuvāk par 15 m no kaimiņu dzīvojamo telpu logiem.

### Minimālie noteiktie attālumi no lopkopības fermām (10 un vairāk lopu vienības);

#### līdz valsts autoceļiem - 100 m;

#### līdz pašvaldības ceļiem - 50 m;

#### līdz dzīvojamajai apbūvei, atkarībā no attiecīgās fermas specifikas, ne mazāk par 100 m.

### Attālumu ir atļauts samazināt, ja:

#### dzīvnieku novietne un dzīvojamā apbūve ir viens īpašums vai vienota saimniecība;

#### tiek nodrošināta smaku u.c. ietekmes ierobežošana, tā, lai tās nepārsniegtu tā zemes gabala robežas, uz kuras dzīvnieku novietne atrodas.

### Jaunu B kategorijas piesārņojošas darbības mēroga uzņēmumu izbūves priekšlikuma izvērtēšanai ārpus plānojumā noteiktajām ražošanas un tehniskās apbūves teritorijām pašvaldība ir tiesīga pieprasīt  būvprojekta publisko apspriešanu.

## Prasības vides pieejamībai

### Pagasta publiskās teritorijās, kā arī sabiedriskās un darījumu iestādēs, nodrošina vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

### Jaunu ēku un būvju projektos, kas funkcionāli ir pieejamas apmeklētājiem, un esošo publisko ēku un telpu rekonstrukcijas vai kapitālo remontu projektos paredz vides pieejamības pasākumus, lai tajās ērti un droši varētu pārvietoties cilvēki ar invaliditāti t.sk. cilvēki ar kustību traucējumiem, ar dzirdes invaliditāti un ar redzes invaliditāti.

### Optimālais uzbrauktuves slīpums garenvirzienā ir 1:20 (5%), bet maksimālais atļautais slīpums ir 1:12 (8%).

### Esošajās ēkās, kurās tehniski nav iespējams nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām vajadzībām, nodrošina iespēju attiecīgās iestādes pakalpojumu saņemt citā veidā.

## Prasības reljefa un augsnes virskārtas aizsardzībai, grāvju un dabīgo noteču saglabāšanai, kokaugu aizsardzībai

### Veicot būvniecību un teritorijas cita veida izmantošanu, pēc iespējas saglabā reljefu un dabīgo augsnes virskārtu. Pēc būvniecības pabeigšanas augsnes virskārtu atjauno.

### Būvprojekta sastāvā izstrādā projekta vertikālā plānojuma daļu.

### Lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa celšanos, iespēju robežās saglabā esošos grāvjus un dabīgās noteces, to vienoto noteces sistēmu, vai būvprojekta ģenplāna sastāvā izstrādā alternatīvu risinājumu.

### Grāvju attālumu no ielu un ceļu klātnes un inženierkomunikācijām nosaka atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

### Jebkura būvniecība veicama, maksimāli saglabājot esošos kokaugus.

## Insolācijas (izsauļojuma) un apgaismojuma prasības

### Ēku izvietojumu un orientāciju izvēlas tā , lai tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības attiecībā uz dzīvojamo telpu un teritoriju nepārtrauktas insolācijas ilgumu.

### Teritoriju, ēku un citu būvju dabīgo un mākslīgo apgaismojumu nodrošina atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

## Aizsardzība pret trokšņiem, smakām u.c. negatīvu ietekmi

### Pieļaujamo trokšņa līmeni dzīvojamām mājām un sabiedriskiem objektiem un to teritorijām, trokšņa līmeņa rādītājus galvenajiem trokšņa avotiem, sagaidāmā trokšņa līmeņa noteikšanas kārtību un tā nepieciešamo samazināšanu aprēķina izraudzītajos punktos ar arhitektūras, plānojuma un būvniecības akustikas trokšņa samazināšanas līdzekļu efektivitātes aprēķina metodiku, kā arī galvenās prasības projektēšanai jāpieņem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

### Aizsardzību pret smakām nodrošināma atbilstošo LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

## Prasības atkritumu apsaimniekošanai

### Atkritumu savākšanu Jaunalūksnes pašvaldības teritorijā veic atkritumu apsaimniekotāj organizācija saskaņā ar līgumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku.

### Jaunalūksnes pašvaldības teritorijā ir aizliegts ierīkot jebkāda veida atkritumu izgāztuves un glabātavas, izņemot, ja tas ir saskaņā ar reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānu. Pieļaujami sadzīves atkritumu šķirošanas poligonu vai punktu ierīkošana, ja tas ir saskaņā ar minēto plānu.

### Pie mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektiem, sabiedrisko un darījumu iestāžu ieejām, kā arī publiskajās labiekārtotajās apstādījumu teritorijās īpašnieki vai lietotāji izvieto atkritumu urnas.

### Citas prasības noteiktas attiecīgajos pašvaldības saistošajos noteikumos, ciktāl tās nav pretrunā ar šiem Noteikumiem un teritorijas plānojumu.

### Kritušo dzīvnieku  utilizāciju veic, noslēdzot līgumu ar attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas organizāciju.

## Ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasības

### Ugunsdrošības attālumi starp dzīvojamām ēkām, publiskām ēkām, kā arī rūpniecības uzņēmumu saimniecības ēkām un starp rūpnieciskās un lauksaimniecības nozīmes ražošanas ēkām pieņem atbilstoši normatīvo aktu prasībām attiecībā uz šīm ēkām vai uzņēmumiem, saskaņā ar LBN 201 – 96 „Ugunsdrošības normu” prasībām.

### Piebrauktuves ūdens ņemšanas vietās ugunsdzēsības vajadzībām nodrošina atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

### Ceļu krustojumos, iebrauktuvēs, pie dzīvojamām mājām un citiem objektiem jāuzstāda norādījuma zīmes ar attiecīgā objekta vai ēkas nosaukumu, lai atvieglotu civilās aizsardzības sistēmas reaģēšanas spēku ātrāku nokļūšanu negadījuma vietā

### Saskaņā ar civilās aizsardzības likumu, iedzīvotāju apziņošanas sistēmu avārijas vai ārkārtējo situāciju gadījumā veido pašvaldības atbalsts VUGD struktūrvienībai.

### Plānojot lielu rūpniecisku objektu būvniecību ar sprādzienbīstamu vidi un objektus, kur vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), uzņēmumam ir jāizstrādā civilās aizsardzības pasākumu plāns, jānodrošina iedzīvotāju apziņošanas sistēmas darbība un jāparedz cilvēku evakuācijas iespējas saskaņā ar Latvijas valsts standartu 446.

### Uzņēmumi, kuri normatīvo aktu noteiktajā kārtībā klasificējas kā riska objekti, veic rūpniecisko avārijas risku novērtējumu un izstrādā rūpniecisko avārijas novēršanas programmu paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī izstrādā objektu avārijas gatavības un civilās aizsardzības pasākumu plānu

### Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi nodrošina saskaņā ar LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" prasībām.

### Jaunas apbūves un infrastruktūras objektu izbūves gaitā ņem vērā esošo ugunsdzēsības hidrantu tīklu un neradot traucējumus to funkcionēšanai.

## Prasības ēku uzturēšanai, rekonstrukcijai un remontam, funkcionalitātes maiņai

### Ēkas un būves uztur kārtībā un nodrošina sanitāri higiēniskās un vides prasības.

### Ēku funkciju maiņa atļauta saskaņā ar būvvaldē akceptētu ēkas rekonstrukcijas projektu. Ēkas daļas pārbūvei publiskai izmantošanai izstrādā ārtelpas labiekārtojuma projektu.

### Par publiskām telpām atļauts pārbūvēt dzīvokļus daudzdzīvokļu ēku pirmajos stāvos, kā arī dzīvojamai vai citai funkcijai projektētas un izbūvētas ēkas, ja tos iespējams nodrošināt ar atsevišķu ieeju no ielas, ceļa vai piebrauktuves un šo telpu ekspluatācijā pēc pārbūves ir nodrošināmas nepieciešamās vides un sanitārās prasības un nepasliktinās citu esošo ēkas iedzīvotāju dzīves apstākļi, nodrošinātas autotransporta novietošanas iespējas.

### Objekts nododams ekspluatācijā, ja ir nodrošināta tā ekspluatācijai prognozējamā automašīnu skaita novietošanu un veikta nepieciešamā apkārtnes labiekārtošanas darbi;

### Ieejas mezglus daudzdzīvokļu namā (ēkas fasādes apdari, logus, durvis, ieejas kāpnes, nojumes virs ieejas durvīm, izkārtnes un citus vides dizaina elementus) veido vienotā stilā. Fasādes un ieejas mezgla risinājumam izstrādā skiču projektu (fasādes projektu).

## Prasības dabas teritoriju izmantošanai, apstādījumu ierīkošanai, labiekārtojumu projektu izstrādei

### Publisko teritoriju labiekārtojumam izstrādā labiekārtojuma projektu. Tā ietvaros precizē:

#### Labiekārtoto apstādījumu teritorijas funkcionālo zonējumu (priekšdārzu, atpūtas u.c. zonu izvietojumu);

#### dārza labiekārtojuma kopējo koncepciju (pamatideja, labiekārtojuma veids, stila izvēli un tehnoloģijas);

#### ceļu un laukumu izvietojuma variantus (piebraucamie ceļi, pastaigu takas, atpūtas laukumi, sporta laukumi, terases, automašīnu novietošana u.c.);

#### ceļu un laukumu seguma materiālu veidus;

#### apgaismojuma izvietojumu, t.sk. izgaismošanas veida un gaismas ķermeņu dizaina izvēli;

#### ūdensobjektu izvietojumu un risinājuma variantus (dīķus, baseinus, strautus, kaskādes), krastu un nogāžu stiprinājumu variantus;

#### stādījumu struktūru, izvietojuma un dizainu

#### mazo arhitektūras formu (dārza mēbeļu, pergolu, laipu, dārza kamīnu, skulptūru u.tml. objektu) izvietojumu un dizaina variantus;

#### horizontālo un vertikālo piesaistes plānu (horizontālos attālumus un augstuma atzīmes);

#### ja nepieciešams- ūdens savākšanas un automātiskās laistīšanas sistēmas shēmu;

#### norādījumus labiekārtotās teritorijas pārvaldībai (kopšanai).

### Teritorijas labiekārtojuma projektu grafisko daļu izstrādā ar mēroga noteiktību 1:100, 1:200 vai 1:500. Segumu, ceļu, laukumu, ūdens elementu, mazo arhitektūras formu, stādījumu detālos risinājumus, griezumus, tehnoloģiskos un konstruktīvos risinājumus- - ar mēroga noteiktību 1:50, 1:20 vai 1:10.

### Citas prasības dabas teritoriju izmantošanai, apstādījumu ierīkošanai un labiekārtojuma projekta izstrādāšanai nosaka PAU sastāvā  vai detālplānojuma izstrādes gadījumā - darba uzdevumā.

### Prasības daba teritoriju izmantošanas ietvertas sadaļā 3.12. „Dabas teritorijas”

## Prasības ēku un būvju konstruktīvajām daļām un elementiem

### Prasības ēku un būvju konstruktīvajām daļām un elementiem tiek noteiktas konkrēta tehniskā projekta izstrādes ietvaros.

## Prasības derīgo izrakteņu ieguvei

### Jaunalūksnes pagasta teritorijā netiek ierobežotas iespējas lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās  teritorijās izmantot derīgo izrakteņu ieguvei. Derīgo izrakteņu ieguve atļauta normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, karjeras vietas izvēli pamatojot ar ģeoloģiskās izpētes rezultātiem.

## Prasības zemes transformēšanai

### Lauksaimniecībā izmantojamo un meža  zemju transformēšanu citos izmantošanas veidos veic LR  likumdošanā noteiktajā kārtībā:

#### lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformēšanu saskaņo saņem Lauku Atbalsta Dienesta (LAD) attiecīgajā reģionālajā pārvaldē,

#### meža zemju transformēšanu saskaņo Valsts mežu dienesta attiecīgajā reģionālajā daļā,

#### rajona nozīmes LIZ transformēšanas gadījumā papildus saskaņojumam LAD, par transformēšanas ieceri informē arī reģionālo vides pārvaldi un Alūksnes rajona padomes Attīstības un finansu daļu, kas apstiprina minēto zemju izņemšanu no rajona nozīmes īpaši vērtīgo zemju saraksta;

#### izskatot pieteikumus attiecībā uz ainaviski nozīmīgas  LIZ transformēšanu citos izmantošanas veidos   pašvaldība ir tiesīga  pieprasīt  ietekmes uz ainavu izvērtējumu

#### ainaviski nozīmīgās  LIZ transformēšanai meža zemēs izstrādā ainavu plānojumu un apmežošanas plānu.

## Detālplanojumu izstrādes nepieciešamība un prasības

### Zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas vai būvniecības gadījumos Jaunalūksnes pašvaldības teritorijā detālplānojums ir jāizstrādā sekojošos gadījumos:

#### nekustamā īpašuma sadalīšanai apbūvei 4 un vairāk jaunveidojamās zemes vienībās, kuru piekļūšanas nodrošināšanai ir jāizplāno jauna satiksmes infrastruktūra (ielas/ceļa) , inženierkomunikāciju un citas infrastruktūras izbūve;

#### ja objektam saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” ir izsniegts kompetentās institūcijas atzinums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu;

#### ugunsbīstamam un sprādzienbīstamam objektam, kā arī objektam, kurā lieto, ražo vai glabā bīstamās ķīmiskās vai radioaktīvās vielas vai bīstamos ķīmiskos produktus, vai apsaimnieko bīstamos atkritumus, kas var izraisīt rūpniecisko avāriju;

#### īpašuma sadalīšanai vai apvienošanai apbūvei daudzfunkcionālai  publiskai izmantošanai, ietverot meža zemes transformāciju,

#### citos gadījumos –  saskaņā ar pašvaldības lēmumu šo noteikumu 2.3. p.- tā noteiktajā kārtībā.

### Detālplānojumos Apbūves noteikumos noteikto prasību ietvaros (robežās)
nosaka un precizē:

#### daudzfunkcionālās teritorijās-teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu (izmantošanas) katrai pēc funkcijai atšķirīgai detālplānojuma teritorijā;

#### zemes vienību un viensētu pagalmu proporcijas, izmērus un robežas, arī ielu vai ceļu sarkanās līnijas un ceļu zemes nodalījuma joslu robežas;

#### zemes vienību apbūves blīvuma vai apbūves intensitātes un brīvās teritorijas rādītājus;

#### būvlaides (minimālos attālumus no zemes vienības robežām līdz būvēm) un pagalmu teritorijas;

#### ēku stāvu skaitu un būvju augstumu;

#### inženiertehnisko apgādi;

#### automašīnu novietošanu, vietējās ielas un piebraucamos ceļus (ciemu teritorijā), pašvaldības ceļus, uzņēmumu ceļus un māju ceļus;

#### visa veida aizsargjoslas.

### Citas prasības detālplānojuma izstrādāšanai nosaka konkrētajā darba uzdevumā.

### Apbūves noteikumus papildina ar spēkā esošo detālplānojumu sarakstu.

### Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā netiek norādītas konkrētas obligātās turpmāko detālplānojumu teritorijas. Lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma robežām  pašvaldība pieņem 2.3.8., 2.3.9., 2.3.10. p-tos minētajā kārtībā.

## Kultūras pieminekļi un to aizsardzība

### Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Jaunalūksnes pašvaldības teritorijas plānojumā ir iekļauti saskaņā ar spēkā esošo LR Kultūras ministrijas apstiprināto Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu (pievienots 4.pielikumā):

#### Kultūras pieminekļi aizsargājami un izmantojami saskaņā ar likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem Ministr kabineta 2004.gada 26.augusta noteikumi Nr.473 „Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta”; Ministru kabineta 2003.gada 26.augustra noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”; Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija noteikumi Nr.392 „Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika”.

#### Kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Kultūras pieminekļa pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt pieminekli, vai arī tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība.

#### Fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāti kultūras pieminekļi, kas ir to īpašumā (valdījumā).

#### Objekta izslēgšana no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta pieļaujama, ja objekts pilnībā zaudējis savu kultūras pieminekļa vērtību. Objektus no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta izslēdz Ministru Kabinets pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas ierosinājuma.

#### Kultūras pieminekļi konservējami, restaurējami un remontējami tikai ar inspekcijas rakstveida atļauju un tās kontrolē.

#### Lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību, tiek noteiktas kultūras pieminekļu aizsargjoslas. Ap kultūras pieminekļiem, kam nav noteiktas individuālās aizsardzības zonas (aizsargjoslas), un jaunatklātajiem kultūras pieminekļiem ir 500 m aizsargjosla. Jebkuru saimniecisko darbību pieminekļu aizsargjoslā, kas var atstāt iespaidu uz aizsargājamo pieminekli, drīkst veikt tikai ar inspekcijas atļauju.

#### Kultūras pieminekļi primāri izmantojami kultūras iestāžu un citu sabiedriskas nozīmes objektu attīstībai, saskaņā ar likumu par “Par kultūras pieminekļu aizsardzību“, Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumiem, u.c. kultūras pieminekļu aizsardzību reglamentējošiem likumdošanas aktiem;

#### Kultūras pieminekļa teritorijā un tā aizsargjoslā aizliegta saimnieciskā darbība, kas varētu pasliktināt kultūrvēsturisko pieminekļu stāvokli vai to apkārtējo ainavu, mazināt kultūrvēsturiskās vides kvalitāti;

#### Arhitektūras pieminekļu un to aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijā būves atjaunojamas iespējami tuvu vēsturisko būvju vietai un izskatam; ja tas nav iespējams, atbilstoši vietējām būvniecības tradīcijām, ievērojot vēsturiski veidojušos mērogus un būvapjomus, saglabājot neaizsegtus izteiksmīgākos skatu punktus;

#### Arheoloģijas pieminekļu teritorijas ieteicamākais apsaimniekošanas veids ir ganības; aizsargjoslā (aizsardzības zonā) ap arheoloģijas pieminekļiem aizliegts veikt zemes rakšanas darbus;

#### Pieminekļu aizsardzības zonā, papildus Aizsargjoslu likumā noteiktajam (skat. Sadaļu „Vides un dabas resursu aizsargjoslas”), aizliegts izmainīt reljefu, sadalīt esošos īpašumus īpašumu tipveida apbūvei. Jaunas apbūves vietas izvēli pamato skiču stadijā, izvērtējot ietekmi uz ainavu. Citas detalizētas prasības nosaka individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) nosacījumu ietvaros.

## Prasības īpaši aizsargājamo  dabas objektu un teritoriju aizsardzībai

### Īpaši aizsargājami dabas objekti un teritorijas, kuriem saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, ir noteikts īpašs dabas aizsardzības un saudzēšanas režīms Jaunalūksnes pagastā ir  dabas liegums „Bejas meži” un  mikroliegums „Visikums” (Natura 2000 teritorijas) un mikroliegumi (skat. 5. un 6. pielikumu).

### Teritorijas izmantojamas līdzšinējiem nekustamā īpašuma lietojuma mērķiem, ievērojot Likumu par Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, Ministru kabineta noteikumu Nr.415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”  u.c. dabas aizsardzības normatīvo aktu prasības. Līdz ar individuālo dabas aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumu un dabas aizsardzības plāna izstrādi, ievēro individuālos noteikumus.

### Darbībām, kas var ietekmēt NATUR2000 teritorijas, nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums. Ierosinātājs darbības piesaka reģionālajā vides pārvaldē, iesniedzot rakstveida iesniegumu, norādot tajā vismaz 2 dažādus risinājumus attiecībā uz darbības vietu vai izmantojamo tehnoloģiju.

## Teritorijas atļautās (plānotās ) izmantošanas zonējums un to apzīmējumi

### Jaunalūksnes pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grafiskās daļas kartes „Teritorijas pašreizējā izmantošana” attēlo faktisko teritorijas izmantošanu plānojuma izstrādes brīdī.

### Jaunalūksnes pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam kartes „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (visai teritorijai mērogā 1:10 000, Kolberģa un Bejas  ciemiem M 1: 5000), atspoguļo esošo un nosaka plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanas iedalījumu (zonējumu) :

#### savrupmāju apbūves teritorijas

#### daudzdzīvokļu ēku apbūves teritorijas

#### sabiedrisko objektu apbūves teritorijas

#### jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas

#### ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas

#### ražošanas un darījumu objektu apbūves teritorijas

#### saimniecisko objektu apbūves teritorijas

#### lauksaimnieciskās teritorijas

#### mežsaimnieciskās teritorijas

#### ūdensteču un ūdenstilpju teritorijas

#### satiksmes infrastruktūras teritorijas

#### inženiertehniskās apbūves teritorijas

#### labiekārtotu apstādījumu  teritorijas

#### tūrisma un rekreācijas teritorijas un objekti

#### dabas teritorijas

#### īpaši aizsargājami dabas objekti un teritorijas

#### degradētās un rekultivējamās teritorijas

#### derīgo izrakteņu teritorijas

#### turpmākās izpētes teritorijas

#### mazdārziņu un vasarnīcu teritorija

#### teritorijas valsts un pašvaldību funkciju veikšanai

### Teritoriju ar atšķirīgu izmantošanu (zonu) robežas ir noteiktas pa dabiskās robežām (ceļiem, zemes lietojuma robežām, ūdenstecēm u.tml.), kur tas nav bijis iespējams – pa kadastra robežām vai iedomātām līnijām atbilstoši mēroga 1: 10 000 noteiktībai.

### Teritorijas ar atšķirīgu izmantošanu (zonas) un objekti ir apzīmēta ar atšķirīgu aizkrāsojumu vai svītrojumu (t.sk. Kolberģa un Bejas ciematu plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs arī ar  burtu apzīmējumu), lineāru vai piktogrammas tipa apzīmējumu.

### Katrai teritorijas daļai (zonai) ir noteikta primārā, sekundārā un palīgizmantošana, kā arī sasaiste ar nekustamā īpašuma lietojuma mērķiem. Teritoriju  un objektu apzīmējumi un katrā teritorijā atļauto nekustamā īpašuma lietojuma mērķu uzskaitījums (atbilstoši plānojuma izstrādes laikā spēkā esošajam nekustamā īpašuma lietojuma mērķu klasifikācijai)  ir pievienots 9. pielikumā

### Vispārējie aprobežojumi, saistoši visām teritorijas zonām, noteikti sadaļās 2.19. Aizsargjoslas un 2.20. Tauvas joslas

# Prasības atsevišķu teritorijas daļu atļautai izmantošanai

## Savrupmāju apbūves teritorijas

Savrupmāju apbūves teritoriju galvenais izmantošanas veids ir vienas vai divu ģimeņu dzīvojamo ēku apbūve un to palīgēku apbūve

### Pamatprasības savrupmāju dzīvojamās apbūves teritoriju izmantošanai:

| Primārais izmantošanas veids | Savrupmāja,dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas). |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Mazumtirdzniecības vai pakalpojumu objekts, ārstniecības iestāde, sociālās aprūpes iestāde, rindu māja, mazstāvu daudzdzīvokļu nams, dārzs, dīķis. |
| Palīgizmantošana: | Saimniecības ēkas; sporta būve, kā palīgizmantošana ģimenes vajadzībām, telpas individuālā darba vajadzībām, garāža. |
| Minimālā jaunveidojamā zemes vienības platība | 1200 m2 |
| Apbūves blīvums | Līdz 30% |
| Apbūves intensitāte | Savrupmāju un dvīņu māju apbūvē šie saistošie noteikumi nenosaka, bet citiem atļautajām izmantošanām atsevišķāk zemes vienībā - līdz 40% |
| Minimālā brīvā teritorija | Ne mazāk kā 60% |
| Minimālā zeme vienības fronte* | 15m |
| Būvju maksimālais augstums , ēku stāvu skaits | 9 metri, 2 stāvi |
| Būvlaide | 6m, izņemot teritorijas ar iedibinātu būvlaidi |
| Apbūves līnija | 3m |

### Vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu savrupmāju;

### Ja nav iespējama pieslēgšanās kopējam ūdensvada un kanalizācijas tīklam, izbūvē normatīviem atbilstošas vietējās ūdens ieguves vietas un vietējās attīrīšanas ietaises vai izolētas izsmeļamās kanalizācijas bedres (šīs sadaļas risinājums obligāti iekļaujams būvprojekta sastāvā);

### Ēku un būvju fasādes krāsojums, apdares materiāli un jumta segums saskaņojams ar būvvaldi.

### Ēku būvniecību jaunās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc ielas vai piebraucamā ceļa izbūves; vairāk par 4 māju grupas izbūves  gadījumā - arī pēc inženierkomunikāciju izbūves;

### Piebraucamo ceļu veido no cietā seguma (šķembas, asfalts, bruģis u.c. )

### Minimālais vietu skaits vieglo automašīnu novietošanai zemes vienībā: 2 vietas;

### Ja tiek veidota 4 un vairāk dzīvojamo ēku grupa, izstrādā detālplānojumu, t.sk. izvērtējot kopējo ūdens ieguves un kanalizācijas attīrīšanas iekārtu izbūves iespējas;

## Daudzdzīvokļu ēku  apbūves teritorijas

### Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas galvenais izmantošanas veids ir līdz 5 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apbūve.

### Pamatprasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Daudzdzīvokļu nams, rindu māja. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Pārvaldes iestāde, tirdzniecības vai pakalpojumu objekts, ja attiecīgajā zemes vienībā iespējams nodrošināt nepieciešamo autostāvvietu skaitu; sporta būve, |
| Palīgizmantošana | autostavvieta |
| Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība | 75m2 uz vienu dzīvokli |
| Apbūves blīvums | daudzdzīvokļu mājas apbūvei 40%, pārvaldes, tirdzniecības un/vai pakalpojumu iestādei - 40%, sporta būvēm līdz 20% |
| Apbūves intensitāte | Līdz 130% |
| Minimālā brīvā teritorija | No 50% |
| Minimālā zeme vienības fronte | Rindu mājām 7,5m; citos gadījumos 20 m vai precizē detālplanojumā. |
| Būvju maksimālais augstums | 20 m |
| Ēku stāvu skaits | Līdz 5 stāvi |
| Būvlaide | 6m |
| Apbūves līnija | 6m |
| Inženiertehniskā apgāde | Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkās, sabiedriskos tirdzniecības un pakalpojumu objektos nodrošina pieslēgumu centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam. |

### Teritorijās ar iedibinātu būvlaidi daudzdzīvokļu apbūvi izvieto uz būvlaides; citos gadījumos būvlaide nosaka minimālo ēkas attālumu no sarkanās līnijas;

### Plānoto teritoriju apbūve atļauta pēc inženierkomunikāciju izbūves;

### Aizliegta jaunu dzīvojamo ēku būvniecība zemesgabalos, līdz kuriem nav izbūvēti piebraucamie ceļi;

### Daudzdzīvokļu mājā jāparedz autostāvvieta vismaz vienai automašīnai uz katru dzīvokli;

### Piekļūšanai pie atkritumu konteineru novietnēm jāparedz ceļš 3 m platumā;

### Tirdzniecības un/ vai pakalpojumu objekts drīkst atrasties ēkas pirmajā stāvā, atļauts objekta vajadzībām izmantot zem tā esošo pagrabstāvu;

### Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmi primāri saglabājami kā zaļās zonas, jauna apbūve atļaujama ar atsevišķu pašvaldības lēmumu, nepieciešamības gadījumā veicot publisko apspriešanu.

## Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas

### Sabiedrisko objektu apbūves teritoriju galvenais izmantošanas veids ir pārvaldes iestādes un cita veida sabiedriskas, nekomerciāla rakstura iestādes un uzņēmumi, kas kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem.

### Pamatprasības sabiedrisko objektu apbūves teritoriju izmantošanai:

| Primārais izmantošanas veids | Valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāde, reliģiska iestāde, izglītības iestāde; kultūras iestāde; ārstniecības un veselības aprūpes iestāde; sociālās aprūpes iestāde, sporta būve; |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Daudzdzīvokļu nams |
| Palīgizmantošana | autostāvvieta |
| Minimālā zemes vienības platība | 1500m2 |
| Apbūves blīvums | Līdz 50% |
| Apbūves intensitāte | 60 – līdz 150%, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai (precizē būvobjekta ģenerālplānā vai detālplānojumā) |
| Minimālā brīvā teritorija | no 20% |
| Minimālā zemes vienības fronte | 12m |
| Būvju maksimālais augstums | 20 m |
| Maksimālais ēku stāvu skaits | Līdz 5 stāviem |
| Būvlaide | 6m |
| Apbūves līnija | 6m |

### Būvprojekta sastāvā izstrādā teritorijas labiekārtojuma projektu;

### Aizliegts nožogot teritorijas, izņemot būves, kam to nosaka būvnormatīvi

### Dzīvojamo ēku izbūves gadījumā jāievēro attiecīgo teritoriju apbūves noteikumi.

## Jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas

### Darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritoriju galvenais izmantošanas veids ir pakalpojumu jomas (tirdzniecības, ēdināšanas, sadzīves un servisa pakalpojumu) objekti un citi komerciāla rakstura un nekomerciāla rakstura uzņēmumi un iestādes, kas nav noteiktas kā darījumu objekti ar nelabvēlīgu ietekmi uz vidi.

### Pamatprasības jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritoriju izmantošanai:

| Primārais izmantošanas veids: | Darījumu un komerciāla rakstura iestāde, sabiedriska iestāde, valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāde, izglītības iestāde, kultūras iestāde, sporta būve, tirdzniecības vai pakalpojumu objekts, biroju telpas; rekreācijas objekts. Valsts un pašvaldības ceļu tiešā tuvumā – DUS, transportapkalpes uzņēmums. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids: | Tehniskas apbūves objekts, vieglās rūpniecības ražošanas uzņēmums, noliktava; daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, rindu māja, savrupmāja, stāvlaukums. |
| Palīgizmantošana: | Inženiertehniskās apbūves objekts, noliktava, garāža |
| Minimālā zemes vienības platība: | 1200 m2 |
| Apbūves blīvums | Līdz 50% |
| Apbūves intensitāte | Līdz 150% |
| Minimālā brīvā teritorija | No 20% |
| Minimālā zemes vienības fronte | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai |
| Būvju maksimālais augstums | 20 m |
| Maksimālais ēku stāvu skaits | Līdz 5 stāviem |
| Būvlaide | 6m; ja ielai ir iedibināta būvlaide, ēku novieto uz tās. |
| Apbūves līnija | 3m |

## Ražošanas  un tehniskās apbūves teritorijas

### Ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas, galvenais izmantošanas veids ir vispārīgās, vieglās vai lauksaimniecības produkcijas pārstādes ražošanas uzņēmums.

### Pamatprasības rūpnieciskās ražošanas apbūves teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Vispārīgs ražošanas uzņēmums, vieglās rūpniecības uzņēmums, vairumtirdzniecības iestāde, noliktava, garāža, stāvvieta, tehniskās apkopes stacija, darbnīca, inženierkomunikāciju objekts, lauksaimniecības produkcijas ražošanas/pārstrādes uzņēmums, kokapstrādes uzņēmums, atklāta uzglabāšana. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Degvielas uzpildes stacija, autoservisa pakalpojumu objekts, ilglaicīgas uzturēšanās auto stāvlaukumi, lietotu auto tirdzniecības vietas, atkritumu apsaimniekošanas būve, darījumu iestāde, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts. |
| Palīgizmantošana | Dzīvoklis |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai |
| Apbūves blīvums | līdz 60% |
| Apbūves intensitāte | Līdz 150% |
| Minimālā brīvā teritorija | ne mazāk par 10% |
| Minimālā zemes vienības fronte | Netiek ierobežota |
| Būvju maksimālais augstums | 20 m, ja augstumu nenosaka tehnoloģiskā procesa īpatnības |
| Maksimālais ēku stāvu skaits | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai |
| Būvlaide | Nepārkāpjot iedibināto būvlaidi |
| Apbūves līnija | 3m, ja to nenosaka normatīvo aktu prasības. |

### Uzņēmumiem, kam ir noteiktas specifiskas aizsargjoslas, tās iekļauj funkcionāli nepieciešamajā uzņēmuma teritorijā;

### Lineāro būvju (vadu, kabeļu, kanalizācijas) teritorijas nosaka atbilstoši attiecīgo aizsargjoslu platumam, citām būvēm nepieciešamās teritorijas nosaka atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai, ņemot vērā aizsargjoslas;

### Jaunveidojamu zemesgabalu minimālo platību un minimālo platumu ciemos gar ielu nosaka detaļplānojuma izstrādes ietvaros. Detālplānojumā nepieciešamības gadījumā paredz aizsardzības pasākumus pret trokšņiem un cita veida piesārņojumu tiem zemesgabaliem, kas atrodas ārpus rūpnieciskās ražošanas apbūves teritorijām;

### Atklātā āra (ārpustelpu) uzglabāšana pagasta teritorijā priekšpagalmā vai ārējā sānpagalmā ir atļauta, ja to pamato tehnoloģiskā procesa specifika;

### Teritorijas atļauts nožogot ar blīvu žogu, saskaņojot būvvaldē;

### Vietās, kur teritorijas plānojumā starp ielu un ražošanas teritoriju nav īpaši paredzēta zaļā zona, iespēju robežās ražotnes īpašnieks izveido aizsarg stādījumus gar ielas fronti;

### Lopkopības uzņēmumu izveidei ievēro 2.17. 7-ta minētās prasības.

## Ražošanas un darījumu objektu apbūves teritorijas

### Ražošanas un darījumu objektu apbūves teritoriju galvenais izmantošanas veids ir vispārīgās vai vieglās ražošanas uzņēmums un darījumu iestādes. Teritorijās var izvietot arī transportapkalpes, mazumtirdzniecības citu pakalpojumu un komercrakstura objektus.

### Pamatprasības jauktas ražošanas un darījumu objektu apbūves teritoriju izmantošanai:

| Primārais izmantošanas veids | Vieglās rūpniecības uzņēmums, vispārīgs ražošanas uzņēmums, vairumtirdzniecības iestāde, noliktava, garāža, stāvvieta, atklāta uzglabāšana, tehniskās apkopes stacija, inženierkomunikāciju objekts, darījumu iestāde, tirdzniecības objekts, pakalpojumu objekts, biroja telpas. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Degvielas uzpildes stacija, pārvaldes iestāde, zinātnes iestāde, sporta būve. |
| Palīgizmantošana | Dzīvoklis |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai |
| Apbūves blīvums | Līdz 60% |
| Apbūves intensitāte | atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai, nepārsniedzot 150% |
| Minimālā brīvā teritorija | 20% |
| Minimālā zemes vienības fronte | Atbilstoši funkcionālai izmantošanai |
| Būvju maksimālais augstums | 20 m, ja augstumu nenosaka tehnoloģiskā procesa īpatnības |
| Maksimālais ēku stāvu skaits | Atbilstoši funkcionālai izmantošanai |
| Būvlaide | Nepārkāpjot iedibināto būvlaidi |
| Apbūves līnija | 3m, ja to nenosaka normatīvo aktu prasības |

## Saimniecisko objektu apbūves teritorijas

### Tehnisko objektu apbūves teritoriju galvenais izmantošanas veids ir saimnieciska rakstura objekti, bet kuru primārā funkcija nav rūpnieciskā ražošana: noliktavas, garāžas, stāvvietas, atklātas uzglabāšanas laukumi, inženierbūves, komunālās saimniecības būves un ar to ekspluatāciju saistīta apbūve, cita veida saimnieciskās būves.

### Pamatprasības saimniecisko objektu apbūves teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Noliktava, garāža, stāvvieta, inženierkomunikāciju objekts. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Degvielas uzpildes stacija, autoservisa un transportpakalpojumu objekts, ilglaicīgas uzturēšanās auto stāvlaukums, transportapkalpes objekts, darījumu iestāde, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, biroja telpas |
| Palīgizmantošana | Dzīvoklis |
| Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai |
| Apbūves blīvums | Līdz 60% |
| Apbūves intensitāte | 50 – 150%, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai |
| Minimālā brīvā teritorija | No 20% |
| Minimālā zemes vienības fronte | Atbilstoši funkcionālai izmantošanai |
| Būvju maksimālais augstums | 20 m, ja augstumu nenosaka tehnoloģiskā procesa īpatnības |
| Maksimālais ēku stāvu skaits | Atbilstoši funkcionālai izmantošanai |
| Būvlaide | Nepārkāpjot iedibināto būvlaidi |
| Apbūves līnija | 3 m, ja to nenosaka normatīvo aktu prasības. |

## Ūdensteču  un ūdenstilpju teritorijas

### Ūdensteču  un ūdenstilpju teritoriju izmantošana saistīta ar virszemes ūdeņu uzkrāšanu un noteci, kā arī būves, kas saistītas ar attiecīgā ūdens baseina izmantošanu un uzturēšanu.

### Pamatprasības teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Ūdens uzkrāšana, ūdens novadīšana, zvejsaimniecība un zivsaimniecība, makšķerēšana, sporta nodarbības, rekreācija, atpūta. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas, krastu nostiprināšanas u.c. hidrotehniskās būves; būves un labiekārtojums tūrisma un rekreatīviem mērķiem. |

### Teritorija izmantojama atbilstoši šīs teritorijas īpatnībām - ar to ekspluatāciju saistītām nepieciešamajām būvēm (piemēram, tilti, slūžas, dambji, aizsprosti, laivu piestātnes, peldētavu laipas;  būves, kas saistītas ar ūdenssportu saistīta inventāra un aprīkojuma pagaidu uzglabāšanu, servisu u.tml.)

### Ūdeņu tiešajai apkārtnei jābūt sabiedriski pieejamai tauvas joslas platumā;

### Ūdenstilpju un ūdensteču krastos jāievēro normatīvajos aktos par aizsargjoslām un tauvas joslām noteiktās prasības.

### Īpašās prasības Alūksnes ezera izmantošanai  nosaka „Alūksnes ezera apsaimniekošanas noteikumi”.

## Lauksaimnieciskās teritorijas

### Lauksaimnieciskās teritorijas ietver meliorētās un nemeliorētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (t.sk. aramzemi, pļavas, ganības, augļudārzus, t.sk. zemnieku un piemājas saimniecības ar/vai bez viensētu apbūves), kā arī rajona nozīmes  un ainaviski vērtīgās   LIZ un arī dinamiskās ainavas teritorijas. Galvenais zemes izmantošanas veids ir augkopība, dārzeņkopība, dārzkopība, lopkopība un ar to saistītie pakalpojumi, lauksaimniecības produkcijas uzglabāšana un pirmapstrāde, kā arī viensētu vai savrupmāju ar saimniecības ēkām apbūve.

### Pamatprasības lauksaimnieciskajām teritorijām

| Primārais izmantošanas veids | Lauksaimniecības produkcijas audzēšana (lopkopība, graudkopība, dārzeņkopība, augļkopība, puķkopība, sēņkopība, zemstikla kultūru audzēšana, biškopība u.tml.), dīķu saimniecība, kokaudzētava, amatnieka darbnīca, viensēta.. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Tūrisma pakalpojumu objekts (viesu māja, kempings, atpūtas komplekss), tirdzniecības u.c. pakalpojumu objekts, sporta būve, mežsaimnieciska izmantošana, lauksaimniecības produkcijas apstrāde, dzīvnieku novietne, savrupmāja, derīgo izrakteņu ieguve. Valsts ceļu tiešā tuvumā - transportapkalpes un servisā uzņēmumu apbūve. |
| Palīgizmantošana | Saimniecības ēka, atklāta uzglabāšana, vispārīgās ražošanas uzņēmums, transportapkalpes uzņēmums, inženierkomunikāciju objekts. |
| Minimālā jaunveidojamā zemes vienības platība | 0,5 ha |
| Apbūves blīvums | Līdz 10% |
| Apbūves intensitāte | Līdz 60% |
| Minimālā brīvā teritorija | Ne mazāk par 25 % |
| Minimālā zemes vienības fronte | 25 m |
| Būvju maksimālais augstums | 12 m |
| Būvlaide | 10 m |
| Apbūves līnija | 3 m |

### Papildus lauksaimnieciskai izmantošanai atļauta zemju daudzfunkcionāla izmantošana (viensētu vai savrupmājas tipa apbūve, tūrisma /rekreācijas objektu izveide, dīķu izveide, apmežošana) cik tālu tas nav pretrunā ar augstākstāvošu normatīvu aktu prasībām un nemazina blakusesošo īpašumu izmantošanu. Pamatojot ar ģeoloģiskās izpētes rezultātiem, atļauta arī derīgo izrakteņu ieguve.

### Īpašās prasības rajona nozīmes  un ainaviski nozīmīgajām  LIZ  ir iekļautas  2.28. sadaļā.

### Dinamiskās ainavas teritorijās  ap valsts autoceļu Alūksne - Zaiceva   un šaursliežu dzelzceļu ņem vērā attiecīgo Alūksnes rajona  un Vidzemes reģiona mēroga projektu  („Ziemeļu stīga” „Šaursliežu dzelzceļa attīstības projekts „Mazbānītis”) nostādnes  un tālāko virzību. Teritorijās iespēju robežās saglabā un uztur Ziemeļvidzemei raksturīgo ainavu, prioritārā kārtā likvidē ainavu degradējošos objektus.

### Pārdodot sadalot (vai apvienojot)  nekustamos īpašumus, kas ievērtēti rajona nozīmes vērtīgo lauksaimniecības zemju statusā, pirmpirkuma tiesības ir  pierobežniekiem, rekomendējamā minimālā jaunveidojamā zemes platība  -  1 ha.

### Ainaviski vērtīgās  LIZ pamatā izmanto lopkopības, zemkopības, lauku tūrisma zivsaimniecības, augļkopības un netradicionālās  lauksaimniecības  vajadzībām. Jaunas apbūves gadījumā zemes vienībās, kurās līdzšinējā laikā apbūve nav bijusi, veic ainavas inventarizāciju un skiču stadijā no zīmīgākajiem skatu punktiem ilustrē  un pamato ainavā iederīgāko būvvietu vai citu plānoto izmantošanu (dīķi, stādījumi u.tml.).

### Lauksaimnieciskajās teritorijās ir atļauta lauksaimniecības produkcijas ražotņu izbūve (lopkopības fermas un kūtis)  tās  izvietojot pietiekamā attālumā no apdzīvotām vietām, ceļiem un citiem objektiem, lai tie ar savu ražošanas specifiku nepasliktinātu dzīves vides apstākļus vērtību un sanitārā aizsargzona nepārsniegtu tā zemes gabala robežas, kur šī ferma vai kūts atrodas. No lopkopības fermām līdz dzīvojamai apbūvei  ieteicams ievērot  sekojošus minimālos  attālumus:

#### līdz valsts autoceļiem - 200 m;

#### līdz pagasta ceļiem - 50 m;

#### līdz citā zemes īpašumā esošai dzīvojamajai apbūvei, atkarībā no attiecīgās fermas specifikas, ne mazāk par 300 m.

#### attālumus var samazināt, ja tiek nodrošinātas visas nepieciešamās vides prasības un apbūves iecere ir pierobežnieku akceptēta. Konkrēto fermas novietojumu precizē attiecīgā būvprojekta ģenplāna izstrādes stadijā

### Pie lopkopības fermām un kūtīm jāparedz vieta dzīvnieku pastaigu aplokiem, palīgēkām, barības noliktavām;

### Ceļu ierīkošana un remonts vai cita rakstura būvniecība nedrīkst negatīvi ietekmēt meliorācijas sistēmu darbību;

### Apbūvei, ietverot zemes sadalīšanu vai apvienošanu, detālplānojuma izstrādes nepieciešamību izvērtē 2.23. un 2.29. . p-tos noteiktajā kārtībā

## Mežsaimnieciskās teritorijas

### Mežsaimniecības teritorijas ietver mežus, krūmājus, jaunaudzes, izcirtumus un meža lauces un to galvenā izmantošana ir mežsaimniecība un rekreācija. Ar horizontālu zaļu svītrojumu plānotās izmantošanas kartē īpaši parādītas a/s „Latvijas Valsts meži” pārziņā esošās teritorijas.

### Pamatprasības mežsaimniecisko teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana, medniecība, rekreācija. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Novērošanas tornis, tūrisma un rekreācijas objekts, viensēta/savrupmāja; valsts un pašvaldības ceļu tiešā tuvumā - darījumu un transportapkalpes objekts; derīgo izrakteņu ieguve. |
| Palīgizmantošana | Izmantošanas veidi, kas nodrošina primāro un sekundāro izmantošanu. Inženiertehniskās apgādes objekts. |
| Minimālā jaunveidojamā zemes vienības platība | 0,5 ha |
| Apbūves blīvums | Līdz 10% |
| Apbūves intensitāte | Līdz 60% |
| Minimālā brīvā teritorija | Precizē detaļplānojuma darba uzdevumā. |
| Minimālā zemes vienības fronte | 25 m |
| Būvju maksimālais augstums | 9m |
| Maksimālais ēku stāvu skaits | 2, 5 stāvi |
| Būvlaide | 4 m |
| Apbūves līnija | 3m |

### Teritoriju izmantošanu nosaka attiecīgie normatīvie akti, individuālie mežierīcības projekti;

### Atļauta meža zemes transformēšana citos izmantošanas veidos LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

### Veicot meža transformāciju apbūvei ar zemes īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu vai veicot apbūvi esošā zemes īpašumā daudzfunkcionālai komercrakstura izmantošanai, izstrādā detāplānojumu.

### Būvniecība veicama ārpus īpaši aizsargājamiem biotopiem, maksimāli saglabājot esošo reljefu un zemsedzi.

### Atpūtas vietu, gājēju taku, parku vai citādu labiekārtotu koplietošanas teritoriju izveide atļauta izstrādājot labiekārtošanas projektus,

### Pamatojot ar ģeoloģisko izpēti, atļauta derīgo izrakteņu ieguve.

## Labiekārtoto  apstādījumu teritorijas

### Labiekārtotās apstādījumu (parku, skvēru, zaļo joslu) teritorijas izmantošana ir saistīti ar brīvdabas atpūtu, teritorijas vizuālās kvalitātes un mikroklimata uzlabošanu:

### Pamatprasības teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Skvēri, apstādījumi, daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu zaļās zonas |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Sezonāla rakstura izklaides un atpūtas objekti, vietējās nozīmes mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti, labiekārtojuma elementi (gājēju celiņi, soliņi, apgaismojums, bērnu rotaļu laukumi u.tml.) |
| Palīgizmantošana | Netiek paredzēta |
| Minimālā jaunveidojamā zemes vienības platība | 1200 m2 |
| Apbūves blīvums | Nosaka detālplānojumā vai skiču projektā |
| Apbūves intensitāte | Nosaka detālplānojumā vai skiču projektā |
| Minimālā brīvā teritorija | Nosaka detālplānojumā vai skiču projektā |
| Minimālā zemes vienības fronte | Nosaka detālplānojumā vai skiču projektā |
| Būvju maksimālais augstums | 8 metri |
| Maksimālais ēku stāvu skaits | 1,5 stāvi |
| Būvlaide | 6m, bet nepārkāpjot iedibināto būvlaidi |
| Apbūves līnija | 3m |

### Labiekārtoto apstādījumu teritoriju apbūve atļaujama sabiedriskiem mērķiem, pēc  pašvaldības lēmuma, pirms lēmuma pieņemšanas izvērtējot apbūves ieceres arhitektoniskā risinājuma vizualizāciju un veicot  būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

## Dabas  teritorijas

### Kā dabas teritorijas Jaunalūksnes pagastā ir noteiktas teritorijas Kolberģa  un Bejas ciemos, kurās dabisko apstākļu dēļ apbūve ir apgrūtināta (pārmitrās teritorijas, aizaugušas teritorijas,  stāvas nogāzes u.tml.)

### Dabas teritorijās turpināma līdzšinējā izmantošana, t.sk. noganīšana, pļaušana u.c lauksaimnieciska darbība, ainavas uzlabošanas pasākumi (krūmu izciršana, dīķu veidošana u.tml.).

### Ierīkojot publiski pieejamus tūrisma un rekreācijas objektus (piknika vieta u.tml.), labiekārtotās  zaļās zonas, izstrādā labiekārtošanas projektu.

### Veicot nepieciešamo inženiertehnisko  sagatavošanu, atļaujama dzīvojamā un komercrakstura apbūve. Apbūve veicama ievērojot 3.1., 3.4., 3.13.  p-tu prasības.

### Jaunas apbūves gadījumā dabas teritorijās Kolberģa ciema teritorijā ņem vērā kultūras pieminekļu un vēsturiski nozīmīgo ēku izvietojumu, neaizsedzot izteiksmīgākos skatus uz tiem, saskaņojot ēku apjomus, apdares materiālus

## Tūrisma un rekreācijas teritorijas un objekti

### Tūrisma un rekreācijas teritorijas primāri paredzētas tūrisma pakalpojumu jomas attīstībai. Plānotās (atļautās) izmantošanas kartē tās ir apzīmētas ar zaļu slīpu svītrojumu (Alūksnes ezera piekraste  (teritorija līdz valsts ceļam), Alūksnes piepilsētas teritorija (sporta bāze „Mežinieki”  un tās apkārtne), atsevišķu objektu principiālais novietojums  ir numurēts: pļavu golfs un pastaigu taka  saimniecībā  „Saļņi”, atpūtas vietas (pie Alūksnes ezera   pie Lāzberģa pils, pie Siseņa ezera, pie Dūņinieka), vasaras estrāde „Dainas”; plānotie  (ieteicamie) objekti:  kempings/atpūtas komplekss pie Lāzberģa pils, aktīvās atpūtas saimniecība ”Cukurkalni”  (z/s Dunāji”), labiekārtotas pieejas vietas pie  Alūksnes  ezera (Kolberģa centrā, pie Alūksnītes iztekas, Ezera ielas galā  un pie vecā brūža (Alūksnes pilsētas administratīvā teritorija), (Alūksnes pilsētas teritorija)); atpūtas vietas - „Čigānu līcis”  pie Pededzes, teritorija pie Dainu estrādes (dzirnavaizsprosta tuvumā); ziemas aktivitāšu vieta „Lielajā kalnā”, skatu vieta vecajās  Kolberģa muižas  vējdzirnavās,  laivošanas posms pa Pededzes upi  u .c.(skat. kartoshēmu Paskaidrojuma raksta pielikumā).  Bez minētajiem objektiem citu tūrisma un rekreācijas objektu izveide  nav ierobežota nevienā no citām teritorijas izmantošanas zonām, ievērojot augstākstāvošo  normatīvo aktu prasības.

### Pamatprasības tūrisma un rekreācijas teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Viesnīca, motelis, viesu māja, kempings, telšu vieta, darījumu un pakalpojumu sfēras uzņēmums, sporta būve; kultūras iestāde; teritorijās pie ūdeņiem - peldvieta, labiekārtota atpūtas vieta. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Lauksaimniecība, mežsaimniecība, dīķsaimniecība, savrupmāja. |
| Palīgizmantošana | Dzīvoklis, saimniecības ēkas, garāža, servisa uzņēmums. |
| Minimālā jaunveidojamā zemes vienības platība | 0,5 ha - savrupmāju apbūvei. Komercrakstura izmantošanai - atbilstoši funkcionālai izmantošanai, bet ne mazāk par 1500 m2 , sadales risinājumu pamatojot sadales (apvienošanas) projekta vai detaļplānojuma izstrādes ietvaros. |
| Apbūves blīvums | Līdz 30%, |
| Apbūves intensitāte | Līdz 80% |
| Minimālā brīvā teritorija | Ne mazāk par 30% |
| Minimālā zemes vienības fronte | 25 m; gar ūdens teritorijām - 40 m; |
| Būvju maksimālais augstums | Līdz 20 m; atļauti atsevišķi vertikālie akcenti |
| Maksimālais ēku stāvu skaits | 3 stāvi |
| Būvlaide | 6m |
| Apbūves līnija | 3m |

### Atļauti ainavas uzlabošanas pasākumi (krūmu izciršana, dīķu ierīkošana, krastu pieejamības uzlabošana u.c.  teritorijas labiekārtošana), saskaņojot attiecīgajās  vides institūcijās.

### Ierīkojot telšu, kempingu un citas atpūtas vietas, tās nodrošina ar iekārtotām ugunskura vietām, atkritumu tvertnēm, tualetēm; paredz piebraukšanas iespējas un vietas automašīnu novietošanai, apzīmē dabā ar informācijas zīmēm.

### Alūksnes piepilsētas mežu teritorijā (sporta bāze „Mežinieki” un tās apkārtnē) galvenā funkcija ir rekreācija.

### Teritorijās pie ūdeņiem atļauta  būvju un novietņu ar ūdenssportu saistīta aprīkojuma pagaidu uzglabāšanai, apkopes  un servisa pakalpojumu nodrošināšanai.

3.13.7. Izskatot daudzfunkcionālu komercrakstura apbūves objektu priekšlikumu ieceres  Alūksnes ezera  piekrastes teritorijā, pašvaldība ir tiesīga pieprasīt apbūves ieceres arhitektoniskā risinājuma vizualizāciju un veikt būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

3.13.8. Apbūves attīstībai  Alūksnes ezera piekrastes zemes īpašumos, kur līdzšinējā laikā apbūve nav bijusi, pašvaldība ir tiesīga pieprasīt ietekmes uz ainavu izvērtējumu.

## Satiksmes infrastruktūras teritorijas

### Satiksmes infrastruktūras teritoriju galvenie izmantošanas veidi ir ielas, ceļi, brauktuves un ar to saistītā apbūve – tilti, sabiedriskā transporta pieturas, atklātās autostāvvietas. Teritoriju robežas noteiktas ceļa zemes nodalījuma joslas robežas.

### Pamatprasības satiksmes infrastruktūras teritoriju izmantošanai:

| Primārais izmantošanas veids | Ielas, ceļi, gājēju un velosipēdistu ceļi; satiksmes apkalpes objekti, t.sk. sabiedriskā transporta pieturvietas, īslaicīgas uzturēšanās stāvlaukumi. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Maģistrālās inženierkomunikācijas |
| Palīgizmantošana | Transporta apkalpes un citi pakalpojumu sfēras objekti |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, precizē skiču vai tehniskajā projektā, ja nepieciešams - detālplānojumā |
| Apbūves blīvums | Nosaka skiču vai tehniskajā projektā, ja nepieciešams - detālplānojumā |
| Apbūves intensitāte | Nosaka skiču vai tehniskajā projektā, ja nepieciešams - detālplānojumā |
| Minimālā brīvā teritorija | Nosaka skiču vai tehniskajā projektā, ja nepieciešams - detālplānojumā |
| Minimālā zeme vienības fronte | Nosaka skiču vai tehniskajā projektā, ja nepieciešams - detālplānojumā |
| Būvju maksimālais augstums/ | Nosaka skiču vai tehniskajā projektā, ja nepieciešams - detālplānojumā |
| Ēku stāvu skaits | Nosaka skiču vai tehniskajā projektā, ja nepieciešams - detālplānojumā |

### Ceļi un ielas Jaunalūksnes pašvaldības teritorijā klasificējās: valsts 1.šķiras ceļi, valsts 2.šķiras ceļi, pašvaldības ceļi  (saskaņā ar 8.pielikumā pievienoto sarakstu), uzņēmumu un māju ceļi.

### Saimnieciskā darbība ceļu aizsargjoslā atļauta saskaņā ar Aizsargjoslu likuma un attiecīgo ministru kabineta noteikumiem Nr. 162 (no 10.04.2001.) „Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika” un MK noteikumiem Nr. 126 (30.03.199.) „Kārtība, kādā gar autoceļiem izvietojami servisa objekti”, konkrēto darbības pieteikumu saskaņojot ar atbilstoši institūciju (pašvaldības ceļiem – pašvaldību, valsts autoceļiem - VAS „Latvijas valsts ceļi” reģionālo nodaļu);

### Visiem servisa un reklāmas objektiem, ko perspektīvā projektēs tieši valsts autoceļu tuvumā, vai tā aizsargjoslā, tehniskie noteikumi jāizņem VAS „Latvijas valsts ceļi” reģionālajā  nodaļā.

### Maģistrālās inženierkomunikācijas iespēju robežās izvieto starp brauktuvi un būvlaidi. Inženierkomunikāciju izvietošana zem brauktuvēm pieļaujama saskaņot ar ceļa īpašnieku.

### Jaunu ielu, šķērsojumu, vai veloceliņu izbūvei izstrādā  detālplānojumu

### Jebkuras nozīmes ceļu,  ielu, kā arī laukumu, atklātu autostāvvietu un ietvju klātnes ir segtas ar cieto segumu.

### Ceļu, ielu, piebrauktuvju un pieslēgumu  projektēšanai  ievēro LVS 190 -1:2000 ceļu projektēšanas noteikumi, LVS 190 -2:1999 ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili un LVS 190 -3:1999 ceļu vienlīmeņa mezgli prasības;

### Jaunu ceļu un ielu izbūves vai esošo rekonstrukcijas gadījumā, izstrādājot būvprojektus un teritorijas labiekārtojuma projektus, par pamatu jāņem šādi attālumi starp sarkanajām līnijām:

#### ne mazāk par 22 m - blīvi apdzīvotās vietas šķērsojošajiem  valsts autoceļiem;

#### ielām un pašvaldības ceļiem  – ne mazāk par 12 m;

#### piebrauktuvēm – ne mazāk par  7,5  m (brauktuve 3,5 m)

### Ja jaunveidojamais ceļš/ iela veidos strupceļu, brauktuves galā jāveido autotransporta apgriešanās laukums ar iekšējo diametru ne mazāku kā 16 m. Un ne mazāku kā 30 m, ja jāierīko apgriešanās laukums sabiedriskajam pasažieru transportam.

### Brauktuvju noapaļojumu rādiusi:

#### rekonstrukcijas apstākļos un vietējās nozīmes ceļu krustojumos un pieslēgumos pieļaujams samazināt brauktuvju noapaļojumu rādiusus attiecīgi līdz 5,0 un 8,0 m;

#### ja brauktuve nav norobežota ar apmales akmeņiem, pagriezienos brauktuves platums abās pusēs jāpaplašina par 2,0 m

## Inženiertehniskās apbūves  teritorijas

### Inženiertehniskās apbūves  teritorijas ietver elektroapgādes, ūdens apgādes un kanalizācijas, elektroapgādes un elektronisko sakaru tīklu un citu inženierkomunikāciju līnijbūves un ar to ekspluatāciju saistītās būves un teritorijas ar to aizsargjoslām.

### Pamatprasības inženierkomunikāciju teritoriju izmantošanai:

| Primārais izmantošanas veids | Maģistrālo inženierkomunikāciju koridors, maģistrālā inženierkomunikācija, inženierbūve. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Noliktavas, garāžās, autostāvlaukums |
| Palīgizmantošana | Atklāta uzglabāšana |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālai izamntošanai |

### Inženiertehniskās apbūves  (vadu, kabeļu, kanalizācijas) teritorijas nosaka, atbilstoši attiecīgo aizsargjoslu platumam. Citām būvēm nepieciešamās teritorijas nosaka, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai.

### Ārpus inženiertehniskajās apbūves teritorijām, ja nepieciešams, būvju izvietojumu, aizsargjoslas, pasākumus aizsardzībai pret trokšņiem un cita veida ietekmēm nosaka detālplānojumā.

### Citas prasības minētas sadaļā 2.13. Prasības inženiertehniskajai apgādei un inženierkomunikāciju tīklu un objektu izbūvei

## Degradētās un rekultivējamās teritorijas

### Degradētās un rekultivējamās teritorijas ir teritorijas, kuras plānojuma grafiskajos materiālos apzīmētas ar apzīmējumiem „degradētas teritorijas” un „rekultivējamās teritorijas”, kurās ir jāveic teritoriju sakārtošana vai ainavu atjaunošana pēc saimnieciskās darbības izraisītajām izmaiņām.

### Teritoriju sakārtošana-rekultivācijas vai sanācijas pasākumi veicami pēc detalizētas vides situācijas izvērtēšanas, konsultējot ar attiecīgajām vides institūcijām.

## Derīgo izrakteņu teritorijas

### Derīgos izrakteņus atļauts iegūt atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu noteiktajai kārtībai.

### Citas prasības derīgo izrakteņu atradņu ieguvei iekļautas šo noteikumu  2.27. p-tā.

### Pēc derīgo izrakteņu ieguves teritoriju rekultivē atbilstoši rekultivācijas projektam

## Turpmākās izpētes teritorijas

### Teritorijas, kuru precīzai turpmākās izmantošanas noteikšanai nepieciešama detalizētāka izpēte.

### Līdz konkrētākai nosacījumu izstrādei teritorijas izmantojamas līdzšinējiem mērķiem, bez pastāvīgas apbūves.

### Pamatojot ar ģeoloģisko izpēti, atļauta derīgo izrakteņu ieguve.

## Aizsargjoslas

### Jaunalūksnes pagasta teritorijā ievēro  aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumā noteikto.

### Plānojumā grafiskajā daļā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” atspoguļotas aizsargjoslas atbilstoši mēroga detalizācijai – t.i. lielākas par 10 m. Citas, mazākas platības aizsargjoslas,  ir uzskaitītas tālākajos šo noteikumu p-tos, grafiskajos materiālos precizējamas detālplānojumu izstrādes ietvaros vai konkrēto būvprojektu ģenplānu izstrādes ietvaros.

### Aizsargjoslās ievēro Aizsargjoslu likumā un attiecīgajās ar  Ministru kabineta noteikumiem apstiprinātās aizsargjoslu noteikšanas metodikās minētos aprobežojumus.

### Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas:

#### Virszemes ūdens objektu aizsargjoslas:

##### upēm: Pededze- 300 m, Umārai 50 m, Ievednei 50m, Alūksnei – 50 m, Akaviņai – 50m; īsākām par 10 km ūdenstecēm (Skolas upīte, Jārupīte, Jurenska, Mazupīte, Vidupīte, Sarkanīte)  – 10 m

- ezeriem: Alūksnes ezeram  – 500 m (Kolberģa ciema robežās – 20 m);  Siseņu ezeram – 10 m, Dūņiniekam – 10 m, Veistera ezeram – 10 m.

#### Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem – 500 m rādiusā ap objektiem saskaņā ar 4.pielikumā pievienoto sarakstu.

#### Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām (artēziskajiem urbumiem) noteiktas ap centralizētai ūdensapgādei izmantotajiem artēziskajiem urbumiem  saskaņā ar 7.pielikumā pievienoto sarakstu

#### Mežu aizsargjosla ap Alūksnes  pilsētu: Bejas mežniecības 152., 153.kvartāls (atpūtas vieta „Mežinieki”)  un  150. kvartāls ( „Garā sala”).

### Ekspluatācijas aizsargjoslas

#### Aizsargjoslas gar ceļiem:

##### Valsts 1.škiras ceļiem: P 41 Alūksne – Liepna,  P 40 Alūksne – Zaiceva P 43 Alūksne - Litene - 60 m uz katru pusi no ceļa ass valsts ;

          - valsts 2.šķiras ceļiem:  V399Mālupe – Beja – Karitāni, V396 Vētraine – Maliena – Kalncempji – Sprīvuļi, V390 Kolberģis – Ponkuļi , V400 Taides – Matisene -  30 m uz katru pusi no ceļa ass

##### Pašvaldības ceļiem (saskaņā ar 8. pielikumu) – 15 m uz katru pusi no ceļa ass.

#### Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem:

##### gar pazemes kabeļu, gaisvadu un radiofikācijas telekomunikāciju līnijām - zemes gabals un gaisa telpa telekomunikāciju līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas plaknes telekomunikāciju līnijas katrā pusē 2,5 m attālumā no pazemes kabeļu līnijas vai no gaisvadu līnijas ass; ap virszemes un pazemes telekomunikāciju kabeļu līniju neapkalpojamiem pastiprināšanas punktiem - zemes gabals un gaisa telpa telekomunikāciju līnijas augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla plakne, kas atrodas 3,0 m attālumā no pastiprināšanas punkta vai no tā apvaļņojuma robežas, ‘

##### ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem, antenu mastiem un to atsaitēm veido: ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem un antenu mastiem – zemes gabals un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpusē no to nožogojuma vai 5 metru attālumā no to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas, ja tornis vai masts nav nožogots; ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņu un antenu mastu atsaitēm – zemes gabals un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 2,5 metru attālumā no atsaites projekcijas uz zemes virsmas un atsaites nostiprinājuma vietas zemē vai citā virsmā.

#### Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem- gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām - zemes gabals un gaisa telpa šīs līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas plaknes katrā pusē no malējā vada, elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu – saskaņā ar 4.pielikumu.

#### Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem:

##### gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru dziļumam, – 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;

##### gar ūdensvadiem un kanalizācijas cauruļvada, ja tie atrodas dziļāk par 2 metriem, – 5 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;

##### gar pašteces kanalizācijas vadiem – 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas.

#### Siltumtīklu aizsargjoslas:

##### gar siltumtrasēm kanālos vai tuneļos - zemes gabals, kuru aizņem pazemes iekārtas, kā arī zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas plaknes 2 metru attālumā katrā pusē no kanāla vai tuneļa ārmalas;

##### gar bezkanālu siltumtrasēm zemē - zemes gabals, kuru aizņem šīs iekārtas, kā arī zemes gabals, kuru aizņem šīs iekārtas un kuru norobežo nosacītas vertikālas plaknes 5 metru attālumā katrā pusē no apvalka ārmalas;

##### ap siltumvadiem gaisā, sadales iekārtām un siltuma punktiem - zemes gabals un gaisa telpa 1 metra attālumā katrā pusē no šo iekārtu nožogojuma vai to visvairāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai grīdas virsmas.

#### Aizsargjoslas ap valsts un koplietošanas meliorācijas būvēm un ierīcēm meliorācijas būvēm un ierīcēm:

##### Ūdensnotekām (regulētām vai ierīkotām) lauksaimniecībā izmantojamās zemēs aizsargjoslas robežu nosaka ūdensnotekas abās pusēs 10 mu attālumā no ūdensnotekas krotes. Regulētām ūdensnotekām (maģistrālajiem kanāliem) meža zemēs aizsargjoslas robežu nosaka atbērtnes pusē 8-10 m attālumā (atkarībā no atbērtnes platuma) no ūdensnotekas krotes.

##### Ja ūdensnotekas un ūdenstilpes krastu veido aizsargdambis, aizsargjoslas robežu nosaka piecu metru attālumā no aizsargdambja sausās nogāzes pakājes.

##### Liela diametra (30 cm vai lielāks) kolektora aizsargjoslas robežu nosaka astoņu metru attālumā uz katru pusi no kolektora ass līnijas.

##### Valsts nozīmes ūdensnotekas Jaunalūksnes pagasta teritorijā ir :  Alūksnes upe (no pik 208/30-240/00), Jārupīte (no pik 0/00-21/50), Sarkanīte-2 (no pik 0/00-63/60)

#### Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem ir 1m plata zemes josla no ģeodēziskā punkta konstrukcijas ārējās malas.

### Sanitārās aizsargjoslas

#### Aizsargjosla ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām - 100 m . Aizsargjosla precizējama pēc  NAI rekonstrukciju, ņemot vērā izvēlēto attīrīšanas tehnoloģiju.

b) Aizsargjosla ap sadzīves atkritumu izgāztuvi - 100m . Aizsargjosla likvidējama pēc izgāztuves slēgšanas un rekultivācijas, likvidēšanas termiņus saskaņojot ar reģionālo vides pārvaldi.

## Tauvas joslas

### Jaunalūksnes pagasta plānojumā ir  noteiktas tauvas joslas - gar privāto ūdeņu krastiem - 4,0 m; gar publisko  ūdensteču un ūdenstilpņu krastiem (Alūksnes ezeram un Pededzes upei)– 10 m;

### Tauvas joslas platums tiek skaitīts no normālās ūdenslīnijas- gar lēzeniem krastiem; gar kraujiem krastiem – no krasta nogāžu augšmalas, turklāt tauvas joslas platumā ietilpst arī zeme no ūdenslīmeņa līdz krasta nogāzei un pati nogāze;

### Tauvas joslā ievēro Zvejniecības likumā noteiktās prasības.

## Mazdārziņu   un vasarnīcu teritorija

Mazdārziņu un vasarnīcu teritorija ietver nelielu daļu no Alūksnes pilsētas mazdārziņu un vasarnīcu rajona „Kalnadruvas - 1” teritorijas (plānotās izmantošanas kartē apzīmēta atbilstoši topogrāfiskai kartei - tumši zaļā krāsā; tās robežas parādītas šo noteikumu 10.pielikumā pievienotajā kartes fragmentā). Šīs teritorijas galvenais izmantošanas veids ir mazdārziņi (ģimenes dārziņi), dārzkopība, sakņkopība; uz piemēroti lielām zemes vienībām un izbūvējot nepieciešamo infrastruktūru - arī savrupmāju izbūvei.

### Pamatprasības teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Augļu un sakņu dārzs. |
| --- | --- |
| Palīgizmantošana | Dārza inventāra novietne, siltumnīca, vasarnīca. |
| Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība | Mazdārziņa mērķiem - 600 m2, citai izmantošanai - 1200 m2 |
| Būvlaide | 6m, bet nepārkāpjot iedibināto būvlaidi |
| Apbūves līnija | 3m |

### Mazdārziņu teritorijās jaunveidojama zemes gabala minimālo platība nedrīkst sadalīt mazākos par 600 m2.

### Pagaidu būves maksimālais apbūves laukums, kur tā atļauta, nedrīkst pārsniegt 25 m2, bet augstums -3 m.

### Pagaidu būvi nedrīkst izvietot tuvāk par l m no zemes gabala robežas.

### Pastāvīga apbūve dzīvojamai vai komercrakstura funkcijai atļauta zemes īpašumos ar platību no 1200 m2, izbūvējot LVC standartiem atbilstoši piebraucamo ceļu  un atrisinot inženiertehnisko apgādi (dzeramā ūdensapgāde un kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu).

### Attīstot īpašumu pastāvīgai dzīvojamai vai darījumu funkcijai, ņem vērā attiecīgo teritoriju (šo noteikumu 3.1. un 3.4. sadaļās  ietvertās prasības)

### Izskatot apbūves priekšlikumu saistībā ar īpašumu apvienošanu  pašvaldība ir  tiesīga ierosināt detālplānojuma izstrādi. Detālplānojumu rekomendējams  izstrādāt  visai teritorijai vienotu vai pa atsevišķām teritorijas daļām/kvartāliem, piemērotāko risinājumu  izvērtējot sadarbībā ar  Alūksnes pilsētu.

## Teritorijas valsts un pašvaldību funkciju veikšanai

### Teritorijas valsts un pašvaldību funkciju veikšanai noteiktas saskaņā ar esošo  situāciju par Jaunalūksnes pašvaldības īpašumā un lietojumā esošajām zemēm uz 2007.g. sākumu un to saraksts ir iekļauts šo noteikumu  11.pielikumā. Pielikumā minētās zemes vienības izmantojamas valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanai ievērojot visas citas šajos noteikumos iekļautās prasības.

# Būvtiesību īstenošanas kārtība

## Būvatļaujas saņemšana un būvniecība

### Pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs būvvaldē saņem būvatļauju.

### Lai saņemtu būvatļauju būvvaldē iesniedz sekojošus dokumentus:

#### ja tiek būvēta ģimenes māja, ģimenes mājas palīgēka, dārza māja savām vajadzībām – būvatļaujas pieprasījumu, akceptētu būvprojektu un īpašumtiesības apliecinošu dokumentu;

#### ja tiek būvēta daudzdzīvokļu ēka vai publiski pieejama sabiedriska darījuma iestāde vai ražošanas ēka – būvatļaujas pieprasījumu, akceptētu būvprojektu, sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts, saistību rakstu 2 eksemplāros, līguma par autoruzraudzību kopiju un autoruzraudzības žurnālu, ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība, būvdarbu žurnālu, papildus dokumentus, ja tos saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasa būvvalde.

#### ja paredzēts veikt hidromelioratīvās, tai skaitā mākslīgu ūdenstilpju-dīķu būvniecības darbus, process jāīsteno atbilstoši Būvniecības likumam un 2003.gada 8.jūlija Ministru Kabineta noteikumiem Nr.382 ,,Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība”.

### Būvatļauja, kā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja ir nepieciešama, uzsākot jebkādus būvdarbus, arī remontdarbus un kosmētisko remontu, būvobjektos, kas ir kultūras, vēstures un arhitektūras piemineklis.

### Dīķu ierīkošanai, meliorācijas sistēmu būvju un ierīču renovācijai vai rekonstrukcijas būvniecības ieceru īstenošanas ievēro attiecīgos normatīvos aktu

### Būvatļaujas tiek izdotas uz būvatļaujā norādīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 2 gadiem.

### Pasūtītājs par visām izmaiņām būvniecības dalībnieku sastāvā informē būvvaldi.

### Pie publisko ēku un būvju būvlaukumiem novieto informāciju par būvobjektu un būvuzņēmēju.

### Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā atrodas:

#### akceptēta būvprojekta un darbu veikšanas projekta eksemplārs;

#### būvatļaujas kopija;

#### iebūvēto materiālu un konstrukciju ražotāju deklarācijas, materiālu sertifikāti un testēšanas pārskati;

#### būvdarbu žurnāls;

#### autoruzraudzības žurnāls, ja tiek veikta autoruzraudzība;

#### segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti;

#### kontrolējošo institūciju amatpersonu priekšraksti, rīkojumi, pārbaudes akti.

### Pirms būvdarbu uzsākšanas tiek veikta galveno būvasu nospraušana un sastādīts Būvasu nospraušanas akts. Būvasu nospraušanu var veikt atbilstoša licencēta firma.

### Pasūtītājs nodrošina izbūvēto inženiertīklu uzmērīšanu atvērtā tranšejā.

### Izpilduzmērījumu digitālā ( MicroStation DGN, AutoCad DWG vai DXF failu formātā) un izdrukas veidā ar attiecīgo dienestu oriģināliem saskaņojumiem iesniedz būvvaldē. Būvdarbu veicējs pirms tam iesniedz jaunbūvēto inženiertīklu izpilduzmērījumu (horizontālās un vertikālās piesaistes) attiecīgiem inženiertīklu dienestiem un saņem saskaņojumu. Izpilduzmērījumus var veikt atbilstoša licencēta firma.

### Pirms ēkas vai būves pieņemšanas ekspluatācijā pasūtītājs būvvaldē iesniedz šādus dokumentus:

#### rakstisku apliecinājumu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā, kurā uzrādītas būves kopējās izmaksas un veikto būvdarbu garantijas termiņi;

#### normatīvajos aktos noteikto institūciju pozitīvus atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai;

#### būvasu nospraušanas aktus;

#### aktualizētu topogrāfisko plānu;

#### izpilduzmērījumus digitālā (MicroStation DGN, AutoCad DWG vai DXF failu formātā) un izdruku veidā;

#### inženierkomunikāciju ekspluatējošo organizāciju pozitīvus atzinumus;

#### ēkas vai būves inventarizācijas lietu;

#### būvdarbu žurnālu un speciālo būvdarbu žurnālus;

#### autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā veikta autoruzraudzība;

#### segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus;

#### būvprojektā paredzēto tehnisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtas pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus.

### Pieņemšanas komisija aktu sastāda 3 eksemplāros, no kuriem divus izsniedz pasūtītājam, bet viens glabājas Būvvaldē.

## Būvju nojaukšana

### Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, to nojauc vai saved kārtībā atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem.

### Būvi, kas nav kultūras piemineklis, nojauc, pamatojoties uz būvvaldes izsniegtu nojaukšanas atļauju. Tās saņemšanai būvvaldē iesniedz nojaukšanas pieteikumu, būvinženiera izstrādātu demontāžas projektu un būvdarbu veicēja izstrādātu darbu veikšanas projektu, kurā norādītas arī būvgružu novietošanas vietas. Būvvaldei ir tiesības samazināt iesniedzamās dokumentācijas apjomu.

### Kultūras pieminekļu nojaukšanu, konservāciju vai atjaunošanu veic saskaņā ar normatīvo aktu par pieminekļu aizsardzību prasībām.

### Teritoriju pēc ēkas nojaukšanas sakārto atbilstoši teritorijas atļautajai izmantošanai. Būves nojaukšanas faktu noformē ar pašvaldības komisijas sastādītu ēkas nojaukšanas aktu.

### Ja nojaukšanas laikā paredzami gājēju un transporta kustības traucējumi, darbus saskaņo ar a/s Latvijas Valsts Ceļi rajona nodaļu.

## Rīcība patvaļīgas būvniecības novēršanai

### Patvaļīga būvniecība ir aizliegta. Par patvaļīgu būvniecību vainīgās personas sauc pie administratīvās atbildības saskaņā ar LR Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

### Ja ēka vai būve tiek būvēta vai jau ir uzbūvēta bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētam būvprojektam, būvvaldes amatpersonas par minēto pārkāpumu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu un iesniedz to izskatīšanai Jaunalūksnes pagasta padomes Administratīvajai komisijai.

### Būvvalde sagatavo un iesniedz materiālus Jaunalūksnes pagasta padomei jautājuma par patvaļīgo būvniecību izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par nelikumīgās būves nojaukšanu vai, izņēmuma gadījumos, par iespēju turpināt būvniecību.

### Lai sagatavotu materiālus par patvaļīgo būvniecību, būvvalde ir tiesīga pieprasīt no nelikumīgās ēkas vai būves īpašnieka:

#### būvinženiera slēdzienu par būves konstrukciju drošību un atbilstību būvnormatīviem;

#### institūciju atzinumus par būves atbilstību būvnormatīviem.

### Ja pieņemts Jaunalūksnes pagasta padomes lēmums par nelikumīgās būves vai tās daļas nojaukšanu, būves īpašnieks to nojauc. Ja līdz noteiktajam laikam būves īpašnieks nav šo lēmumu izpildījis, pašvaldība var organizēt nelikumīgās būves nojaukšanu. Ar nojaukšanu saistītos izdevumus sedz būves īpašnieks.

### Izņēmuma gadījumā, ja būves paredzētā izmantošana atbilst Jaunalūksnes pagasta teritorijas plānojumā atļautajai izmantošanai un ir iespējams nodrošināt visas šajos apbūves noteikumos vai detālā plānojumā minētās prasības, kā arī institūciju izsniegto tehnisko noteikumu prasības, un saskaņā ar padomes lēmumu būvniecība turpināma, būvvalde izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu būvprojekta izstrādāšanai.

### Pēc projekta akceptēšanas, būvvalde izsniedz būvatļauju un pieņem objektu ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

## Atbildība par Jaunalūksnes pašvaldības apbūves noteikumu neievērošanu

### Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura neievēro vai pārkāpj Jaunalūksnes pagasta apbūves noteikumus ir vainīga šajā pārkāpumā un ir administratīvi sodāma saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

### Vainīgās personas pienākums ir novērst Apbūves noteikumu pārkāpumu.

### Ja vainīgā persona pārkāpumu noteiktajā laikā nav novērsusi, tai uzliekams atkārtots naudas sods.

### Par Apbūves noteikumu pārkāpumiem administratīvos protokolus ir tiesīgas sastādīt būvvaldes amatpersonas.

# Noslēguma jautājumi

## Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, tai skaitā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, stājas spēkā nākamajā dienā, pēc tam kad lēmums, ar kuru apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi, publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

## Ja zemes vienībai, kuras izmantošana likumīgi iesākta, teritorijas plānojumā ir noteikta cita plānotā (atļautā) izmantošana vai citas prasības, kurām šīs zemes vienības izmantošana vai tajā esošās būves neatbilst, attiecīgajai zemes vienībai ir neatbilstoša izmantojuma statuss. Šīs zemes vienības īpašnieks (lietotājs) ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto izmantošanu, bet jebkura jauna izmantošana jāuzsāk un jāveic atbilstoši šo Noteikumu prasībām.

## Īpašnieks ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēka vai dabas stihijas rezultātā nopostītu vai daļēji nopostītu likumīgi uzbūvētu būvi iepriekšējā apjomā un izskatā arī tad, ja šī būve neatbilst šo Noteikumu prasībām

## Līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās dienai akceptēta būvprojekta pārstrādāšana, lai to saskaņotu ar šo Noteikumu prasībām, nav obligāta, ja būvprojekts atbilst normatīvo aktu un Būvvaldes izdotā plānošanas un arhitektūras uzdevuma prasībām.

## Līdzšinējā laikā Jaunalūksnes pašvaldības teritorijā nav izstrādāti detālplanojumi. Līdz ar to spēkā stāšanos, detāļplānojumu sarakstu pievieno šo noteikumu pielikumā.

## Teritorijās, kurām tiek izstrādāti detālplānojumi, kas detalizētāk nosaka zemes gabalu izmantošanu un to apbūves prasības, ievēro detālplānojuma saistošos noteikumus.

## Esošās zemes vienības ar platību, fronti vai dziļumu, kas mazāks par noteikto, drīkst izmantot un uz tiem drīkst būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves atbilstoši prasībām, kas noteiktas attiecīgajā teritorijā (apbūves zonā),  ievērojot šādus nosacījumus:

### ja šādas zemes vienības nodrošina ar būvnormatīvos noteikto inženiertehnisko apgādi

### ja visas citas teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu prasības ir ievērotas.

## Apbūves parametru aprēķināšanas piemērs pievienots 1.pielikumā.

## Teritorijas plānojums un šie noteikumi tiek pārskatīti zemāk minētajos gadījumos:

#### tiek ievēlēta jauna pašvaldība,

#### ir stājies spēkā rajona plānojums, reģiona vai nacionālais plānojums vai to grozījumi,

#### citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos,

#### ir beidzies šī teritorijas plānojuma darbības laiks,

## Nepieciešamības gadījumā teritorijas plānojumā un šajos Noteikumos ir izdarāmi grozījumi. Teritorijas plānojuma grozījumi ir teritorijas daļas plānotās (atļautās) izmantošanas un/vai izmantošanas aprobežojumu izmaiņas, un tos izstrādā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

## Ierosināt grozījumus tiesības ir Jaunalūksnes pašvaldībai, fiziskām personām (Latvijas Republikas pilsoņiem) un juridiskām personām, saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. Grozījumu ierosinājumi ir jāpamato, izmaiņu procesam jābūt atklātam, ietverot sabiedrisko apspriešanu, ievērojot LR normatīvo aktu nosacījumus un noteikto procesuālo kārtību.

Pielikumi

1.pielikums. Apbūves parametru aprēķināšana

2.pielikums. Pagalmu izvietojums

3.pielikums. Redzamības trīsstūri

4. pielikums. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts

5.pielikums. Dabas lieguma „Bejas meži” shēma un robežu apraksts

6. pielikums. Mikroliegumu saraksts

7. pielikums. Centralizētai ūdensapgādei izmantojamo urbumu  un to aizsargjoslu tabula

8. pielikums Pašvaldības ceļu saraksts

9.pielikums. Teritoriju plānotās (atļautās) izmantošanas zonējums

10. pielikums. Mazdārziņu un vasarnīcu teritorija

11.pielikums Būvniecības procesa shēma

12. pielikums  Teritorijas valsts un pašvaldību funkciju veikšanai.

1.pielikums. Apbūves parametru aprēķināšana

| Numurs zīmējumā | Nosaukums | Platība m2 | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apbūves teritorija | (50x45)= 2250 | 100 |
| 1.2. | Būves, ēkas | 10x15 + 10x12= 270 | 12 |
| 3 | Terase | 8x15 =120 |  |
| 4 | Baseins | 10x6 =60 |  |
| 5 | Grantēti celiņi | 3x6+3x7+2x17+2x6= 75 |  |
| 7 | Piebraucamais ceļš, celiņš, stāvvietas (asfaltēti) | 7x16+10x14+4x6+ 288 |  |
| 8 | Grantēta autostāvvieta | 6x6=36 |  |
| 1.,2.,3.,7 | Apbūves blīvums | 270+120+288= 768 | 30 |
| 1-8 | Teritorijas kopējais apbūvētais laukums | 270+120+60+75+288+36=849 | 38 |
| 9 | Brīvā (zaļā) teritorija | 2250 – 849=1401 | 62 |

2.pielikums.

Pagalmu izvietojums.

3.pielikums. Redzamības trīsstūri

4.pielikums.

Valsts aizsargājamo pieminekļu saraksts

| Valsts aizsardz. Nr. | Pieminekļu vērtības grupa | Pieminekļu veids | Pieminekļu nosaukums | Pieminekļu atrašanās vieta | Pieminekļu (notikumu) datējums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175. | Vietējās nozīmes | Arheoloģija | Garjuru senkapi (Kapu kalns). | Jaunalūksnes pag., Garjuros |  |
| 2773. | Vietējās nozīmes | Arhitektūra | Kolberģa muižas apbūve | Jaunalūksnes pag., Kolberģa muižā | 18./19. gs. |
| 2774. | Vietējās nozīmes | Arhitektūra | Šķūnis | Jaunalūksnes pag., Kolberģa muižā | 19.gs.v. |
| 2775. | Vietējās nozīmes | Arhitektūra | Klēts | Jaunalūksnes pag., Kolberģa muižā | 19.gs.s. |
| 2777. | Vietējās nozīmes | Arhitektūra | Kungu māja | Jaunalūksnes pag., Lāsberģa muižā | 1821., 1860. |
| 176. | Valsts nozīmes | Arheoloģija | Nametkalns-pilskalns | Jaunalūksnes pag., pie bij. Lāsberģa muižas un Pļaviņām |  |
| 177. | Valsts nozīmes | Arheoloģija | Raudziņkalns-Senkapi | Jaunalūksnes pag., starp Jaunsproģiem, Zemgaļiem un Smilgām |  |
| 178. | Valsts nozīmes | Arheoloģija | Siseņu (Garasīmu) pilskalns | Jaunalūksnes pag., starp Siseņiem un Garasīmiem |  |
| 179. | Valsts nozīmes | Arheoloģija | Smiķu senkapi | Alūksnes raj., Jaunalūksnes pag., starp Smiķiem un Lenkavu |  |

5.pielikums.

Natura 2000 teritorija - dabas lieguma ”Bejas meži” shēma  un robežu apraksts

1. Jaunalūksnes pagasts. Bejas mežniecība

1.1. 1-2 No zemnieku saimniecības "Cekuļi" ziemeļrietumu stūra uz

austrumiem pa šīs zemnieku saimniecības ziemeļu robežu līdz

zemnieku saimniecības "Supes" dienvidrietumu stūrim

1.2. 2-3 Uz dienvidrietumiem pa zemnieku saimniecības "Cekuļi" īpašuma

tīruma un apauguma robežu līdz zemnieku saimniecības "Dārziņi"

ziemeļaustrumu stūrim

1.3. 3-4 Uz dienvidiem pa zemnieku saimniecību "Dārziņi" un "Auguļi"

robežu (ceļu) un zemnieku saimniecību "Jaundārziņi" un "Dārziņi"

robežu līdz zemnieku saimniecības "Jaundārziņi" dienvidaustrumu stūrim 1.4. 4-5 Uz dienvidrietumiem pa zemnieku saimniecības "Jaundārziņi" meža

robežu līdz elektrolīnijas stigai

1.5. 5-6 Uz rietumiem pa elektrolīnijas stigu līdz tīruma malai

1.6. 6-7 Uz ziemeļiem pa zemnieku saimniecības "Jaundārziņi" tīruma malu

līdz Viktora Litaunieka īpašuma robežai

1.7. 7-8 Uz rietumiem pa Viktora Litaunieka īpašuma, zemnieku saimniecības

"Eglītes" un zemnieku saimniecības "Liepāni" dienvidu robežu

līdz zemnieku saimniecības "Liepāni" dienvidrietumu stūrim

1.8. 8-9 Uz ziemeļrietumiem pa zemnieku saimniecības "Liepāni" rietumu

robežu līdz zemnieku saimniecības "Kārkliņi" dienvidu stūrim

1.9. 9-10 Uz ziemeļaustrumiem pa stigu, šķērsojot zemnieku saimniecības

"Liepāni" īpašumu un tālāk pa zemnieku saimniecību "Liepāni"

un "Eglītes" robežu līdz zemnieku saimniecības "Cepļi" robežai 1.10. 10-1 Uz dienvidiem pa zemnieku saimniecību "Eglītes" un "Cepļi"

robežu līdz sākumpunktam

6. pielikums  Mikroliegumu  saraksts

| N.p.k. | Kods | Teritorijas apraksts |
| --- | --- | --- |
|  | 200 | Alūksnes raj., Mālupes pag. Un Jaunalūksnes pag., Alūksnes VVM, Mālupes un Bejas VM 327., 328., 329., 332., 333., 334., 326., 330., 331., 335., 336. kvartāli. |
|  | 245 | Terit. Robežojas ar lauksaimniecības zemēm. Salīdzinoši tuvu atrodas Pededzes upe. |
|  | 247 | Alūksnes raj., Jaunalūksnes pag., Alūksnes VM, Bejas M. |
|  | 271 | Alūksnes raj., Jaunalūksnes pag., Alūksnes VM, Bejas M. |
|  | 272 | Alūksnes raj., Jaunalūksnes pag., Alūksnes VM, Bejas M. |
|  | 488 | Terit. veido mitras skuju un lapu kokua audzes ar līdzenu reljefu. Terit. Z daļā ir redzama meliorācijas ietekme, D un R daļas audzes ir slapjas, jo tām cauri tek taisnota upīte. Uz Z no terit. privātie meži, kuri 90% ir kailcirte. |
|  | 701 | Alūksnes raj., Jaunalūksnes pag. |

- pielikums.

Centralizētai ūdensapgādei izmantojamo urbumu aizsargjoslu platums (rādiuss, m)

| Urbuma nosaukums | AA Kolberģis | AA Beja |
| --- | --- | --- |
| Urbuma VĢD DB Nr. | 6910 | 6911 |
| Stingra režīma aizsargjoslas rādiuss, m | 10 | 10 |
| Bakterioloģiskās aizsargjoslas rādiuss, m | Nav nepieciešams | Nav nepieciešams |
| Ūdens patēriņš, m3/dienn | 2,5 l/sek | 104 | 2,0 l/sek | 33 |
| Ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss, m | 580 | 405 | 270 | 120 |

8. pielikums Pašvaldības ceļu un ielu saraksts

| N.p.k. | Autoceļa nosaukums | no | līdz | autoceļi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | garums (km) | seguma veids |
| 1. | Upeskakts-Līgotņi | 0,000 | 3,750 | 2,200 1,550 | Grants Bez seguma |
| 2. | Auseji-Garjuri | 0,000 | 3,550 | 3,550 | Bez seguma |
| 3. | Bundzene-Matisene | 0,000 | 5,400 | 5,400 | Bez seguma |
| 4. | Karitāni-Paideri | 0,000 | 3,150 | 3,150 | grants |
| 5. | Kanaviņas-Lejasšķiņķi | 0,000 | 5,550 | 3,500 2,050 | Grants Bez seguma |
| 6. | Kolberģis-Karitāni | 0,000 | 3,500 | 2,550 0,950 | Bez seguma grants |
| 7. | Mārtiņi-Dainas | 0,000 | 2,000 | 2,000 | Bez seguma |
| 8. | Dudas-Paideri | 0,000 1,700 2,850 | 1,250 2,600 4,450 | 1,250 0,900 1,600 | Bez seguma Bez seguma Bez seguma |
| 9. | Bundzene-Birzmaļi | 0,000 | 1,900 | 1,900 | Bez seguma |
| 10. | Strunķene- Laines | 0,000 | 2,050 | 2,050 | Bez seguma |
| 11. | Jaunzemi-Karitāni | 0,000 2,100 | 1,900 2,550 | 1,900 0,450 | Bez seguma grants |
| 12. | Garjuri-Lašķi | 0,000 | 2,950 | 1,950 1,000 | Bez seguma grants |
| 13. | Kolberģa iekšējie ceļi | 0,000 | 3,000 | 2,000 1,000 | Asfalts grants |
| 14. | Zariņi-Lenkavas | 0,000 1,700 | 0,450 1,900 | 0,450 0,200 | Grants grants |
| 15. | Garjuri-Nikolska | 0,000 | 0,600 | 0,600 | Bez seguma |
| 16. | Ozoli-Zirnītis | 0,000 | 0,700 | 0,700 | Bez seguma |
| 17. | Salni-Izgāztuve | 0,000 | 0,650 | 0,650 | grants |

9.pielikums. Teritoriju plānotās (atļautās) izmantošanas zonējums

| Nr. | Teritorijas nosaukums | Teritorijas apzīmējums kartē | Galveno NĪLM kodi | Galveno NĪLM kodu nosaukumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Esošās | Plānotās |  |  |
| 1. DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS |
| 1.1. | SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJAS | Gaiši brūns aizkrāsojums | Gaiši brūns slīps svītrojums | 0601 0101 | Individuālo dzīvojamo māju apbūve. Zeme, uz kuras galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. |
| 1.2. | DAUDZDZīVOKĻU ēku APBŪVES TERITORIJAs | Brūns aizkrāsojums | Brūns iesvītrojums | 0701 0702 0801 | Vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 3 -5 stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. Komercdarbības objektu apbūve. |
| 2.PUBLISKĀS TERITORIJAS |
| 2.1. | Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas | Rozā aizkrāsojums | Rozā svītrojums | 0901 0902 0903 0908 | Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve. Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve |
| 2.2. | Jauktas darījumu un sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas | Sarkans aizkrāsojums | Sarkans slīps svītrojums | 0903 0910 0601 0801 | Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve. Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti. Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve. Komercdarbības objektu apbūve. |
| 2.3. | tūrisma un rekreācijas teritorijas n objekti | Zaļs slīps svītrojums un objekta Nr. | 0601 0801 0101 0201 0503 | Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve. Komercdarbības objektu apbūve Zeme, uz kuras galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas |
| 3. RAŽOŠANAS UN TEHNISKO OBJEKTU APBŪVES TERITORIJAS |
| 3.1. | ražošanas UN TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJAS | Violets aizkrāsojums | Violets slīps svītrojums | 1001 1002 1003 0801 1201 1104 1105 | Ražošanas objektu apbūves zeme Noliktavu apbūve. Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve Komercdarbības objektu apbūve. Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve Transportlīdzekļu garāžu apbūve Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas . |
| 3.2. | RAŽOŠANAS un darījumu objektu teritorijas |  | sarkanviolets slīps svītrojums | 1002 0801 1201 1104 1105 | Noliktavu apbūve. Komercdarbības objektu apbūve. Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve Transportlīdzekļu garāžu apbūve Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas. |
| 3.3. | Saimniecisko objektu apbūves teritorijas | Pelēks aizkrāsojums | 1002 0801 1201 0101 | Noliktavu apbūve. Komercdarbības objektu apbūves teritorijas Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve Zeme, uz kuras galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. |
| 4. TERITORIJAS AR ZEMU APBŪVES BLĪVUMU |
| 4.1. | LAUKSAIMNIECiskās teritorijas | Balts - LIZ Bēškrāsas - ainaviski nozīmīgās LIZ, Sinepju krāsas - rajona nozīmes īpaši vērtīgās LIZ Smalks brūns iesvītrojums - dinamiskās ainavas | 0101 1003 0303 0601 0801 1201 0401 | Zeme, uz kuras galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve. Dīķsaimniecība. Individuālo dzīvojamo māju apbūve Komercdarbības objektu apbūve. Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas |
| 4.2. | MEŽSAIMNIECISKĀS TERITORIJAS | Atbilstoši topogrāfiskās kartes apzīmējumiem (meži, krūmāji, izcirtumi, jaunaudzes, purvi) a/s „LVM „ pārziņā esošās teritorijas parādītas ar horizontālu svītrojumu | 0201 0401 0303 0101 | Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas Dīķu saimniecība. Zeme, uz kuras galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. |
| 4.3 | ūdensteču un ūdenstilpJu TERITORIJAS | Zils aizkrāsojums | 0301 0302 1202 1004 0303 | Publiskie ūdeņi. Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas. Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve. Zivsaimniecību un zivjaudzētavu apbūve Dīķu saimniecība. |
| 5. SATIKSMES INFRASTRUKTŪRAS UN INŽENIERTEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJAS |
| 5.1. | SATIKSMES INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJAS | Dažādi līniju veidi | 1101 1201 | Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve |
| 5.2. | INŽENIERTEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJAS | Dažādu līniju veidi | 1201 | Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un nafrta, gāzes,ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdensņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve. |
| 6. OBJEKTI AR ĪPAŠIEM NOSACĪJUMIEM |
| 6.1. | KULTŪRAS PIEMINEKĻI | Piktogramma (aplītis ar kārtas Nr. un nosaukumu) |
| 6.2. | ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI | Sarkans rūtojums - dabas liegumi un mikroliegumi Sarkans svītrojums - mikroliegumu buferzonas |
| 6.3. | Labiekārtotās zaļās zonas teritorijas | Tumši zaļš rūtojums | 0903 0501 0503 0908 | Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve. Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve. |
| 6.4. | Dabas teritorijas | Gaiši zaļš rūtojums | 0101 0801 0908 0501 0502 0101 0601 | Zeme, uz kuras galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. Komercdarbības objektu apbūve.. Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve. Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas Individuālo dzīvojamo māju apbūve |

|  | Nosaukums | Apzīmējums kartē |
| --- | --- | --- |
| 6.3. | DEGRADĒTĀS UN REKULTIVĒJAMĀS TERORIJAS | Pelēka pārtrauktas līnijas kontūra – degradētas teritorijas Violētas pārtrauktas līnijas kontūra – rekultivējamās teritorijas |
| 6.4. | DERĪGO IZRAKTEŅU TERITORIJAS | brūns smalks rūtojums |
| 6.5. | TURPMĀKĀS IZPĒTES TERITORIJAS |  |
| 6.6. | AIZSARGJOSLAS | Dažāda veida iesvītrojums |

10.pielikums. Mazdārziņu un vasarnīcu teritorija - prioritārā detālplānojuma teritorija

11. Pielikums. Būvniecības procesa shēma

12. pielikums.

Jaunalūksnes pašvaldības īpašumā un lietojumā esošo zemju plānotā (atļautā) izmantošana

| N.p.k. | Kadastra Nr. | Nosaukums | Platība (ha) | Līdzšinējais nekustamā īpašuma lietojuma mērķis | Sasaiste ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu | Plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar teritorijas plānojumu un „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 36560060093 | Skaras | 1.2 | Individuālo dzīvojamo māju apbūve | Palīdzības sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā | Savrupmāju apbūve |
|  | 6560030082 | Kubulnieki | 0.4 |  |  | Savrupmāju apbūve |
|  | 36560100280 | Miíelīši | 0.32 |  |  | Savrupmāju apbūve |
|  | 36560140042 | Tereški | 0.5 |  |  | Savrupmāju apbūve |
|  | 36560080158 | Lejasšíiņíi | 1.6 |  |  | Savrupmāju apbūve |
|  | 36560060097 | Lejas | 4.8 | Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve | Palīdzības sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā | Daudzdzīvokļu ēku apbūve |
|  | 36560060092 | Visikums | 1.32 |  |  | Daudzdzīvokļu ēku apbūve |
|  | 36560030185 | Kolberģis 10 | 0.8 |  |  | Daudzdzīvokļu ēku apbūve |
|  | 36560100254 | Ceriņi | 1.50 |  |  | Daudzdzīvokļu ēku apbūve |
|  | 36560100210 | Teikas | 0.17 |  |  | Daudzdzīvokļu ēku apbūve |
|  | 36560090147 | Garasimi 10 | 0.9 |  |  | Daudzdzīvokļu ēku apbūve |
|  | 36560100214 | Bejas skola | 10 | Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, | Gādība par iedzīvotāju izglītību. Kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, un tautas jaunrades attīstības veicināšana | Sabiedrisko objektu apbūve, ietverot ietverot apbūves noteikumu sadaļā 3.3. „Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas„ citas atļautās izmantošanas |
|  | 36560100211 | Dainas | 0.4 | pārējie sabiedriskās nozīmes objekti un to apbūve | Kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, un tautas jaunrades attīstības veicināšana | Sabiedrisko objektu apbūve Tūrisma un rekreācijas objektu izveide |
|  | 36560080175 | Cietuma kalns | 1.5 | Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju apbūve | Gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus | Saimniecisko objektu apbūve. Inženiertehniskā apbūve |
|  | 36560030086 | Dûņas | 0.6 |  |  | Saimniecisko objektu apbūve. Inženiertehniskā apbūve |
|  | 36560030081 | Dzirnavas | 0.2 |  |  | Saimniecisko objektu apbūve. Inženiertehniskā apbūve |
|  | 36560100278 | Grodi | 0.4 |  |  | Saimniecisko objektu apbūve. Inženiertehniskā apbūve |
|  | 36560090149 | Izgāztuve | 6.3 | Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apbūve |  | Sadzīves atkritumu izgāztuve; nākotnē rekultivējama saskaņa ar reģiona SAAO „Maliena” darbības uzsākšanos un atbilstoi plānoto. |
|  | 36560090148 | Sisenītis | 3.9 | Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas | Gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi | Rekreācija; izmantošana publiskās peldvietas vajadzībām |
|  | 36560080178 | Oļi | 1.4 | Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība | Noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, | Mežsaimnieciskai izmantošana, ietverot apbūves noteikumu sadaļā 3.10. „Mežsaimnieciskās teritorijas” citas atļautās izmantošanas. |
|  | 36560010099 | ceļš Auseji-Garjuri | 5.3 | Zeme zem koplietošanas ceļiem - ielām, šosejām, tuneļiem, tiltiem, estakādēm u.c. Zeme zem koplietošanas ceļiem - ielām, šosejām, tuneļiem, tiltiem, estakādēm u.c. | Gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; Gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; | Satiksmes infrastruktūras teritorijas |
|  | 36560030148 | ceļš Ozoli-Zirnītis | 0.7 |  |  | Satiksmes infrastruktūras teritorijas |
|  | 36560030147 | ceļš Kolberģa iekšējie ceļi | 3.4 |  |  | Satiksmes infrastruktūras teritorijas |
|  | 36560030146 | ceļš Kolberģis-Karitāni | 5.4 |  |  | Satiksmes infrastruktūras teritorijas |
|  | 36560140062 | ceļš Zariņi-Lenkava | 1.1 |  |  | Satiksmes infrastruktūras teritorijas |
|  | 36560090090 | ceļš Jaunzemi-Karitāni | 2.5 |  |  | Satiksmes infrastruktūras teritorijas |
|  | 36560080196 | ceļš Karitāni-Paideri | 3.8 |  |  | Satiksmes infrastruktūras teritorijas |
|  | 36560080194 | ceļš Kanaviņas-Lejasšíiņíi | 6.3 |  |  | Satiksmes infrastruktūras teritorijas |
|  | 36560080191 | ceļš Dudas - Paideri | 2.48 |  |  | Satiksmes infrastruktūras teritorijas |
|  | 36560100304 | ceļš Pārslas -Bērzi | 0.8 |  |  | Satiksmes infrastruktūras teritorijas |
|  | 36560100268 | ceļš Struņíene -Laines | 3 |  |  | Satiksmes infrastruktūras teritorijas |
|  | 36560100265 | ceļš Mārtiņi-Dainas | 1.1 |  |  | Satiksmes infrastruktūras teritorijas |
|  | 36560090091 | ceļš Supes - Izgāztuve | 0.5 |  |  | Satiksmes infrastruktūras teritorijas |
|  | 36560050074 | ceļš Bundzene - Birzmaļi | 1.9 |  |  | Satiksmes infrastruktūras teritorijas |
|  | 36560050072 | ceļš Bundzene - Matisene | 4.4 |  |  | Satiksmes infrastruktūras teritorijas |
|  | 36560040149 | ceļš Garjuri -Lašíi | 3.4 |  |  | Satiksmes infrastruktūras teritorijas |
|  | 36560040148 | ceļš Garjuri- Nikolska | 0.6 |  |  | Satiksmes infrastruktūras teritorijas |
|  | 36560010100 | ceļš Līgotņi-Leiškalns | 1.9 |  |  | Satiksmes infrastruktūras teritorijas |
|  | 36560010098 | ceļš Upeskakts-Līgotņi | 3.8 |  |  | Satiksmes infrastruktūras teritorijas |
|  | 36560040140 | Ganība | 1 | Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība | Sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā Sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā | Lauksaimnieciska teritorija, ietverot apbūves noteikumu sadaļā 3.9. „Lauksaimnieciskās teritorijas” atļauto apbūvi u.c. daudzfunkcionālas izmantošanas iespējas. |
|  | 36560040101 | Puíudruvas | 0.5 |  |  | Lauksaimnieciska teritorija, ietverot apbūves noteikumu sadaļā 3.9. „Lauksaimnieciskās teritorijas” atļauto apbūvi u.c. daudzfunkcionālas izmantošanas iespējas. |
|  | 36560040066 | Garjuri 22 | 0.39 |  |  | Lauksaimnieciska teritorija, ietverot apbūves noteikumu sadaļā 3.9. „Lauksaimnieciskās teritorijas” atļauto apbūvi u.c. daudzfunkcionālas izmantošanas iespējas. |
|  | 36560030084 | Kristiņi | 1.1 |  |  | Lauksaimnieciska teritorija, ietverot apbūves noteikumu sadaļā 3.9. „Lauksaimnieciskās teritorijas” atļauto apbūvi u.c. daudzfunkcionālas izmantošanas iespējas. |
|  | 36560020024 | Ploskums 5 | 1.2 |  |  | Lauksaimnieciska teritorija, ietverot apbūves noteikumu sadaļā 3.9. „Lauksaimnieciskās teritorijas” atļauto apbūvi u.c. daudzfunkcionālas izmantošanas iespējas. |
|  | 36560100281 | Censoņi | 3.3 |  |  | Lauksaimnieciska teritorija, ietverot apbūves noteikumu sadaļā 3.9. „Lauksaimnieciskās teritorijas” atļauto apbūvi u.c. daudzfunkcionālas izmantošanas iespējas. |
|  | 36560080112 | Lejasšíiņíi | 5.3 |  |  | Lauksaimnieciska teritorija, ietverot apbūves noteikumu sadaļā 3.9. „Lauksaimnieciskās teritorijas” atļauto apbūvi u.c. daudzfunkcionālas izmantošanas iespējas. |
|  | 36560080185 | Šíilderi | 3.7 |  |  | Lauksaimnieciska teritorija, ietverot apbūves noteikumu sadaļā 3.9. „Lauksaimnieciskās teritorijas” atļauto apbūvi u.c. daudzfunkcionālas izmantošanas iespējas. |
|  | 36560060103 | Igaunīši | 2.7 |  |  | Lauksaimnieciska teritorija, ietverot apbūves noteikumu sadaļā 3.9. „Lauksaimnieciskās teritorijas” atļauto apbūvi u.c. daudzfunkcionālas izmantošanas iespējas. |
|  | 36560010023 | Tacis | 0.9 |  |  | Rekreācijas teritorija, izmantojamai publiskai labiekārtotai pieejai pie Alūksnes ezera |
|  | 36560100295 | Robežnieki 1 | 0.3 |  |  | Lauksaimnieciska teritorija, ietverot apbūves noteikumu sadaļā 3.9. „Lauksaimnieciskās teritorijas” atļauto apbūvi u.c. daudzfunkcionālas izmantošanas iespējas. |
|  | 36560100212 | Liesmas | 1.1 |  |  | Lauksaimnieciska teritorija, ietverot apbūves noteikumu sadaļā 3.9. „Lauksaimnieciskās teritorijas” atļauto apbūvi u.c. daudzfunkcionālas izmantošanas iespējas. |
|  | 36560090142 | Palmas 1 | 3.9 |  |  | Lauksaimnieciska teritorija, ietverot apbūves noteikumu sadaļā 3.9. „Lauksaimnieciskās teritorijas” atļauto apbūvi u.c. daudzfunkcionālas izmantošanas iespējas. |
|  | 36560060091 | Vētraine 2 | 1.1 |  |  | Lauksaimnieciska teritorija, ietverot apbūves noteikumu sadaļā 3.9. „Lauksaimnieciskās teritorijas” atļauto apbūvi u.c. daudzfunkcionālas izmantošanas iespējas. |
|  | 36560060090 | Vētraine 1 | 13.3 |  |  | Lauksaimnieciska teritorija, ietverot apbūves noteikumu sadaļā 3.9. „Lauksaimnieciskās teritorijas” atļauto apbūvi u.c. daudzfunkcionālas izmantošanas iespējas. |

# Footnotes

Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumi Nr.1069  “Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”

Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra  noteikumi Nr.736 ”Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”.

Aizsargjoslu likums,   Ministru kabineta 2004.g. 20.janvāra noteikumi Nr.43”Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”.

Ministru kabineta 2000.g. 1.februāra noteikumu Nr.38. “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN-22-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” 6.2.nodaļā noteiktajām prasībām.

Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”

Ministru kabineta 2003.g. 29.aprīļa noteikumiem Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”

Ministru kabineta 1998.g. 20.oktobra noteikumi Nr. 415 „Ekspluatācijas aizsargjoslu gar elektriskajiem tīkliem noteikšanas metodika”

Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumi Nr. 496 „Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības noteikumi”

Ministru kabineta 2003.gada 19.augusta noteikumi Nr.465 „Ekspluatācijas aizsargjoslu gar telekomunikāciju tīklu līnijām noteikšanas metodika”

SPRK 2002.11.12. sēdes protokols Nr.64(94) 10.p.

Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumu Nr.382 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība”

Meliorācijas likums, Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa  noteikumi Nr. 272 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”

Ministru kabineta K  2004.gada 27.jūlija noteikumi Nr.626  „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”

Nosacījums ir spēkā līdz Alūksnes rajona plānojuma (2000.g.) grozījumu vai jauna rajona plānojuma izstrādei.

Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, 4.p.

Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, 8.p.

Saskaņā ar Likuma par pašvaldībām 15.p-tu.