Mālupes pagasta saistošie noteikumi Nr.____

apstiprināti ar Mālupes pagasta padomes lēmumu Nr. _____ no______,

izdoti saskaņā ar

Pašvaldību likuma 43.p.,

Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 2.punktu

MK noteikumiem Nr.883 (19.10.2004.)

“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.p.

Mālupes pagasta teritorijas plānojums

II daļa

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

SATURS

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi	11

II nodaļa. Noteikumi visai Mālupes pagasta teritorijai	12

2.1. Aizliegtā izmantošana	12

2.2. Piekļūšanas noteikumi	12

2.3. Zemes vienību sadalīšanas vai apvienošanas nosacījumi	12

2.4. Pagalmi	13

2.5. Būvju izvietojums attiecībā pret zemes vienības robežām	13

2.6. Prasības satiksmes kustības drošības nodrošināšanai	14

2.7. Prasības ēku un būvju elementiem	15

2.7.1. Prasības ēku fasāžu, jumtu un ūdensnoteku izbūvei:	15

2.8. Prasības ārtelpas elementiem	15

2.8.1. Prasības žogu ierīkošanai:	15

2.8.3. Prasības citu ārtelpas elementu izbūvei:	16

2.9. Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām (DUS, GUS)	16

2.10. Prasības inženierkomunikāciju izbūvei	17

2.10.1. Vispārīgās prasības inženiertehniskajai apgādei:	17

2.10.2. Prasības ūdensapgādei, kanalizācijai, siltumapgādei, elektroapgādei un sakaru apgādei:	18

2.11. Prasības dzeramā ūdens akām	19

2.12. Prasības izsmeļamajām kanalizācijas bedrēm un mēslu krātuvēm	19

2.13. Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai	19

2.14. Prasības saimniecības ēkām un būvēm mājlopiem	20

2.15. Prasības vides pieejamībai	20

2.16. Prasības reljefa un augsnes virskārtas aizsardzībai, grāvju un dabīgo noteču saglabāšanai	20

2.17. Prasības detālplānojumu izstrādei	20

2.18. Prasības ēku funkciju maiņai	22

2.19. Insolācijas (izsauļojuma) un apgaismojuma prasības	22

2.20. Ugunsdrošības prasības	22

2.21. Aizsardzība pret trokšņiem, smakām u.c. negatīvu ietekmi	22

III nodaļa. Mālupes pagasta teritorijas atsevišķu daļu atļautā (plānotā) izmantošana	23

3.1. Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas	27

3.2. Daudzdzīvokļu apbūves teritorijas	27

3.3. Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas	28

3.4. Jauktas dzīvojamās un darījumu un objektu apbūves teritorijas	29

3.5. Tūrisma un rekreācijas objektu apbūves teritorijas	30

3.6. Jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas	31

3.7. Komunālās saimniecības un tehnisko objektu apbūves teritorijas	32

3.8. Lauksaimnieciskās teritorijas	32

3.9. Mežsaimnieciskās teritorijas	34

3.10. Ūdenstilpju un ūdensteču teritorijas	35

3.11. Labiekārtotas zaļās zonas teritorijas	36

3.12. Kapsētu teritorijas	36

Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas	36

3.14. Purvu teritorijas	36

3.15. Satiksmes infrastruktūras teritorijas	37

3.16. Inženiertehniskās infrastruktūras teritorijas	40

3.17. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas	40

3.18. Kultūras pieminekļi un to aizsardzība	43

3.19. Ainavu aizsardzība	44

3.20. Aizsargjoslas	45

3.20.1. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas	45

3.20.1.1. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas	45

3.20.1.2. Tauvas josla	46

3.20.1.3. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem	47

3.20.1.4.Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām	48

3.20.1.5.Aizsargjoslas ap purviem	48

3.20.2. Ekspluatācijas aizsargjoslas	48

3.20.2.1. Aizsargjoslas gar autoceļiem	48

3.20.2.2. Aizsargjoslas gar telekomunikāciju līnijām	49

3.20.2.3. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem	49

3.20.2.4. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm	51

3.20.2.5. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem	51

3.20.3. Sanitārās aizsargjoslas	52

3.20.3.1. Aizsargjoslas ap kapsētu	52

3.20.3.2. Aizsargjoslas ap ūdens attīrīšanas iekārtām	52

3.20.4. Aizsargjoslu uzturēšana:	53

IV nodaļa. Būvtiesību īstenošanas kārtība	54

4.1. Būvatļaujas saņemšana un būvniecība:	54

4.2. Būvju nojaukšana:	55

4.3. Rīcība patvaļīgas būvniecības novēršanai:	55

4.4. Atbildība par Mālupes pagasta apbūves noteikumu neievērošanu:	56

LIETOTIE JĒDZIENI

Aizmugures pagalma dziļums - mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības aizmugures robežu un tuvāko galvenās būves sienu.

Aizmugures pagalms - zemes vienības daļa starp zemes vienības sānpagalmiem no zemes vienības aizmugures robežas līdz tuvākajai galvenās būves aizmugures fasādes sienai.

Apbūves blīvums - ir apbūves teritorijas apbūvētā laukuma attiecība pret kopplatību, izteikta procentos. Apbūves blīvumā papildus ieskaita labiekārtojuma platību (celiņus, kāpnes, piebraucamos ceļus, pagalmus), ja tie ir ierīkoti no vienlaidus ūdensnecaurlaidīgiem materiāliem (piemēram, betona vai asfalta) un labiekārtojuma elementu platības (terases, atklātu peldbaseinu platības), ja to sienu virszemes daļas izbūvētas augstāk par 1 metru virs zemes.

Apbūves intensitāte - būves (parasti – ēkas) stāvu kopējās platības attiecība pret zemes vienības platību izteikta procentos.

Apbūves līnija – attālums no apbūves līdz kaimiņu zemes vienībai (nekustamajam īpašumam).

Apbūves laukums - visas apbūvētās platības summa, izņemot pazemes būves, piebraucamos ceļus un labiekārtojumu.

Atdalāmā zemes vienība - zemes īpašuma daļa, ko paredzēts atdalīt un, pēc robežu uzmērīšanas dabā, reģistrēt kadastrā kā atsevišķu zemes vienību vai apvienot ar citu zemes vienību.

Atklāta uzglabāšana - teritorijas izmantošana preču, būvmateriālu un citu priekšmetu uzglabāšanai ārpus ēkām (būvēm).

Autostāvvieta - teritorija vienas vai vairāku automašīnu novietošanai uz laiku.

Brīvā teritorija - zemes vienības neapbūvētā platība, no kā atskaitīta autostāvvietu un piebraucamo ceļu platība. To raksturo brīvās teritorijas rādītājs, kas izteikts procentos no būvju stāvu platības.

Būvlaide - minimālais attālums starp ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu un jebkuru virszemes būvi zemes vienības iekšpusē. Teritorijas plānojumā būvlaidi iezīmē ar līniju, kas parasti atrodas paralēli ielas sarkanajai līnijai vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežai.

Būvobjekta ģenerālplāns - uz topogrāfiskā plāna pamatnes izstrādāts projektējamās teritorijas vispārīgais plāns būvprojekta sastāvā ar būvju, labiekārtojuma elementu un inženierkomunikāciju izvietojumu.

Ciems – blīvi apdzīvota vieta, kurai ir pašvaldības noteikts ciema statuss un teritorijas plānojumā parādīta apdzīvotās vietas robeža.

Darījumu iestāde - banka, apdrošināšanas sabiedrība, viesnīca, motelis, birojs, gadatirgus, izstāde un citas komerciāla rakstura iestādes un uzņēmumi, izņemot rūpniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumus.

Degvielas uzpildes stacija - degvielas (arī gāzes), eļļas un smērvielu tirdzniecības uzņēmums. Šīs teritorijas vai būves palīgizmantošana parasti ir mazumtirdzniecība, automašīnu mazgāšana vai citi transportapkalpes pakalpojumi.

Dvīņu māja - divas bloķētas vienģimeņu dzīvojamās mājas, parasti izvietotas katra uz savas zemes gabala.

Ēku un citu būvju laukums - to aizņemtā platība, ko mēra pa celtņu ārējo kontūru (ieskaitot caurbrauktuvju un pārkaru laukumus), pieskaitot ēkas izvirzīto daļu, kas atrodas zem jumta (verandas, lieveņi, portiki, galerijas, nojumes, lapenes un līdzīgi objekti), platības mērot pa nesošo elementu ārējo kontūru.

Ēkas augstums – attālums līdz ēkas jumta kores (savietotajiem jumtiem – jumta dzegas) augstākajam punktam.

Ferma - atsevišķa specializēta lopkopības produkcijas ražošanas saimniecība (govju, cūku, zirgu, putnu u.c.) Fermas teritorijā ietver arī lopu pastaigu laukumus, bet neietver ganības.

Galvenā būve - teritorijas (zemes vienības) galvenajai (primārajai vai sekundārajai) izmantošanai paredzētā būve, parasti – ēka.

Garāža - būve vai tās daļa mehānisko transporta līdzekļu pastāvīgai novietošanai. Ar šo jēdzienu neapzīmē privātu garāžu, kas atrodas dzīvojamā vai saimniecības ēkā.

Hidrotehniska būve - būve ūdensobjekta krastmalu nostiprināšanai, laivu piestātnēm un līdzīgai izmantošanai, izņemot meliorācijas būves.

Iedibināta būvlaide - esošas apbūves veidota līnija, ja uz tās izvietota vismaz puse esošo būvju, parasti galveno ēku.

Inženierbūves - būves, kas nepieciešamas enerģētisko resursu piegādei, ūdensapgādei, sakaru sistēmas, kanalizācijas sistēmas darbībai un atkritumu apsaimniekošanai.

Inženierkomunikācijas - siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, telekomunikāciju līnijas, elektroapgādes līnijas un iekārtas.

Kultūras un izglītības iestāde - kultūras nams, kinoteātris, koncertzāle, universālas izmantošanas zāle, klubs, muzejs, bibliotēka un līdzīgas iestādes.

Labiekārtotas zaļās zonas teritorijas - labiekārtotas teritorijas, kas ir pieejamas sabiedrībai un paredzētas atpūtai, dzīves vides kvalitātes, arī estētiskās vērtības paaugstināšanai vai citai sabiedriskai funkcijai, piemēram, parki, dārzi, mežaparki, skvēri, apstādījumi.

Maģistrālās inženierkomunikācijas - valsts vai pagasta galvenās inženierkomunikācijas, arī maģistrālie transportvadi un līdzīgas būves, kas nodrošina lielas teritorijas apgādi ar izejvielām, sakariem, enerģētiskajiem un citiem resursiem, arī notekūdeņu slēgtu novadīšanu. No maģistrālajām inženierkomunikācijām atzarojas inženierkomunikācijas, kas apkalpo mazākas teritorijas un konkrētus patērētājus.

Mazēka - pēc kapitalitātes iedalījuma V un VI grupas vieglas konstrukcijas ēka (Latvijas būvnormatīvs LBN 401 (V grupa - saliekamu koka vairogu, koka stāvbūves, māla kleķa; pamati - lentveida vai stabu veidā no mūra, betona vai koka, sienas - koka vairoga, koka stāvbūve, pārsegums - koka; VI grupa - vieglas konstrukcijas koka stāvbūves), kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2.

Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts - uzņēmums preču pārdošanai tieši patērētājam, sadzīves un citu pakalpojumu sniedzējs, tirdzniecības centrs, tirgus, veikals, salons, aptieka, restorāns, bārs, kafejnīca, pakalpojumu darbnīca un citi uzņēmumi, kas neveic rūpniecisku ražošanu, montēšanu, pārstrādi vai vairumtirdzniecību.

Meliorācijas būves - būves, kas nepieciešamas pasākumu sistēmai augsnes radikālai uzlabošanai, galvenokārt tās ūdens režīma regulēšanai (nosusinot, apūdeņojot, stādot kokus) un augsnes erozijas novēršanai.

Noliktava - teritorija (būve), materiālu, vielu, lietu un preču uzkrāšanai, uzglabāšanai un saglabāšanai (piemēram, saldēšanai).

Paaugstināta riska objekts - teritorija vai būve, kuras izmantošanas veids rada paaugstinātu iespējamību radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

Pagalms - ēku, būvju vai stādījumu ierobežots laukums. Apbūves teritorijās apdzīvotās vietās (ciemos) šis jēdziens izmantots arī zemes vienības daļu apzīmēšanai, piemēram, priekšpagalms (priekšdārzs), iekšējais vai ārējais sānpagalms, aizmugures pagalms.

Palīgizmantošana - teritorijas (zemes vienības) vai būves izmantošana, kas ir pakārtota galvenajai izmantošanai un papildina to.

Parcele - zemes vienības projekts, priekšlikums zemes vienības robežu maiņai, parasti tās sadalīšanai.

Pārvaldes iestāde - nekomerciāla iestāde valsts vai pašvaldības funkciju veikšanai.

Pagasta grāvis - būve atklātai virszemes ūdeņu notecei, kas iekļaujas vienotā noteču sistēmā un ir pašvaldības pārziņā.

Plānošanas un arhitektūras uzdevums - būvvaldes izsniegts dokuments, kas ir pamats būvprojekta izstrādāšanai un kurā noteiktas prasības zemes gabala plānojumam un apbūvei.

Priekšpagalma dziļums - mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības fronti (sarkano līniju) un tuvāko galvenās būves sienu.

Priekšpagalms (priekšdārzs) - zemes vienības daļa visā tās platumā no zemes vienības frontes (sarkanās līnijas) līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves galvenās fasādes sienai.

Problēmu objekts - būve, tās paliekas, tehnikas novietne jeb cits objekts, kas ir negatīvs akcents ainavas telpā un būtiski pazemina tās kvalitāti un estētisko vērtību.

Reliģiska iestāde - teritorija vai būve reģistrētas reliģiskas kopienas darbības veikšanai, arī kulta ēka.

Rindu māja - vertikāli trīs un vairākos dzīvokļos sadalīta ēka ar atsevišķām izejām uz priekšpagalmu un aizmugures pagalmu, kas cieši piekļaujas katra dzīvokļa priekšējai un aizmugures sienai.

Saimniecības ēka - ēka palīgizmantošanai, var ietvert privātu garāžu, nojumi automašīnas novietošanai, darbnīcu, siltumnīcu, kā arī dārza inventāra, materiālu un sadzīves priekšmetu glabāšanu u.c. Ja šāda ēka piebūvēta vai iebūvēta galvenajā būvē, to uzskata par daļu no galvenās būves, nevis par saimniecības ēku.

Sānpagalma platums - mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības sānu robežu un tuvāko galvenās būves sienu.

Sānpagalms - zemes vienības daļa no priekšpagalma līdz tās aizmugures robežai un no zemes vienības sānu robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves sānu fasādes sienai.

Sarkanā līnija – teritorijas plānojumā noteikta līnija, kas norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas (t.i. esoša vai projektēta ielas robeža).

Savrupmāja – brīvi stāvoša vienas vai divu ģimeņu (mājsaimniecību) dzīvojamā māja.

Sporta un atpūtas (rekreācijas) objekts - teritorija, būve vai tās daļa, ko izmanto sporta, spēļu, fizisku nodarbību vai izklaidēšanās nolūkā (var ietvert arī sporta klubu, sacīkšu zirgu un suņu audzētavu, suņu un citu dzīvnieku dresēšanu un citu rekreatīvu darbību, kā arī tādas sporta būves, kas kalpo kā palīgizmantošana).

Stāvu platība - būves, parasti ēkas, visu stāvu, izņemot pagrabstāvus, platību summa. Stāva platība ir platība, ko ierobežo ēkas ārējā kontūra, ietverot ēkas iekšējās un ārējās sienas.

Stāvu skaits - ēkas visu virszemes stāvu skaits. Stāvu skaitā ietver pagrabstāvu, ja vairāk kā puse no pagraba augstuma starp pabeigtām griestu un grīdas virsmām ir virs pieguļošās teritorijas virsmas (pagalma ēkai – virs pagalma virsmas) projektētā vidējā līmeņa ēkas vidū ielas vai ceļa pusē. Stāvu skaitā ieskaita arī atļautās izmantošanas vajadzībām izbūvētu jumta stāvu, ja jumta izbūves platība ar 2,5 m un lielāku augstumu pārsniedz 50% no ēkas apbūves laukuma.

Tehniskās apkopes stacija - teritorija vai būve, ko izmanto mehānisko transporta līdzekļu apkopei un labošanai, arī pilnīgai to korpusa, rāmja, motora un riepu remontam, krāsošanai, mazgāšanai un tīrīšanai, kā arī eļļu, smērvielu, antifrīzu, riepu, akumulatoru un rezerves daļu tirdzniecībai.

Teritorijas primārais izmantošanas veids - teritorijas galvenais izmantošanas veids (veidi). Daudzfunkcionālajās teritorijās galvenajam teritorijas izmantošanas veidam (veidiem) paredz procentuāli lielāko attiecīgās teritorijas daļu.

Teritorijas sekundārais izmantošanas veids - teritorijas izmantošanas veids (veidi), kas atļauts papildus primārajai izmantošanai. Sekundārajiem teritorijas izmantošanas veidiem paredz procentuāli mazāko attiecīgās teritorijas daļu, ja nepieciešams, nosakot papildus prasības šo izmantošanu pamatojumam.

Vairumtirdzniecība - preču komplektēšana, iesaiņošana, uzkrāšana, uzglabāšana un tirdzniecība vairumā.

Valsts autoceļš - 1.šķiras un 2.šķiras valsts autoceļš. Valsts autoceļa teritorijā ietver ceļa zemes nodalījuma joslu un krustojumus ar pagasta ceļiem.

Vieglā rūpniecība – izstrādājumu (gala produktu) sastāvdaļu ražošana un montēšana, preču komplektēšana un iesaiņošana, izņemot jebkuru darbību, kas rada būtisku piesārņojumu, kā rezultātā ķīmiskie, fizikālie, radioloģiskie un bakterioloģiskie faktori pārsniedz pieļaujamos higiēnas normatīvus.

Viensēta - kompakta savrupa ēku grupa ar dzīvojamo māju (mājām), saimniecības ēkām un citām būvēm pagasta lauku teritorijā, zemnieku vai piemājas saimniecība.

Vispārīgā rūpniecība - rūpnieciskā ražošana, montēšana, pārstrādāšana, remontēšana, materiālu un iekārtu, kā arī jebkādu citu preču, vielu un lietu glabāšana, uzkrāšana, komplektēšana, iesaiņošana un nosūtīšana.

Zemes ierīcības projekts - zemes izmantošanas plāns, kurā norādītas katra zemes gabala robežas, platība un inženierkomunikāciju shēma, kā arī šo teritoriju perspektīvie grozījumi sabiedrībai svarīgu objektu realizēšanai.

Zemes vienība - teritorijas pamatvienība (nekustamais īpašums, lietojums vai tā daļa) ar piešķirtu kadastra apzīmējumu.

Zemes vienības (nekustamā īpašuma) sadalīšanas (apvienošanas) projekts - zemes īpašuma sadalījuma vai apvienošanas plāns, kurā noteiktas zemes vienību robežas, apgrūtinājumi, ja tādi ir, adreses (priekšlikums), zemes vienību lietošanas mērķi. Zemes vienības sadalīšanas (apvienošanas) projektu tiesīgi izstrādāt atbilstošās jomas speciālisti – arhitekti, teritorijas plānotāji, zemes ierīcības speciālisti.

Zemes vienības dziļums - horizontāls attālums starp zemes vienības fronti un aizmugures robežu. Tur, kur šīs robežas nav paralēlas, zemes vienības dziļums nozīmē taisnas līnijas garumu, kas savieno zemes vienības frontes un zemes vienības aizmugures robežas viduspunktus. Ja nav zemes vienības aizmugures robežas, zemes vienības dziļums nozīmē taisnas līnijas garumu, kas savieno zemes vienības frontes viduspunktu ar trīsstūra virsotni, ko veido zemes vienības sānu robežas.

Zemes vienības fronte - horizontālais attālums pa ielas sarkano līniju starp zemes vienības sānu robežām.

Žoga caurredzamība – žoga materiāla virsmas (vertikālajā plaknē) attiecība pret kopējo žoga vertikālo plakni, izteikta procentos.

Tekstā lietotie saīsinājumi:

LBN - Latvijas būvnormatīvs

NĪLM - nekustamā īpašuma lietojuma mērķis

VKPAI – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

RVP – reģionālā vides pārvalde

ĪADT – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

VZD – Valsts zemes dienests

Apbūves parametru aprēķināšana:

1.attēls  Apbūves parametru aprēķināšana

- tabula Apbūves parametru aprēķināšanas metode (atbilstoši 1.att.)

| Numurs zīmējumā | Nosaukums | Platība m2 | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apbūves teritorija | (50x45)= 2250 | 100 |
| 1.2. | Būves, ēkas | 10x15 + 10x12= 270 | 12 |
| 3 | Terase | 8x15 =120 |  |
| 4 | Baseins | 10x6 =60 |  |
| 5 | Grantēti celiņi | 3x6+3x7+2x17+2x6= 75 |  |
| 7 | Piebraucamais ceļš, celiņš, stāvvietas (asfaltēti) | 7x16+10x14+4x6+ 288 |  |
| 8 | Grantēta autostāvvieta | 6x6=36 |  |
| 1.,2.,3.,7 | Apbūves blīvums | 270+120+288= 768 | 30 |
| 1 -8 | Teritorijas kopējais apbūvētais laukums | 270+120+60+75+288+36=849 | 38 |
| 9 | Brīvā (zaļā) teritorija | 2250 – 849=1401 | 62 |

# I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

  - Mālupes pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk – Apbūves noteikumi) ir Mālupes pagasta teritorijas plānojuma daļa, kas nosaka prasības apbūvei, saimnieciskajai darbībai, teritorijas cita veida izmantošanai visā Mālupes pagasta teritorijā un Mālupes pagasta teritorijas plānojuma kartē “Mālupes pagasta plānotā (atļautā) izmantošana” noteiktajās Mālupes pagasta daļās.

  - Mālupes pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības ir saistošas visām fiziskajām un juridiskajām personām Mālupes pagasta administratīvajā teritorijā.

  - Apbūves noteikumu III nodaļā noteiktajās teritorijās teritorijas primārajai atļautajai izmantošanai ir paredzēti vismaz 80% no attiecīgās teritorijas platības, bet sekundārajai izmantošanai – ne vairāk kā 20% no attiecīgās teritorijas platības. Iespēju un nepieciešamību pārsniegt teritorijas sekundārās izmantošanas platības ierobežojumu pamato, izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus.

  - Ja Apbūves noteikumos zemes vienībai, kuras izmantošana likumīgi iesākta, ir noteikta cita plānotā (atļautā) izmantošana vai citas prasības, kurām šī zemes vienība vai tajā esošās būves neatbilst, attiecīgajai zemes vienībai ir neatbilstoša izmantojuma statuss. Šīs zemes vienības īpašnieks (lietotājs) ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto izmantošanu, bet jebkura jauna izmantošana jāuzsāk un jāveic atbilstoši Apbūves noteikumu prasībām.

  - Līdz Apbūves noteikumu spēkā stāšanās dienai akceptēta būvprojekta pārstrādāšana, saskaņojot to ar Apbūves noteikumu prasībām, nav obligāta, ja būvprojekts atbilst normatīvo aktu un būvvaldes izdotā plānošanas un arhitektūras uzdevuma prasībām.

  - Esošās zemes vienības ar platību, fronti vai dziļumu, kas mazāks par noteikto, drīkst izmantot un uz tiem drīkst būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves atbilstoši prasībām, kas noteiktas attiecīgajā teritorijā (apbūves zonā), ievērojot šādus nosacījumus:

- ja šādas zemes vienības nodrošina ar būvnormatīvos noteikto inženiertehnisko apgādi;

- ja visas citas Mālupes pagasta teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu prasības ir ievērotas.

  - Īpašnieks ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēka vai dabas stihijas rezultātā nopostītu vai daļēji nopostītu likumīgi uzbūvētu būvi iepriekšējā apjomā un izskatā arī tad, ja šī būve neatbilst apbūves noteikumu prasībām.

# II nodaļa. Noteikumi visai Mālupes pagasta teritorijai

## 2.1. Aizliegtā izmantošana

Mālupes pagastā aizliegts:

2.1.1. Izmantot teritoriju veidos, kas pārkāpj normatīvo aktu prasības.

2.1.2. Vākt un uzkrāt atkritumus, lupatas, metāllūžņus, nolietotu tehniku (t.sk. automašīnas) un būvgružus, ja vien šim nolūkam izmantotā zeme nav projektēta un ierīkota to savāktuvei.

2.1.3. Mazēku, saimniecības ēku un citu būvju vietā izmantot nolietoto kravas automašīnu, autobusu vai vagonu korpusus vai to daļas dzīvošanai, uzglabāšanai un citai saimnieciskajai darbībai.

2.1.5. Izmantot ceļojumu treilerus un vagoniņus kā dzīvojamās telpas (arī ēdamtelpas un guļamtelpas) ilgstošai lietošanai (vairāk par 3 mēnešiem), izņemot būvlaukumus un tūristu izmitināšanai paredzētās teritorijas, kurās atļauts šāds izmantošanas veids.

## 2.2. Piekļūšanas noteikumi

2.2.1. Jebkurai jaunveidojamai zemes vienībai nodrošina piekļūšanu no ceļa, ielas, laukuma vai citas brauktuves (vai servitūta ceļa).

2.2.2. Teritorijās, kur atļauta apbūve, paredz normatīviem atbilstošas piebrauktuves vai caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai.

2.2.3. Plānojot jaunus vai rekonstruējot esošos ceļus vai ielas apdzīvotās vietās (ciemos), ja iela vai piebrauktuve veido strupceļu, tās noslēdz ar apgriešanās laukumu.

## 2.3. Zemes vienību sadalīšanas vai apvienošanas nosacījumi

2.3.1. Nekustamā īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu var veikt tikai nekustamiem īpašumiem, kas nostiprināti zemesgrāmatā.

2.3.2. Nekustamos īpašumus (zemes vienības) sadala vai apvieno atbilstoši Mālupes pagasta teritorijas plānojuma, Apbūves noteikumu, bet gadījumos, kad nepieciešams detālplānojums, arī detālplānojuma prasībām.

2.3.3. Nekustamo īpašumu (zemes vienību) drīkst sadalīt vai apvienot ar kādu citu nekustamo īpašumu (zemes vienību) tikai tad, ja tam (tiem) tiek nodrošināta piekļūšana.

2.3.4. Pirms darījuma slēgšanas par nekustamā īpašumā sadalīšanu vai apvienošanu, nekustamā īpašuma īpašnieks iesniedz Mālupes pagasta padomei iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus: zemesgrāmatu apliecības kopiju, zemes robežu plānu, nekustamā īpašuma sadalīšanas (apvienošanas) priekšlikumu (skici).

2.3.5. Mālupes pagasta padome pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma sadalīšanas (apvienošanas) projekta izstrādāšanu vai detālplānojuma izstrādi, vai sniedz nekustamā īpašuma īpašniekam pamatotu atteikumu.

2.3.6. Ja detālplānojuma izstrādāšana nav nepieciešama, nekustamo īpašumu sadala (apvieno) atbilstoši pašvaldības akceptētam nekustamā īpašuma sadalīšanas (apvienošanas) projektam.

2.3.7. Divu nedēļu laikā no nekustamā īpašuma sadalīšanas (apvienošanas) projekta akceptēšanas vai detālplānojuma apstiprināšanas nekustamā īpašuma īpašniekam izsniedz Mālupes pagasta padomes sēdes protokola izrakstu ar šādu informāciju: atļauju atdalīt (pievienot) nekustamo īpašumu, adrešu piešķiršanu jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, nekustamā īpašuma aprobežojumus, ja tādi rodas pēc īpašuma sadalīšanas vai apvienošanas (servitūti, inženierkomunikācijas u.c.), noteikšanu. Pēc pozitīva lēmuma (padomes sēdes protokola izraksta) saņemšanas nekustamā īpašuma īpašnieks veic pasūtījumu licencētai organizācijai vai zvērinātam mērniekam par uzmērīšanu un zemes robežu plānu izgatavošanu jaunizveidotajiem zemes īpašumiem saskaņā ar izstrādāto projektu.

## 2.4. Pagalmi

2.4.1. Mālupes ciema robežās Apbūves noteikumos ir noteikti minimālie priekšpagalmu un sānpagalmu dziļumi.

2.4.2. Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā ciema robežās nav atļauts veidot būvmateriālu, kurināmā krautnes u.c. veida atklātu uzglabāšanu, izņemot materiālu īslaicīgu (pagaidu) novietošanu.

2.4.3. Pagalmus uztur kārtībā, tīrus un sausus, nodrošina lietus ūdens novadīšanu no tiem:

- priekšpagalmā (priekšdārzā) - veido zālāju, dekoratīvos stādījumus, ierīko un izvieto labiekārtojuma elementus;

- priekšdārzu dekoratīvos stādījumus un labiekārtojuma elementus ciemu teritorijās vēlams saskaņot redzamības robežās.

## 2.5. Būvju izvietojums attiecībā pret zemes vienības robežām

2.5.1. Būvju novietojumu ciema teritorijā pret ceļu nosaka būvlaide, bet attālumu no kaimiņu zemes vienības visā pagasta teritorijā – apbūves līnija.

2.5.2. Galveno ēku novieto tuvāk galvenajam ceļam. Atbilstoši zemes vienības izmantošanas veidam tā ir - dzīvojamā māja, sabiedriskā ēka, darījuma iestādes ēka vai ražotnes administratīvā ēka. Palīgēkas novieto aiz galvenās ēkas zemes vienības dziļumā.

2.5.3. Ciema teritorijā, kur eksistē iedibināta būvlaide, galveno ēku izvieto tā, lai tās pret ielu vērstās fasādes vertikālā projekcija sakristu ar būvlaidi.

2.5.4. Jebkuras būves ikvienai daļai aizliegts projicēties ārpus zemes vienības, uz kuras tā atrodas, izņemot šādus gadījumus:

- būvlaide sakrīt ar sarkano līniju, būves daļa drīkst projicēties ārpus zemes vienības robežas uz ielas pusi, bet ne vairāk kā 0.5 m aiz sarkanās līnijas un ne zemāk kā 3.0 m virs ietves;

- būve ir žogs starp nekustamajiem īpašumiem (zemes vienībām).

    - Renovējot (rekonstruējot) ēkas, būvprojekta (arī rekonstrukcijas projekta) sastāvā izstrādā teritorijas labiekārtojuma projektu. Nododot objektu ekspluatācijā ir jābūt veiktai arī teritorijas labiekārtošanai.

2.attēls Pagalmi

## 2.6. Prasības satiksmes kustības drošības nodrošināšanai

2.6.1. Apbūvējot zemes vienību, kas piekļaujas ceļiem, ievēro normatīvajos aktos noteikto pārredzamības zonu, ko nedrīkst apbūvēt. (skat. att.nr.3). Attēlā atzīmētos attālumus A un B nosaka VAS „Latvijas valsts ceļi”.

3. attēls Redzamības trijstūri ceļu/ielu krustojumos

2.6.2. Ja būves pasūtītājs vēlas izvietot būvi tuvāk ceļu krustojumam un risinājums atbilst Apbūves noteikumu prasībām, speciālie pasākumi tehnisko ierīču uzstādīšanai, kas nodrošina gājēju un transporta kustības drošību, veicami uz būves pasūtītāja rēķina.

2.6.3. Satiksmes drošības nodrošināšanai, rekonstruējot vai paplašinot esošās vai veidojot jaunas apbūves teritorijas, sasaiste ar valsts autoceļiem jāveic ievērojot “pakāpeniskuma” principu, tas ir, tiešos pieslēgumus paredzēt pie pašvaldību vai valsts 2.šķiras autoceļiem, nepamatoti nepalielinot esošo pieslēgumu skaitu pie valsts 1.šķiras autoceļiem.

## 2.7. Prasības ēku un būvju elementiem

2.7.1. Prasības ēku fasāžu, jumtu un ūdensnoteku izbūvei:

- ēkas īpašniekam (lietotājam) ir pienākums uzturēt kārtībā ēkas fasādes, jumtu un lietus ūdens novadīšanas sistēmu;

- jaunbūvētu un rekonstruētu fasāžu krāsošanu veic atbilstoši akceptētā būvprojekta noteiktai krāsai;

- jumtus izbūvē tā, lai lietus ūdens no tiem netecētu uz kaimiņu zemes gabala.

## 2.8. Prasības ārtelpas elementiem

2.8.1. Prasības žogu ierīkošanai:

- Mālupes pagasta teritorijā žogus var ierīkot:

  - gar ūdens objektiem – ne tuvāk par tauvas joslas robežu;

  - pie ceļiem – ne tuvāk par ceļa nodalījuma zonu; stūra zemesgabalos – ne tuvāka par redzamības trīsstūra līniju ;

  - funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē – pēc nepieciešamības;

  - pārējos gadījumos – pa zemes vienības robežām.

  - žogu minimālā caurredzamība ciema teritorijā atkarībā no žoga augstuma ir šāda:

  - līdz 1m augstam žogam – bez ierobežojumiem;

  - līdz 1,45m augstam žogam – 30%;

  - līdz 1,75m augstam žogam – 50%;

  - par 1,75m augstākiem žogiem – 80%.

  - žogu stabu atbalstus aizliegts izvietot ceļu un laukumu teritorijā;

  - aizliegts krāsot dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogos;

  - žogu un vārtu augstumu, caurspīdīgumu, krāsu un materiālu vēlams saskaņot ar ēku stilu un esošajiem kaimiņu žogiem;

  - aizliegta surogātmateriālu (metāllūžņu, plastmasas atgriezumu utt.) izmantošana žogu būvniecībā.

2.8.2. Prasības daudzdzīvokļu māju fasādēm:

- daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atsevišķus logus nomainīt atļauts, saglabājot logu oriģinālo izskatu (loga aili, dalījumu);

- daudzdzīvokļu dzīvojamo māju logu nomaiņu pret cita veida logiem veic pēc vienota fasādes projekta visai mājai;

- lodžiju vai balkonu pārbūvēšana, aizstiklošana un jaunu ieejas durvju izbūvēšana fasādēs ir būvniecība, ko veic atbilstoši būvvaldē akceptētam projektam;

- reklāmas objektus izvieto atbilstoši pašvaldībā akceptētai skicei.

2.8.3. Prasības citu ārtelpas elementu izbūvei:

- sezonas rakstura būves (kioskus, nojumes, paviljonus) izvieto atbilstoši pašvaldībā saskaņotam novietnes plānam;

- katrā mājsaimniecībā pie galvenās būves uz sienas piestiprina mājas numura zīmi vai mājas nosaukumu. Ja mājas nosaukuma zīme no piebraucamā ceļa nav skaidri saskatāma, pie iebraucamā ceļa īpašumā (viensētā) uzstāda norādes zīmi. Norādes zīmes skici saskaņo pašvaldībā;

- lauku teritorijās, kur ceļš ved uz vairākām mājām, norādi uzstāda ceļu sazarošanās vietā;

- pie mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektiem, kā arī sabiedrisko un darījumu iestāžu ieejām to īpašnieki vai lietotāji izvieto atkritumu urnas;

- izkārtnes, reklāmas, labiekārtojuma elementu izvietojumu sabiedriskās teritorijās saskaņo ar pašvaldību.

## 2.9. Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām (DUS, GUS)

2.9.1. DUS un GUS būvniecība Mālupes pagasta teritorijā atļauta saskaņā ar Reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un licencēta ģeologa/hidroģeologa atzinuma par grunts un gruntsūdens raksturu attiecīgajā izvēlētajā teritorijā.

2.9.2. Degvielas uzpildes stacijas Mālupes pagasta teritorijās aizliegts izvietot:

1)	virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās 10 m platā joslā;

2)  aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām.

2.9.3. Attālums no degvielas uzpildes stacijas ar pazemes tvertnēm šķidrās degvielas glabāšanai līdz pirmsskolas bērnu iestādes, izglītības iestādes, ārstniecības iestādes vai līdz dzīvojamo un sabiedrisko ēku un būvju sienām jāpieņem ne mazāks par 50 m. Šis attālums jānosaka no degvielas pildnēm un degvielas pazemes tvertnēm. To pieļaujams samazināt, bet ne vairāk kā par 25 m, ja degvielas uzpildes stacija paredzēta tikai vieglo automašīnu uzpildei un ne vairāk par 500 uzpildēm dienā.

(LBN 100, 7.41.p.)

2.9.4. Degvielas uzpildes staciju naftas produktu tvertnes un pildnes jāizvieto speciālos laukumos ne tuvāk par:

1)	50 m no dzīvojamām, sabiedriskām un administratīvām ēkām;

2)	30 m no skuju koku mežu masīviem;

3)	25 m no lapu koku masīviem;

4)	25 m no ražošanas būvēm;

5)	attālumu, kas vienlīdzīgs 1,5 balsta augstumiem, no gaisa elektropārvades līnijām.

    - Ja tvertnes ir apakšzemes, tad šos attālumus var samazināt par 50%.

(VUN -001 -94, 11.16.p.)

    - Degvielas uzpildes stacijām jābūt nodrošinātām ar izstrādātās degvielas un lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtām, kā arī ar gruntsūdens novērošanas aku tīklu pazemes ūdeņu un grunts kvalitātes kontrolei.

    - Pie degvielas uzpildes stacijām jāierīko sabiedriskās tualetes un sabiedrībai pieejami taksofoni.

## 2.10. Prasības inženierkomunikāciju izbūvei

2.10.1. Vispārīgās prasības inženiertehniskajai apgādei:

- visās teritorijās nodrošina objektu inženiertehnisko apgādi saskaņā ar teritorijas plānojumu un atbilstošo institūciju (VUGD, VAS „Latvenergo”, SIA „Lattelekom” u.tml.) izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem;

- jaunas inženierkomunikāciju līnijas izvieto galvenokārt joslā starp ielas/ceļa sarkanajām līnijām, joslā starp ielas/ceļa sarkano līniju un būvlaidi, vai ar detālplānojumu speciāli noteiktos inženierkomunikāciju koridoros;

- inženiertehniskās būves, ja tās ir primārais nekustamā īpašuma izmantošanas veids, izvieto tehniskās apbūves vai jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijās;

- inženierkomunikāciju būvniecības darbos ietilpst teritorijas sakārtošana un ceļa/ielas vai ietves seguma atjaunošana. Būvdarbu veicējam jānodrošina divu gadu garantija būvdarbu kvalitātei;

- inženierkomunikāciju īpašnieks vai būvniecības pasūtītājs nodrošina iebūvēto inženierkomunikāciju uzmērīšanu un iesniedz pagasta domē topogrāfisko plānu digitālā un izdrukas veidā;

- pēc inženierkomunikāciju pārbūves (rekonstrukcijas), ekspluatācijā nelietotās inženierkomunikāciju sistēmas daļas nojauc.

2.10.2. Prasības ūdensapgādei, kanalizācijai, siltumapgādei, elektroapgādei un sakaru apgādei:

- visi būvniecības darbi saistībā ar sakaru, elektroapgādes, ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, ievērojot Aizsargjoslu likumā un Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodikās ietvertās normas;

- teritorijās, kur nav centralizēta ūdensapgāde, pieļaujama lokālu ūdens ieguves vietu ierīkošana;

- esošajās apbūves teritorijās, vietās, kur nav izbūvēti kanalizācijas tīkli, pieļaujama hermētisko izsmeļamo kanalizācijas bedru vai lokālu attīrīšanas iekārtu izbūve. Šīs būves projektē un izbūvē saskaņā ar vides aizsardzības un vides veselības normatīviem;

- privātiem telekomunikāciju tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA „Lattelekom” publiskajam telekomunikāciju tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tehniskajiem noteikumiem (SPRK 2002.11.12. sēdes protokols Nr.64(94) 10.p.), kuros norādīti tīklu savienošanas nosacījumi;

- ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums “Par telekomunikāciju tīkla robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas saimniekam, saskaņā ar šo noslēgto līgumu;

- privātie un publiskie telekomunikāciju tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši MK apstiprinātajiem Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības noteikumiem (MK not. Nr. 496);

7) izbūvējot elektroapgādes tīklus, no gaisvadu elektrisko tīklu vadiem līdz būvēm, zemes un ūdens virsmai pieļaujami minimālie attālumi (metros), ņemot vērā vada pieļaujamās novirzes no normāla stāvokļa (izņemot vadu nokares palielināšanos no slodzes strāvas) atbilstoši 2.tabulai;

2.tabula

| Attāluma veids | Spriegums, kV |
| --- | --- |
|  | līdz 1 | 6 – 20 | 110 | 330 |
| Attālums no vada līdz zemes vai ūdenstilpes virsmai | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,5 |
| Avārijas režīmā pie trūkuša vada blakus pārlaidumā |  | 4,5 | 4,5 | 6,0 |
| Attālums no vada līdz būvei | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 8,0 |
| Attālums no elektropārvades līnijas ass līdz koka vainagam | 1,0 | 4,5 | 11,0 | 22,0 |
| Attālums no vada līdz atsevišķiem koka zariem | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |

8) izbūvējot jaunas vai rekonstruējot esošās elektropārvades līnijas, iespēju   robežās gaisvada līnijas nomaina uz apakšzemes kabeļiem.

## 2.11. Prasības dzeramā ūdens akām

2.11.1. Grodu aku augšējās malas minimālais augstums ir 0,8 m virs zemes.

2.11.2. Grodu akas maksimāli attālina no iespējamiem ūdens piesārņojuma avotiem (piemēram, izsmeļamajām kanalizācijas bedrēm, kūtsmēslu novietnēm un komposta kaudzēm).

## 2.12. Prasības izsmeļamajām kanalizācijas bedrēm un mēslu krātuvēm

    - Atsevišķi novietotām ēkām, kam nav iespējams pieslēgums pie centralizētiem kanalizācijas tīkliem, ir atļauts ierīkot izsmeļamās kanalizācijas bedres.

    - Izsmeļamo kanalizācijas bedru sienām un grīdai jābūt no ūdens necaurlaidīgiem materiāliem, gāzu un izgarojumu novadīšanai ierīkojams vēdkanāls.

    - Vircas bedrēm un mēslu krātuvēm ir jābūt betonētām, ūdens necaurlaidīgām.

    - Mēslu krātuves, vircas bedres un komposta kaudzes Mālupes ciema teritorijā izvieto iekšpagalmā vai aizmugures pagalmā, iespēju robežās mazinot to redzamību no galvenajiem ceļiem.

## 2.13. Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai

2.13.1. Autostāvvietas, kas nepieciešamas attiecīgā objekta izmantošanai, izbūvē un nodod ekspluatācijā reizē ar šī objekta nodošanu ekspluatācijā.

2.13.2. Nepieciešamo autostāvvietu skaitu un to izvietojumu nosaka atbilstoši teritorijas funkcionālajai nepieciešamībai vai precizē detālplānojumā.

2.13.3. Esošos uzņēmumus un sabiedriskās iestādes ar labiekārtotām autostāvvietām nodrošina divu gadu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

2.13.4. Autostāvvietas izvieto uz tās pašas zemes vienības vai tajā pašā būvē, kam šīs autostāvvietas paredzētas.

2.13.5. Pie sabiedriskām un darījumu iestādēm izvieto velosipēdu stāvvietas.

2.13.6. Minimālais autostāvvietu un garāžu piebraucamo ceļu platums ir 3.0 m.

## 2.14. Prasības saimniecības ēkām un būvēm mājlopiem

2.14.1. Mājlopiem paredzētās saimniecības ēkas un citas būves izvieto atbilstoši veterinārajām prasībām un sanitāri higiēniskajām normām.

    - Jaunbūvējamās saimniecības ēkas apdzīvotas vietas (ciema) robežās nav atļauts novietot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.

    - Mājlopiem paredzētu saimniecības ēku aizliegts ierīkot tuvāk par 15 m no kaimiņu dzīvojamo telpu logiem.

## 2.15. Prasības vides pieejamībai

2.15.1. Pagasta publiskās teritorijās, kā arī sabiedriskās un darījumu iestādēs, iespēju robežās nodrošina pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

2.15.2. Jaunu sabiedrisko ēku būvniecības projektos, kā arī esošo publisko ēku un telpu rekonstrukcijas projektos paredz vides pieejamības pasākumus, lai tajās ērti un droši varētu pārvietoties cilvēki ar invaliditāti.

2.15.3. Esošajās ēkās, kurās tehniski nav iespējams nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām vajadzībām, nodrošina iespēju attiecīgās iestādes pakalpojumus saņemt citā veidā.

## 2.16. Prasības reljefa un augsnes virskārtas aizsardzībai, grāvju un dabīgo noteču saglabāšanai

    - Veicot būvniecību un teritorijas cita veida izmantošanu, pēc iespējas saglabā reljefu un dabīgo augsnes virskārtu. Pēc būvniecības pabeigšanas augsnes virskārtu atjauno.

    - Būvprojekta sastāvā izstrādā projekta vertikālā plānojuma daļu.

    - Lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa paaugstināšanos, saglabā esošos grāvjus un dabīgās noteces, iekļaujot grāvjus vienotā noteces sistēmā.

    - Grāvju attālumu no ceļu klātnes un inženierkomunikācijām nosaka atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

## 2.17. Prasības detālplānojumu izstrādei

2.17.1. Detālplānojumos apbūves noteikumos noteikto prasību ietvaros (robežās) precizē:

- teritorijas detalizētu plānoto (atļauto) izmantošanu un apbūves noteikumus detālplānojuma teritorijā;

- zemes vienību un apbūvētās teritorijas proporcijas, izmērus un robežas, arī ielu sarkanās līnijas un ceļu zemes nodalījuma joslu robežas;

- zemes vienību apbūves blīvuma, intensitātes un brīvās teritorijas rādītājus;

- būvlaides (minimālos attālumus no zemes vienības robežām līdz būvēm) un pagalmu teritorijas;

- ēku stāvu skaitu un būvju augstumu;

- inženiertehnisko apgādi;

- automašīnu novietošanu, piebraucamos ceļus, esošo, piegulošo un jaunizveidojamo ceļu/ielu un inženierkomunikāciju koridoru profilus;

- visa veida aizsargjoslas;

- adresāciju;

- labiekārtojuma nosacījumus.

2.17.2. Citas prasības detālplānojuma izstrādāšanai nosaka konkrētajā darba uzdevumā.

2.17.3. Apbūves noteikumus papildina ar spēkā esošo detālplānojumu sarakstu. Šie papildinājumi nav Apbūves noteikumu grozījums.

2.17.4. Zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas vai būvniecības gadījumos Mālupes pagasta teritorijā detālplānojumi ir jāizstrādā sekojošos gadījumos:

- kompleksai teritorijas apbūvei, paredzot satiksmes infrastruktūru, inženierkomunikāciju un citu infrastruktūru izbūvi;

- ja objektam saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” ir izsniegts kompetentās institūcijas atzinums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu;

- ugunsbīstamam un sprādzienbīstamam objektam, kā arī objektam, kurā lieto, ražo vai glabā bīstamās ķīmiskās vai radioaktīvās vielas vai bīstamos ķīmiskos produktus, vai apsaimnieko bīstamos atkritumus, kas var izraisīt rūpniecisko avāriju;

- virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu teritorijās;

- teritorijās, kurās paredzēta meža zemes vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācija par apbūves teritoriju.

## 2.18. Prasības ēku funkciju maiņai

2.18.1. Par publiskām telpām atļauts pārbūvēt dzīvokļus daudzdzīvokļu ēku pirmajos stāvos, kā arī dzīvojamai vai citai funkcijai projektētas un izbūvētas ēkas, ja tos iespējams nodrošināt ar atsevišķu ieeju no ielas/galvenā ceļa vai piebrauktuves un šo telpu ekspluatācijā pēc pārbūves ir nodrošināmas nepieciešamās vides un sanitārās prasības un nepasliktinās citu esošo ēkas iedzīvotāju dzīves apstākļi.

2.18.2. Ēku funkciju maiņa atļauta saskaņā ar būvvaldē akceptētu ēkas rekonstrukcijas projektu.

## 2.19. Insolācijas (izsauļojuma) un apgaismojuma prasības

2.19.1. Ēku izvietojumu un orientāciju izvēlas tā , lai tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības attiecībā uz dzīvojamo telpu un teritoriju nepārtrauktas insolācijas ilgumu.

2.19.2. Teritoriju, ēku un citu būvju dabīgo un mākslīgo apgaismojumu nodrošina atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

## 2.20. Ugunsdrošības prasības

2.20.1. Ugunsdrošības attālumi starp dzīvojamām ēkām, publiskām ēkām, kā arī rūpniecības uzņēmumu saimniecības ēkām un starp rūpnieciskās un lauksaimniecības nozīmes ražošanas ēkām jāpieņem atbilstoši normatīvo aktu prasībām attiecībā uz šīm ēkām vai uzņēmumiem, saskaņā ar LBN 100 „Teritoriālplānojums. Pilsētu un pagastu izbūve un Civillikuma 3.daļas  prasībām”, LBN (Latvijas būvnormatīva) 201 – 96 „Ugunsdrošības normu” prasībām.

2.20.2. Ārējā ūdensapgāde jānodrošina atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”, Latvijas būvnormatīva LBN 201-96  „Ugunsdrošības normas prasībām

    - Piebrauktuves ūdens ņemšanas vietās ugunsdzēsības vajadzībām jānodrošina atbilstoši LBN 201 -96 7.nodaļas un LBN 100 prasībām.

## 2.21. Aizsardzība pret trokšņiem, smakām u.c. negatīvu ietekmi

2.21.1. Pieļaujamo trokšņa līmeni dzīvojamām mājām un sabiedriskiem objektiem un to teritorijām, trokšņa līmeņa rādītājus galvenajiem trokšņa avotiem, sagaidāmā trokšņa līmeņa noteikšanas kārtību un tā nepieciešamo samazināšanu aprēķina izraudzītajos punktos ar arhitektūras, plānojuma un būvniecības akustikas trokšņa samazināšanas līdzekļu efektivitātes aprēķina metodiku, kā arī galvenās prasības projektēšanai jāpieņem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2.21.2. Aizsardzību pret smakām nodrošināma atbilstošo LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

# III nodaļa. Mālupes pagasta teritorijas atsevišķu daļu atļautā (plānotā) izmantošana

Mālupes pagasta teritorijas daļas (turpmāk – teritorijas) ar atšķirīgām prasībām to apbūvei un cita veida izmantošanai (apbūves noteikumiem) ir noteiktas Mālupes pagasta teritorijas plānojuma grafiskajā daļā “Mālupes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”. Šīs teritorijas ir apzīmētas ar krāsu apzīmējumiem, atbilstoši Apbūves noteikumu 3.tabulai. Teritorijas (teritorijas daļas), kurās plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana sakrīt ar pašreizējo teritorijas izmantošanu, kartē ir apzīmētas ar vienmērīgu toņa klājumu, bet teritorijas vai to daļas, kuru plānotā (atļautā) izmantošana ir atšķirīga no pašreizējās izmantošanas – ar attiecīgās krāsas svītrojumu.

Teritoriju robežas Mālupes pagasta teritorijas plānojuma grafiskajā daļā “Mālupes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” ir noteiktas pa ceļiem, grāvjiem, ūdenstilpēm un citām dabiskām robežšķirtnēm, kur tas nav bijis iespējams – pa īpašumu robežām.

3. tabula

| Nr. | Teritorijas nosaukums | Teritorijas apzīmējums kartē | Atļau-tās NĪLM kods | NĪLM koda nosaukums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Esošās | Plānotās |  |  |
| Dzīvojamās apbūves teritorijas |
| 3.1. | SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJAS | Oranžs aizkrāsojums | Oranžs slīps svītrojums | 0601 0101 0102 | Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve. Zemnieku saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. |
| 3.2. | DAUDZDZĪ-VOKĻU MĀJU APBŪVES TERITORIJAs | Brūns aizkrāsojums | 0701 0702 0801 | Vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanās māju apbūve. 3 -5 stāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanās māju apbūve. Darījuma iestāžu un komerciāla rakstura apbūve. |
| Publiskās apbūves teritorijas |
| 3.3. | Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas | Rozā aizkrāsojums | 0901 0903 0910 | Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve. Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti. |
| 3.4. | Jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves teritorijas | Sarkans aizkrāso-jums | Sarkans slīps svītrojums | 0903 0910 0801 0601 | Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve. Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti. Darījuma iestāžu un komerciāla rakstura apbūve. Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve. |
| 3.5. | tūrisma un rekreācijas teritorijas | Zaļš slīps blīvs svītrojums | Zaļš slīps rets svītrojums ar piktogrammu PL | 0908 0102 0106 0801 | Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, parku, skvēru, mežaparku, aleju, pludmaļu, krastmalu un citu koplietošanas, rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja uz tām atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma kādam citam klasifikatorā norādītam lietošanas mērķim. Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. Dīķu saimniecība. Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve. |
| Ražošanas teritorijas |
| 3.6. | JAUKTAS RAŽOŠANAS UN TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJAS | Violets aizkrāsojums | Violets slīps svītrojums | 1001 1002 0104 0801 0101 0102 1201 1107 1108 | Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. Noliktavu apbūve. Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve. Darījumu iestāžu, komerciāla rakstura apbūve. Zemnieku saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. Elektroapgādes, sakaru, cauruļvadu, ūdensņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būves. Transportlīdzekļu garāžu apbūve. |
| 3.7. | Komunālās saimniecī-bas un saimniecis-ko objektu apbūves teritorijas | Pelēks aizkrāsojums | 1201 1107 0101 0102 | Elektroapgādes, sakaru, cauruļvadu, ūdensņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būves. Transportlīdzekļu garāžu apbūve. Zemnieku saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. |
| Atklāto telpu teritorijas (teritorijas ar zemu apbūves blīvumu) |
| 3.8. | LAUKSAIMNIECiskās TERITORIJAS Rajona nozīmes īpaši vērtīgās LAUKSAIM-NIECības TERITORIJAS | Balts fons ar topogrāfiskās kartes apzīmējumiem Bēškrāsas aizkrāsojums | 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0601 0801 | Zemnieku saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. Specializētas uzņēmējsabiedrības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve. Pārējā lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamā zeme. Dīķu saimniecība. Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve. Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve. |
| 3.9. | MEŽSAIM-NIECISKĀS TERITORIJAS | Atbilstoši topogrāfiskās kartes apzīmējumi | 0201 0907 | Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie meži un pārējā zeme, uz kuras galvenā ekonomiskā darbība ir mežsaimniecība. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta. |
| 3.10. | ūdensteču un ūdenstilpJu TERITORIJAS | Zils aizkrāsojums | 0301 0302 0303 0501 0106 | Publiskie ūdeņi. Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas. Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve. Zvejniecība un zivsaimniecība t.sk. zivjaudzētavas. Dīķu saimniecība. |
| 3.11. | Labiekār-totās zaļās zonas teritorijas | Zaļš rūtojums | 0903 0908 0101 0102 | Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, parku, skvēru, mežaparku, aleju, pludmaļu, krastmalu un citu koplietošanas, rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja uz tām atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma kādam citam klasifikatorā norādītam lietošanas mērķim. Zemnieku saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. |
| 3.12. | KAPSĒTu teritorijas | Atbilstoši topogrāfiskās kartes apzīmējumiem | 0909 | Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve. |
| 3.13. | Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas | Piktogrammas atbilstoši topogrāfiskās kartes apzīmējumiem | 0401 | Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde. |
| 3.14. | purvu teritorijas | Atbilstoši topogrāfiskās kartes apzīmējumiem | 0201 0401 0101 0102 | Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie meži un pārējā zeme, uz kuras galvenā ekonomiskā darbība ir mežsaimniecība. Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde. Zemnieku saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. |
| Līnijbūvju teritorijas |
| 3.15. | SATIKSMES INFRASTRUK-TŪRAS TERITORIJAS | Dažādi līniju veidi | 1101 1102 1201 | Zemes zem koplietošanas ceļiem, ielām, šosejām, tiltiem, estakādes u.c. Zeme zem ceļiem, kas ir personu īpašumā un tiem nav koplietošanas izmantošanas statusa. Elektroapgādes, sakaru, cauruļvadu, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būves. |
| 3.16. | INŽENIER-TEHNISKĀS INFRASTRUK-TŪRAS TERITORIJAS | Dažādu līniju veidi | 1201 | Elektroapgādes, sakaru, cauruļvadu, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būves. |
| Teritorijas ar īpašiem nosacījumiem |
| 3.17. | Īpaši aizsargā-jamās dabas teritorijas | Sarkans rūtojums | 0908 | Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. |
| 3.18. | KULTŪRAS PIEMINEKĻI | Piktogramma |  |  |
| 3.19. | AUGSTVĒRTĪ-GAS AINAVAS TERITORIJA | Dzeltena pārtrauktas līnijas kontūra |  |  |
| 3.20 | AIZSARG-JOSLAS | Dažāda veida iesvītrojums |  |  |

3.1. Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas

    - Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas (teritorijas plānojumā atzīmētas dzeltenā krāsā (esošās) un ar dzeltenu svītrojumu (plānotās)) galvenais izmantošanas veids ir vienas vai divu ģimeņu dzīvojamo ēku apbūve un to palīgēku apbūve.

    - Pamatprasības savrupmāju dzīvojamās apbūves teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Savrupmāja, dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas). |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Mazumtirdzniecības vai pakalpojumu objekts ārstniecības iestāde, sociālās aprūpes iestāde. |
| Palīgizmantošana | Saimniecības ēkas, garāža, sporta būve, telpas individuālā darba vajadzībām. |
| Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība | 3000m2 |
| Apbūves blīvums | 30% |
| Apbūves intensitāte | - |
| Minimālā brīvā teritorija | 60% |
| Minimālā zemes vienības fronte | Savrupmājai: 20m; dvīņu mājai 30m (2 zemes vienības) |
| Būvju maksimālais augstums | 15 m |
| Būvlaide | 6 m |
| Apbūves līnija | 3 m |

3.1.3. Citas prasības savrupmāju blīvas apbūves teritorijās:

- vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu savrupmāju;

- ēku būvniecību jaunajās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc ielu (ceļu) un inženierkomunikāciju izbūves;

- ja nav iespējama pieslēgšanās kopējam ūdensvada un kanalizācijas tīklam, izbūvē normatīviem atbilstošas vietējās ūdens ieguves vietas un vietējās attīrīšanas ietaises vai izolētas izsmeļamās kanalizācijas bedres (šīs sadaļas risinājums obligāti iekļaujams būvprojekta sastāvā);

- ēkas galveno fasādi izvieto uz būvlaides;

- jaunizbūvējamu ēku un būvju fasādes krāsojums, apdares materiāli un jumta segums saskaņojams būvvaldē;

- minimālais vietu skaits vieglo automašīnu novietošanai zemes vienībā: 2 vietas;

- jaunu apbūves teritoriju veidošanai izstrādā detālplānojumu;

- veidojot jaunas savrupmāju apbūves teritorijas (vairāk nekā 10 māju grupa), jāparedz neapbūvētas teritorijas (labiekārtotu ārtelpu) - apstādījumi, zaļās zonas, alejas u.c., kas neietilpst apbūvēto zemes gabalu teritorijās un ir brīvi pieejamas sabiedrībai. Šajās teritorijās neietilpst virszemes ūdens objekti ar aizsargjoslām, kā arī ceļu braucamās daļas. Orientējoši uz 1 ha (10 000 m2) lielu jaunu savrupmāju apbūves teritoriju jāparedz 0,2 ha (2000 m2) neapbūvētas teritorijas).

3.2. Daudzdzīvokļu apbūves teritorijas

3.2.1. Dzīvojamās apbūves teritorijas ar stāvu skaitu līdz trīs stāviem (kartē apzīmētas ar brūnu aizkrāsojumu). Jaunas vienas funkcijas daudzstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas Mālupes pagastā netiek plānotas.

3.2.2. Pamatprasības daudzdzīvokļu apbūves teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Daudzdzīvokļu māja, rindu māja, dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas). |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Vietējas nozīmes tirdzniecības vai pakalpojumu objekts, veselības un sociālās aprūpes iestāde, kultūras iestāde, pārvaldes iestāde. |
| Palīgizmantošana | Saimniecības ēkas. |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |
| Apbūves blīvums | 40% |
| Minimālā brīvā teritorija | 35% |
| Minimālā zemes vienības fronte | -. |
| Būvju maksimālais augstums | 12 m |
| Maksimālais ēku stāvu skaits | 3 stāvi |
| Būvlaide | 6 m |
| Apbūves līnija | 3 m |

3.2. 3. Citas prasības daudzdzīvokļu apbūves teritorijām:

- daudzdzīvokļu māju teritorijās jāparedz autostāvvieta vismaz vienai automašīnai uz katru dzīvokli;

- pie atkritumu konteineru novietnēm piekļūšanai jāparedz ceļš 3 m platumā;

- mainot dzīvojamo funkciju uz sekundārajā izmantošanā atļauto funkciju, nepieciešamības gadījumā izbūvē atsevišķu ieeju, nodrošina nepieciešamās autostāvvietas un apkārtnes labiekārtošanu.

## 3.3. Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas

3.3.1. Sabiedrisko objektu apbūves teritoriju (plānojumā atzīmētas atbilstoši esošai situācijai, apzīmētas rozā krāsā) galvenais izmantošanas veids nekomerciāla rakstura iestādes un uzņēmumi, kas kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem (Mālupes skola un tās apkārtnes teritorija).

3.3.2. Pamatprasības sabiedrisko objektu apbūves teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Izglītības iestāde. Sporta būve. Kultūras iestāde. Valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāde. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Ārstniecības un veselības aprūpes iestāde, sociālās aprūpes iestāde. |
| Palīgizmantošana | Dzīvoklis. Saimniecības ēka, garāža. Autostāvvieta. |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālai izmantošanai. |
| Apbūves blīvums | - |
| Apbūves intensitāte | 60 – līdz 150%, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai (precizē būvobjekta ģenerālplānā) |
| Minimālā brīvā teritorija | 20%, ja nav noteikta normatīvajos aktos vai detālplānojumā |
| Minimālā zemes vienības fronte | 12m |
| Būvju maksimālais augstums | - |
| Maksimālais ēku stāvu skaits | 3 stāvi |
| Būvlaide | 6m |
| Apbūves līnija | 6m |

3.3.3. Citas prasības sabiedrisko objektu apbūves teritorijās:

  - jaunu būvobjektu projekta sastāvā izstrādājams vienots teritorijas labiekārtojuma projekts;

  - aizliegts nožogot teritorijas, izņemot būves, kam to nosaka būvnormatīvi vai teritorijas labiekārtojuma projektā paredzēts dekoratīvs žogs.

3.4. Jauktas dzīvojamās un darījumu un objektu apbūves teritorijas

3.4.1. Jauktas dzīvojamās un darījumu objektu apbūves teritoriju (plānojumā atzīmētas ar sarkanu iekrāsojumu (esošā izmantošana) vai sarkanu svītrojumu (plānotā izmantošana), galvenais izmantošanas veids ir tirdzniecības, pakalpojumu objekti un citi komerciāla rakstura uzņēmumi un iestādes, kas nav noteiktas kā darījumu objekti ar nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, kā arī dzīvojamā rakstura apbūve.

3.4.2. Pamatprasības jauktas dzīvojamo un darījumu objektu apbūves teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Darījumu un komerciāla rakstura iestāde; sabiedriska iestāde. Tirdzniecības vai pakalpojumu objekts. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Vieglās rūpniecības ražošanas uzņēmums. Valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāde. Kultūras iestāde. Sporta būve. Dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām. Pārstrādes uzņēmums. |
| Palīgizmantošana | Dzīvoklis. Saimniecības ēka. Garāža. |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |
| Apbūves blīvums | 50% |
| Apbūves intensitāte | 60 – 150% |
| Minimālā brīvā teritorija | 20% |
| Minimālā zemes vienības fronte | - |
| Būvju maksimālais augstums | 15 m |
| Maksimālais ēku stāvu skaits | 3 stāvi |
| Būvlaide | 6m, ja ielai ir iedibināta būvlaide, ēku novieto uz tās |
| Apbūves līnija | 3m |

3.4.3. Citas prasības jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijās:

- būvprojekta sastāvā ietilpst teritorijas labiekārtojuma projekts;

- aizliegts nožogot teritorijas, izņemot būves, kam to nosaka būvnormatīvi vai teritorijas labiekārtojuma projektā paredzēts dekoratīvs žogs;

- dzīvojamo ēku apbūvē jāievēro attiecīgo apbūves teritoriju noteikumi.

## 3.5. Tūrisma un rekreācijas objektu apbūves teritorijas

3.5.1. Tūrisma un rekreācijas objektu apbūves teritorijas (plānojumā atzīmētas ar zaļu svītrojumu), paredzētas galvenokārt ar tūrisma un atpūtas industriju saistītiem uzņēmumiem. To galvenais izmantošanas veids ir viesnīca, pansija, tūristu mītne, atpūtas pakalpojumu objekts. Kā sekundārais izmantošanas veids atļauta dzīvojamā ēka ar saimniecības ēkām, kas saistītas ar tās uzturēšanu un sporta būve.

3.5.2. Pamatprasības tūrisma un rekreācijas objektu apbūves teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Viesnīca, motelis, viesu māja, kempings, telšu vieta. Kultūras iestāde. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Sporta būve. Dzīvojamā ēka. |
| Palīgizmantošana | Dzīvoklis. Saimniecības ēka, garāža. |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |
| Apbūves blīvums | 30% |
| Apbūves intensitāte | - |
| Minimālā brīvā teritorija | 50% |
| Minimālā zemes vienības fronte | - |
| Būvju maksimālais augstums | - |
| Maksimālais ēku stāvu skaits | 3 stāvi |
| Būvlaide | 6m |
| Apbūves līnija | 3m |

3.5.3. Citas prasības tūrisma un rekreācijas objektu apbūves teritorijās.

Ierīkojot telšu, kempingu un citas atpūtas vietas, tās jānodrošina ar iekārtotām ugunskura vietām, atkritumu tvertnēm, tualetēm. Ieteicams izveidot piebraucamo ceļu, vietas automašīnu novietošanai, kā arī apzīmēt dabā ar informācijas zīmēm.

## 3.6. Jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas

3.6.1. Jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritoriju (plānojumā atzīmētas ar violetu krāsojumu (esošā izmantošana) vai svītrojumu (plānotā izmantošana), galvenais izmantošanas veids ir vispārīgās, vieglās vai lauksaimniecības produkcijas ražošanas (vai pārstrādes) uzņēmums. Teritorijas atļauts izmantot arī vairumtirdzniecības iestādēm, noliktavām, garāžām, stāvvietām, atklātas uzglabāšanas laukumiem, inženierbūves un komerciāla rakstura uzņēmumiem (sekundārais izmantošanas veids).

3.6.2. Pamatprasības jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Vieglās rūpniecības uzņēmums. Vispārīgs ražošanas uzņēmums. Vairumtirdzniecības iestāde. Noliktava. Garāža, stāvvieta. Tehniskās apkopes stacija. Inženierkomunikāciju objekts. Lauksaimniecības ražošanas uzņēmums. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Autoservisa pakalpojumu objekts, lietotu auto tirdzniecības vietas. Atkritumu apsaimniekošanas būve. Darījumu iestāde, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, degvielas uzpildes stacija. |
| Palīgizmantošana | Dzīvoklis. |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |
| Apbūves blīvums | 60% vai arī precizē detālplānojumā |
| Apbūves intensitāte | - |
| Minimālā brīvā teritorija | 20% |
| Minimālā zemes vienības fronte | - |
| Būvju maksimālais augstums | 16m, ja augstumu nenosaka tehnoloģiskā procesa īpatnības vai detālplānojuma prasības |
| Maksimālais ēku stāvu skaits | - |
| Būvlaide | Nepārkāpjot iedibināto būvlaidi |
| Apbūves līnija | 3m, ja to nenosaka normatīvo aktu prasības |

3.6.3. Citas prasības ražošanas un tehniskās apbūves teritorijām:

  - pie ielām un ceļiem izvietotu iekārtu un ēku teritorijās priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā aizliegti atklāti uzglabāšanas laukumi;

  - jaunveidojamu zemesgabalu minimālo platību un minimālo platumu gar ielu nosaka izstrādājot detālplānojumu. Detālplānojumā paredz aizsardzības pasākumus pret trokšņiem un cita veida piesārņojumu tiem zemesgabaliem, kas atrodas ārpus rūpnieciskās ražošanas apbūves teritorijām;

  - atklātā āra (ārpustelpu) uzglabāšana kā palīgizmantošana nav atļauta priekšpagalmā vai ārējā sānpagalmā;

  - teritorijas ir atļauts nožogot ar blīvu žogu;

  - mazumtirdzniecības veikals, kā palīgizmantošana, jānovieto galvenās ēkas iekšpusē;

  - vismaz 5 % no zemes vienības platības jāparedz apstādījumiem;

  - ciemu teritorijās, kur teritorijas plānojumā starp ceļu un ražošanas teritoriju nav paredzētas dabas vai labiekārtotas koplietošanas teritorijas, ražotnes īpašnieks izveido aizsargstādījumus;

  - prasības pakalpojumu un mazumtirdzniecības objektiem ir noteiktas apbūves noteikumu 3.4. apakšnodaļā.

## 3.7. Komunālās saimniecības un tehnisko objektu apbūves teritorijas

3.7.1. Tehnisko objektu (t.sk. komunālās, garāžu un noliktavu saimniecības objektu) apbūves teritoriju (plānojumā atzīmētas pelēkā krāsā) galvenais izmantošanas veids ir saimnieciska rakstura objekti, kuru primārā funkcija nav rūpnieciskā ražošana (t.i. noliktavas, garāžas, stāvvietas, atklātas uzglabāšanas laukumi, inženierbūves). Teritorijas sekundārie izmatošanas veidi ir degvielas uzpildes stacijas, autoservisa pakalpojumu uzņēmumi un līdzīgi darījumu objekti.

3.7.2. Pamatprasības tehnisko objektu apbūves teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Noliktava, garāža, stāvvieta. Atklātas uzglabāšanas laukums. Inženierkomunikāciju objekts. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Degvielas uzpildes stacija. Autoservisa pakalpojumu objekts, ilglaicīgas uzturēšanās auto stāvlaukums, lietotu auto tirdzniecības vietas. Darījumu iestāde, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts. |
| Palīgizmantošana | Dzīvoklis. |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |
| Apbūves blīvums | - |
| Apbūves intensitāte | 50 – 150%, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai |
| Minimālā brīvā teritorija | 20% |
| Minimālā zemes vienības fronte | - |
| Būvju maksimālais augstums | 15m, ja augstumu nenosaka tehnoloģiskā procesa īpatnības |
| Maksimālais ēku stāvu skaits | - |
| Būvlaide | Nepārkāpjot iedibināto būvlaidi |
| Apbūves līnija | 3m, ja to nenosaka normatīvo aktu prasības |

## 3.8. Lauksaimnieciskās teritorijas

3.8.1. Lauksaimnieciskās teritorijas ietver zemnieku un piemājas saimniecības ar/vai bez viensētu apbūves, t.sk. aramzemi, tīrumus, dārzus, ganības, pļavas u.c. izmantošanas veidos neietvertās teritorijas (plānojumā apzīmētas atbilstoši topogrāfiskās kartes apzīmējumiem, meliorētās zemes – gaiši dzeltens aizkrāsojums, rajona nozīmes īpaši vērtīgās lauksaimniecības teritorijas - gaiši brūns aizkrāsojums).

3.8.2. Pamatprasības lauksaimnieciskajām teritorijām

| Primārais izmantošanas veids | Lauksaimniecības produkcijas audzēšana (lopkopība, graudkopība, dārzeņkopība, augļkopība, puķkopība, sēņkopība, zemstikla kultūru audzēšana, biškopība u.tml.). Dīķu saimniecība. Kokaudzētava. Amatnieka darbnīca. Viensētu apbūve. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Tūrisma pakalpojumu objekts (viesu māja, kempings). Tirdzniecības u.c. pakalpojumu objekts. Sporta būve. Mežsaimnieciska izmantošana. |
| Palīgizmantošana | Lauksaimniecības produkcijas pārstrāde. Saimniecības ēka, būve mājlopiem. Atklāta uzglabāšana. Vieglās ražošanas uzņēmums. Transportapkalpes uzņēmums. |
| Minimālā jaunveidojamā zemes vienības platība | 3000 m2, 2 ha rajona nozīmes īpaši vērtīgās lauksaimniecības teritorijās |
| Apbūves blīvums | 10% |
| Apbūves intensitāte | - |
| Minimālā brīvā teritorija | - |
| Minimālā zemes vienības fronte | - |
| Būvju maksimālais augstums | 12 m |
| Būvlaide | 10 m |
| Apbūves līnija | - |

3.8.2. Citas prasības lauksaimniecībā izmantojamām teritorijām:

- atļauta daudzfunkcionāla izmantošana (apbūvei, dīķu izveidei, mežu stādīšanai), izņemot rūpnieciska rakstura uzņēmumu (ar būtisku ietekmi uz vidi) apbūve;

- atļauta teritoriju izmantošana, kas saistīta ar tūrisma un atpūtas pakalpojumu organizēšanu. Izstrādājot labiekārtošanas projektu, atļauts ierīkot peldvietas, atpūtas vietas, gājēju takas, telšu/kempinga vietas;

- vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu viensētu/savrupmāju ar saimniecības ēkām;

- galvenie parametri pagalmu veidošanai:

  - ēkas izvieto ne tuvāk par 10 m no zemes gabala robežas;

  - minimālais attālums no dzīvojamām, sabiedriskām un ražošanas palīgēkām līdz saimniecības ēkām un garāžām  jāparedz  ne  mazāk  par 9 m;

  - attālums starp viena zemes gabala robežās izvietotām dzīvojamām un saimniecības ēkām ne mazāk kā 7 m.

- jaunveidojamo zemes gabalu minimālā nesadalāmā platība rajona nozīmes lauksaimniecības teritorijās ir 2 ha ;

- pārdodot nekustamos īpašumus, kas ievērtēti rajona nozīmes īpaši vērtīgo lauksaimniecības zemju statusā, pirmpirkuma tiesības ir pierobežniekiem;

- lopkopības fermas un kūtis izvieto pietiekamā attālumā no apdzīvotām vietām, ceļiem un citiem objektiem, lai tie ar savu ražošanas specifiku nemazinātu to vērtību un sanitārā aizsargzona nepārsniegtu tā zemes gabala robežas, kur šī ferma vai kūts atrodas;

- minimālie noteiktie attālumi no lopkopības fermām:

- līdz valsts autoceļiem - 200 m;

- līdz pagasta ceļiem - 50 m;

- līdz dzīvojamajai apbūvei, atkarībā no attiecīgās fermas specifikas, ne mazāk par 300 m.

- pie lopkopības fermām un kūtīm jāparedz vieta dzīvnieku pastaigu aplokiem, palīgēkām, barības noliktavām;

- ceļu ierīkošana un remonts vai cita rakstura būvniecība nedrīkst izjaukt meliorācijas sistēmu darbību;

- lauksaimniecības teritoriju pārveidošana par parku vai citādu labiekārtotu koplietošanas teritoriju, atļauta, izstrādājot attiecīgu labiekārtošanas projektu;

- meliorētās zemes atļauts transformēt citos izmantošanas veidos atbilstoši normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta izsniegto atļauju.

## 3.9. Mežsaimnieciskās teritorijas

3.9.1. Mežsaimnieciskās teritorijas ietver mežus, krūmājus, jaunaudzes un izcirtumus (plānojumā apzīmētas atbilstoši topogrāfiskās kartes apzīmējumiem).

3.9.2. Pamatprasības mežsaimniecisko teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana, medniecība. Rekreācija. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Mežsarga māja. Novērošanas tornis. Tūrisma un rekreācijas objekts. Sporta objekts. Viensēta/savrupmāja. |
| Palīgizmantošana | Izmantošanas veidi, kas nodrošina primāro un sekundāro izmantošanu. |
| Minimālā zemes vienības platība | - |
| Apbūves blīvums | 30% |
| Apbūves intensitāte | 60% |
| Minimālā brīvā teritorija | - |
| Minimālā zemes vienības fronte | - |
| Būvju maksimālais augstums | 9m |
| Maksimālais ēku stāvu skaits | 2 stāvi |
| Būvlaide | 10m |
| Apbūves līnija | 3m |

3.9.2. Citas prasības mežsaimnieciskajās teritorijās:

- teritoriju izmantošanu nosaka attiecīgie normatīvie akti, individuālie mežierīcības projekti;

- atļauta meža zemes transformēšana citos izmantošanas veidos LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

- primāri attīstāma izmantošana, kas saistīta ar tūrismu un rekreāciju;

- izstrādājot labiekārtošanas projektu, atļauta atpūtas vietu, gājēju taku, parku vai citādu labiekārtotu koplietošanas teritoriju izveide.

Labiekārtošanas projektiem pašvaldība organizē būvniecības sabiedrisko  apspriešanu.

## 3.10. Ūdenstilpju un ūdensteču teritorijas

3.10.1. Ūdenstilpju un ūdensteču teritoriju (teritorijas plānojumā atzīmētas zilā krāsā) izmantošana saistīta ar rekreāciju un virszemes ūdeņu noteci, kā arī būves, kas saistītas ar attiecīgā ūdens baseina izmantošanu un uzturēšanu.

    - Prasības ūdeņu (ūdenstilpju, ūdensteču) teritoriju izmantošanai:

- teritorijas izmantojamas ūdens uzkrāšanai, ūdens novadīšanai, zvejsaimniecībai un zivsaimniecībai, sporta nodarbībām, rekreācijai un atpūtai, makšķerēšanai;

- teritorija var tikt izmantota tikai atbilstoši šo teritoriju īpatnībām un ar to ekspluatāciju saistītām nepieciešamajām būvēm (piemēram, tilti, slūžas, dambji, aizsprosti, laivu piestātnes, peldētavu laipas u.c.);

- upju un ezeru tiešajai apkārtnei jābūt sabiedriski pieejamai tauvas joslas platumā;

- ūdenstilpju un ūdensteču krastos jāievēro aizsargjoslu noteikumi (skat. sadaļu Aizsargjoslas);

- upju un ezera krasta līniju drīkst izmainīt tikai krastu nostiprināšanai, lai novērstu to tālāku eroziju;

- upju un ezera gultņu izmaiņa ir pieļaujama tikai aizsērējušo ūdens baseinu iztīrīšanai.

## 3.11. Labiekārtotas zaļās zonas teritorijas

3.11.1. Labiekārtotās zaļās zonas teritorijas (plānojumā atzīmētas ar zaļu rūtojumu) kategorijā ietilpst neapbūvētas un neapbūvējamas daļēji vai pilnīgi labiekārtotas teritorijas Mālupes ciema teritorijā.

3.11.2. Prasības labiekārtotās zaļās zonas teritoriju izmantošanai:

- atļauta teritoriju izmantošana, kas saistīta ar brīvdabas atpūtu, kultūras un sporta pasākumu organizēšanu;

- teritoriju labiekārtošana veicama saskaņā ar labiekārtojuma projektu;

- teritorijās atļauta sezonāla rakstura būvju (kiosks, paviljons, vasaras kafejnīca u.tml.) izvietošana atbilstoši pašvaldībā saskaņotam novietnes projektam;

- zaļo zonu apbūve atļauta izņēmumu gadījumos, pamatojot ar detālplānojumu.

## 3.12. Kapsētu teritorijas

3.12.1. Kapsētu teritorijas (plānojumā atzīmētas gaiši zaļā krāsā ar krustiņu piktogrammu) parādītas atbilstoši esošai situācijai (Mālupes kapsēta).

3.12.2. Prasības kapsētu teritorijām:

- teritorijas izmantojamas apbedījumu ierīkošanai, atbilstošu ceremoniālu ēku būvniecībai un nepieciešamā labiekārtojuma ierīkošanai;

- sanitāro prasību nodrošināšanai ap kapsētu 300 m rādiusā ir noteikti aprobežojumi saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (skat. sadaļu Aizsargjoslas).

## Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas

3.13.1.Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas (plānojumā apzīmētas atbilstoši topogrāfiskās kartes apzīmējumiem) ietver kūdras ieguves teritoriju Silguldas purvā, smilts grants atradnes teritoriju Mišķu apkārtnē.

    - Prasības derīgo izrakteņu atradņu teritoriju izmantošanai:

1) derīgo izrakteņu ieguve atļauta atbilstoši likumam “Par zemes dzīlēm”   (21.05.96.) un MK noteikumiem Nr. 239 “Zemes dzīļu izmantošanas noteikumi”;

2) līdz ar derīgo izrakteņu izstrādi veicama teritorijas rekultivēšana atbilstoši RVP saskaņotam rekultivācijas projektam.

## 3.14. Purvu teritorijas

3.14.1. Purvu teritorijas (plānojumā atzīmētas atbilstoši topogrāfiskās kartes apzīmējumam) ietver dabiski izveidojušos purvus un citu pārmitro teritoriju platības.

3.14.2. Prasības purvu teritorijām:

- teritorijas izmantojamas zemes reformas gaitā piešķirtiem līdzšinējiem nekustamā īpašuma lietojuma mērķiem;

- atļauta dzērveņu stādījumu ierīkošana;

- jaunu kūdras atradņu izstrāde atļauta Apbūves noteikumu 3.13.2. p-tā noteiktā kārtībā;

- lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un stabilizētu mitruma režīmu meža un purvu saskares (pārejas) zonā, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, atkarībā no purva platības un veģetācijas ir noteikti saimnieciskās darbības aprobežojumi (skat. sadaļu Aizsargjoslas).

## 3.15. Satiksmes infrastruktūras teritorijas

3.15.1. Satiksmes infrastruktūras teritorijas ietver pagasta teritorijā esošos ceļus (valsts, pašvaldības, uzņēmumu, māju u.c. ceļus) (plānojumā apzīmēti ar atbilstošiem lineārajiem apzīmējumiem) un to nodalījumu zonu ietvaros esošās teritorijas. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir ceļi un ar to saistītā apbūve – tilti, sabiedriskā transporta pieturas, autostāvvietas. Teritoriju robežas noteiktas ceļu aizsargjoslu ietvaros. Teritorijās izvieto arī maģistrālās inženierkomunikācijas.

3.15.2. Pamatprasības satiksmes infrastruktūras teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Ceļš, iela, gājēju un velosipēdistu ceļi, satiksmes apkalpes objekti, t.sk. sabiedriskā transporta pieturvietas, īslaicīgas uzturēšanās stāvlaukumi. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Maģistrālās inženierkomunikācijas. |
| Palīgizmantošana | Transporta apkalpes un citi pakalpojumu sfēras objekti. |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, precizē skiču vai tehniskajā projektā, ja nepieciešams – detālplānojumā. |
| Apbūves blīvums | Nosaka skiču vai tehniskajā projektā, ja nepieciešams – detālplānojumā. |

3.15.3. Ceļu klasifikācija

- Valsts autoceļi:

Valsts 1.šķiras autoceļš:

P41 Alūksne - Liepna no km 14,94 -28,27 (4.tehniskās kategorijas valsts autoceļš): ceļa nodalījuma josla – 22 m, aizsargjosla – 60 m no ceļa ass uz katru pusi; Mālupes ciema robežās aizsargjosla samazināta līdz 15 uz katru pusi no ceļa ass un noteikta kā sarkanā līnija.

Valsts 2.šķira autoceļi:

V - 339 Mālupe - Beja - Karitāni no km 0,000 -3,357;

V - 445 Pērkoni - Vīksna - Mālupe no km 14,563 -25,155 (5.tehniskās kategorijas valsts autoceļi) - ceļa nodalījuma josla – 19 m, aizsargjosla – 30 m no ceļa ass uz katru pusi

2)  Pašvaldības ceļi :

4. tabula

| Nr. | Autoceļa nosaukums | km | Raksturojums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | līdz | Autoceļi |
|  |  |  |  | Garums (km) | segums |
| 1. | Mālupe - Priedulāji | 0,00 | 0,55 | 0,55 | asf.bet. |
| 2. | Mālupe - Jasmīnes | 0,00 | 3,57 | 3,16 0,41 | grants bez seg. |
| 3. | Mālupe - Purmala | 0,00 | 6,28 | 6,28 | grants |
| 4. | Mālupe - Pienotava | 0,00 | 0,31 | 0,31 | asf.bet. |
| 5. | Mālupe - Skola | 0,00 | 0,31 | 0,31 | asf.bet. |
| 6. | Mālupe - Priednieki | 0,00 | 0,81 | 0,81 | bez seg. |
| 7. | Katrīnburga - Batareva | 0,00 | 1,03 | 0,30 0,73 | grants bez seg. |
| 8. | Egļukalns - Salenieki | 0,00 | 1,47 | 1,00 0,47 | bez seg. bez seg. |
| 9. | Mišķi - Igrīvīte | 0,00 | 1,23 | 1,23 | grants |
| 10. | Mišķi - Ozolnieki | 0,00 | 3,19 | 3,19 | grants |
| 11. | Žērvekļi - Driķukalns | 0,00 | 0,90 | 0,90 | grants |
| 12. | Sofikalns - Mellupe | 0,00 | 0,96 | 0,96 | grants |
| 13. | Sofikalns - Upeskrasts | 0,00 | 0,85 | 0,85 | grants |
| 14. | Stradiņš - Grundas | 0,00 | 0,61 | 0,61 | grants |
| 15. | Stradiņš - Mišķi | 0,00 | 4,21 | 4,21 | grants |
| 16. | Sofikalns - Saulīši | 0,00 | 0,31 | 0,31 | asf.bet. |
| 17. | Priedulāji - Kromuļi | 0,00 | 3,29 | 2,89 0,40 | grants bez seg. |
| 18. | Upeskrasti - Alodzene | 0,00 | 2,52 | 2,52 | grants |
| 19. | Liepusala - Straumes | 0,00 | 0,46 | 0,46 | grants |
| 20. | Priedulāji - Kadiķi | 0,00 | 0,55 | 0,55 | grants |

Pašvaldības ceļiem aizsargjosla: 30 m no ceļa ass uz katru pusi, Mālupes ciema robežās – 15 m no ceļa ass un noteikta kā sarkanā līnija.

3) Pārējie ceļi, atbilstoši to piederībai, klasificējami kā uzņēmumu ceļi un māju ceļi:

uzņēmumu ceļi (VAS „Latvijas valsts meži” u.tml.);

māju ceļi: ceļi, kas nesavieno citus, augstāka līmeņa ceļus.

3.15.4. Prasības ceļu un ielu izbūvei:

- izstrādājot detālos plānojumus un būvprojektus jāievēro LVS 190 -1:2000 Ceļu projektēšanas noteikumi, LVS 190 -2:1999 Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili un LVS 190 -3:1999 Ceļu vienlīmeņa mezgli prasības;

- pagasta, uzņēmumu un māju ceļiem zemes nodalījuma josla ir ceļa zemes klātnes platumā (CL, 27.p);

3) jaunu ceļu izbūves vai esošo ceļu rekonstrukcijas gadījumos, izstrādājot būvprojektus un teritorijas labiekārtojuma plānus, ieteicami šādi ceļu zemes nodalījuma joslu platumi:

  - savienojošiem ceļiem: 15,5 m;

  - pievedceļiem no 12,5 m līdz 14,5 m.

4) jaunu ielu izbūves gadījumā, izstrādājot būvprojektus un teritorijas labiekārtojuma projektus, par pamatu jāņem šādi attālumi starp ielu sarkanajām līnijām:

    - maģistrālajām ielām - ne mazāk par 15 m, ja maģistrālā iela vienlaicīgi ir valsts autoceļš, attālums tiek noteikts ceļu zemes nodalījuma joslas platumā, atbilstoši ceļa tehniskai kategorijai;

    - vietējās nozīmes ielām – ne mazāk par 12 m; piebrauktuvēm – ne mazāk par 9 m.

5) ja jaunveidojamā iela veidos strupceļu, brauktuves galā jāveido autotransporta apgriešanās laukums ar iekšējo diametru ne mazāku kā 16 m. Un ne mazāku kā 30 m, ja jāierīko apgriešanās laukums sabiedriskajam pasažieru transportam. Apgriešanās laukumi nav izmantojami autostāvvietām (LBN 100, 7.21.p.).

6) brauktuvju noapaļojumu rādiusi:

    - rekonstrukcijas apstākļos un vietējās nozīmes ceļu krustojumos un pieslēgumos pieļaujams samazināt brauktuvju noapaļojumu rādiusus attiecīgi līdz 5,0 un 8,0 m;

    - ja brauktuve nav norobežota ar apmales akmeņiem, pagriezienos brauktuves platums abās pusēs jāpaplašina par 2,0 m (LBN 100, 7.23.p.).

7) inženierkomunikāciju izvietošana kanālos un tuneļos zem brauktuvēm, pieļaujama, ja tas ir attiecīgi pamatots. Esošajās brauktuvēs pieļaujama jaunu inženierkomunikāciju izvietošana zem brauktuvēm ar nosacījumu, ka tās izvietotas tunelī vai kanālā (LBN 100, 7.23.p.);

8) saimnieciskā darbība ceļu aizsargjoslā atļauta saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (05.02.1997.), MK noteikumiem Nr. 162 (no 10.04.2001.) „Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika” un MK noteikumiem Nr. 126 (30.03.199.) „Kārtība, kādā gar autoceļiem izvietojami servisa objekti”, konkrēto darbības pieteikumu saskaņojot ar atbilstoši institūciju (pašvaldības ceļiem – pašvaldību, valsts autoceļiem VAS „Latvijas valsts ceļi” reģionālo nodaļu);

  - visiem servisa un reklāmas objektiem, ko perspektīvā projektēs tieši valsts autoceļu tuvumā, vai tā aizsargjoslā, tehniskie noteikumi jāizņem VAS „Latvijas valsts ceļi” Alūksnes nodaļā.

3.15.5. Citas prasības satiksmes infrastruktūras teritorijām:

- maģistrālās inženierkomunikācijas izvieto starp brauktuvi un sarkanajām līnijām (Mālupes ciema teritorijā) vai ceļa aizsargjoslā (ārpus ciemu teritorijās);

- jebkuras nozīmes ceļu, ielu, kā arī laukumu, atklātu autostāvvietu un ietvju klātnes ir segtas ar cieto segumu;

## 3.16. Inženiertehniskās infrastruktūras teritorijas

3.16.1. Inženiertehniskās infrastruktūras teritorijas (plānojumā atzīmētas kā dažādi līniju veidi, atbilstoši topogrāfiskās kartes specifikācijai) ietver elektroapgādes, ūdens apgādes un kanalizācijas, telekomunikāciju tīklu un tehnisko būvju aizņemtās teritorijas un to aizsargjoslas, atbilstoši esošai situācijai.

3.16.2. Pamatprasības tehnisko līnijbūvju teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Inženierkomunikāciju koridors, inženierbūve. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | - |
| Palīgizmantošana | - |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši normatīvo aktu prasībām. |

3.16.3. Citas prasības inženiertehniskās infrastruktūras teritorijām:

- inženiertehniskās infrastruktūras (vadu, kabeļu, kanalizācijas) teritorijas nosaka atbilstoši attiecīgo aizsargjoslu platumam. Citām būvēm nepieciešamās teritorijas nosaka, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai;

- ārpus inženiertehniskās infrastruktūras teritorijām, ja nepieciešams, būvju izvietojumu, aizsargjoslas, pasākumus aizsardzībai pret trokšņiem, piesārņojumu un citas prasības nosaka detālplānojumā;

- citas prasības inženiertehniskās infrastruktūras teritorijās noteiktas Apbūves noteikumu 2.10. sadaļā.

## 3.17. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

    - Īpaši aizsargājamas daba teritorijas, kurās saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, ir noteikts īpašs dabas aizsardzības un saudzēšanas režīms, lai saglabātu retas un izzūdošas savvaļas augu atradnes, dzīvnieku vai putnu sugas, (plānojumā atzīmētas ar sarkanu rūtojumu): dabas liegums “Sofikalna meži”, īpaši aizsargājami mežu iecirkņi un mikroliegumi (skat. pielikumu Nr. _____).

    - Pamatprasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanai:

1) Saimnieciskā darbība īpaši aizsargājamās dabas teritorijās atļauta Ministru kabineta noteikumos Nr.415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (22.07.2003) un citu ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību saistīto normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

16. Dabas liegumu teritorijā aizliegts:

16.1. veikt jebkādas darbības, kam var būt:

16.1.1. būtiska negatīva ietekme uz dabiskajiem biotopiem, savvaļas dzīvnieku, augu un sēņu sugām un to dzīvotnēm vai savvaļas dzīvnieku populāciju vairošanos, atpūtu un barošanos, kā arī pulcēšanos migrācijas periodā;

16.1.2. negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamiem biotopiem, īpaši aizsargājamām sugām un to dzīvotnēm;

16.5. veikt zemes transformāciju

16.9. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

16.10. cirst kokus kopšanas cirtē (izņemot slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus saskaņā ar šo noteikumu 16.29.apakšpunktu un citiem normatīvajiem aktiem), ja valdaudzes vecums pārsniedz:

16.10.1. priežu un ozolu audzēm – 60 gadus;

16.10.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 50 gadus;

16.10.3. apšu audzēm - 30 gadus;

16.11. no 15.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

16.12. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz vispārējās lietošanas ceļiem;

16.13. cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 cm, izņemot bīstamo koku novākšanu;

16.14. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, motorolleriem, pajūgiem un zirgiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību;

16.15. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām;

16.16. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;

16.18. ierīkot savvaļas augu, sēņu un dzīvnieku, kā arī to produktu pārdošanas un iepirkšanas punktus;

16.19. izmantot speciālas vākšanas palīgierīces savvaļas ogu un sēņu lasīšanā;

16.22. iegūt derīgos izrakteņus;

16.23. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, terašu un meža pļavas un lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

16.24. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem;

16.25. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

16.26. ierīkot jaunas iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;

16.27. celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises;

16.28. bez rakstiskas saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi:

16.28.1. organizēt brīvā dabā masu sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

16.28.2. veikt ceļu (arī sliežu ceļu), inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju;

16.28.3. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

16.28.4. atjaunot un ieaudzēt mežu;

16.28.5. mainīt zemes lietošanas mērķi;

16.28.6. vākt dabas materiālus kolekcijām;

16.28.7. veikt zinātniskos pētījumus;

16.28.8. ierīkot jaunas un paplašināt esošās ūdenstransporta līdzekļu bāzes;

16.29. cirst slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus kopšanas cirtē, sanitārajā cirtē un galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma bez rakstiskas saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi, izņemot koku ciršanu aizsargājamās teritorijās, kurām ir izveidota administrācija, kas izsniedz koku ciršanas apliecinājumus.

2)  Prasības mikroliegumu un īpaši aizsargājamu mežu iecirkņu teritorijās:

- Mikrolieguma teritorijā un buferzonā ap mikroliegumu aizliegts:

    - veikt meliorāciju.

    - veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus, koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai, kā arī meža kaitēkļu savairošanās un slimību izplatīšanās novēršanai un vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai.

    - veikt galveno cirti un rekonstruktīvo cirti, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai, kā arī meža kaitēkļu savairošanās un slimību izplatīšanās novēršanai un vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai,

    - lietot minerālmēslus, pesticīdus un citas ķīmiskās vielas;

    - veikt meža zemju transformāciju (izņemot gadījumu, ja tā nepieciešama autoceļu, dzelzceļu, elektrolīniju, sakaru līniju un cauruļvadu būvniecībai).

- Buferzonās ap medņu riestu mikroliegumiem galvenās cirtes cirsmas platums nedrīkst būt lielāks par 50 metriem un cirsmas platība nedrīkst būt lielāka par hektāru. Katrā atsevišķā meža īpašumā buferzonā saglabā vismaz 60 procentu no priežu audzēm, kas vecākas par 60 gadiem.

- Lai nodrošinātu mikroliegumu apsaimniekošanu, īsteno biotehnisko pasākumu zemsedzes tīrīšana medņu riesta vietās (iniciators pirms darbības uzsākšanas saskaņo to ar atbildīgo valsts institūciju);

- Zemes īpašnieka un lietotāja pienākums ir nodrošināt mikroliegumu aizsardzības noteikumu ievērošanu un ziņot Valsts meža dienestam par meža zemēs izveidoto mikroliegumu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem, kā arī par notikušajām vai iespējamām izmaiņām mikroliegumos.

## 3.18. Kultūras pieminekļi un to aizsardzība

3.18.1. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Mālupes pagasta teritorijas plānojumā ir ievērtēti saskaņā ar spēkā esošo Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu (apstiprināts LR KM 20.10.1998.) (tabula Nr. 5.)

##### 5. tabula

| N.p.k. | Valsts aizsardz. Nr. | Pieminekļu vērtības grupa | Pieminekļu veids | Pieminekļu nosaukums | Pieminekļu atrašanās vieta | Pieminekļu (notikumu) datējums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 199. | Valsts nozīmes | Arheoloģija | Beterevas senkapi | Mālupes pagasta Beterevā |  |
| 2 | 200. | Valsts nozīmes | Arheoloģija | Tarvu senkapi | Mālupes pagasts, pie Tarvām |  |
|  | 201. | Valsts nozīmes | Arheoloģija | Upeskrastu senkapi | Mālupes pagasts, pie Upeskrastiem |  |
|  | 2804. | Vietējās nozīmes | Arhitektūra | Sofikalna pusmuižas klēts | Mālupes pagasts, Sofikalnā | 19.gs.2.c. |
|  | 2800. | Vietējās nozīmes | Arhitektūra | Mālupes muižas apbūve | Mālupes pagasta Mālupes muiža | 19./20. gs. |
|  | 2801. | Vietējās nozīmes | Arhitektūra | Kungu māja | Mālupes pagasta Mālupes muiža | 20.gs.s. |
|  | 2802. | Vietējās nozīmes | Arhitektūra | Klēts | Mālupes pagasta Mālupes muiža | 19.gs.2.c. |
|  | 2803. | Vietējās nozīmes | Arhitektūra | Mālupes muižas ūdensdzirnavas | Mālupes pagasta Mālupes muiža | 19.gs.1.c., 1939.g. |

3.18.2. Pamatprasības kultūras pieminekļu izmantošanai un saimnieciskai darbībai to apkārtnē:

- kultūras pieminekļi aizsargājami un izmantojami saskaņā ar likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem (MK noteikumi Nr.473 (26.08. 2003.) „Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta”; MK noteikumi Nr.474 (26.08.2003.) „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”; MK noteikumi Nr.392 (15.07. 2003.) „Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika”;

- kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot vai pārveidot tikai izņēmuma gadījumā ar Kultūras ministrijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju. Kultūras pieminekļa pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt pieminekli, vai arī tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība (KL, 3.pants);

- fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāti kultūras pieminekļi, kas ir to īpašumā (valdījumā) (KL, 11.pants);

- objekta izslēgšana no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta pieļaujama, ja objekts pilnībā zaudējis savu kultūras pieminekļa vērtību. Objektus no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta izslēdz MK pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas ierosinājuma (KL, 15.pants);

- kultūras pieminekļi konservējami, restaurējami un remontējami tikai ar inspekcijas rakstveida atļauju un tās kontrolē (KL, 21.pants);

- lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību, tiek noteiktas kultūras pieminekļu aizsargjoslas. Ap kultūras pieminekļiem, kam nav noteiktas individuālās aizsardzības zonas (aizsargjoslas), un jaunatklātajiem kultūras pieminekļiem ir 500 m aizsargjosla. Jebkuru saimniecisko darbību pieminekļu aizsargjoslā, kas var atstāt iespaidu uz aizsargājamo pieminekli, drīkst veikt tikai ar inspekcijas atļauju (KL, 23.pants);

- kultūras pieminekļi primāri izmantojamas tūrisma un atpūtas pakalpojumu, kultūras iestāžu un citu sabiedriskas nozīmes objektu attīstībai, dzīvojamai funkcijai, saskaņā ar likumu par “Par kultūras pieminekļu aizsardzību“, Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumiem, u.c. kultūras pieminekļu aizsardzību reglamentējošiem likumdošanas aktiem;

- aizliegta saimnieciskā darbība, kas varētu pasliktināt kultūrvēsturisko pieminekļu stāvokli vai to apkārtējo ainavu, mazina kultūrvēsturiskās vides kvalitāti;

- arheoloģijas pieminekļu teritorijas ieteicamākais apsaimniekošanas veids ir ganības; aizsargjoslā (aizsardzības zonā) ap arheoloģijas pieminekļiem aizliegts veikt zemes rakšanas darbus;

- kultūras pieminekļu „Mālupes muižas apbūve” un „Mālupes muižas ūdensdzirnavas” (skat. pielikumā individuālās aizsardzības zonas priekšlikumus) teritorijās būves atjaunojamas iespējami tuvu vēsturisko būvju vietai un izskatam; ja tas nav iespējams, atbilstoši vietējām būvniecības tradīcijām, ievērojot vēsturiski veidojušos mērogus un būvapjomus;

- apbūves regulācijai kultūras pieminekļu „Mālupes muižas apbūve” un „Mālupes muižas ūdensdzirnavas” tiešā apkārtnē (vizuālās redzamības zonā) noteikta vienota ainavas aizsardzībai zona (skat. sadaļu 3.19. Ainavu aizsardzība).

## 3.19. Ainavu aizsardzība

3.19.1. Mālupes ciema ainavas aizsardzības (apbūves regulācijas) zona noteikta ņemot vērā kultūras pieminekļu ”Mālupes muižas apbūve” un „Mālupes muižas ūdensdzirnavas” kā arī sabiedriska rakstura objektu izvietojumu, apdzīvotās vietas telpiskās struktūras pamatelementu (ceļi, Pededzes upe, apbūve) izvietojumu, vizuālās telpas robežas un galvenās skatu līnijas (skat. Ainavas aizsardzības zonas izvietojumu kartē M 1: 5000)

3.19.2. Pamatprasības Mālupes ciema kultūrvēsturiskās ainavas aizsardzībai:

- esošo būvju rekonstrukcijas vai jaunas būvniecības ieceres ainavu aizsardzības zonā jāizvērtē ņemot vērā kultūrvēsturiskos aspektus, respektējot Vidzemei raksturīgās lauku ainavas apbūves mērogus un raksturu;

- ainavu aizsardzības zonā nav paredzēta lauksaimniecības zemju transformēšana meža zemēs, jaunu lauksaimniecības servisa, lauksaimnieciskās vai citu ražošanas uzņēmumu objektu apbūve ārpus teritorijas plānojumā paredzētajām vietām;

- jebkuras jaunas būvniecības gadījumā ainavu aizsardzības zonā nepieciešams veikt projekta ainaviski arhitektonisko novērtējumu un ainavu skiču izstrādi;

- izstrādājot jaunus sabiedriska rakstura būvprojektus, pagasta padome ir tiesīga prasīt būvniecības ierosinātājam rīkot konkursu, lai noteiktu labāko projekta risinājumu.

## 3.20. Aizsargjoslas

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, apstiprinātajām MK aizsargjoslu noteikšanas metodikām, Mālupes pagasta teritorijas plānojumā tiek noteiktas vides un dabas resursu aizsardzības, ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas. Aprobežojumi, aizsargjoslu uzturēšanas un to stāvokļa kontroles nosacījumi ir spēkā saskaņā ar saskaņā ar “Aizsargjoslu likumu” (25.02.1997.) un MK apstiprināto aizsargjoslu noteikšanas metodiku.

### 3.20.1. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas

3.20.1.1. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

Neatkarīgi no zemes kategorijas un īpašuma, Mālupes pagasta teritorijā esošajām ūdenstilpnēm un ūdenstecēm tiek noteikta sekojošas aizsargjoslas:

6.tabula

| Ūdenstece | Aizsargjoslas platums (m) |
| --- | --- |
| Pededze | 300 |
| Sita | 100 |
| Alūksne | 50 |
| Igrīve | 50 |
| Liepkalnu strauts | 50 |
| Ūdenstilpne |
| Grundes ezers (platība 48.9 ha) | 100 |
| Silgulas ezers (platība 6,4 ha ) | 10 |
| Jaunezers (platība 7,0 ha) | 10 |

Nosacījumi aizsargjoslās:

  - aizliegts izvietot būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus) minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus saturošu materiālu glabātavas;

  - aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;

  - 50 m platā joslā aizliegts veikt kailcirtes, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai un vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, kā arī palieņu pļavu atjaunošanai un apsaimniekošanai;

  - aizliegts celt ēkas un būves teritorijās ar applūdinājuma varbūtību vismaz reizi simt gados, izņemot īslaicīgas lietošanas būves, mazēkas lauku apvidū un šim nolūkam īpaši paredzētās aizsargbūves vai teritorijas uzbēršanu;

  - 10 m platā joslā papildus iepriekšējiem punktiem aizliegts:

    - izvietot degvielas uzpildes stacijas;

    - celt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tai skaitā nožogojumus (izņemot kultūras pieminekļu atjaunošanu, ūdens ņemšanas ietaises, ūdens regulēšanas ietaises, kā arī citas hidrotehniskās, krastu nostiprināšanas un tiltu būves, peldvietas, laivu un motorizēto ūdens transportlīdzekļu piestātnes un šo transportlīdzekļu uzpildīšanai paredzētās degvielas uzpildes stacijas, ja attiecīgās darbības ir paredzētas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai ūdensobjekta apsaimniekošanas plānā);

    - lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

    - ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi;

    - veikt galveno cirti, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai, vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai;

    - iegūt un izmantot derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeņu ieguvi ūdensapgādes vai rekreācijas vajadzībām aizsargjoslā esošai dzīvojamai vai atpūtnieku aprūpei paredzētai ēkai;

    - mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku;

    - veikt meža zemju transformāciju,

    - kurt ugunskurus un novietot teltis ārpus šim nolūkam norādītām vietām bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju;

    - aizliegts novietot iegūto grunti pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veiktas virszemes ūdensobjekta padziļināšanas vai tīrīšanas ārpus tam paredzētajām vietām;

    - aizliegts ierīkot mehānisko transportlīdzekļu sacīkšu trases un izmēģinājumu vietas.

### 3.20.1.2. Tauvas josla

Tauvas joslas platums Mālupes pagasta teritorijas plānojumā tiek noteikts :

- gar privāto ūdeņu krastiem - 4,0 m;

- gar pārējo ūdensteču un ūdenstilpņu krastiem –10 m.

Tauvas joslas platums tiek skaitīts:

- gar upju un ezeru lēzeniem krastiem – no normālās ūdenslīnijas;

- gar upju un ezeru kraujiem krastiem – no krasta nogāžu augšmalas, turklāt tauvas joslas platumā ietilpst arī zeme no ūdenslīmeņa līdz krasta nogāzei un pati nogāze.

Nosacījumi tauvas joslā :

- tauvas joslā aizliegta apbūve, teritorijas aizžogošana vai citāda pieejamības un pārvietošanās gar ūdens objektu traucēšana;

- saskaņā ar Zvejniecības likuma 9.p., tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku ir paredzēta:

    - kājāmgājējiem;

    - zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai;

    - robežapsardzībai;

    - vides aizsardzībai un ugunsdrošības pasākumu veikšanai.

- tikai vides aizsardzības institūciju speciāli norādītās vietās un pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku tauvas joslā ir atļauta:

    - laivu piestāšana, izkraušana un pagaidu uzglabāšana;

    - laivu pārziemošana, būve un remonts;

    - zvejnieku apmetņu ierīkošana, atpūta, zvejas rīku žāvēšana un citas ar zveju saistītas darbības.

- ūdenstūristu apmetņu ierīkošana.

3.20.1.3. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem

Mālupes pagasta teritorijas plānojumā tiek noteikta 500 m aizsargjosla ap valsts aizsardzībā esošajiem kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem (skat. tabulu sadaļā: “Kultūrvēsturiskais mantojums”).

Ņemot vērā kultūras pieminekļu „Mālupes muižas apbūve” un „Mālupes ūdensdzirnavas” novietojumu blīvi apdzīvotā teritorijā, aizsargjosla noteikta atbilstoši pieminekļu vizuālai uztveramībai un citiem nosacījumiem, saskaņā ar MK noteikumu Nr.392 (15.07. 2003.) „Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” prasībām (individuālās aizsardzības zonas priekšlikumus skat. kartē M1: 5000).

Nosacījumi aizsargjoslās (aizsardzības zonās):

- jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju;

- pārdodot vienam īpašniekam piederošu kultūras pieminekļa un tā aizsargjoslas zemi, aizliegts to sadalīt;

- aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas, izņemot šim nolūkam īpaši paredzētas un iekārtotas vietas;

- aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;

- aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas pie kultūras pieminekļa;

- aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas.

3.20.1.4.Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām

Aizsargjoslas tiek noteiktas ap centralizētās ūdens ņemšanas vietām, ņemot vērā ūdens ņemšanas vietas dabiskos apstākļus un prognozējamo ūdens patēriņu. Ņemot vēra dabiskos apstākļus, ap artēzisko urbumu (VĢD datu bāzes NR. 14077) noteikta 10 m stingrā režīma aizsargjosla, bakteoroloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama, ķīmiskā aizsargjosla - 750m.

Nosacījumi aizsargjoslās:

- stingra režīma aizsargjoslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, izņemot to, kura saistīta ar ūdens ieguvi konkrētā ūdensapgādes urbumā vai ūdensgūtnē attiecīgo ūdens ieguves un apgādes objektu uzturēšanai un apsaimniekošanai;

- ķīmiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums.

3.20.1.5.Aizsargjoslas ap purviem

Aizsargjoslas ap purviem tiek noteiktas, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un stabilizētu mitruma režīmu meža un purvu saskares (pārejas) zonā:

- no 10 līdz 100 hektārus lielām platībām - 20 metru josla;

- par 100 hektāriem lielākām platībām - 50 metru josla meža augšanas apstākļu tipos uz sausām, nosusinātām, slapjām minerālaugsnēm un nosusinātām kūdras augsnēm. 100 metru josla meža augšanas apstākļu tipos uz slapjām kūdras augsnēm.

Nosacījumi aizsargjoslās:

- aprobežojumus aizsargjoslās ap purviem kā mitrzemēm nosaka Meža likums;

- purva aizsargjoslā aizliegtas kailcirtes.

## 3.20.2. Ekspluatācijas aizsargjoslas

3.20.2.1. Aizsargjoslas gar autoceļiem

Mālupes pagasta teritorijas plānojumā tiek noteikta:

    - 60 m no ceļa ass uz katru pusi autoceļam P41 Alūksne - Liepna, Mālupes ciema robežās aizsargjosla samazināta līdz 15 uz katru pusi no ceļa ass un noteikta kā sarkanā līnija;

    - 30 m no ceļa ass ceļiem V -339 Mālupe - Beja - Karitāni , V -445 Pērkoni - Vīksna - Mālupe un pašvaldības ceļiem.

Nosacījumi aizsargjoslās:

- bez autoceļa īpašnieka atļaujas aizliegts veikt jebkurus būvniecības un derīgo izrakteņu ieguves darbus, kā arī grunts rakšanas un pārvietošanas darbus, izņemot lauksaimniecības vajadzībām nepieciešamos darbus;

- aizliegts gar autoceļiem 30 metru joslā no ceļa malas cirst kokus un izvietot kokmateriālu krautuves, par to rakstveidā neinformējot autoceļa īpašnieku divas nedēļas pirms koku ciršanas uzsākšanas, kā arī ieaudzēt mežu bez saskaņošanas ar autoceļa īpašnieku.

3.20.2.2. Aizsargjoslas gar telekomunikāciju līnijām

Mālupes pagasta teritorijas plānojumā tiek noteikts šāds aizsargjoslu platums gar sakaru līnijām:

    - gar apakšzemes kabeļu, gaisvadu un radiofikācijas sakaru līnijām - zemes gabals un gaisa telpa sakaru līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas plaknes sakaru līnijas katrā pusē 2,5 metru attālumā no apakšzemes kabeļu līnijas vai no gaisvadu līnijas ass;

    - ap virszemes un apakšzemes sakaru kabeļu līniju neapkalpojamiem pastiprināšanas punktiem - zemes gabals un gaisa telpa sakaru līnijas augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla plakne, kas atrodas 3 metru attālumā no pastiprināšanas punkta vai no tā apvaļņojuma robežas;

    - stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums nav lielāks par 4 metriem, 2,5 metri katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem;

    - stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums ir lielāks par 4 metriem, 3,5 metri katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem;

    - vietās, kur iespējami bieži koku krišanas gadījumi, stigas platums nedrīkst būt mazāks par stādījumu vidējo augstumu katrā sakaru līnijas pusē. Atsevišķi koki vai koku grupas, kas aug stigas malās, jānocērt, ja to augstums ir lielāks nekā stādījumu vidējais augstums.

Nosacījumi aizsargjoslās:

  - aizliegts veikt jebkādus celtniecības, montāžas un spridzināšanas darbus, kā arī zemes darbus dziļāk par 0,5 m un planēšanu ar tehniku;

  - aizliegts izdarīt ģeoloģiskās un ģeodēziskās izpētes darbus, kas saistīti ar urbumiem, zemes paraugu ņemšanu un citiem līdzīgiem darbiem;

  - aizliegts stādīt kokus, izvietot lauka apmetnes, turēt lopus, nokraut materiālus, lopbarību un mēslojumu, kurt ugunskurus un ierīkot šautuves;

  - aizliegts zem gaisvadu sakaru līnijām pārvadāt gabarītiem neatbilstošas kravas, kā arī ierīkot autotransporta, traktoru un mehānismu stāvvietas;

  - aizliegts veikt jebkādas citas darbības, kas var izraisīt sakaru līniju un iekārtu bojājumus.

3.20.2.3. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem

Mālupes pagasta teritorijas plānojumā tiek noteikts šāds aizsargjoslu platums gar elektriskajiem tīkliem:

    - gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām - zemes gabals un gaisa telpa šīs līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas plaknes katrā pusē no malējā vada elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu:

      - līdz 20 kilovoltiem - 10 metru;

      - no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem - 20 metru;

      - virs 110 kilovoltiem - 30 metru.

    - gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām blīvi apdzīvotās vietās zemes gabals un gaisa telpa šīs līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas plaknes katrā pusē no malējā vada elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu:

- līdz 20 kilovoltiem - 2 metri;

- no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem - 4 metri.

    - gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām - zemes gabals vai gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas plaknes kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass;

    - ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru apakšstacijām - zemes gabals un gaisa telpa 1 metra attālumā katrā pusē no šo iekārtu nožogojuma vai to visvairāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai grīdas virsmas.

Nosacījumi aizsargjoslās:

- aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas elektrisko tīklu objektiem;

- aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas;

- aizliegts aizsargjoslās gar gaisa vadu līnijām ierīkot sporta laukumus, rotaļu laukumus, stadionus, tirgus, sabiedriskā transporta pieturas, mašīnu un mehānismu stāvvietas, kā arī veikt jebkādus pasākumus, kas saistīti ar cilvēku pulcēšanos;

- aizsargjoslās gar pazemes elektropārvades kabeļlīnijām aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus;

- aizliegts celt, kapitāli remontēt, rekonstruēt vai nojaukt jebkuras ēkas un būves bez attiecīgo komunikāciju īpašnieka atļaujas;

- aizliegts braukt ar mašīnām un mehānismiem, kā arī strādāt ar lauksaimniecības tehniku, kuras augstums, mērot no ceļa (zemes) virsmas, pārsniedz 4,5 m;

- aizliegts veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 m, bet aramzemēs - dziļāk par 0,45 m, kā arī veikt grunts planēšanu ar tehniku;

- koku un krūmu audzēšana elektrisko tīklu trasēs pieļaujama ar elektrisko tīklu īpašnieka rakstveida atļauju.

Veicot saimniecisko darbību, jāievēro elektrisko tīklu aizsardzības noteikumi, neatkarīgi no to piederības. Noteikumi obligāti jāievēro visām juridiskajām un fiziskajām personām, kuru darbība notiek elektrisko tīklu aizsardzības zonās.

3.20.2.4. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm

Mālupes pagasta teritorijas plānojums nosaka aizsargjoslas ap valsts un koplietošanas meliorācijas būvēm un ierīcēm:

- 10 m attālumā no ūdensnotekas krotes ūdensnotekas abās pusēs regulētām vai ierīkotām ūdensnotekām lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;

- 8 -10 attālumā no ūdensnotekas krotes atbērtnes pusē regulētām ūdens notekām (maģistrālajiem grāvjiem) meža zemēs.

Nosacījumi aizsargjoslās:

- aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;

- aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas meliorācijas būvēm un ierīcēm, veidot akmens krāvumus;

- aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus.

3.20.2.5. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem

Mālupes pagasta teritorijas plānojumā tiek noteikts aizsargjoslu minimālais platums gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem:

- gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem - 5 m katrā pusē no cauruļvada malas;

- gar pašteces kanalizācijas vadiem - 3 m katrā pusē no cauruļvada malas;

- drenām un atklātiem grāvjiem – 3m uz katru pusi no drenas vai atklāta grāvja malas;

- ūdenstorņiem, virszemes ūdens rezervuāriem, sūkņu un ūdens apstrādes stacijām – 5 m rādiusā;

- kanalizācijas sūkņu stacijām - 5 m rādiusā;

- zemtekām – platībā, ko tās aizņem dziļumā no ūdens virsmas uz katru pusi no attiecīgās zemtekas.

Nosacījumi aizsargjoslās:

- aizliegts veikt būvdarbus vai remontdarbus bez saskaņošanas ar tīklu īpašnieku;

- aizliegts veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 m, bet aramzemē - dziļāk par 0,45 m, kā arī bez saskaņošanas ar tīklu īpašnieku veikt grunts planēšanu;

- aizliegts stādīt kokus un krūmus. Ja tiek veikts tīklu remonts vai ir notikusi avārija, tīklu īpašnieks drīkst izcirst aizsargjoslā augošos kokus un krūmus, par ko paziņo zemes īpašniekam. Zemes īpašniekam šādā gadījumā atlīdzība netiek izmaksāta;

- aizliegts būvēt objektus, kas izraisa elektrokoroziju, kuru nav iespējams novērst;

- aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, kūtsmēslu un ķīmisko vielu glabātavas;

- aizliegts ierīkot sausās tualetes, samazgu bedres, notekūdeņu filtrācijas iekārtas un citus augsnes un gruntsūdeņu piesārņošanas avotus.

3.20.2.6. Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem

Aizsargjosla ap ģeodēzisko punktu ir vienu metru plata zemes josla no ģeodēziskā punkta konstrukcijas ārējās malas.

Aizsargjoslās ap ģeodēziskajiem punktiem iekļaujami tie zemes gabali, kuros atrodas ģeodēziskie punkti, kā arī vismaz vienu metru plata zemes josla ap to robežām.

Nosacījumi aizsargjoslā:

- aizliegts novietot priekšmetus, kuri traucē pieeju ģeodēziskajiem punktiem un mērījumu izdarīšanu;

- aizliegts veikt būvniecības darbus, ja projekti nav saskaņoti ar attiecīgo Valsts zemes dienesta nodaļu;

- zemes īpašnieks nevar liegt veikt aizsargjoslā darbības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu:

- triangulācijas un poligonometrijas punktiem redzamību uz blakus punktiem;

- globālās pozicionēšanas sistēmas punktiem ģeodēzisko Zemes mākslīgo pavadoņu netraucētu uztveršanu (redzamību);

- augstuma punktiem iespēju novietot vertikāli vismaz trīs metrus garu nivelēšanas latiņu.

## 3.20.3. Sanitārās aizsargjoslas

3.20.3.1. Aizsargjoslas ap kapsētu

Teritorijas plānojumā tiek noteikta 300 m (no kapsētas teritorijas ārējās malas) aizsargjosla ap Mālupes kapiem.

Nosacījumi aizsargjoslā:

- aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas, izņemot gadījumus, kad ir veikti iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķini un konstatēts, ka kvalitatīvu dzeramo ūdeni var nodrošināt, ievērojot aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodiku;

- aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves, izņemot kapsētu apsaimniekošanai nepieciešamās;

- aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas kapsētām.

3.20.3.2. Aizsargjoslas ap ūdens attīrīšanas iekārtām

Teritorijas plānojumā tiek noteikta 100 m aizsargjosla ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Nosacījumi aizsargjoslā:

1) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;

2) aizliegts veikt darbus, kas var izraisīt applūdināšanu vai gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos;

3) aizliegts būvēt jaunas ēkas, izņemot gadījumus, kad ēku būvniecība ir saistīta ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju, personāla un apsardzes vajadzībām, laboratorijām, autostāvvietām, komunikācijām;

4) aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas.

## 3.20.4. Aizsargjoslu uzturēšana:

- vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas un aizsargjoslas ap kapsētām un gar valsts autoceļiem par saviem līdzekļiem kārtībā uztur zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

- ekspluatācijas, drošības un sanitārās aizsargjoslas (izņemot aizsargjoslas ap kapsētām un gar valsts un pašvaldību autoceļiem zemes nodalījuma joslu) par saviem līdzekļiem kārtībā uztur attiecīgā objekta vai komunikācijas īpašnieks, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

- pienākumu uzturēt kārtībā ekspluatācijas, drošības un sanitārās aizsargjoslas (izņemot aizsargjoslas ap kapsētām un gar valsts un pašvaldību autoceļiem) saskaņā ar savstarpēju vienošanos var deleģēt zemes īpašniekam vai lietotājam;

- kokus cērt par objekta īpašnieka līdzekļiem pēc savstarpējas vienošanās ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

- avārijas novēršanas vai tās seku likvidācijas gadījumā objekta īpašniekam ir tiesības pirms apliecinājuma izņemšanas nocirst gar elektrisko tīklu un telekomunikāciju gaisa vadu līnijām atsevišķus kokus un apgriezt koku zarus, kuri traucē vai reāli apdraud šo līniju normālu darbību, par to iepriekš paziņojot Valsts meža dienestam. Avārijas novērsēju vai avārijas seku likvidētāju pienākums ir piecu darbadienu laikā pēc koku nociršanas informēt meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

# IV nodaļa. Būvtiesību īstenošanas kārtība

## 4.1. Būvatļaujas saņemšana un būvniecība:

- pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs būvvaldē saņem būvatļauju;

- lai saņemtu būvatļauju būvvaldē iesniedz sekojošus dokumentus:

- ja tiek būvēta ģimenes māja, ģimenes mājas palīgēka, dārza māja savām vajadzībām – būvatļaujas pieprasījumu, akceptētu būvprojektu un īpašumtiesības apliecinošu dokumentu;

- ja tiek būvēta daudzdzīvokļu ēka vai publiski pieejama sabiedriska darījuma iestāde vai ražošanas ēka – būvatļaujas pieprasījumu, akceptētu būvprojektu, sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts, saistību rakstu 2 eksemplāros, līguma par autoruzraudzību kopiju un autoruzraudzības žurnālu, ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība, būvdarbu žurnālu, papildus dokumentus, ja tos saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasa būvvalde.

- būvatļauja, kā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja ir nepieciešama, uzsākot jebkādus būvdarbus, arī remontdarbus un kosmētisko remontu, būvobjektos, kas ir kultūras, vēstures un arhitektūras piemineklis;

- būvatļaujas tiek izdotas uz būvatļaujā norādīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 2 gadiem;

- pasūtītājs par visām izmaiņām būvniecības dalībnieku sastāvā informē būvvaldi;

- pie publisko ēku un būvju būvlaukumiem novieto informāciju par būvobjektu un būvuzņēmēju;

- būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā atrodas:

    - akceptēta būvprojekta un darbu veikšanas projekta eksemplārs;

    - būvatļaujas kopija;

    - iebūvēto materiālu un konstrukciju ražotāju deklarācijas, materiālu sertifikāti un testēšanas pārskati;

    - būvdarbu žurnāls;

    - autoruzraudzības žurnāls, ja tiek veikta autoruzraudzība;

    - segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti;

    - kontrolējošo institūciju amatpersonu priekšraksti, rīkojumi, pārbaudes akti.

- pirms būvdarbu uzsākšanas tiek veikta galveno būvasu nospraušana un sastādīts Būvasu nospraušanas akts. Būvasu nospraušanu var veikt atbilstoša licencēta firma;

- pasūtītājs nodrošina izbūvēto inženiertīklu uzmērīšanu atvērtā tranšejā;

- izpilduzmērījumu digitālā ( MicroStation DGN, AutoCad DWG vai DXF failu formātā) un izdrukas veidā ar attiecīgo dienestu oriģināliem saskaņojumiem iesniedz būvvaldē. Būvdarbu veicējs pirms tam iesniedz jaunbūvēto inženiertīklu izpilduzmērījumu (horizontālās un vertikālās piesaistes) attiecīgiem inženiertīklu dienestiem un saņem saskaņojumu. Izpilduzmērījumus var veikt atbilstoša licencēta firma;

- pirms ēkas vai būves pieņemšanas ekspluatācijā pasūtītājs būvvaldē iesniedz šādus dokumentus:

- rakstisku apliecinājumu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā, kurā uzrādītas būves kopējās izmaksas un veikto būvdarbu garantijas termiņi;

- normatīvajos aktos noteikto institūciju pozitīvus atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai;

- būvasu nospraušanas aktus;

- aktualizētu topogrāfisko plānu;

- izpilduzmērījumus digitālā (MicroStation DGN, AutoCad DWG vai DXF failu formātā) un izdruku veidā;

- inženierkomunikāciju ekspluatējošo organizāciju pozitīvus atzinumus;

- ēkas vai būves inventarizācijas lietu;

- būvdarbu žurnālu un speciālo būvdarbu žurnālus;

- autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā veikta autoruzraudzība;

- segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus;

- būvprojektā paredzēto tehnisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtas pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus.

- pieņemšanas komisija aktu sastāda 3 eksemplāros, no kuriem divus izsniedz pasūtītājam, bet viens glabājas Būvvaldē.

## 4.2. Būvju nojaukšana:

- ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, to nojauc vai saved kārtībā atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem;

- būvi, kas nav kultūras piemineklis, nojauc, pamatojoties uz būvvaldes izsniegtu nojaukšanas atļauju. Tās saņemšanai būvvaldē iesniedz nojaukšanas pieteikumu, būvinženiera izstrādātu demontāžas projektu un būvdarbu veicēja izstrādātu darbu veikšanas projektu, kurā norādītas arī būvgružu novietošanas vietas. Būvvaldei ir tiesības samazināt iesniedzamās dokumentācijas apjomu;

- kultūras pieminekļu nojaukšanu, konservāciju vai atjaunošanu veic saskaņā ar normatīvo aktu par pieminekļu aizsardzību prasībām;

- teritoriju pēc ēkas nojaukšanas sakārto atbilstoši teritorijas atļautajai izmantošanai. Būves nojaukšanas faktu noformē ar pašvaldības komisijas sastādītu ēkas nojaukšanas aktu;

- ja nojaukšanas laikā paredzami gājēju un transporta kustības traucējumi, darbus saskaņo ar VAS „Latvijas valsts ceļi” rajona nodaļu.

## 4.3. Rīcība patvaļīgas būvniecības novēršanai:

- patvaļīga būvniecība ir aizliegta. Par patvaļīgu būvniecību vainīgās personas sauc pie administratīvās atbildības saskaņā ar LR Administratīvo pārkāpumu kodeksu;

- ja ēka vai būve tiek būvēta vai jau ir uzbūvēta bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētam būvprojektam, būvvaldes amatpersonas par minēto pārkāpumu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu un iesniedz to izskatīšanai Mālupes pagasta padomes Administratīvajai komisijai;

- būvvalde sagatavo un iesniedz materiālus Mālupes padomei jautājuma par patvaļīgo būvniecību izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par nelikumīgās būves nojaukšanu vai, izņēmuma gadījumos, par iespēju turpināt būvniecību;

- lai sagatavotu materiālus par patvaļīgo būvniecību, būvvalde ir tiesīga pieprasīt no nelikumīgās ēkas vai būves īpašnieka:

  - būvinženiera slēdzienu par būves konstrukciju drošību un atbilstību būvnormatīviem;

  - institūciju atzinumus par būves atbilstību būvnormatīviem.

- ja pieņemts Mālupes pagasta padomes lēmums par nelikumīgās būves vai tās daļas nojaukšanu, būves īpašnieks to nojauc. Ja līdz noteiktajam laikam būves īpašnieks nav šo lēmumu izpildījis, pašvaldība var organizēt nelikumīgās būves nojaukšanu. Ar nojaukšanu saistītos izdevumus sedz būves īpašnieks;

- pēc projekta akceptēšanas būvvalde izsniedz būvatļauju un pieņem objektu ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

## 4.4. Atbildība par Mālupes pagasta apbūves noteikumu neievērošanu:

- jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura neievēro vai pārkāpj Mālupes pagasta apbūves noteikumus ir vainīga šajā pārkāpumā un ir administratīvi sodāma saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu;

- vainīgās personas pienākums ir novērst Apbūves noteikumu pārkāpumu;

- ja vainīgā persona pārkāpumu noteiktajā laikā nav novērsusi, tai uzliekams atkārtots naudas sods;

- par Apbūves noteikumu pārkāpumiem administratīvos protokolus ir tiesīgas sastādīt Mālupes pagasta un būvvaldes atbildīgās amatpersonas.

Pielikums Nr. 1 Būvniecības procesa shēma

PIELIKUMI

# Footnotes

Saskaņā ar LBN 201-96 “Ugunsdrošības normas” 7.nodaļu

Aizsargjoslu likums (no 11.03.1997.)

saskaņā ar MK noteikumu Nr. 883 (19.10. 2004.) „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54.p-tu;

6. Platībās, kas ir mazākas par 0,1 ha, vienā viensētā ar saimniecības ēkām par zemes transformāciju neuzskata šādas darbības:

6.1. ceļu ierīkošana saimniecības vajadzībām;

6.2. būvniecība (izņemot būvniecību meliorētajās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs);

6.3. ūdenstilpju ierīkošana (izņemot ūdenstilpju ierīkošanu meliorētajās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs)

MK noteikumi Nr.619 (20.07.2004.) „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas”

MK noteikumi Nr.626 (27.07.2004.) „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”

MK noteikumi Nr. 344 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība”, Rīgā 200. gada 31. jūlijā ar grozījumiem 2002. gada 26. martā, stājās spēkā ar 2002.gada 29.martu.

Aizsargjoslu likuma (ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2003.gada 8.jūlija) 13.2 p-ts

saskaņā ar a/s „Latvijas Valsts Ceļi” reģistrēto ceļu sarakstu

Ministru kabineta noteikumi Nr.415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (22.07.2003) 16.p.

Mālupes ciema robežās aizsargjosla Pededzes upei noteikta ņemot vērā dabiskos apstākļus (skat. karti M1: 5000)

līdz individuālās aizsardzības zonas apstiprināšanai VKPAI, jāievēro aizsargjoslas nosacījumi 500 m rādiusā

Aizsargjoslu likuma (ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2003.gada 8.jūlija) 13.2 p-ts